Jelení

Plocha Z 47-RH

Územní studie

Návrh

T e x t o v á  č á s t

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projektant: 	Ing.arch.Ivan Štros, Dlouhá 66, Ostrov

Objednatel: 	Částková Ivana, Rájec 83,

Nejdek 362 21

Pořizovatel:	Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad, U Spořitelny 2, Karlovy Vary

únor 2018

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická část			Ing.arch.Ivan Štros

SEZNAM PŘÍLOH :

1) TEXTOVÁ ČÁST

2) GRAFICKÁ ČÁST

1) Komplexní návrh			1:500

2) Veřejná infrastruktura         	1:500

3) Regulační výkres			1:500

4) Širší vztahy				1:5000

OBSAH:

1) TEXTOVÁ  ČÁST

A) Základní údaje

A.1) Hlavní cíle řešení

A.2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací  dokumentace a konceptu urbanistické studie

A.3) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

B) Řešení urbanistické studie

B.1) Vymezení řešeného území

B.2 ) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a

funkcí, včetně základních podmínek ochrany civilizačních a kulturních hodnot území

B.3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B.4 ) Návrh urbanistické koncepce

B.5 ) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B.6) Limity využití území včetně stanovených záplavových území

B.7) Návrh řešení občanského vybavení

B.8) Návrh řešení dopravy

B.9) Návrh řešení technického vybavení

9.l.Vodní hospodářství

9.1.1.Kanalizace

9.1.2.Vodovody

9.2.Zásobování plynem

9.3.Zásobování el.energií

9.4.Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

9.5.Spoje

9.6.Nakládání s odpady

B.10) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

B.11) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

B.12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a na zemědělský půdní fond

13.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní  prostředí

13.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na  zemědělský půdní fond

C) Závazná část

A) Základní údaje

A.1) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení urbanistické studie lokality Jelení Z 47-RH

jsou následující :

- v souladu s územním plánem obce Nové Hamry vymezit koncepci zástavby lokality formou regulačních prvků zpracovaných v územní studii, hlavní funkce bude rekreace hromadná

- urbanistická koncepce bude řešit zástavbu pozemku objekty vhodnými pro hromadnou rekreaci

- kapacitní rozsah navrhované zástavby bude cca 40 lůžek

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- bude navržen reálný a ekonomický systém technické infrastruktury a dopravní obsluhy

- bude navržen systém doplnění vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

A.2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a územní studie

Obec Nové Hamry má zpracovaný a schválený územní plán, kde je řešena i navrhovaná lokalita.

A.3) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Koncepce územní studie je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a je

zpracována v souladu s cíly územního plánování. Urbanistická struktura je navržena s ohledem na ekonomii jako zástavba rekreace hromadné – rekreační chatky se společným sociálním zázemím.

B) Řešení územní studie

B.1) Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno plochou Z 47 tak, jak je vymezena v platném územním plánu Nové Hamry.

B.2) Specifické charakteristiky   řešeného území vyplývající z její  polohy a funkcí, včetně základních  podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Řešené území se nachází na severním okraji centrální části obce Jelení na k.ú.Jelení a je mírně svažité k jihozápadu.

Převážně se jedná o volnou louku, trasa přístupové komunikace pak vede po jihozápadním okraji lokality. V územním plánu Nových Hamrů je plocha charakterizována jako území rekreace hromadné.

Z hlediska přírodních hodnot je jihozápadně pod lokalitou vymezen biokoridor LBK1 a severozápadně nad lokalitou je vymezen mezinárodní mokřad MM 32 Rolava.

Z hlediska civilizačních a kulturních hodnot nemá řešené území podstatný význam pro obec.

B.3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska dopravy je území napojeno na místní obslužnou komunikaci, která tvoří páteřní komunikační kostru obce.

Z hlediska občanské vybavenosti je lokalita v přístupové vzdálenosti do centra obce bez základní OV, jedná se do určité míry o zaniklou obec s torzem původní zástavby. V rámci řešení technické infrastruktury bude možné lokalitu napojit na sítě vedené v páteřní komunikaci obce navržené v územním plánu.

Z hlediska demografických, sociálních a ekonomických výhledů jsou v rámci řešeného území zajištěny plochy pro výstavbu objektů hromadné rekreace.

B.4) Návrh urbanistické koncepce

Urbanistická koncepce navržené zástavby vychází z účelného a ekonomického využití pozemku pro hromadnou rekreaci ve formě chatek se společným sociálním zázemím.

Určujícím prvkem koncepce je návrh ekonomického využití pozemku s přihlédnutím na jeho kapacitu z pohledu atraktivity území a ekonomického vedení sítí technické infrastruktury.

Z hlediska dopravní infrastruktury je lokalita napojena na komunikaci procházející podél okraje pozemku vnitřní obslužnou komunikací s parkovištěm. Systém zástavby chatek a obslužných objektů vychází z možností a formy pozemku, zástavba je vymezena regulačními čarami bez určení pevné stavební čáry. Tím je dána možnost vzniku volnější struktury zástavby. Kapacita lokality je cca10 chatek.

Celá koncepce je pak doplněna návrhem výsadby zeleně tak, aby vymezovala jednotlivé funkční zóny a vhodně doplňovala prostředí.

B.5) Regulační prvky plošného a  prostorového uspořádání a architektonického řešení

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení plochy BV  RH jsou:

- návrh funkčního vymezení území

- návrh dopravní struktury

- návrh omezení umístění objektů formou regulačních čar

Způsob zástavby jednotlivých pozemků je vymezen následujícími prvky:

- izolovaná chatka, objekt sociálního zázemí a obslužné objekty

Výška zástavby je vymezena jako maximálně jednopodlažní objekty s obytným podkrovím, nepodsklepené.

Z hlediska funkčního je řešené území v územním plánu vymezeno jako rekreace hromadná – RH.

Architektonické řešení objektů je omezeno formou určení typu střech - sedlová.

Plošný rozsah objektů je vymezen koeficientem zastavění pozemku (poměrem zastavěné plochy objektů k celkové ploše pozemku) s rozsahem 20%, procento ozelenění 65%.

B.6) Limity využití území včetně stanovených záplavových území

Limity využití území jsou následující:

- celé řešené území leží v NATURA 2000

- ochranné pásmo komunikace III.tř.

V blízkosti se pak nachází:

- lokální biokoridor LBK1

- území s archeologickými nálezy

- mezinárodní mokřad MM 32 Rolava

- lokální mokřady

Záplavová území nejsou v rámci řešeného území vymezena.

B.7) Návrh řešení občanského vybavení

V rámci řešení urbanistické studie není vzhledem k rozloze lokality zařízení občanského vybavení.

B.8) Návrh řešení dopravy

Navrhovaná lokalita je dopravně napojena z jihozápadu ze stávající komunikace III.tř formou obslužné komunikace v šíři 3m.

Odstavování vozidel je řešeno návrhem parkoviště umístěného podél obslužné komunikace s kapacitou 10 stání.

Pěší provoz je řešen pomocí pěších komunikací propojujících chatky se společenskou a vstupní částí.

B.9) Návrh řešení technického vybavení

9.1. Vodní hospodářství

Úvod

V Jelení, v jehož části se nachází lokalita nové výstavby, nejsou zařízení pro odkanalizování ani zásobování pitnou vodou. V územním plánu je odkanalizování řešeno formou domovních čistíren pro jednotlivé objekty, napojených do navržené stoky ústící do vodoteče.

Pro zásobování pitnou vodou je v územním plánu navržena realizace jímání vody s úpravnou, výstavba vodojemu a rozvod pitné vody napojovacími řady vedenými v komunikaci.

9.1.1.Kanalizace

Likvidace odpadních vod navrhované zástavby je řešena pomocí domovní čistírny s kapacitou cca 50 EO napojenou na objekt sociálního zařízení s odvedením přečištěné vody do páteřní kanalizační stoky. Její realizace je navržena v územním plánu.

Dešt'ové odpadní vody budou likvidovány formou vsaků na pozemku.

9.1.2. Vodovod

Zásobování pitnou vodou je navrženo přípojkou na vodovodní řad v komunikaci, který je navržen v územním plánu Nové Hamry.

9.2. Zásobování plynem

Lokalita nebude napojena na plynovod.

9.3. Zásobování el.energií

Zásobování el.energií je řešeno NN kabelem, který je napojen na vedení NN v komunikaci, navržené v územním plánu Nové Hamry.

9.4. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

Pro vytápění a ohřev TUV se počítá s el.energií.

9.5. Nakládání s odpady

Likvidace odpadu RD  bude organizována v rámci systému likvidace odpadu Nových Hamrů, sběr bude zaměřen na separaci jednotlivých složek.

B.10) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a  ploch pro jeho technické zajištění

Řešené území není dotčeno plochami přípustnými pro dobývání ložisek nerostů ani plochami pro jeho technické zajištění.

B.11) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

U zástavby rekreačního bydlení nejsou požadavky civilní ochrany řešeny.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno pomocí mobilních cisteren.

Odběrným místem pro čerpání vody k hašení požáru bude požární nádrž navržená v územním plánu Nové Hamry.

B.12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a na zemědělský půdní fond

12.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení ' na životní prostředí

V rámci zástavby se počítá se zachováním stávající zeleně a s výsadbou jednak zeleně areálu, dále s výsadbou zeleně odstiňující areál od komunikace.

Vzhledem k tomu, že se dnes jedná o louku, lze konstatovat přínos i v oblasti ozelenění prostoru především vysokou zelení.

Pro vytápění objektů bude využit jako hlavní medium elektřina.

12.2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o lokalitu řešenou již ve schváleném územním plánu obce, není proto nutné zpracovat samostatnou zemědělskou přílohu.

C.) Závazná část

Jako závazné jsou stanoveny tyto prvky řešení:

Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení

- návrh funkčního členění území

Plocha rekreace hromadné - RH  :

Hlavní využití - Tyto plochy jsou určeny stavbám a zařízením pro hromadnou rekreaci, kempy, veřejná tábořiště, autocamping.

Přípustné využití - v těchto plochách je přípustné umísťovat:

1. pozemky dalších staveb a zařízení, která s hromadnou rekreací souvisejí a jsou s ní slučitelná (např. stravovací zařízení veřejného charakteru, informační a turistické služby, veřejná hygienická zařízení apod.)

2. objekty a stavby pro sport a relaxaci (např. hřiště apod.) pro veřejné využití

3. veřejná prostranství

4. rekreační louky a veřejná zeleň

5. prvky územního systému ekologické stability

6. stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace, apod. a vedení a stavby technické infrastruktury pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

7. stezky pro pěší a pro rekreační sport

8. vodní plochy, vodní toky

Podmíněně přípustné využití - v těchto plochách je podmíněně přípustné umísťovat:

1. plochy parkovacích stání pro osobní automobily za podmínky, že parkovací plochy jsou určeny pouze pro hlavní využití pro zařízení hromadné rekreace

2. stavby a zařízení pro maloobchod, které zvyšují využitelnost ploch rekreace, za podmínky, že svou funkcí, charakterem a rozsahem odpovídají významu území

3. stavby a zařízení pro bydlení za podmínky, že se jedná o bydlení majitelů, správců budov, či areálu a byty zaměstnanců

4. liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, za podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

Nepřípustné využití - v této ploše se nepřipouští umisťovat:

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném využití.

Podmínky prostorového uspořádání - Pro tyto plochy se stanoví maximální počet nadzemních podlaží – 1 + podkroví, maximální procento zastavění pozemku 20%, minimální procento ozelenění pozemku - 65 %.

Pro tyto plochy se stanoví maximální výška zastavění (hřeben střechy) 13 metrů nad okolním terénem, u svažitých pozemků se sklonem vyšším než 15% se výška počítá od vyšší strany terénu. 1f.5 Plochy rekreace – na plochách přírodního charakteru

Architektonické řešení objektů je omezeno formou určení typu střech - sedlová.

- návrh dopravní struktury

- návrh omezení umístění objektů formou regulačních čar

Limity využití území včetně stanovených záplavových území

Limity využití území jsou následující:

- celé řešené území leží v NATURA 2000

- ochranné pásmo komunikace III.tř.

V blízkosti se pak nachází:

- lokální biokoridor LBK1

- území s archeologickými nálezy

- mezinárodní mokřad MM 32 Rolava

- lokální mokřady

Záplavová území nejsou v rámci řešeného území vymezena.

# Comments

Doplněny adresy