## II. ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

## KARLOVY VARY – ZAHRADNICTVÍ NA VYHLÍDCE

Změna č. 1/2016

Obec:			Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ:	00257654

zastoupené primátorkou města Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

Pověřený zastupitel:	Josef Kopfstein

Pořizovatel:		Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad

U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary

Obec s rozšířenou působností:	Karlovy Vary

Zhotovitel:		Ing. arch. Břetislav Kubíček

Raisova 2030/2, Karlovy Vary

Autorizace ČKA:	2557

IČ:	16700295

Datum:			12 / 2019

II.	ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Textová část odůvodnění regulačního plánu:

- údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,				        	       	3

b)	vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem,	        		4

c)	údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),				        			4

d)	zdůvodnění navržené koncepce řešení,							6

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,			      			            12

f)	zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí,	  							            12

g)	u změny regulačního plánu text s vyznačením změn,			                         14

Grafická část odůvodnění regulačního plánu:

O.1	Koordinační výkres						1 : 500

O.2	Výkres širších vztahů						1 : 10 000

Zákresy do fotografií z těchto míst:

O.3	Vyhlídka Petra Velikého

O.4	Rozhledna Diana

O.5	Ulice Na Vyhlídce – od severozápadu

O.6	Ulice Na Vyhlídce – od jihovýchodu

O.7	Park Jeana de Carro

O.8	Kolmá

a)		ÚDAJE O ZPŮSOBU POŘÍZENÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo dne 13. 11. 2007 na předmětné území Regulační plán Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, formou opatření obecné povahy, který nabyl účinnosti dne 28. 12. 2007.

V současné době je stále platný Územní plán města Karlovy Vary (dále jen ÚPmKV), který byl schválen Zastupitelstvem města dne 14. 10. 1997, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou města Karlovy Vary č. 6/1997, která nabyla účinnosti dne 1. 12. 1997. Obecně závazná vyhláška (OZV) byla novelizována OZV č. 1/2004. která nabyla účinnosti 22. 7. 2004 a OZV č. 13/2006, která nabyla účinnosti dne 11. 5. 2006, a tyto se promítly do úplného znění Obecně závazné vyhlášky města Karlovy Vary č. 1/2000, o závazných částech Územního plánu města Karlovy Vary.

V roce 2014 byla firmou CASUA, spol. s r. o., Praha, zpracována Územní studie prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, která byla v červnu roku 2014 zaregistrována na Úřadu územního rozvoje v Brně. Tato studie je jedním z územně plánovacích podkladů pro řešení nového územního plánu. Pro předmětné území studie navrhuje regulativy odlišně od platného regulačního plánu.

S ohledem na změnu některých podmínek v území za dobu platnosti regulačního plánu je třeba uvést do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady. Proto doporučila Rada města Karlovy Vary Zastupitelstvu města Karlovy Vary schválit pořízení Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, návrh na pořízení Změny č. 1/2016 platného Regulačního plánu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce byl schválen Zastupitelstvem města Karlovy Vary dne 26. 1. 2016.

Zadání Změny č. 1/2016 platného regulačního plánu schválilo Zastupitelstvo města Karlovy Vary na své zasedání dne 2. 4. 2019, usn. č. ZM/95/4/19. Změna č.1/2016 je pořizována zkráceným postupem podle §§  72, 73 zákona č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění.

Obec:		Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 21, Karlovy Vary

IČ:	00257654

zastoupené primátorkou města Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA

Pověřený zastupitel:	Josef Kopfstein

Pořizovatel:	Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad

U Spořitelny 2, 361 20  Karlovy Vary

zastoupený ing. arch. Irenou Václavíčkovou, vedoucí oddělení úřadu

územního plánování

Obec s rozšířenou působností:	Karlovy Vary

Zhotovitel:	Ing. arch. Břetislav Kubíček

Raisova 2030/2, Karlovy Vary

Autorizace ČKA:	2557

IČ:	16700295

Spolupráce:

Urbanistická část:		Ing. arch. Jitka Kubíčková, Raisova 2030/2, Karlovy Vary

Vodní hospodářství:		Ing. Petra Neubauerová, Rohová 552/9, Karlovy Vary

Plynofikace:			Rudolf Bárta, KPK - Karlovarská projektová kancelář, K. Vary

Elektrifikace:			Miroslav Remišovský,	Elektro-plan s.r.o. Karlovy Vary

Slaboproudé rozvody:		Ing. Karel Voneš, 	Projekty Voneš, Praha

Komunikace:			Ing. Martin Kohout, 	IMK projekt, Ostrov

b)	VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ŘEŠENÉ PLOCHY Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ, VČETNĚ VYHODNOCENÍ SOULADU REGULAČNÍHO PLÁNU S ÚZEMNÍM PLÁNEM

Z platné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015, a Aktualizace 2 a 3, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. 9. 2019, nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21. 6. 2018, usnesením č. ZK 241/06/18, a která nabyla účinnosti dne 13. 7. 2018, rovněž nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

Změna č. 1/2016 Regulačního plánu  je v souladu s platným územním plánem města karlovy Vary. Využití řešeného území vychází z podmínek uvedených v Obecně závazné vyhlášce o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v platném znění, která zařazuje plochy ŘÚ do kategorie polyfunkční území smíšeného lázeňství (SL), určeného pro lázeňství a bydlení.

V tomto území je přípustné umisťovat:

- lázeňská zařízení všeho druhu

- obytné domy

- kulturní, církevní a zdravotnická zařízení

- zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat:

- zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území

- sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

- zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství

- ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály

Další podrobnější regulační podmínky v platném územním plánu nejsou.

Změna č. 1/2016 RP stanovuje závazné regulativy pro zástavbu řešené lokality v souladu s metodikou použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary, regulativy dále zpřesňuje.

c)	ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU, NEBO VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ OBSAŽENÝCH V ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA O OBSAHU ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU POŘIZOVANÉ ZKRÁCENÝM POSTUPEM, POPŘÍPADĚ VYHODNOCENÍ SOULADU S POKYNY PRO JEHO PŘEPRACOVÁNÍ (§ 69 ODST. 3 STAVEBNÍHO ZÁKONA),

a)  důvody pro pořízení změny regulačního plánu

Na základě podaného podnětu a změně některých podmínek v území, je potřeba uvést do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady – regulační plán, územní plán a územní studii.

Změna č. 1/2016 RP toto zadání plní. Využití jednotlivých pozemků je v souladu s ÚPmKV. Jsou navrženy závazné regulační podmínky pro zástavbu v souladu s metodikou použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary.

Je zachován způsob napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě dle původního řešení RP.

b)  vymezení řešeného území

Rozsah řešeného území Změny č. 1/2016 RP se nemění, respektuje Regulační plán Karlovy Vary – zahradnictví Na Vyhlídce. Celková výměra cca 1,15 ha je zachována, v mezidobí došlo ke sloučení parcel č. 1411/1 a 1413.

Z důvodu prostorové složitosti bylo zachováno rozdělení řešeného území do sektorů dle platného regulačního plánu, bylo doplněno označení sektoru G pro dříve nepojmenovaný sektor pro umístění technické infrastruktury.

c)  požadavky vyplývající pro řešené území z územního plánu velkého územního celku, územního plánu obce a z programu rozvoje obce

Z platné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2 a 3 nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, rovněž nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

Je respektován platný územní plán města Karlovy Vary, kde je tato plocha součástí území, které je definováno jako polyfunkční území smíšeného lázeňství (SL).

d)  požadavky vyplývající z širších vztahů řešeného území k ostatním částem obce z hlediska urbanistické kompozice, dopravy, občanského a technického vybavení

Jsou respektovány návaznosti infrastruktury. Z hlediska urbanistické kompozice způsob zástavby respektuje stávající zástavbu a zohledňuje pohledovou exponovanost lokality.

e)  požadavky vyplývající ze základních demografických, sociálních a ekonomických údajů a výhledů

Dojde k revitalizaci řešených ploch na okraji historického centra města.

f)  požadavky na vymezení a uspořádání zastavitelných území a pozemků a na zohlednění hodnot území

Řešené území se nachází v současně zastavěném území obce, nejedná se o rozšiřování zastavitelného území.

Je respektována atraktivnost a poloha lokality na území historického centra města Karlovy Vary jako součásti vnitřního lázeňského území, městské památkové rezervace a CHKO Slavkovský les.

Pro zachování hodnot v území jsou pro zástavbu řešeného prostoru stanoveny závazné regulační podmínky, odvozené z charakteru a struktury okolní stávající zástavby.

g)  požadavky na řešení dopravy, občanského a technického vybavení a nakládání s odpady

Jsou respektovány. Lokalita bude dopravně napojena na místní komunikační síť - ulici Kolmou a ulici Na Vyhlídce. Bylo zachováno řešení platného původního RP.

Byly prověřeny kapacity stávajících inženýrských sítí, které jsou v dosahu v ulici kolmé a v ulici Na Vyhlídce - vodovodu, kanalizace, elektrické energie, plynu a komunikačních rozvodů. Kapacity jsou dostatečné pro novou zástavbu.

Odstraňování odpadů bude v rámci městem provozovaného systému (včetně separovaného sběru odpadků). Je vyčleněno stanoviště nádob pro tříděný sběr odpadků.

h)  požadavky na využitelnost přírodních zdrojů, na tvorbu a ochranu životního prostředí a krajiny (včetně ochrany zemědělského půdního fondu, pozemků určených k plnění funkcí lesa a ochrany zdravých životních podmínek) a na prvky územního systému ekologické stability

Řešení se nedotkne prvků územního systému ekologické stability, ani ploch zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

i)  požadavky na ochranu kulturních památek, památkově chráněných území a jejich ochranných pásem

Jsou respektovány. Řešené území se nachází v městské památkové rezervaci. Přímo v řešeném území nejsou evidovány nemovité kulturní památky.

Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

j)  požadavky vyplývající z dalších právních předpisů (např. zájmů obrany státu, civilní ochrany, ochrany ložisek nerostných surovin a jejich těžbu apod.)

Z hlediska obrany státu a CO nejsou žádné zvláštní požadavky. V řešeném území jsou zajištěny přístupové trasy pro možnost zásahu složek integrovaného záchranného systému, je dostatek hydrantů pro zajištění vody pro hašení.

V řešeném území se nenachází žádné chráněné ložiskové území, dobývací prostory ani poddolovaná území.

ŘÚ se nachází v ochranném pásmu I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary.

k)  požadavky na nutné asanační zásahy

V ŘÚ nejsou vymezovány pozemky pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

l)  požadovaný způsob regulace (použití přiměřených regulačních prvků) plošného a prostorového uspořádání, s ohledem na funkce a polohu pozemků

Funkční využití pozemků respektuje platný ÚPmKV. Je upraven způsob prostorové regulace v souladu s metodikou použitou v Územní studii prostorových regulativů pro historické jádro města Karlovy Vary. Jsou navrženy zpřesňující regulativy plošného a prostorového uspořádání.

Předmětem regulace je:

- situování staveb – stavební a regulační čáry

- míra zastavění pozemku, procento ozelenění

- výšková a prostorová regulace

- způsob zastřešení

m)  okruhy problémů řešení vyplývající z průzkumů a rozborů

Jsou respektovány, koncepce rozvoje spočívá v optimálním využití řešeného území v návaznosti na strukturu okolní zástavby. Jsou stanoveny závazné regulační podmínky pro zástavbu dotčeného území s ohledem na okolní stávající zástavbu, městskou památkovou rezervaci a návaznost tohoto prostoru na vnitřní lázeňské území. Jsou řešeny prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro.

n)  limity využití území vyplývajících z právních předpisů a správních rozhodnutí, včetně stanovených záplavových území (§ 10 odst. 3)

Jsou respektovány. V ŘÚ nejsou stanovena záplavová území.

o)  požadavky na rozsah a způsob zpracování změny regulačního plánu

Jsou respektovány. Dokumentace je zpracována v rozsahu, který vymezuje zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a příloha č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů (část - Regulační plán).

d)	ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉ KONCEPCE ŘEŠENÍ

d.1)	VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

Bylo respektováno řešené území dle platného regulačního plánu. Jedná se o tyto pozemkové parcely v k.ú. Karlovy Vary:

1411/1		8 270 m2			(došlo ke sloučení parcel č. 1411/1 a 1413)

21			   822 m2

22			2 013 m2

d.2)	ŠIRŠÍ VZTAHY

ŘÚ se nachází na východním okraji vnitřního lázeňského území a městské památkové rezervace. Dále je součástí CHKO Slavkovský les a leží v ochranném pásmu I. Stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Je vymezeno ulicemi Na Vyhlídce a Kolmá, na severozápadu pak přiléhá k parku Jeana de Carro.

Plocha ŘÚ se svažuje k jihozápadu směrem k toku řeky Teplé. ŘÚ je pohledově velmi exponované, zejména z vyhlídek na západní straně údolí Teplé (vyhlídka Petra Velikého, Maierův gloriet, Diana). Navrhovaná zástavba ovlivní panorama MPZ a vnitřního lázeňského území.

Dopravně je ŘÚ napojeno na ulice Na Vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. Ulice Kolmá je v části jednosměrná se zklidněným režimem. Vjezd je umožněn pouze na povolení magistrátu města (obdobně jako v jiných částech vnitřního lázeňského území).

Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost zástavby je navíc umocněna velkými výškovými rozdíly terénu. ŘÚ protíná pěší komunikace, propojující park Jeana de Carro s ulicí Kolmou. Po hranicích ŘÚ jsou směrovány nástupní trasy do lázeňského centra Karlových Varů k pramenům a kolonádám.

Inženýrské sítě jsou vedeny zpravidla po hranicích ŘÚ.

Tyto skutečnosti byly promítnuty do závazných regulativů. Jedná se zejména o uplatnění požadavku na soulad nové zástavby s charakterem území - měřítko staveb, charakter zastřešení.

d.3)	FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH

Je respektováno funkční využití dle platného Územního plánu města Karlovy Vary, řešené území je součástí plochy zařazené do kategorie polyfunkční území smíšeného lázeňství SL. Dle obecně závazné vyhlášky o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v platném znění, je Smíšené území lázeňství (SL) je určeno pro lázeňství a bydlení.

V tomto území je přípustné umisťovat:

- lázeňská zařízení všeho druhu

- obytné domy

- kulturní, církevní a zdravotnická zařízení

- zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat:

- zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území

- sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

- zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství

- ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály

d.4)	NÁVRH ŘEŠENÍ

Změna č. 1/2016 RP je zpracována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů, a platným Územním plánem města Karlovy Vary.

Bylo zachováno členění ŘÚ na sektory A, B, C, D, E, F, G, H, I a P, aby bylo možno upřesnit plošné a prostorové regulativy s ohledem na složité geomorfologické podmínky (nově byl označen sektor G pro umístění technické infrastruktury, v původním RP vymezený, ale neoznačený).

d.5)	URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA

Urbanistická koncepce spočívá v optimálním využití řešeného území v návaznosti na strukturu okolní zástavby. Jsou stanoveny závazné regulační podmínky pro zástavbu dotčeného území s ohledem na okolní stávající zástavbu, městskou památkovou rezervaci a vnitřní lázeňské území. Jsou řešeny prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro. Je řešena dopravní a technická infrastruktura. Doprava v klidu je přednostně řešena v objektech a podzemních garážích v rámci ŘÚ. Bude zajištěna pěší průchodnost ŘÚ a obnoveny typické stezky a schodiště.

Zástavba podél ulice Na Vyhlídce a ulice Kolmá svým charakterem navazuje na stávající objekty v sousedství, a to jak výškově, odstupňováním v závislosti na sklonu terénu, tak tvarem střechy. V sektorech uvnitř areálu a směrem k parku Jeana de Carro je uvažováno s rozvolněnou strukturou zástavby. Výšková regulace byla provedena na základě upřesňujícího geodetického zaměření výšek okolní zástavby.

Při řešení návrhu RP jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem, jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se ŘÚ dotýkají.

ŘÚ není záplavovým územím, není zasaženo ochrannými pásmy výrobních aktivit, extravilánových komunikací, lesa, vodních toků a pohřebišť.

ŘÚ neprocházejí prvky ÚSES,  nejsou zde nemovité kulturní památky ani památné stromy. Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

V ŘÚ se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

Stávající způsob využití ploch se změnou č. 1/2016 RP nemění. Podle významu jsou plochy ŘÚ zařazeny jako zastavitelné ve stabilizovaném území.

Na stávajících pozemcích ŘÚ jsou vymezeny plochy pro umístění staveb technické a dopravní infrastruktury, je řešeno umístění odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů i vsakování dešťových vod resp. jejich zdržení na pozemku.

Jsou stanoveny požadavky na zachování pěšího propojení přes ŘÚ.

Soulad s cíli územního plánování

-	Regulační plán stanoví limity využití řešeného území.

-	RP reguluje funkční a prostorové uspořádání řešeného území.

-	RP řeší rozmístění ploch pro stavby, stanoví územně technické a urbanistické zásady pro jejich realizaci.

-	RP vymezuje chráněná území a ochranná pásma, zabezpečuje jejich ochranu.

-	RP navrhuje územně-technická opatření nezbytná pro dosažení optimálního 	uspořádání a využití řešeného území.

-		RP vytváří podklady pro tvorbu koncepcí výstavby a technického vybavení řešeného území.

Pro zachování architektonických a urbanistických hodnot ŘÚ jsou kromě respektování stávajících limitů stanoveny závazné regulační prvky, které jsou vyznačeny v grafické části RP v Hlavním výkrese. Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení prostorových a výškových regulativů. Objekty mohou plošně přerůstat přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek jednotlivých dotčených sektorů. Pro potřeby výškové regulace zástavby jsou pro některé sektory stanoveny procenta zastavění ve vztahu k výškám od určených referenčních bodů.

Jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes ŘÚ, které jsou závazné.

Předmětem regulace je:

- situování staveb - stavební a regulační čáry

- míra zastavění pozemku, procento ozelenění

- výšková a prostorová regulace

- způsob zastřešení

Základní funkční využití pozemku je stanoveno v ÚPmKV, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství (SL), které je určeno pro lázeňství a bydlení.

Regulace situování staveb

Je stanovena stavebními a regulačními čarami.

Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé komunikace. Regulace v úrovni přilehlé komunikace byla zvolena z důvodu možnosti vytvořit přirozenou předzahrádku či chodník, současně také z důvodu možného využití podzemních částí objektu (např. směrem ke stávající opěrné zdi). V případě RP se u navrhovaných objektů určuje povinnost zachovat uliční čáru v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.

Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby. Stavby mohou mít odstup od regulační čáry. Regulační čáry jsou nepřekročitelné zástavbou.

Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku

Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V některých sektorech je určeno podrobnější výškové zónování, kdy je stanoveno procento zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. Takto navrhované uspořádání umožňuje například podzemní propojení garážovacích podlaží objektů v různých sektorech při zachování odstupů a průchodů mezi objekty v nadzemních částech.

Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Ve Změně č. 1/2016 RP je do této plochy je započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády.

V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou.

Výšková a prostorová regulace

Základní výšková regulace, stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou hřebene od určeného referenčního bodu, je v souladu s metodikou Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary. Pro některé objekty byly výškové hodnoty, navržené v této Územní studii prostorových regulativů, korigovány a zpřesněny na základě geodetického zaměření navazující stávající zástavby.

V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby z důvodu modelace střešní krajiny a zachování měřítka okolní stávající zástavby. Dále jsou stanovena procenta zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu, která umožňují rozdílné řešení podzemních a nadzemních částí objektů pro naplnění požadavků na dopravu v klidu v podzemních garážích a zároveň přiměřenou strukturu nadzemních objektů.

Regulace způsobu zastřešení

U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení:

S	- sedlová střecha a její varianty (valbová), min. sklon 33°

SPLZ	- bez regulace - sedlová střecha a její varianty, plochá střecha ozeleněná, s terasou,

V řešeném území se nepovoluje mansardová střecha s ohledem na převažující typ střechy sedlové u okolních stávajících objektů.

V kapitole b.6) REGULAČNÍ  ZÁSADY  A  PRVKY a g) U ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN jsou podrobněji uvedeny změny regulativů.

d.6)	PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury se v zásadě nezměnily. Původní řešení zůstává v platnosti.

Veškerá potřebná veřejná infrastruktura se nachází v bezprostředním sousedství řešeného území v ulicích Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.

Pro dopravní obsluhu a zásobování energiemi nové výstavby je v návrhu počítáno se sektorem G pro umístění staveb technické infrastruktury. Koridor G, zajišťující obsluhu sektorů C, D, E, F a P, propojující Stezku Jeana de Carro a ulici Na Vyhlídce, má šířkové parametry cca 12 m. RP předpokládá, že koridor bude mít na části charakter veřejného prostranství. Doprava v klidu je přednostně řešena v objektech a podzemních garážích v rámci ŘÚ. Nadále bude zachována pěší průchodnost ŘÚ.

Podrobněji je řešení znázorněno v grafické části na výkresech 2. Dopravní řešení a 3. Technická infrastruktura.

d.6.1)	DOPRAVA

### Zásahy do stávajících komunikací

Budou upravena místa napojení na stávající komunikace – stezka Jeana De Carro, a „spodní“ část ulice Na Vyhlídce (pod bývalou školkou).

V ulici Kolmá budou chodníky ovlivněny vjezdy do garážovacích podlaží budovaných objektů A, B, H a I. Předpokládá se zachování stávajícího povrchu a spádového řešení ulice Kolmá, včetně chodníků u stávající zástavby.

Dopravní řešení

Pro dopravní obsluhu nové výstavby je v návrhu počítáno s koridorem G. Nově navržené komunikace jsou řešeny jako dopravně zklidněné formou obytné zóny nebo jako účelové přístupové propojky (vjezdy do garáží apod.) obdobného stavebního uspořádání. Základní zadání předpokládá takové šířkové uspořádání, které umožní možnost obousměrného průjezdu zastavěným územím v parametrech minimálních šířek dopravně zklidněných komunikací, tj. o volné šířce zpevněné plochy vozovky minimálně 4,5 m.

Doprava v klidu

V řešené lokalitě bude spolu s novou výstavbou řešena i odpovídající parkovací a garážovací kapacita s „přebytkem“ nabídky nad předpokládanými potřebami.

Závazným regulativem pro navrhovanou výstavbu je v případě bytové výstavby poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5, v případě staveb občanské vybavenosti budou naplněny normové hodnoty.

Hromadná doprava

Hromadná doprava je zajištěna několika průjezdnými linkami autobusů s nejbližší zastávkou Na Vyhlídce nebo zastávkou Panorama. Je rovněž možno z kopce dojít na Divadelní náměstí a využít možnosti odjet odtud buď lanovkou k Imperialu anebo autobusem MHD.

Cyklistická, pěší a ostatní doprava

Cyklistická doprava se s ohledem na charakter ŘÚ neřeší. V RP je začleněn požadavek na možnost pěšího průchodu přes ŘÚ.

Nedaleko ŘÚ se nachází koridor pro lanovku na vrch Tři kříže, se kterou je počítáno i v ÚPmKV.

d.6.2)   ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU

Navrhovaná  zástavba bude zásobena pitnou vodu ze stávajících vodovodních řadů. Kapacitně stávající řady vyhovují jak pro současný stav, tak pro navrhovanou zástavbu. Při návrhu je nutné počítat s existencí dvou tlakových pásem v řešeném území. Průběh nově navržených tras bude upřesněn v dalších stupních dokumentace.

Potřeba vody                        	          		Qp           	Qm   		Qm    	Qh

m3/d           	m3/d       	l/s          l/s

Celkem           					83,2		100,0		1,1	6,8

Zabezpečení požární vody

Potřeba požární vody je i v návrhovém stavu rozhodující pro dimenzi vodovodního potrubí. V okolí ŘÚ se nachází dostatek stávajících hydrantů, další hydranty budou vysazeny na budovaných řadech. Na vodovodních řadech budou podle výškového vedení osazeny podzemní hydranty DN80 s dvojitým uzávěrem (např.HAWLE), které budou osazeny přímo na řad. Tyto hydranty budou sloužit jak pro provozní účely vodovodu (odkalení, odvzdušnění), tak i v případě potřeby jako hydranty požární. Po dohodě s provozovatelem budou hydranty, které budou určeny pro požární účely, řádně označeny.

Rozmístění hydrantů bude v souladu s ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou.

d.6.3)   KANALIZACE

Ve strmě klesající ulici Kolmá vedou místy dvě kanalizační stoky: dešťová a splašková, dešťová stoka je vejčitého profilu 400/600, splašková stoka je z betonového potrubí DN400. V ulici Na Vyhlídce a přilehlém okolí proběhla oprava kanalizace, v rámci této akce byla položena nová stoka DN300, probíhající řešeným územím v rámci koridoru G a dále po okraji parku Jeana de Carro směrem do ulice Kolmá.

Stoky byly realizované klasickou výkopovou technologií. Stoky jsou vedeny ve stávajících komunikacích. Stoky jsou jako oddílná kanalizace, tzn. budou do nich napojeny pouze přípojky splaškové kanalizace z jednotlivých objektů.

Stoky jsou provedeny z kameninového potrubí DN 250, 300. Ve svažitém terénu je kanalizace navržena z potrubí z kanalizační tvárné litiny DN 250, 300 se zámkovými spoji. Přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí DN 200, napojené buď na odbočku anebo do revizní šachty na stoce. Součástí stok byla realizace nových revizních šachet.

Kanalizace kapacitně vyhoví i pro nově navrhovanou výstavbu.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.

d.6.4)   ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU  ENERGIÍ

Kabelový rozvod VN

Od návrhu původního RP došlo ke zvýšení napětí v distribučním kabelovém rozvodu VN z 10 kV na 22 kV. Tím došlo ke zdvojnásobení přenosové kapacity.

Distribuční kabelový rozvod VN je  v majetku  ČEZ Distribuce a.s. Kabely VN jsou uloženy v zemi podél komunikací v ulicích Na Vyhlídce a v okrajové části ulice Kolmá.

Kabelový rozvod VN v místě uvažované stavby je dimenzován tak, že umožňuje připojení další trafostanice VN/NN pro napájení odběrných zařízení NN.

Kabelový rozvod NN

Kabelový rozvod NN, vedený z obou stávajících trafostanic, je v okolí zastavovaného území dimenzován pro napájení stávajících objektů. Rezervy v průřezech kabelů NN jsou využívány pro eventuelní nárůst ve stávajících objektech a pro uvažovanou zástavbu  ji nelze využít.

Bilance el. příkonu

Celkem předpokládaný odběr el. energie 		947 kW

Napěťová soustava VN : 				3L 50Hz, 22kV / IT

Napěťová soustava NN : 				3PEN, 50Hz, 400V / TN-C

Způsob zabezpečení dodávky elektrické energie

Pro napájení uvažované zástavby el. energií bude nutné vybudovat dvě nové trafostanice, přístupné z veřejných pozemků a novou distribuční zemní kabelovou síť 1 kV. Výstavba nového distribučního rozvodu VN a NN, včetně trafostanic, bude provedena na základě podmínek stanovených provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Volba kabelových tras pro umístění kabelů VN i NN, musí být koordinována  s ostatními stávajícími i novými inženýrskými sítěmi.

d.6.5)  ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM

Projektová dokumentace řeší návrh zásobování lokality K. Vary – zahradnictví Na Vyhlídce topným plynem. Topný plyn bude použit pro vaření, přípravu teplé užitkové vody (TUV) a vytápění. Jako topný plyn v daném území je užíván zemní plyn.

## Bilance topného plynu

Bilance topného plynu se nezměnila - celkem ŘÚ	Q = 130,9 m3.h-1

## Zdroj topného plynu

Topný plyn bude zajištěn pro objekty C, D, E a F ze stávajícího STL  plynovodního řadu Ø 160 PE v ulici Na Vyhlídce, topný plyn  pro objekty A a B ze stávajícího NTL (Ø 150) plynovodního řadu v ulici Kolmá.

Zajištění topného plynu pro objekty I, H a případné změny v napojení v ulici Raisova a Kolmé, a to propojením na STL rozvody, budou projednány se správcem sítě a zahrnuty do dalších stupňů PD.

Kapacita stávajících řadů je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu.

d.6.6)	ZÁSOBOVÁNÍ  TEPLEM

V současné době nejsou v ŘÚ ani v nejbližším okolí provozovány horkovodní rozvody.

d.6.7)  TELEKOMUNIKACE

V ulici Na Vyhlídce je kromě trasy primárních a sekundárních kabelů vedena i trasa optických kabelů. Odbočky do příčných ulic z hlavní trasy vedené v ulici Na Vyhlídce jsou kromě metalického kabelu i s dvěma rezervními PE trubkami NOVOTUB.

Stavbou jsou dotčené  atrakční obvody TR 3 (traťový rozváděč) a SR 04 a 02 (síťový rozváděč 04 a 02).

Na začátku ulice Kolmá je stávající síťový rozvaděč SR 52/3/04/00, KVJU255 (zkráceně SR 04). Další síťový rozváděč je v ulici Hynaisově  pří odbočce do ulice Raisovy, SR 02. Od ulice Kolmá směrem do centra Karlových Varů v ulici Na Vyhlídce je atrakční obvod TR 3 (traťového rozváděče 3), ze kterého jsou napojeny i uvedené SR (síťové rozváděče). TR 3 je v ulici Ondřejská zase u ulice Na Vyhlídce v posledním objektu vpravo (objekt školy). Mezi TR3 a TR6 (vila Hoffmann) se jedna stávající HDPE trubka 40/33 mm vystrojí svazkem MT 10x7/5,5 nebo 3x10/8+4x7/5,5mm (kapacita pro 10MT 7/5,5mm je 10xoptický kabel 24vl=240vl. a pro 3xMT10/8 je 3x optický kabel 48vl = 144vl + 4xMT7/5,5 je 4x optický kabel 24vl = 96vl. což je též 240vl.) Napojení jednotlivých objektů bude zásadně pomocí optických mikrokabelů instalovaných do MT (mikrotrubiček). Napojení bude střídavě jednou z TR3 a jednou z TR6 tak, aby se využila trubka HDPE 40/33  vystrojená MT z obou stran.

Pro objekty mimo hlavní trasu s HDPE trubkou vystrojenou svazkem MT se využijí stávající vrapované trubky 40/32, do kterých se budou instalovat silnostěnné HDPE trubky 10/5,5mm. Podle průřezu MT budou instalovány optické kabely, do MT 7/5,5mm 24 vláknové kabely a do 10/8mm 48 vláknové kabely.

Napojení jednotlivých objektů

Napojení jednotlivých objektů se provede 6-ti nebo 12-ti vláknovými kabely, které se napojí v optických rozdělovacích spojkách na příchozí 24 nebo 48 vl. optické kabely. Pro ukončení optických kabelů budou v objektech osazené centrální datové rozvaděče, do kterých budou stažené vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody budou v objektech provedené systémem FTTH, instalací jednoho, dvou i více vláken pro každého zákazníka, s tím, že byty mohou být napojené přes optické splittery, které budou součástí centrálních rozvaděčů. Lázeňské či jiné provozy budou mít optická vlákna přímé, napojené z TR3 nebo TR6.

Kapacita stávající telekomunikační sítě je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu.

##### d.6.8)   VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ

V této části města je již vybudováno a provozováno veřejné osvětlení, které je v majetku města Karlovy Vary.  Osvětlení je provedeno v ulicích Na vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. Tyto ulice sousedí s ŘÚ, ve kterém se uvažuje s výstavbou nových objektů.

Nové chodníky, veřejná prostranství a komunikace vybudované kolem nových objektů budou osvětleny novou soustavou svítidel veřejného osvětlení.

Osvětlení bude stožárové s výbojkovými, resp. LED svítidly a s rozvodem napájecích kabelů, uložených do země. Předpokládaný počet svítidel je 10 ks, o instalovaném příkonu max. 1,5 kW.

Typy svítidel a stožárů budou projednány se správcem VO Technickým odborem Magistrátu města Karlovy Vary. Osvětlenost nových komunikací bude stanovena na základě jejich zatřídění  a využití.

e)		VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND A NA POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA

Zemědělský půdní fond

V ŘÚ se nenachází žádný pozemek zařazený do ZPF.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

V ŘÚ se nenachází žádný pozemek určený k plnění funkcí lesa.

f)	ZHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, PRO KTERÉ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

RP bude nahrazovat územní rozhodnutí na tyto stavby:

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

# Z hlediska řešení požární ochrany je v návrhu regulačního plánu řešeno splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům podle jejich charakteru požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb, a požadavek na splnění 41 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění pozdějších předpisů, (řešení příjezdových komunikací, popřípadě nástupních ploch pro požární techniku, zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiné hasební látky). Při řešení přístupových komunikací bude uplatněna vyhláška 268/2011 Sb., O technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů,  a ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb, ČSN 7361 – Silniční komunikace. Řešení zásobování požární vodou bude dle ČSN, vztahující se k navrhované zástavbě,

Regulační plán udává podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury - stavby dopravní infrastruktury (tj. návrh nových obslužných zklidněných komunikací) a technické infrastruktury (koncepce rozvodů el. energie, včetně návrhu nových trafostanic, veřejného osvětlení, kanalizace splaškové, zokruhovaných rozvodů vody s vysazenými požárními hydranty). Navržená komunikace je řešena jako obslužná, s minimální šířkou 4,5 m. Případné nástupní plochy a zásahové cesty budou stanoveny v požárně bezpečnostním řešení navrhovaných objektů.

Požární voda pro ŘÚ je v souladu s ČSN 730873 - Požární bezpečnost staveb – požární vodovod zajištěna ze stávajících podzemních hydrantů v přilehlých komunikacích, resp. z hydrantů v rámci navrhovaného vodovodu v koridoru G. Hydranty splňují požadavky ČSN (maximální vzdálenost od staveb je do 150 m, mezi sebou do 250 m).

g)	U ZMĚNY REGULAČNÍHO PLÁNU TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN

TEXTOVÁ ČÁST S VYZNAČENÍM ZMĚN

I.	OBSAH REGULAČNÍHO PLÁNU

Textová část:

Úvod, základní údaje									       3

vymezení řešené plochy,								       34

podrobné podmínky pro vymezení a využití pozemků,					       4

podrobné podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb veřejné infrastruktury,       710

podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území,				      1419

podrobné podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí,			      1621

podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro požární ochranu,				     1722

vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a vymezení pozemků pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit,				     			     1723

vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona						     	                  1823

výčet územních rozhodnutí, která regulační plán nahrazuje,			     	     1823

údaje o počtu listů regulačního plánu a počtu výkresů grafické části.		     	     1823

druh a účel umísťovaných staveb,							       18

podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu,						     		       	       19

podmínky pro napojení staveb na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,     	       20

podmínky pro změny staveb a změny vlivu staveb na využití území,		     	       20

podmínky pro vymezená ochranná pásma,						       25

pk)	podmínky pro vymezení a využití pozemků územního systému ekologické stability, 	       2126

ql)	stanovení pořadí změn v území (etapizaci),						       2126

rm)	vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle  § 117 odst. 1 stavebního zákona									     		       2126

sn)	závěry											       2126

Grafická část :

H1.	Hlavní výkres	(regulativy pro výstavbu)			1 : 500

2.	Dopravní řešení						1 : 500

3.	Technická infrastruktura					1 : 500

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – nenavrhuje se

Doplňující výkresy :

U1	Urbanistická situace			1 : 500

U2	Funkční využití území			1 : 500

U3	Regulační výkres			1 : 500

U4	Dopravní řešení			1 : 500

U5	Inženýrské sítě				1 : 500

U6	Pohled – ulice Kolmá			1 : 500

U7	Řez A – A				1 : 500

U8	Řez B – B				1 : 500

II.	OBSAH ODŮVODNĚNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU

Textová část odůvodnění regulačního plánu:

a)	údaje o způsobu pořízení regulačního plánu,				        	       	3

b)	vyhodnocení koordinace využívání řešené plochy z hlediska širších územních vztahů, včetně vyhodnocení souladu regulačního plánu s územním plánem,	        		4

c)	údaje o splnění zadání regulačního plánu, nebo vyhodnocení splnění požadavků obsažených v rozhodnutí zastupitelstva o obsahu změny regulačního plánu pořizované zkráceným postupem, popřípadě vyhodnocení souladu s pokyny pro jeho přepracování (§ 69 odst. 3 stavebního zákona),				        			4

d)	zdůvodnění navržené koncepce řešení,							6

- vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa,			      			            12

f)	zhodnocení podmínek pro požární bezpečnost staveb, pro které regulační plán nahrazuje územní rozhodnutí,	  							            12

g)	u změny regulačního plánu text s vyznačením změn,			                         14

Grafická část odůvodnění regulačního plánu:

O.1	Koordinační výkres						1 : 500

O.2	Výkres širších vztahů						1 : 10 000

Zákresy do fotografií z těchto míst:

O.3	Vyhlídka Petra Velikého

O.4	Rozhledna Diana

O.5	Ulice Na Vyhlídce – od severozápadu

O.6	Ulice Na Vyhlídce – od jihovýchodu

O.7	Park Jeana de Carro

O.8	Kolmá

ÚVOD, ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo dne 16. 12. 2003 souhlas s pořízením regulačního plánu (dále jen RP) pro území stávajícího areálu Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce a dále specifikovaných parcel.

Dne 18. 4. 2006 bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno zadání k Regulačnímu plánu. Dne 21. 7. 2006 proběhlo veřejné projednání konceptu RP, dne 17. 10. 2006 bylo Zastupitelstvem města Karlovy Vary schváleno Souborné stanovisko s pokyny pro dokončení návrhu RP.

S ohledem na to, že 1. ledna 2007 nabyl účinnost nový stavební zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, byl návrh regulačního plánu přepracován do souladu s těmito právními předpisy.

Pořizovatel :			Stavební úřad – úsek územního plánování

MM Karlovy Vary

U Spořitelny 2, Karlovy Vary, PSČ 361 20

Zpracovatel :			Ing. arch. Břetislav Kubíček

Raisova 2, Karlovy Vary, PSČ 360 01,

Autorizace ČKA : 2557

Východiskem pro řešení územně plánovacích podkladů je schválený územní plán města Karlovy Vary (dále jen Úpn KV).

Zastupitelstvo města Karlovy Vary vydalo dne 13. 11. 2007 na předmětné území Regulační plán Karlovy Vary - zahradnictví Na Vyhlídce, formou opatření obecné povahy, který nabyl účinnosti dne 28. 12. 2007.

S ohledem na změnu některých podmínek v území za dobu platnosti regulačního plánu je třeba uvést do souladu všechny územně plánovací dokumentace a podklady.

Hlavní důvody pro pořízení regulačního plánu:

Platný Úpn KV definuje řešené území jako smíšené území lázeňství. jedná se o ucelenou plochu většího rozsahu ve vnitřním lázeňském území, doposud ne zcela efektivně využitou.  Vzhledem k atraktivnosti a poloze lokality na území města Karlovy Vary je nutné pro toto území zpracovat územně plánovací dokumentaci, která jej vyřeší jak z hlediska zástavby, tak napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě a současně stanoví závazné regulační podmínky pro zástavbu.

Důvody pro pořízení regulačního plánu:

- jedná se o poslední ucelenou plochu většího rozsahu ve VLÚ a MPZ

- území nebylo doposud podrobněji urbanisticky řešeno, je nutno vyřešit způsob zástavby, napojení na stávající komunikační síť a inženýrské sítě

- platný ÚPn KV zařazuje tuto lokalitu do území stabilizovaného, je nutné upřesnit regulativy prostorového řešení výstavby s ohledem na morfologii terénu

- území je pohledově exponované, nemělo by dojít k narušení panoráma města

- území může napomoci dořešit některé funkce (zejména dopravní) i pro navazující území s nadměrnými ubytovacími kapacitami (spodní část ulic Kolmá a Moravská)

Hlavní cíle řešení návrhu RP:

- návrh funkčních a prostorových regulativů nové zástavby

- řešení dopravní obsluhy a dopravy v klidu

- zajištění technické infrastruktury v potřebném rozsahu

a)	VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY

Řešené území (dále jen ŘÚ) v k. ú. Karlovy Vary:

- areál zahradnictví Na Vyhlídce

1411/1		8 172 m2

1413		    99 m2

1411/1		8 270 m2         (došlo ke sloučení parcel č. 1411/1 a 1413)

- tělocvična a hřiště v ulici Kolmá

21			   822 m2

22			2 013 m2

Celková výměra ploch je 1,15 ha. Vlastníkem je Karlovarské stavební bytové družstvo Vyhlídka, Karlovy Vary, Na Vyhlídce 53 Karlovarská Vyhlídka s.r.o., Vojtěšská 211/6, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Související parcely (dotčené výstavbou technické infrastruktury) v k. ú. Karlovy Vary:

4, 1297/1, 1298, 248, 343, 1407, 1408, 1409, 1411/2, 1412, 1400, 1428, 1429/1

Vlastníkem je Statutární město Karlovy Vary, Moskevská 21, Karlovy Vary.

b)	PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Rozsah řešeného území Změny č. 1/2016 regulačního plánu je zachován. Od vydání regulačního plánu se do současnosti zásadně nezměnily podmínky pro řešení tohoto území a prostoru. Charakter okolní stávající zástavby se nezměnil, stejně tak terénní konfigurace.

b.1)	NADŘAZENÉ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

Podmínky platného Územního plánu města Karlovy Vary (dále ÚPmKV) se v řešeném území nezměnily.

Z platné Politiky územního rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, která byla schválena usnesením vlády České republiky č. 276 ze dne 15. 4. 2015, a Aktualizace 2 a 3, které byly schváleny usnesením vlády České republiky č. 629 a 630 ze dne 2. 9. 2019, nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

Ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje ve znění Aktualizace č. 1, která byla vydána Zastupitelstvem Karlovarského kraje dne 21. 6. 2018, usnesením č. ZK 241/06/18, a která nabyla účinnosti dne 13. 7. 2018, rovněž nevyplývají žádné požadavky pro řešené území.

b.2)	ŠIRŠÍ VZTAHY

ŘÚ se nachází na východním okraji VLÚ a MPZ městské památkové rezervace. Dále je součástí CHKO Slavkovský les a leží v ochranném pásmu I. Stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Je vymezeno ulicemi Na Vyhlídce a Kolmá, na severozápadu pak přiléhá k parku Jeana de Carro.

Plocha ŘÚ se svažuje k jihozápadu směrem k toku řeky Teplé. ŘÚ je pohledově velmi exponované, zejména z vyhlídek na západní straně údolí Teplé (vyhlídka Petra Velikého, Maierův gloriet, Diana). Navrhovaná zástavba ovlivní panorama MPZ a VLÚ.

Dopravně je ŘÚ napojeno na ulice Na Vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. Ulice Kolmá je v části jednosměrná se zklidněným režimem. Vjezd je umožněn pouze na povolení magistrátu města (obdobně jako v jiných částech VLÚ). ŘÚ protíná pěší komunikace, propojující park Jeana de Carro s ulicí Kolmou.

Inženýrské sítě jsou vedeny zpravidla po hranicích ŘÚ.

V ŘÚ se nenachází žádný památkově chráněný objekt. V sousedství jsou nemovité kulturní památky - empírová vila Lützow, objekt Na Vyhlídce 93/50 a drobné solitery v parku Jeana de Carro. Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

Okolní zástavba ŘÚ je výškově rozmanitá. Řadová uliční zástavba postupně přechází do vilové solitérní zástavby. Výšková rozmanitost je navíc umocněna velkými výškovými rozdíly terénu v ŘÚ.

Ochranná pásma všeho druhu:

- Vnitřní lázeňské území

- Městská památková zóna rezervace

- Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

- Ochranné pásmo I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

- Radioreléový spoj Tři Kříže – Vítkova hora

- Ochranná pásma inženýrských sítí

V řešeném území se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

b.3)	FUNKČNÍ  VYUŽITÍ  OBJEKTŮ A PLOCH

Schválený Platný územní plán města Karlovy Vary zařazuje plochy řešeného území do kategorie polyfunkční smíšené území lázeňství ( SL ), které je v Obecně závazné vyhlášce o závazných částech územního plánu č. 1/2000, v platném znění, určeno pro lázeňství a bydlení. Jedná se o stabilizované území. Stávající způsob využití ploch se návrhem Změnou č. 1/2016 RP nemění.

Smíšené území lázeňství	( SL )

je určeno pro lázeňství a bydlení.

V tomto území je přípustné umisťovat:

- lázeňská zařízení všeho druhu

- obytné domy

- kulturní, církevní a zdravotnická zařízení

- zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat:

- zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území

- sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

- zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství

- ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály

b.4)	NÁVRH ŘEŠENÍ

Návrh RP je zpracován v souladu se stavebním zákonem, vyhláškou č. 500/2006 Sb. MMR ČR o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území i územním plánem města Karlovy Vary.

Změna č. 1/2016 RP je zpracována v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, i Územním plánem města Karlovy Vary. Změnou č. 1/2016 RP je řešena změna způsobu stanovení regulativů a limitů pro zástavbu v návaznosti na schválenou Územní studií prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary.

Plochy ŘÚ jsou podle významu zařazeny jako zastavitelné. Na stávajících stavebních pozemcích ŘÚ jsou vymezeny plochy pro umístění staveb technické a dopravní infrastruktury, je řešeno umístění odstavných a parkovacích stání, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů i vsakování dešťových vod resp. jejich zdržení na pozemku.

S ohledem na složité geomorfologické podmínky bylo ŘÚ pro potřeby zpřesnění prostorových regulativů dále podrobněji členěno na sektory A, B, C, D, E, F, G, P, H a I.

Z hlediska obrany státu a CO nejsou žádné požadavky.

b.5)	URBANISTICKÁ  KONCEPCE  A  ARCHITEKTURA

Urbanistická koncepce vychází z doporučení, shrnutých v předchozích stupních dokumentace, a  investičního záměru budoucího stavebníka většiny objektů v ŘÚ – Karlovarského stavebního bytového družstva Vyhlídka : včetně Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary. Pro umístění a prostorové uspořádání staveb jsou stanoveny stavební a regulační čáry, zastavitelné části pozemků, jejich procenta zastavitelnosti a procento ozelenění, dále pak regulativy – závazné podmínky, které určí výšku zástavby, max. výšku hlavní římsy, max. výšku hřebene střechy, příp. její tvar.

Hlavní zásady:

- doplnit urbanisticko - architektonickou strukturu zástavby

- respektovat urbanistickou a hmotovou strukturu města

- zachovat rozdílnou výšku zástavby a tvary střech

- dořešit prostorové vazby na sousedící park Jeana de Carro

- kultivace zeleně veřejné i vyhrazené

- řešit dopravní napojení na stávající komunikační síť

- řešit dopravu v klidu přednostně v objektech a podzemních garážích

- zajistit pěší průchodnost ŘÚ, obnovit typické stezky a schodiště

- vyřešit napojení lokality na stávající inženýrské sítě

S ohledem na odlišnosti při řešení jednotlivých částí ŘÚ jsou popsány tyto přístupy samostatně.

Areál zahradnictví Na Vyhlídce (A, B, C, D, E, F, P)

Areál byl rozčleněn na dílčí části, které umožňují lépe stanovit prostorové regulativy v tomto složitém území. Zároveň lze na tyto dílčí části budoucí výstavbu etapizovat.

Koncepce návrhu v areálu zahradnictví vycházela z těchto požadavků :

- zajistit pěší průchodnost ŘÚ, obnovit typické stezky a schodiště

- doplnit uliční zástavbu v ulicích Na Vyhlídce a Kolmá v návaznosti na stávající zástavbu

- dořešit prostorové vazby na park Jeana de Carro, případně ho rozšířit

- kultivace zeleně veřejné i vyhrazené, využití zeleně jako nedílné součásti objektů

- řešit dopravu v klidu přednostně v objektech a podzemních garážích

- zachovat a případně vytvořit významné průhledy, resp. pohledy

- rozvolněná struktura zástavby uvnitř areálu, prověření i netradičních schémat zástavby

V návrhu se uvažuje s rozšířením parku Jeana de Carro do areálu zahradnictví, směrem k navrhované zástavbě se navrhuje změna anglického charakteru parku na park exaktně tvarovaný (např. růžová zahrada apod.). V této části P se předpokládá doplnění drobných architektonických a sochařských soliterů, pavilónového objektu, případně vodních atrakcí. Na optické zakončení parku, směrem k zadním traktům zástavby ulice Na Vyhlídce a k příjezdové komunikaci do areálu, se navrhuje vysázení liniové zeleně.

Objekt v části F, přímo navazující na rozšíření parku, se předpokládá maximálně třípodlažní, na úrovni terénu s loubím.  Z loubí jsou přístupné provozovny občanské vybavenosti. Není předepsán závazný způsob zastřešení.

Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (část E) přiléhá ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nadzemní část na úrovni ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední stávající řadové zástavby. Navrhují se tři podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce. Pod úrovní ulice je dvoupodlažní podnož, nejnižší podlaží na úrovni přístupové komunikace je užíváno pro garážování. Podlaží pod úrovní ulice Na Vyhlídce navazuje na pochozí přestropení přístupové komunikace do areálu, na tuto stranu jsou orientovány byty s předzahrádkami. S ohledem na postupný přechod z řadové zástavby do vilové, jaký je patrný na protější straně ulice, i pro zachování průhledů z protější strany ulice se navrhuje objekt v nadzemních partiích hmotově rozdělený na tři dílčí objekty, propojené krčky. V krčcích je možné umístit občanskou vybavenost. Střecha v této části se předepisuje sedlová s ohledem na navazující stávající zástavbu. Je přípustné objekt v části E postavit jako souvislou řadovou zástavbu, v tomto případě je nutné objekt opticky rozčlenit na části, vycházející ze šířky parcelace zástavby v okolí a zajistit výškové rozdíly v hřebenech střech v těchto částech. V obou způsobech zástavby však bude koncová nadzemní část objektu E odpovídat hloubkou sousedním stávajícím řadovým objektům.

Parcela č.  1411/1 byla s ohledem na velikost rozčleněna na sektory A, B, C, D, E, F, G a P. Parcela č. 21 byla označena jako sektor I, parcela č. 22 pak jako sektor H. Toto členění umožňuje lépe stanovit prostorové regulativy v tomto složitém území, případně doplnit další regulační podmínky pro dílčí části sektorů. Zároveň lze na tyto sektory budoucí výstavbu etapizovat.

Sektory A a B přiléhají k K ulici Kolmá přiléhají části A a B. Pro nNavrhované objekty je stanovena závazná uliční čára zachovávající uliční čáru objektů v níže položené části ulice Kolmá. z důvodu možnosti To umožňuje zřízení charakteristických ozeleněných předzahrádek, zajištění dostatečného odstupu od protilehlých objektů a zajištění proslunění. Uliční průčelí objektů definují prostor ulice, nároží objektu v části A je protipólem štítu domu na protější straně ulice Kolmá. Západní průčelí objektu v části A vymezuje nově navrhovaný prostor „náměstíčka“ proti odbočce do ulice Petřín. Na rozhraní částí A a B se navrhuje průchod se schodištěm do vnitřní části areálu. Objekty budou mít průčelí směrem do ulice obdobně řešené jako stávající zástavba ulice Kolmá, včetně výškového členění objektů ve vztahu k terénu. Směrem do dvorní části objektů je umožněna větší míra objemového rozvolnění, lze zde počítat se zimními zahradami a terasami. Díky umístění ve svahu mají objekty možnost propojení podzemních částí, určených k parkování. Zastřešení objektů A a B se navrhuje sedlovými střechami s hřebeny rovnoběžnými s ulicí a výškově stupňovanými dle sklonu ulice. Jsou předepsány maximální výšky hlavní římsy a hřebene na okrajích sektorů.

V částech sektorech C a D jsou navrženy objekty rozvolněného objemu s terasami a ozeleněnými střechami. Svým tvarováním a pojetím by měly být vhodným protipólem vily Lützow. bez pevně určeného tvarového řešení, které však mohou navazovat i na objekty v sousedních sektorech A, B, E, F a G. Objekty vyrůstají ze společné podzemní podnože s garážemi, v nadzemních částech jsou samostatně stojící. Mezi objekty částí A, B, C a D je vytvořen veřejný prostor, kde se protínají stezky pro pěší a kde jsou v parterech objektů situovány provozovny občanské vybavenosti. Objekty se předpokládají maximálně šestipodlažní. Zastřešení je možné jak ozeleněnými střechami, tak variantami sedlových střech. U těchto objektů se předpokládá větší podíl zeleně (rabátka u teras, ozeleněné střechy, popínavé rostliny), a s tím souvisejících dalších prvků jako jsou pergoly, treláže apod.

Areál zahradnictví je dopravně přístupný z odbočky Stezky Jeana de Carro a z ulice Na Vyhlídce přístupovou komunikací typu obytná ulice. Tato komunikace je mezi částmi C, D a E přestropena, v horní úrovni je pouze pěší provoz. Přestropení zajišťuje odclonění jižní fasády objektu v části E od rušivých vlivů dopravy, dále umožňuje vytvoření soukromých předzahrádek k bytům na úrovni příslušného podlaží. Mezi jednotlivými objekty je navržen systém chodníků a zpevněných ploch, které zabezpečují přístupy do objektů a provozoven, dále umožňují průchod do VLÚ a do parku Jeana de Carro.

Zástavba podél ulice Na Vyhlídce (sektor E) v nadzemní části nad úrovní ulice Na Vyhlídce zachovává uliční čáru sousední stávající řadové zástavby. Navrhují se max. tři plnohodnotná podlaží nad úroveň ulice Na Vyhlídce. Pod úrovní ulice Na Vyhlídce je dvoupodlažní podnož, která může přiléhat až ke stávající opěrné zdi pod ulicí. Nejnižší podlaží objektu E se předpokládá pro garážování. Střecha v této části se s ohledem na navazující stávající zástavbu předepisuje sedlová s hřebenem rovnoběžným s ulicí. Objekt je nutno opticky rozčlenit na části, vycházející ze šířky parcelace zástavby v okolí a zajistit i  výškové rozdíly v hřebenech střech v těchto částech.

Objekt v sektoru F může navazovat na sousední objekt v sektoru D. Je stanovena maximální výška objektu. Není předepsán závazný způsob zastřešení, doporučuje se ozeleněná plochá střecha.

Sektor G je určen pro umístění komunikace, technické infrastruktury, zeleně a případně i pro dopravu v klidu. Komunikace zajišťuje základní dopravní obslužnost objektů v přilehlých sektorech. Nevylučuje se v části vymezené regulačními čarami osazení propojovacího objektu mezi sektory C, D a E při splnění regulativů navazujícího sektoru C nebo D.

Tělocvična a hřiště v ulici Kolmá (I, H)

Původní tělocvična (označená I) z druhé poloviny 19. století je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, krytý valbovou střechou. Návrh předpokládá její zachování a přebudování na funkce, které by vhodně doplnily chybějící služby v objektech v navazující části ulice Kolmá. Navrhuje se doplnění novostavby v prostoru hřiště (označená H). Objekt H, v části přiléhající k tělocvičně, zachovává uliční čáru. Proti odbočce do ulice Petřín a v sousedství části A se navrhuje „náměstíčko“, sloužící jako rozptylová a odpočinková plocha předpokládaných kulturních a sportovních zařízení v objektu H, případně provozoven občanského vybavení v objektu A. Pod „náměstíčkem“ lze díky spádovým poměrům ulice Kolmá zřídit technické a garážovací prostory. Náměstíčko bude volně přístupné po celé délce podél ulice Kolmá, výškové rozdíly dané různými spádovými poměry ulice a náměstíčka budou překonány postupně se rozšiřujícím schodištěm s tím, že hrana schodiště u náměstíčka bude na prodloužení uliční čáry mezi objekty A a H.

Objekt tělocvičny bude zachován ve stávající podobě, s možnou úpravou sklonu střechy. Objekt v části H se předpokládá maximálně šestipodlažní (včetně podkroví) v uliční části, v části ustupující do hloubky parcely bude objekt nižší. Uliční část bude zastřešena sedlovou střechou s hřebenem rovnoběžným s ulicí, doporučuje se výškové odstupňování dle sklonu ulice. V části ustupující do hloubky parcely je možná i střecha plochá s terasou (tato část objektu by pohledově působila při pohledech z vyhlídek na protější straně údolí jako pokračování obvyklých teras ve dvorních traktech za objekty). Bude respektováno stupňování po svahu s převýšením odpovídajícím spádu ulice Kolmá.

Sektor I zahrnuje parcelu č. 21 s objektem tělocvičny č. p. 835. Původní tělocvična z druhé poloviny 19. století je samostatně stojící dvoupodlažní objekt, krytý valbovou střechou. RP předpokládá zachování její uliční čáry a stanovuje novou výškovou regulaci.

Na parcele č. 22 v sektoru označeném H se navrhuje doplnění novostavby, respektující uliční čáru sousední tělocvičny.

Zastřešení objektů  H a I se navrhuje sedlovými střechami s hřebeny rovnoběžnými s ulicí a výškově stupňovanými dle sklonu ulice. Jsou předepsány maximální výšky hlavní římsy a hřebene a stupňování.

V sektoru P se předpokládá větší provázání s parkem Jeana de Carro. Navrhuje se zde vyšší procento ozelenění a omezené procento zastavění.  Uvažuje se především doplnění pavilónového objektu, kolonády, drobných architektonických a sochařských solitérů, případně vodních atrakcí.

RP umožňuje propojení objektů v jednotlivých sektorech do většího celku, ať už propojením podzemních či nadzemních podlaží.  Závazné jsou stanovené uliční čáry a výšková regulace. Takto navrhované uspořádání umožňuje vysokou variabilitu výsledného hmotového a provozního řešení budoucích objektů.

Rozčlenění území na sektory rovněž umožňuje případnou etapizaci stavebních prací, pořadí si určí investor zástavby.

b.6)	REGULAČNÍ  ZÁSADY  A  PRVKY

Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části Změny č. 1/2016 RP v Hlavním výkrese (regulativy pro výstavbu).

Pro nově navrhované objekty jsou regulativy odvozeny z okolní stávající zástavby s přihlédnutím k typickým prvkům a struktuře (např. výšková různorodost apod.).

Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení výškových regulativů. Objekty mohou plošně přerůstat přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek jednotlivých dotčených sektorů.

Jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes ŘÚ, které jsou závazné.

Předmětem regulace je:

- situování staveb – stavební a regulační čáry

- míra zastavění pozemku, procento ozelenění

- výšková a prostorová regulace

- způsob zastřešení

Regulace situování staveb

Je stanovena stavebními a regulačními čarami.

Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé komunikace. V případě RP se u navrhovaných objektů určuje povinnost zachovat uliční čáru v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.

Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby, stavby mohou mít odstup od regulační čáry. Regulační čáry jsou nepřekročitelné zástavbou.

Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku

Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V některých sektorech je určeno podrobnější výškové zónování, kdy je stanoveno procento zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. Takto navrhované uspořádání umožňuje například podzemní propojení garážovacích podlaží objektů v různých sektorech při zachování odstupů a průchodů mezi objekty v nadzemních částech.

Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Do této plochy je započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády.

V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou.

Výšková a prostorová regulace

Základní výšková regulace, stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou hřebene od určeného referenčního bodu, je v souladu s metodikou Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary. Pro některé objekty byly výškové hodnoty, navržené v této Územní studii prostorových regulativů, korigovány a zpřesněny na základě geodetického zaměření navazující stávající zástavby.

V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby. Dále jsou stanovena procenta zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu, která umožňují rozdílné řešení podzemních a nadzemních částí objektů pro naplnění požadavků na dopravu v klidu v podzemních garážích a zároveň přiměřenou strukturu nadzemních objektů.

Regulace způsobu zastřešení

U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení:

S	- sedlová střecha a její varianty, min. sklon 33°, nepovoluje se mansardová střecha

SPLZ	- bez regulace - sedlová střecha a její varianty, plochá střecha ozeleněná, s terasou,    nepovoluje se mansardová střecha

Výše uvedené regulativy pro zástavbu jsou maximálně přípustné, objem zástavby jimi stanovený není nutné naplnit.

Regulace výšek a způsobu zastřešení

c)	PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Veškerá potřebná veřejná infrastruktura se nachází v bezprostředním sousedství řešeného území v ulicích Na Vyhlídce a Kolmé.

Pro obsluhu a zásobování energiemi nové výstavby v sektorech C, D, E, F a P je v návrhu počítáno s koridorem pro umístění staveb technické infrastruktury, označeným jako sektor G. Koridor G, zajišťující obsluhu sektorů C, D, E, F a P, propojující Stezku Jeana de Carro a ulici Na Vyhlídce, má šířkové parametry cca 12 m. Návrh RP předpokládá, že koridor bude mít na části charakter veřejného prostranství.

Na části p.p.č. 22 a 1411/1 se navrhuje umístění kanalizační stoky, a dále vodovodního řadu pro zásobování sektorů D a F.

c 1)	DOPRAVA

Širší dopravní vztahy a vymezení území

ŘÚ leží na východním okraji vnitřního lázeňského území, prakticky v jedné rovině s úrovní Vřídelní kolonády.

Řešené území je z pohledu širších vztahů dopravně přístupné prakticky pouze ulicí Na Vyhlídce a to jak z centra města, tak i z lázeňského území. Propojení Kolmou ulicí směrem k Vřídlu a na Divadelní náměstí je možno uvažovat pouze jako pěší, protože za kostelem Sv. Máří Magdaleny přechází Kolmá ulice do ulice Moravské a z pohledu možnosti průjezdu pak ještě do ulice Libušina a jimi se pak doprava vrací opětovně zpět do ulice Na Vyhlídce.

Komunikace

Stávající silniční síť odpovídá době vzniku, tj. době před více jak sto lety, kdy nevadilo, že jsou ulice „pouze“ dvoupruhové v základní šířce a s chodníky pro pěší podél zastavěné domovní linie, a kdy nebylo nutno řešit dopravu v klidu, což je současný problém.

Z hlediska spádových poměrů posuzované komunikace jsou rovněž hluboko pod hranicí norem, což je dáno konfigurací terénu a založeným dopravním systémem spádnicových a vrstevnicových komunikací. Tento stav je problematický v obou případech, protože spádnicové cesty jsou výrazně nad povolenými sklony a dosahují hodnot až 25%, naopak vrstevnicové ulice jsou pro změnu s minimálními podélnými spády, což přináší problémy v období přívalových dešťů nebo jarního tání, kdy se přehlcuje stávající odvodňovací systém.

Z hlediska stavebního stavu jsou komunikace kolem řešeného území prakticky doposud v podobě, kterou získaly v době, kdy došlo k jejich zadláždění (Kolmá) nebo kdy byla dlažba zaměněna za živičný kryt (propojka ulice Na Vyhlídce s Kolmou ulicí).

Z hlediska normového zatřídění jsou stávající komunikace vesměs, dle platné legislativy, zatříděny do III. třídy MK (fyzické oddělení pojížděné části a pěšího pruhu, chodníku).

Z hlediska celkové hmotnosti vozidel jezdících v ulici Kolmá nelze překročit 10 t, průjezd vozidel o vyšší hmotnosti je nutno s předstihem projednat s Technickým odborem MM Karlovy Vary.

Doprava v klidu

Je stěžejním problémem řešeného území, protože výše zmíněný komunikační systém sotva vyhovuje a ani zjednosměrnění nezajistí potřebnou kapacitu pro odstavování vozidel. Nezanedbatelným limitem je i současná dopravní saturace okolí řešeného prostoru, v současné době jsou ve dne i v noci veškeré ulice přeplněny parkujícími vozidly. Rovněž není možno chtít po vlastnících okolních stávajících domů, aby si řešili parkování sami, protože toto není z prostorových důvodů možné. Řešením je pouze výstavba centrální hromadné garáže tak, jak toto uvažuje územní plán např. ve vnitrobloku ulic Kolmá a Raisova.

V řešené lokalitě bude spolu s novou bytovou výstavbou řešena i odpovídající parkovací a garážovací kapacita s „přebytkem“ nabídky nad předpokládanými potřebami. Tento přebytek zmírní stávající deficit v parkovacích potřebách.

Závazným regulativem pro navrhovanou výstavbu je v případě bytové výstavby poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5, v případě staveb občanské vybavenosti budou naplněny normové hodnoty.

Hromadná doprava

ŘÚ nelze dopravně obsloužit pouze hromadnou dopravou a ani se toto do budoucnosti neočekává.  Hromadná doprava je zajištěna několika průjezdnými linkami autobusů s nejbližší zastávkou před prodejnou v prostoru vyústění Hynaisovy ulice nebo zastávkou Panorama. Je rovněž možno z kopce dojít na Divadelní náměstí a využít možnosti odjet odtud buď lanovkou k Imperialu nebo autobusem, který ale opět dojede na ulici Na Vyhlídce.

Cyklistická, pěší a ostatní doprava

Nebudou rovněž speciálním požadavkem na řešení v tomto prostoru, protože řešená oblast není tranzitním koridorem mezi údolím řeky Teplé a ulici Na Vyhlídce.

V návrhu RP je začleněn požadavek na možnost pěšího propojení přes ŘÚ.

Nedaleko ŘÚ se nachází koridor pro lanovku na vrch Tři kříže, se kterou je počítáno v ÚPn KV.

Stručný popis dopravního řešení

Konfigurace terénu je, z dopravního pohledu, nejzávažnějším problémem, ale zároveň i jednoznačnou předností řešeného území.

Nové dopravní řešení využívá stávající silniční sítě, která není tímto návrhem nijak výrazně dotčena. Stávající stav komunikační sítě je respektován (situačně i z hlediska stávajících konstrukcí krytů vozovek). Na tento stav pak navazují nově navržené přístupové komunikace, které zajistí přímou dopravní obsluhu jednotlivých objektů a jejich garáží.

Nově navržené komunikace jsou řešeny jako dopravně zklidněné formou obytné zóny nebo jako účelové přístupové propojky (vjezdy do garáží apod.) obdobného stavebního uspořádání. Základní zadání předpokládá takové šířkové uspořádání, které umožní možnost obousměrného průjezdu zastavěným územím v parametrech minimálních šířek dopravně zklidněných komunikací, tj. o volné šířce zpevněné plochy vozovky minimálně 4,5 m (s případnou odstupovou vzdálenosti hrany vozovky od svislých stěn, bez vjezdů nebo vchodů, min. 0,5 m, v místech vjezdů nebo vchodů pak o takové šířce, která zajistí dostatečný potřebný rozhled dle platných předpisů!!!).

Problém daného prostoru, který ani nová dostavba nemůže zcela odstranit, jsou zvýšené nároky na včasnou a systematickou zimní údržbu. Nově navržené komunikace jsou sice navrženy jako vrstevnicové, ale konfigurace terénu vyžaduje vždy návrat do úrovně ulice Na Vyhlídce, což je ve vztahu k nové zástavbě vždy nejvyšší dopravní úroveň. V současné době není v zimě zajišťována sjízdnost Kolmé ulice, pouze se zajišťuje schůdnost.

### Zásahy do stávajících komunikací

Řešené území není „na zelené louce“, stávající komunikace je proto nutno respektovat, byť dojde k jejich modernizaci v rámci uvažované stavební činnosti, protože je nemyslitelné, aby se měnil profil, případně i konstrukce krytů až v místě novostaveb.

Platí to zejména pro zadní příjezd od stezky Jeana De Carro, kdy nejen šířkové dimenze, ale i konstrukce krytu není vyhovující pro cílový stav.

Dále pak se dotkne stavba minimálně chodníků ve „spodní“ části ulice Na Vyhlídce (pod bývalou školkou). Platí to i pro úpravu míst napojení (vjezdové prahy apod.).

Totéž platí i pro ulici Kolmou, kde budou jednoznačně chodníky ovlivněny vjezdy do garážovacích podlaží budovaných objektů B a H. Předpokládá se zachování stávajícího povrchu a spádového řešení ulice Kolmá, včetně chodníků u stávající zástavby.

Zbylé komunikace již prošly nebo procházejí rekonstrukcí, kterou je nutno respektovat.

### Návrhový stav

Jak bylo zmíněno výše a jak je jednoznačně patrno z grafických příloh, zástavba novými domy je členěna do „hnízd“ vyšší zástavby, která jsou v úrovni suterénu nebo technických podlaží propojena buď společnou (motorová doprava a pěší v jedné úrovni) nebo dokonce mimoúrovňově dělenou dopravní linií (využití konfigurace terénu).

Stručně je možno jednotlivé komunikace nově tvořeného dopravního systému popsat takto:

Vozidlo obyvatele nově navrženého zastavěného prostoru přijede po ulici Na Vyhlídce, odbočí z ní v místě vyústění stezky Jeana De Carro (tj. v blízkosti nedostavěné trasy lanovky na Tři kříže), zajede do druhé linie za přilehlou zástavbu a mírným klesáním se dostane do prostoru nové domovní zástavby. Vjede do „tunelu“ (vozovka bude projíždět ve spodní suterénní části) a dostane se k jednotlivým vjezdům do klasických pojížděných hromadných garáží (součást bytu), do nichž bude moci vjet přes dálkově ovládaná vrata.

Odjezd pak bude buď stejným způsobem zpět nebo dále směrem k ulici Kolmé a přes ni pak opět do úrovně ulice Na Vyhlídce.

Na domovní zástavbu situovanou do souběhu s ulicí Na Vyhlídce bude ještě navazovat dostavba volného prostoru podél ulice Kolmé. Tato domovní bytová zástavba s komerčními plochami bude dopravně obsloužena přímo ze sousední ulice Kolmá. Pro dopravní napojení zde bude nutno vzít v úvahu značný podélný spád této ulice a vycházet z prodloužených vzdáleností rozhledových poměrů!

Doprava v klidu je řešena zejména v podzemních podlažích pod objekty (A, B, C, D, E, F, G a H). Závazným regulativem pro navrhovanou bytovou výstavbu je poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5, v případě staveb občanské vybavenosti budou naplněny normové hodnoty.

Limity využití území

Ochranná pásma

Řešený prostor není z dopravního pohledu omezován ochrannými pásmy, naopak je nutno zde ve zvýšené míře dbát na ochranné pásmo I. stupně přírodních léčivých zdrojů.

Dopravní závady

Nově navržený dopravní systém bude plně navazovat na stávající komunikační síť. U těchto stávajících komunikací, opomineme-li dopravní závady dané historickou skutečností jejich trasování a vezmeme-li v úvahu pouze fakt, že tyto komunikace zde již jsou, pak je nutno pouze neodkladně uvažovat s plnou obdobnou obnovou konstrukcí těchto vozovek tak, jako byla provedena v Raisově ulici.

Nezanedbatelným limitem je i současná dopravní saturace řešeného prostoru, v současné době jsou ve dne i v noci veškeré ulice přeplněny parkujícími vozidly.

Předpoklady budoucího řešení

Návrh RP vymezuje objem dostavby daného území. V rámci tohoto návrhu a vymezení limitů je navrženo řešení dopravy v klidu pro všechny nové bytové i komerční objekty minimálně v normových parametrech (pro navrhovanou bytovou výstavbu je poměr bytů a parkovacích stání 1 : 1,5).

Část nově budovaných garáží v ŘÚ by bylo možné využít i pro podchycení chybějící parkovací kapacity v jeho okolí.

Vlivy na životní prostředí (hluk, prach, exhalace ap.)

Z dopravního pohledu je negací značný spád terénu, který nutí motorovou dopravu buď výrazně brzdit (hluk) nebo naopak vytáčet motory do vysokých otáček na malý rychlostní stupeň (exhalace a opět hluk).

Tento stav je daný konfigurací terénu a z hlediska životního prostředí je bezesporu příznivý fakt, že vozidla nebudou stát na ulici, budou odjíždět z krytých parkovacích nebo garážovacích stání (podchycení, zejména v zimním období, tajícího prosoleného sněhu apod.).

Odvodnění zpevněných ploch

V celém ŘÚ je odvodnění téměř výhradně podpovrchové.

c 2)   ZÁSOBOVÁNÍ  VODOU

Zásobování vodou v této oblasti je z vodojemu č.2 - Kosnarová. Z vodojemu č.2 se voda čerpá do vodojemu č.8 Panorama na Pražské ulici. V současné době probíhají projektové práce na rekonstrukci vodovodního řadu v blízkém okolí řešeného území, součástí projektu je řešení několika propojů v dané lokalitě a realizace nové čerpací stanice pitné vody.

Návrh

Navrhovaná  zástavba bude zásobena pitnou vodu ze stávajících vodovodních řadů. Kapacitně stávající řady vyhovují jak pro současný stav, tak pro navrhovanou zástavbu. Při návrhu je nutné počítat s existencí dvou tlakových pásem v řešeném území.

Materiálem řadů a přípojek bude polyetylenové potrubí PE SDR17, průměru dle požadovaného průtoku. Současně s potrubím bude položen zjišťovací kabel, který bude sloužit pro opětovné vyhledání potrubí. Potrubí bude uloženo do budoucích komunikací a technických koridorů do souběhu s potrubím splaškové a dešťové kanalizace a plynovodu. Potrubí bude uloženo na podkladní pískové lože tl. 100 mm a bude obsypáno do výšky 300 mm nad potrubí, ostatní výkop bude zhutněn po vrstvách max. 300 mm na míru hutnění danou projektem komunikací.

Potřeba vody                        	         		 Qp           	Qm   		Qm    	Qh

m3/d           	m3/d       	l/s          l/s

### Občanská vybavenost:

100 lůžek x 350 l/lůžko/d			35,0		35,0 		0,4	4,8

Bytová výstavba:

85 BJ  … á 3,0 ob/b.j. =  255 obyvatel

kd = 1,35; kh = 2,0

255 ob. á 170 l/ob. x 1/0,9 =  			48,2           	65,0     		0,7        2,0

součet           					83,2		100,0		1,1	6,8

Zabezpečení požární vody

Potřeba požární vody je i v návrhovém stavu rozhodující pro dimenzi vodovodního potrubí. V okolí ŘÚ se nachází dostatek stávajících hydrantů, další hydranty budou vysazeny na budovaných řadech. Na vodovodních řadech budou podle výškového vedení osazeny podzemní hydranty DN80 s dvojitým uzávěrem (např.HAWLE), které budou osazeny přímo na řad. Tyto hydranty budou sloužit jak pro provozní účely vodovodu (odkalení, odvzdušnění), tak i v případě potřeby i jako hydranty požární. Po dohodě s provozovatelem budou hydranty, které budou určeny pro požární účely, řádně označeny.

Rozmístění hydrantů bude v souladu s ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb -Zásobování požární vodou.

c 3)   KANALIZACE

V městě Karlovy Vary je většinou jednotná kanalizační síť, zakončená čistírnou odpadních vod, která prošla v nedávné době rekonstrukcí. Kanalizační systém je velmi složitý a rozsáhlý, stoky jsou různého stáří. Vyskytují se zde různé tvary profilů (vejčité s atypickými rozměry, kruhové, obdélníkové), střídají se materiály (beton, kamenina, zděné stoky). Postupně s výstavbou  města byla kanalizační síť rozšiřována. Stoky na obou březích řeky Teplé se nacházejí v 1A. ochranném pásmu léčivých zdrojů, proto se klade důraz na zvýšenou vodotěsnost stok a na důkladný monitoring během provádění prací.

Kolmá ulice

Ve strmě klesající ulici vedou místy dvě kanalizační stoky: dešťová a splašková, dešťová stoka je vejčitého profilu 400/600, splašková stoka je z betonového potrubí DN400.

Ulice Na Vyhlídce a stezka Jeana de Carro

V chodníku vede kanalizace DN 300 mm a v souběhu dešťová kanalizace 600/900 mm. Potrubí DN300 je v několika místech neprůchodné a má malý spád. Přes vstupní části šachet jsou vedené v chráničce sdělovací kabely.  Z ulice Na Vyhlídce je kanalizace svedena potrubím DN 500 mm prudkým svahem až do Vřídelní ulice, napojení do Vřídelní ulice je mezi objekty  čp. 133 a 134. Tato část stoky je vedena po soukromém pozemku a ve Vřídelní ulici je stoka vedena pod objektem novinového stánku. Do stoky je napojena stoka DN200 od řadových domů v ulici Na Vyhlídce. Tato stoka je umístěna na pozemcích přiléhajících k objektům.

Na stoce jsou osazeny revizní šachty, jejichž technický stav je vesměs špatný a nevyhovující platným ČSN.

Návrh řešení

### Nové trasy v ulici Na Vyhlídce a v přilehlém okolí

Do programu Evropského společenství udělení pomoci z  Fondu soudržnosti byl zahrnut projekt „Karlovy Vary – regionální vodohospodářský projekt“ - Projektová dokumentace rekonstrukce kanalizace v Karlových Varech. V rámci tohoto projektu byla zpracována projektová dokumentace na nové stoky v ulici Na Vyhlídce a v přilehlém okolí. Kapacitně vyhoví i pro nově navrhovanou výstavbu.

Stoky jsou vedeny ve stávajících komunikacích. Stoky jsou jako oddílná kanalizace, tzn. budou do nich napojeny pouze přípojky splaškové kanalizace z jednotlivých objektů.

Stoky jsou navrženy z kameninového potrubí DN 250, 300. Ve svažitém terénu je kanalizace navržena z potrubí z kanalizační tvárné litiny DN 250, 300 se zámkovými spoji. Přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí DN 200, napojené buď na odbočku, nebo do revizní šachty na stoce.

Potrubí bude ukládáno na podkladní hutněné pískové lože, obsyp potrubí bude lomovou prosívkou. Předpokládáme použití potrubí z kameniny, do případných chrániček je možné uložit kameninové potrubí bezhrdlové, dojde tak k úspoře prostoru v chráničce.

Vzhledem k tomu, že bude v některých úsecích prováděna rekonstrukce potrubí za provozu, je nutné provádět pokládku potrubí po úsecích od nejnižšího místa a postupně na nové potrubí přepojovat přípojky od jednotlivých objektů.

Po skončení pokládky potrubí bude provedena zkouška těsnosti potrubí, dále se provede zkouška průchodnosti. Potrubí bude před uvedením do provozu vyčištěno. Zkoušky provede dodavatel stavby, geodetické zaměření a protokoly s výsledky zkoušek předá investorovi pro potřeby kolaudačního řízení.

Po přepojení všech přípojek na novou stoku bude stávající stoka prokazatelně zrušena, odpojena a vyřazena z funkce.

Stoka C bude sanována, resp. vyměněna ve stávající trase. Část stoky (od RŠ34 do RŠ35) bude přespádována. Potrubí kanalizace bude svedeno svisle po opěrné zdi a bude napojeno do stávající trasy.

### Revizní šachty

Součástí stok je realizace nových revizních šachet. Šachty budou provedeny jako vodotěsné (tj. tl.stěn 120 mm), spodní díl šachty bude monolitický. Na tento díl bude vyskládána sestava z prefabrikovaných skruží DN1000, zakrytí šachet bude kruhovými litinovými poklopy (600 mm pro silniční zatížení.

Po skončení stavby budou všechny dotčené povrchy uvedeny do původního stavu, tj. bude obnoven živičný kryt  komunikací včetně podkladních konstrukčních vrstev. Dlážděné povrchy budou obnoveny z původního materiálu. Dotčené sadové a parkové plochy budou znovuobnoveny ve spolupráci se správcem ploch.

### Kanalizační přípojky

Stávající kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí nebudou sanovány v celé délce. V rámci realizace stokové sítě proběhne jejich přepojení do nových stok.

Přípojky navrhovaných objektů budou napojeny buď na připravenou odbočku, nebo do revizní šachty na stoce.

Hospodaření s dešťovou vodou

Dešťová voda bude zasakována na pozemku, resp. zadržována k druhotnému užívání.

c 4)   ZÁSOBOVÁNÍ  ELEKTRICKOU  ENERGIÍ

Stávající stav,  zdroje elektrické energie

Trafostanice

V současné době jsou nejblíže uvažované zástavby umístěny dvě distribuční trafostanice VN/NN, které slouží pro zásobování stávajících objektů umístěných v přilehlém okolí el. energií - TS Kolmá a TS Petřín. Obě trafostanice jsou dvoustrojové, avšak jejich kapacita je plně využita pro zásobování el. energií do stávajících objektů.

Kabelový rozvod VN

Uvedené trafostanice, jsou napájeny z distribučního kabelového rozvodu VN 10 22 kV, který je  v majetku  ČEZ Distribuce a.s. Kabely VN jsou uloženy v zemi podél komunikací v ulicích Na Vyhlídce a v okrajové části ulice Kolmá.

Kabelový rozvod VN v místě uvažované stavby je dimenzován tak, že umožňuje připojení další trafostanice VN/NN pro napájení odběrných zařízení NN.

Kabelový rozvod NN

Kabelový rozvod NN, vedený z obou trafostanic, je v okolí zastavovaného území dimenzován pro napájení stávajících objektů. Rezervy v průřezech kabelů NN jsou využívány pro eventuelní nárůst ve stávajících objektech a pro uvažovanou zástavbu  ji nelze využít.

Bilance el. příkonu

U bytových domů, se uvažuje se stupněm elektrizace:

„A“, tj. max. soudobý příkon   7kW  	50% bytů

„B“, tj. Max. Soudobý příkon 11kW  	50% bytů

Bytové objekty : A, B, C, D, E, F	(Celkem počet bytů :  85 ks)

43 b.j. x 7,0kW = 301kW 	x soudobost 0,31      	=  soudobý odběr    94,0 kW

42 b.j. x 11,0kW = 462kW 	x soudobost 0,31  	=  soudobý odběr  144,0 kW

Celkem požadovaný příkon pro bytové objekty :  	    soudobý odběr   238,0 kW

Blok H + I  : občanská vybavenost a hotelový provoz

Instalovaný příkon :  405 kW x soudobost 0,81  	=  soudobý odběr  328,0 kW

Celkem soudobý odběr el. energie                                                	566 kW

Soudobost odběru mezi bloky  0,8				            x 0,8

Celkem předpokládaný odběr el. energie 			       	453 kW

Celkem předpokládaný odběr el. energie 		947 kW

Napěťová soustava VN : 				3L 50Hz, 10 22 kV / IT

Napěťová soustava NN : 				3PEN, 50Hz, 400V / TN-C

Způsob zabezpečení dodávky el. energie

Pro napájení uvažované zástavby el. energií, a to včetně zamýšlené výstavby ve vnitrobloku ulic Kolmá a Raisova, bude nutné vybudovat tři dvě nové trafostanice, přístupné z veřejných pozemků. Předpokládané technické řešení napojení dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. lze zajistit za těchto podmínek :

Bytové objekty : A, B, C, D, E, F

- Výstavba a úprava VN sítě, výstavba nové trafostanice

Vybudovat na stávajícím vedení VN kabelovou smyčku 10 22 kV, kabelovým vedením 10-AXEKVCEY 3x1x120/16 v délce 50 – 70 m. Osadit novou distribuční transformační stanici TS1, Typ. „bloková transformovna KN 1830“. Stanici osadit strojem 250kVA. Stanici osadit VN rozváděčem, stanici osadit NN rozváděčem. TS1 bude umístěna u objektu C, resp. E.

- Výstavba NN sítě

Vybudovat novou distribuční zemní kabelovou síť 1kV do lokality „A, B, C, D, E, F“ smyčkovými a přímými kabely E-A2X2Y 4x120 do míst odběru, v délce dle dispozice situace. Pro jednotlivé domy osadit průběžné připojovací kabelové skříně DCK SS200 nebo SP200. Napojení bude provedeno z TS1.

Blok H + I  : občanská vybavenost a hotelový provoz

a)	Výstavba a úprava VN sítě, výstavba nové trafostanice

Vybudovat na stávajícím vedení VN kabelovou smyčku 10 22 kV, kabelovým vedením 10-AXEKVCEY 3x1x120/16 v délce 150 m. Osadit novou distribuční transformační stanici TS2, Typ. „bloková transformovna KN 1830“. Stanici osadit strojem 400kVA. Stanici osadit VN rozváděčem, stanici osadit NN rozváděčem. TS2 bude umístěna u objektu H. Variantním řešením je úprava transformační stanice TS Kolmá – stanici osadit 3x stroji 630kVA. Osadit vhodně dimenzovanými NN rozváděči.

b)	Výstavba a úprava NN sítě

Vybudovat novou distribuční zemní kabelovou síť 1kV do lokality pro bloky „H a I“ přímými kabely E-A2X2Y 4x150 do míst odběru, v délce dle dispozice situace. Pro jednotlivé bloky osadit rozpojovací kabelové skříně DCK SS200 nebo SP200. Napojení bude provedeno z TS2, resp. z TS Kolmá.

Vnitroblok ulic Kolmá a Raisova (není součástí ŘÚ)

a)	Výstavba a úprava VN sítě, výstavba nové trafostanice

Vybudovat na stávajícím vedení VN kabelovou smyčku 10kV, kabelovým vedením 10-AXEKVCEY 3x1x120/16 v délce cca 80 m. Osadit novou distribuční transformační stanici TS3, Typ. „bloková transformovna KN 1830“. Stanici osadit strojem 250kVA. Stanici osadit VN rozváděčem, stanici osadit NN rozváděčem. TS3 bude umístěna u předpokládaného garážového objektu.

Výstavba nového distribučního rozvodu VN a NN, včetně trafostanic, bude provedena na základě podmínek stanovených provozovatelem ČEZ Distribuce a.s. Volba kabelových tras pro umístění kabelů VN i NN, musí být koordinována  s ostatními stávajícími i novými inženýrskými sítěmi.

c 5)  ZÁSOBOVÁNÍ  PLYNEM

Projektová dokumentace řeší návrh zásobování lokality K. Vary – zahradnictví Na Vyhlídce topným plynem. Topný plyn bude použit pro vaření, přípravu teplé užitkové vody (TUV) a vytápění. Jako topný plyn v daném území je užíván zemní plyn.

## Bilance - Počet bytů

V řešené lokalitě je navrhována výstavba bloků A – I.

blok 	  	A	B	C	D	E	F		Celkem

počet bj		13	16	11	10	30	5		85

## Potřeba topného plynu

a)	Bloky A, B, C, D, E, F

Spotřebiče 		výkon 	spotřeba		počet	celkem spotřeba

typ 			kW 	m3.h-1			ks	m3.h-1

plyn.sporák		12	1,1			85	93,5

plyn.kotel		12	1,4			85	119,0

celkem Q =							212,5

Qred 	= 	(93,5 x K1) + (119,0 x K3) 		= 	74,9 m3.h-1

K1 = 0,098	K3 = 0,628

b)	Bloky I, H (lázeňství, ubytování, občanská vybavenost)

Spotřebiče 		výkon 	spotřeba		počet	celkem spotřeba

typ 			kW 	m3.h-1			ks	m3.h-1

Objektová kotelna	400	47,0			1	47,0

c)	Celkem ŘÚ	Q = 130,9 m3.h-1

## Zdroj topného plynu

Topný plyn bude zajištěn pro objekty C, D, E a F ze stávajícího STL  plynovodního řadu Ø 160 PE v ulici Na Vyhlídce, topný plyn  pro objekty A a B ze stávajícího NTL (Ø 150) plynovodního řadu v ulici Kolmá.

Zajištění topného plynu pro objekty I, H a případné změny v napojení v ulici Kolmé, a to propojením na STL rozvody, budou projednány se správcem sítě a zahrnuty do dalších stupňů PD.

## Technické řešení

Objekty budou zásobeny rozšířením stávajících plynovodů samostatnou plynovodní přípojkou s napojením na navrhované zásobní řady. Potrubí plynovodů a přípojek z trub PE 100 SDR 11 a SDR 17. Potřebné dimenze budou stanoveny v dalším stupni dokumentace. Potrubí bude uloženo ve výkopu se svislými stěnami na dno výkopu opatřené pískovým ložem o tl. 100 mm. Měření spotřeby v objektu (domovní rozvod) dle dispozice plynárenského závodu.

Před zahájením prací na dalším stupni dokumentace požádá stavebník správce sítě o vydání technických podmínek pro výstavbu plynovodů a přípojek. Vlastní odběrní plynové zařízení (domovní a bytové rozvody) budou součástí dokumentace jednotlivých objektů.

c 6)	ZÁSOBOVÁNÍ  TEPLEM

V současné době nejsou v ŘÚ ani v nejbližším okolí provozovány horkovodní rozvody.

c 7)  TELEKOMUNIKACE

V rámci stavby RUPS Karlovy Vary 2. etapa byla vybudována v řešené lokalitě nová přístupová telekomunikační síť. Síť je vybudována novými metalickými kabely uloženými v PE trubkách NOVOTUB. Rozvody jsou budovány převážně pomocí účastnických rozváděčů osazených v jednotlivých domech. Nejedná se o klasickou rodinnou výstavbu, ale o vícepodlažní vilky s více bytovými jednotkami a nájemními domy. Nejsou budovány rozvody s využitím tzv. staničních vedení, ale pouze účastnické rozváděče v jednotlivých domech.

V ulici Na Vyhlídce je kromě trasy primárních a sekundárních kabelů vedena i trasa HDPE trubek pro optické kabely, z nichž jedna je již obsazena optickým kabelem napojujícím GH PUPP, pro potřeby digitální TV. Odbočky do příčných ulic z hlavní trasy vedené v ulici Na Vyhlídce jsou kromě metalického kabelu i s dvěma rezervními PE trubkami NOVOTUB. Jedna PE trubka NOVOTUB je šněrována z jednoho ÚR (účastnického rozváděče) do druhého. Druhá PE trubka NOVOTUB je vedena z TR či SR až do posledního ÚR v řešené trase.

Stavbou jsou dotčené  atrakční obvody TR 3 (traťový rozváděč) a SR 04 a 02 (síťový rozváděč 04 a 02).

Na začátku ulice Kolmá je stávající síťový rozváděč SR 52/3/04/00, KVJU255 (zkráceně SR 04). Další síťový rozváděč je v ulici Hynaisově  pří odbočce do ulice Raisovy, SR 02. Od ulice Kolmá směrem do centra Karlových Varů v ulici Na Vyhlídce je atrakční obvod TR 3 (traťového rozváděče 3), ze kterého jsou napojeny i uvedené SR (síťové rozváděče). TR 3 je v ulici Ondřejská zase u ulice Na Vyhlídce v posledním objektu vpravo (objekt školy).

Kapacita stávající telekomunikační sítě je 1,5 až 2 páry na bytovou jednotku, což v síti dává značné rezervy pro napojení řešené lokality.

Pokud se bude dodržovat zásada atrakčních obvodů, musela by být přípojka realizována až z TR 3. V opačném případě je možné řešenou lokalitu napojit na stávající SR 04 a 02.

Mezi TR3 a TR6 (vila Hoffmann) se jedna stávající HDPE trubka 40/33 mm vystrojí svazkem MT 10x7/5,5 nebo 3x10/8+4x7/5,5mm (kapacita pro 10MT 7/5,5mm je 10xoptický kabel 24vl=240vl. a pro 3xMT10/8 je 3x optický kabel 48vl = 144vl + 4xMT7/5,5 je 4x optický kabel 24vl. = 96vl. což je též 240vl.) Napojení jednotlivých objektů bude zásadně pomocí optických mikrokabelů instalovaných do MT (mikrotrubiček). Napojení bude střídavě jednou z TR3 a jednou z TR6 tak, aby se využila trubka HDPE 40/33  vystrojená MT z obou stran.

Pro objekty mimo hlavní trasu s HDPE trubkou vystrojenou svazkem MT se využijí stávající vrapované trubky 40/32, do kterých se budou instalovat silnostěnné HDPE trubky 10/5,5mm. Podle průřezu MT budou instalovány optické kabely, do MT 7/5,5mm 24 vláknové kabely a do 10/8mm 48 vláknové kabely.

Napojení jednotlivých objektů

Objekt „I“ (občanská vybavenost) v ulici Kolmé je napojen s dostatečnou kapacitou. Objekt „H“ (občanská vybavenost) napojit z kapacitní  rezervy ponechané mezi ÚR 001 a 004 (obě 10-ti párové rezervy snížit na 5-ti párové) a  5 až 10 párů použít pro napojení objektu „I“, který slouží pro občanskou vybavenost.

Objekty „A“(13 bytů) a „B“ (16 bytů) napojit novým kabelem přímo z SR04 s využitím prázdné rezervní PE trubky NOVOTUB. Kapacita kabelu bude i pro napojení objektů „F“ (2 byty), „D“ (10 bytů), „C“ (11 bytů), „E“ (30 bytů), které budou napojené z Kolmé ulice.

Napojení jednotlivých objektů se provede 6-ti nebo 12-ti vláknovými kabely, které se napojí v optických rozdělovacích spojkách na příchozí 24 nebo 48 vl. optické kabely. Pro ukončení optických kabelů budou v objektech osazené centrální datové rozvaděče, do kterých budou stažené vnitřní rozvody. Vnitřní rozvody budou v objektech provedené systémem FTTH, instalací jednoho, dvou i více vláken pro každého zákazníka, s tím, že byty mohou být napojené přes optické splittery, které budou součástí centrálních rozvaděčů. Lázeňské či jiné provozy budou mít optická vlákna přímé, napojené z TR3 nebo TR6.

Kapacita stávající telekomunikační sítě je dostatečná i pro navrhovanou zástavbu.

##### c 8)   VEŘEJNÉ  OSVĚTLENÍ

V této části města je již vybudováno a provozováno veřejné osvětlení, které je v majetku města Karlovy Vary.  Osvětlení je provedeno v ulicích Na vyhlídce, Kolmá a Stezka Jeana de Carro. Tyto ulice sousedí s ŘÚ, ve kterém se uvažuje s výstavbou nových objektů.

Nové chodníky, veřejná prostranství a komunikace vybudované kolem nových objektů budou osvětleny novou soustavou svítidel veřejného osvětlení.

Osvětlení bude stožárové s výbojkovými, resp. LED svítidly a s rozvodem napájecích kabelů, uložených do země. Předpokládaný počet svítidel je 10 ks, o instalovaném příkonu max. 1,5 kW.

Typy svítidel a stožárů budou projednány se správcem VO Technickým odborem Magistrátu města Karlovy Vary. Osvětlenost nových komunikací bude stanovena na základě jejich zatřídění  a využití.

Nové veřejné osvětlení umístěné uvnitř a podél nové zástavby, bude napájeno ze stávajících kabelových rozvodů VO uložených v zemi. V případě potřeby bude provedeno event. posílení jednotlivých připojovacích bodů nového rozvodu VO.

Předpokládaný počet svítidel VO : 25 ks , o instalovaném příkonu 3,0 kW.

Pro osvětlení budou použita sadová svítidla na ocelových sloupech do výšky cca 5 m. Volba kabelových tras pro umístění kabelů VO, musí být koordinována  se ostatními stávajícími i novými inženýrskými sítěmi.

d)	PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ

Podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území jsou určeny již umístěním ŘÚ ve stávajících ochranných pásmech a chráněných územích. Historické centrum města Karlovy Vary, včetně ŘÚ, je od 1. 1. 2018 součástí vyhlášené městské památkové rezervace a současně je nominováno v rámci nominace „Významné lázně Evropy“ k zápisu na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Základní funkční využití pozemků je stanoveno platným územním plánem Města Karlovy Vary, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství ( SL ). a dále pak navrženými závaznými regulativy RP.

Schválený územní plán města Karlovy Vary zařazuje plochy řešeného území do kategorie smíšené území lázeňství ( SL ).

Smíšené území lázeňství	( SL )

je určeno pro lázeňství a bydlení.

V tomto území je přípustné umisťovat:

- lázeňská zařízení všeho druhu

- obytné domy

- kulturní, církevní a zdravotnická zařízení

- zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat:

- zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území

- sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

- zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství

- ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály

Pro nově navrhované objekty jsou regulativy odvozeny z okolní stávající zástavby s přihlédnutím k typickým prvkům a struktuře (např. výšková různorodost apod.).

Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v Hlavním výkrese (regulativy pro výstavbu) a popsány v kapitole b. 6) Regulační zásady a prvky.

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Při řešení RP jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem, jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se ŘÚ dotýkají. ŘÚ není záplavovým územím, není zasaženo ochrannými pásmy výrobních aktivit, extravilánových komunikací, lesa, vodních toků a pohřebišť.

ŘÚ neprocházejí prvky ÚSES,  nejsou zde nemovité kulturní památky ani památné stromy. Jedná se o území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

V ŘÚ se nenachází žádné chráněné ložiskové území.

Pro řešené území platí tyto limity:

- Vnitřní lázeňské území

- Městská památková zóna rezervace

- Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

- Ochranné pásmo I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary

- Radioreléový spoj Tři Kříže – Vítkova hora

- Ochranná pásma inženýrských sítí

REGULAČNÍ  ZÁSADY  A  PRVKY

Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v hHlavním výkrese. H. a v regulačním výkrese U.3.

Pro nově navrhované objekty jsou regulativy odvozeny z okolní stávající zástavby s přihlédnutím k typickým prvkům a struktuře (např. výšková různorodost apod.).

Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné pro stanovení výškových regulativů. Objekty mohou plošně přerůstat přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek dotčených sektorů. Pro potřeby výškové regulace zástavby jsou pro některé sektory stanoveny procenta zastavění ve vztahu k nadmořským výškám nebo maximální výšky hřebenů sedlových střech, a tím zároveň i limitní výška zástavby.

Jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes ŘÚ, které jsou závazné.

Předmětem regulace je :

- funkční využití pozemku

- situování staveb – stavební a regulační čáry

- míra zastavění pozemku, procento ozelenění

- podlažnost

- výšková a prostorová regulace

- způsob zastřešení

Regulace funkčního využití pozemku

Základní funkční využití pozemku je stanoveno v ÚPn KV, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství ( SL ).

Pro jednotlivé sektory je funkční využití pozemku podrobněji stanoveno s ohledem na doporučované funkce objektů. Ve výkrese je popsáno značkami:

-	SL 	smíšené lázeňství

-	B	bydlení

-	OV	občanská vybavenost

-	G	garáže

-	DS	doplňková stavba

Regulace situování staveb

Je stanovena stavebními a regulačními čarami.

Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby v úrovni přilehlé komunikace. V případě RP se u stávajících hlavních navrhovaných objektů se určuje povinnost zachovat stávající uliční čáru v ulici Na Vyhlídce a v ulici Kolmá.

Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby, stavby mohou mít odstup od regulační čáry. Regulační čáry jsou nepřekročitelné zástavbou.

Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku

Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V některých sektorech je určeno podrobnější výškové zónování, kdy je stanoveno procento zastavění ve vztahu k nadmořským výškám nebo maximální výšky hřebenů sedlových střech výškovému referenčnímu bodu pro daný sektor. Takto navrhované uspořádání umožňuje například podzemní propojení garážovacích podlaží objektů v různých sektorech při zachování odstupů a průchodů mezi objekty v nadzemních částech.

Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Pro dosažení požadovaných hodnot se předpokládá užití zeleně na střechách a terasách objektů. Do této plochy je započítána pouze zeleň na rostlém terénu, nikoliv ozeleněné střechy a fasády.

V případě plochých střech je ozeleněná střecha preferovanou variantou.

Regulace podlažnosti

U nově navrhovaných objektů je určena podlažnost arabskými číslicemi s uvedením, zda se jedná o podlaží nadzemní (NP) nebo podzemní (PP). Pokud není uveden počet podzemních podlaží, jejich počet není regulován. Pro určení počtu nadzemních podlaží se předpokládá, že 1. NP je podlaží na nejnižší úrovni přilehlé komunikace v daném sektoru. S ohledem na stabilizované území byly v některých sektorech odvozeny výškové regulace ze stávající sousední zástavby.

Výšková a prostorová regulace

Základní výšková regulace, stanovená max. výškou hlavní římsy a max. výškou hřebene od určeného referenčního bodu, je v souladu s metodikou Územní studie prostorových regulativů pro historickou část města Karlovy Vary. Pro některé objekty byly výškové hodnoty, navržené v této Územní studii prostorových regulativů, korigovány a zpřesněny na základě geodetického zaměření navazující stávající zástavby.

V některých sektorech byly doplněny upřesňující regulativy pro potřeby prostorové regulace zástavby, např. šířkové rozdělení sektorů s rozdílnými výškami zástavby. Dále jsou stanovena procenta zastavění ve vztahu k výškovému referenčnímu bodu, která umožňují rozdílné řešení podzemních a nadzemních částí objektů pro naplnění požadavků na dopravu v klidu v podzemních garážích a zároveň přiměřenou strukturu nadzemních objektů.

Regulace způsobu zastřešení

U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení:

PLZ 	- plochá střecha ozeleněná, resp. s terasou

S	- sedlová střecha a její varianty (valbová), min. sklon 33°, nepovoluje se mansardová střecha

BEZ REG 	- bez regulace

SPLZ	- bez regulace - sedlová střecha a její varianty, plochá střecha ozeleněná, s terasou,    nepovoluje se mansardová střecha

Výše uvedené regulativy pro zástavbu jsou maximálně přípustné, objem zástavby jimi stanovený není nutné naplnit.

Objekty přiléhající k řešenému území - doporučení

Pro stávající objekty v bezprostředním okolí ŘÚ se doporučuje regulace dle současného stavu, a to jak v případě regulace podlažnosti, tak způsobu zastřešení stávajících objektů.

Pro nově navrhované objekty v prolukách (např. p.p.č. 1404, 1405/1, 1406) se doporučuje regulativy odvodit ze sousedních stávajících objektů s přihlédnutím k typickým prvkům karlovarské zástavby (např. výšková různorodost apod.).

e)	PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podmínky pro vytváření příznivého životního prostředí jsou v návrhu RP zajištěny závaznými regulativy pro výstavbu. Funkční a pProstorové regulativy, doplňující platný územní plán Města Karlovy Vary, jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v hlavním výkrese H. a v regulačním výkrese U.3.

e 1)	OBYVATELSTVO

S ohledem na vymezení ŘÚ lze konstatovat, že zde nebylo trvale bydlící obyvatelstvo.

Návrh předpokládá vytvoření celkem 85 bytových jednotek různých velikostních kategorií, ve kterých se uvažuje 210 obyvatel. Pro stanovení nároků na dopravu a dimenzování inženýrských sítí bude zohledněno širší území.

e 2)	ZELEŇ

ŘÚ sousedí s parkem Jeana de Carro, který je jedinou udržovanou veřejnou zelení v této oblasti. Vzrostlé stromy se nacházejí v areálu zahradnictví podél ulice Kolmá (až na výjimky zpravidla náletová zeleň), ve svahu za tělocvičnou v ulici Kolmá a na p.p.č. 1409 v ulici Kolmá (jehličnany a ovocné stromy). Většinu výše uvedených stromů lze ohodnotit podle dendrologických kritérií jako dřeviny nevyhovující nebo podprůměrně hodnotné, část zeleně lze hodnotit jako dřeviny průměrně hodnotné.

V ŘÚ se nenachází žádný biokoridor ani biocentrum, nejsou zde plochy ZPF ani plochy s funkcí lesa.

V návrhu se uvažuje s rozšířením parku Jeana de Carro do areálu zahradnictví, směrem k navrhované zástavbě se navrhuje změna anglického charakteru parku na park exaktně tvarovaný (např. růžová zahrada apod.). Na optické zakončení parku směrem k zadním traktům zástavby ulice Na Vyhlídce a příjezdové komunikaci do areálu se navrhuje doplnění liniové zeleně.

U objektů, navržených ve vnitrobloku areálu zahradnictví, se předpokládá a v regulativech se doporučuje hojné užívání zeleně na terasách a střechách objektů. Na hranicích s parkem Jeana de Carro se předpokládá úprava a obnovení vzrostlé zeleně. V ulici Kolmá jsou navrženy před objekty A, B a I ozeleněné předzahrádky.

e 32)	VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND, NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V ŘÚ nejsou navrhovány objekty a zařízení s negativním vlivem na životní prostředí.

Vodohospodářské hledisko

Nově navržené objekty budou napojeny na systém splaškové a dešťové kanalizace. Splaškové vody jsou odváděny na centrální čistírnu splaškových vod v Karlových Varech.

Objekty budou zásobovány pitnou vodou z vodovodní sítě města Karlovy Vary.

Ochrana ovzduší

Zemní plyn je uvažován pro vytápění, veškerý ohřev vody a vaření. Z ekologického hlediska je v dané lokalitě nejdostupnějším a nejpřijatelnějším energetickým zdrojem. V dalších stupních budou respektovány požadavky na ochranu ovzduší k zabezpečení jeho odpovídající kvality v souladu s emisními limity, emisním stropem a programy snižování emisí znečišťujících látek dle § 17 odst. 1 písm a) z.č. 86/2002 Sb.,

Emisní zátěže, vzniklé navýšením počtu automobilů v lokalitě, budou vlivem zpřísňujících se předpisů na snížení emisních limitů u nově zaváděných motorových vozidel zůstávat na stejné, případně nižší úrovni.

Nakládání s odpady

Po dokončení objektů bude jednotlivými majiteli podepsána smlouva o odvozu tuhého domovního odpadu oprávněnou firmou. Nádoby na domovní odpad budou umístěny na pozemcích nebo v objektech vlastníků.

V ŘÚ se předpokládá stanoviště nádob na tříděný sběr odpadků za objektem F.

Zemědělský půdní fond

V ŘÚ se nenachází žádný pozemek zařazený do ZPF.

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

V ŘÚ se nenachází žádný pozemek určený k plnění funkcí lesa.

f)	PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU

Při řešení RP jsou respektována ustanovení obecně závazných právních předpisů a norem, jsou dodržena všechna ochranná a bezpečnostní pásma, pokud se ŘÚ dotýkají.

ŘÚ není záplavovým územím, není zasaženo ochrannými pásmy výrobních aktivit, extravilánových komunikací, lesa, vodních toků a pohřebišť.

V ŘÚ nejsou plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů, ani prognózní ložiska.

Z hlediska požární ochrany je v RP řešeno splnění požadavků na parametry přístupových komunikací k objektům a zástavbám podle jejich charakteru požárního zabezpečení, vyplývajícího z požadavků vyhlášky 268/2011 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, a norem o požární bezpečnosti staveb - ČSN 730802, ČSN 730833 a ČSN 730873. Je zajištěno potřebné množství požární vody, na stávajících či nových rozvodech vody jsou vysazeny požární hydranty.

Detailní požárně bezpečnostní řešení jednotlivých objektů bude součástí navazujících projektových dokumentací.

g)		VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT

V ŘÚ nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby ani veřejně prospěšná opatření s ohledem na malý rozsah ŘÚ.

V bezprostřední blízkosti jsou v ÚPm KV vymezeny tyto veřejně prospěšné stavby:

B. doprava

- obnova lanové dráhy Vřídelní ulice – Na Vyhlídce

- podzemní garáže VLU Na Vyhlídce

C. technické vybavení

- zásobní řady pro htp Drahovic a pro ulici Na Vyhlídce

- trafostanice obytná lokalita Na Vyhlídce

- středotlaký plynovod pro obytnou lokalitu Na Vyhlídce

S ohledem na velikost a umístění ŘÚ nejsou nárokovány žádné požadavky vyplývající ze zájmů obrany státu a ochrany obyvatelstva dle zákona č.239/2000Sb. :

- ŘÚ není záplavovým územím

- v ŘÚ není požadavek na umístění stálého úkrytu CO

- v ŘÚ se nepočítá s ubytováním evakuovaného obyvatelstva

- v ŘÚ se materiál CO nebude skladovat

- v ŘÚ nejsou a nebudou skladovány nebezpečné látky

- v ŘÚ nejsou navrhovány objekty zvláštního významu

- nouzové zásobování vodou bude spočívat v zajištění provozuschopnosti vodovodních řadů v nepitném režimu, dodávkách balené vody a následném vyčištění a dezinfekci vodovodních řadů

- zajištění požární vody bude ze stávajících vodovodních řadů s dostatečnou hustotou hydrantů

- za účelem vyrozumění obyvatelstva o mimořádné události je ŘÚ pokryto signálem ze sirén v bezprostředním okolí ŘÚ

S ohledem na výše uvedené skutečnosti nebyla zpracována samostatná grafická příloha CO ani doložka civilní ochrany.

V ŘÚ nejsou vymezovány pozemky pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

h)		VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO ASANACI VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 8 KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA

V ŘÚ nejsou navrhovány veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro která lze uplatnit předkupní právo.

i)		VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE

V ŘÚ nejsou platná vydaná rozhodnutí.

RP bude nahrazovat územní rozhodnutí na tyto stavby:

Dopravní infrastruktura

Technická infrastruktura

Dělení p.p.č. 1411/1 na sektory A, B, C, D, E, F, G a P a jejich regulace

j)		ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI

Počet listů textové části regulačního plánu 				11

Počet výkresů grafické části						  3

Počet listů textové části odůvodnění regulačního plánu			39

Počet výkresů grafické části odůvodnění regulačního plánu		  8

k)	DRUH A ÚČEL UMISŤOVANÝCH STAVEB

Schválený územní plán města Karlovy Vary zařazuje plochy řešeného území do kategorie smíšené území lázeňství ( SL ).

V tomto území je přípustné umisťovat :

a)	lázeňská zařízení všeho druhu

b)	obytné domy

c)	kulturní, církevní a zdravotnická zařízení

d)	zařízení maloobchodu, veřejného ubytování a stravování

V tomto území je podmíněně přípustné umisťovat :

- zařízení drobné výroby a služeb sloužící pro obsluhu tohoto území

- sportovní a sociální zařízení sloužící pro obsluhu tohoto území

- zařízení školství, vědy a výzkumu sloužící lázeňství

- ze zábavních zařízení pouze kasina a taneční sály

ŘÚ bylo závazně rozděleno na jednotlivé sektory, pro které jsou podrobněji stanoveny závazné regulativy pro umisťované objekty. Ve výkresech H. Hlavní výkres, U.3 Regulační výkres a v následující tabulce je druh a účel umisťovaných staveb popsán značkami:

-	SL 	smíšené lázeňství		(lázeňská a zdravotnická zařízení, ubytování)

-	B	bydlení				(bytové domy, rezidenční bydlení)

-	OV	občanská vybavenost		(obchod, služby, sportovní a kulturní zařízení)

-	G	garáže				(podzemní a objektové garáže)

-	DS	doplňková stavba

Sektor :

A, B, C, D		SL / B / OV / G

E			B / OV / G

F			B / OV

P			OV

H			SL / G / OV / B

I			SL / DS / OV / B

l)		PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB, KTERÉ NEJSOU ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ PODMÍNEK OCHRANY NAVRŽENÉHO CHARAKTERU ÚZEMÍ, ZEJMÉNA OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU

Závazné regulační prvky jsou vyznačeny v grafické části návrhu RP v hlavním výkrese H a v regulačním výkrese U.3. Z důvodu prostorové složitosti bylo řešené území rozděleno do sektorů, pro které jsou stanoveny podrobněji regulační prvky. Hranice sektorů jsou závazné. Objekty mohou přerůstat přes hranice sektorů při splnění regulačních podmínek dotčených sektorů.

Pro potřeby výškové regulace zástavby jsou pro některé sektory stanoveny procenta zastavění ve vztahu k nadmořským výškám nebo maximální výšky hřebenů sedlových střech, a tím zároveň i limitní výška zástavby. Architektonické akcenty objektů mohou převyšovat maximální povolenou výšku.

Dále jsou stanoveny možnosti pěšího propojení přes řešené území, které jsou závazné.

Předmětem regulace je :

- funkční využití pozemku

- situování staveb - regulační čáry

- míra zastavění pozemku

- podlažnost

- způsob zastřešení

Regulace funkčního využití pozemku

Základní funkční využití pozemku je stanoveno v ÚPn KV, kdy ŘÚ je zařazeno jako smíšené území lázeňství ( SL ). Přípustná a podmíněně přípustná zařízení jsou uvedena v odstavci k) Druh a účel umisťovaných staveb.

Regulace situování staveb

Je stanovena stavebními a regulačními čarami.

Stavební čáry určují u navrhovaných objektů závazné umístění stavby. V případě stávajících hlavních objektů (I) se určuje povinnost zachovat stávající uliční čáru. Stavební čáry jsou stanoveny pro stavby v sektorech A, B a H v ulici Kolmá a pro sektor E do ulice Na Vyhlídce.

Regulační čáry vymezují plochy, v jejichž rámci lze umisťovat nové stavby.

Regulace míry zastavění pozemku a ozelenění pozemku

Míra zastavění pozemku je vyjádřena v procentech. Je stanovena pro jednotlivé sektory samostatně s ohledem na polohu a charakter navrhované zástavby. V některých sektorech je určeno výškové zónování, kdy je stanoveno procento zastavění ve vztahu k nadmořským výškám. Dále jsou stanoveny v sektorech A, B, C, D a H maximální výšky hřebene sedlových střech pro spodní a horní okraj sektoru, příp. výška objektu s plochou střechou.

Procento zastavění pro jednotlivé sektory :	maximální výška hřebene střechy :

A	do 438 m n.m.   80%,	do 448    50 %				448,0 / 450,0 m n.m.

B	do 440 m.n.m.   80%,	do 448    60%,	do 455 m n.m.   40%	452,0 / 455,0 m n.m.

C	do 440 m n.m.   60%,	do 448    50%,	do 455 m n.m.   40% 	PLZ 455,0 m n.m.

D	do 440 m n.m.   80%,	do 448    60%,	do 455 m n.m.   40% 	PLZ 452,0 / S 455,0

E			   80%

F			   40%

P			   20%

H			   70%						439,5 / 441,0 m n.m.

I			   75%		(beze změny)

Pro většinu sektorů je předepsáno procento ozelenění pozemku. Pro dosažení požadovaných hodnot se předpokládá užití zeleně na střechách a terasách objektů.

Procento ozelenění pozemku pro jednotlivé sektory :

A			   30%

B			   30%

C			   40%

D			   40%

E			   25%

F			   40%

P			   60%

H			   40%

I			   15%		(beze změny)

Regulace podlažnosti

U nově navrhovaných objektů je určena podlažnost arabskými číslicemi s uvedením, že se jedná o podlaží nadzemní (NP). Není uveden počet podzemních podlaží, jejich počet není regulován. Pro určení počtu nadzemních podlaží se předpokládá, že 1. NP je podlaží na nejnižší úrovni přilehlé komunikace v daném sektoru.

A			   6 NP

B			   6 NP

C			   6 NP

D			   6 NP

E			   5 NP / 3 NP	(od příjezdové komunikace / ulice Na Vyhlídce)

F			   3 NP

P			   2 NP

H			   6 NP

I			   3 NP		(beze změny)

Regulace způsobu zastřešení

U nově navrhovaných hlavních objektů jsou vyznačeny závazné způsoby zastřešení :

PLZ 		- plochá střecha ozeleněná, resp. s terasou

S		- sedlová střecha a její varianty (valbová), hřeben rovnoběžný s ulicí

BEZ REG 	- bez regulace

A, B			S

C, D			PLZ / S

E			S

F			Bez regulace

P			Bez regulace

H			S (uliční část), 	PLZ/S (dvorní část)

I			S

m)		PODMÍNKY PRO NAPOJENÍ STAVEB NA VEŘEJNOU DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Navrhované stavby budou napojeny na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (kanalizace, vodovod, plynovod, NN elektrorozvody a telekomunikační síť). Pro dopravní obsluhu ŘÚ se navrhuje koridor pro dopravně zklidněnou komunikaci, který je zároveň i koridorem pro vedení technické infrastruktury.

Dimenze sítí a kapacita médií je pro navrhovanou výstavbu dostatečná, s výjimkou elektrorozvodů, kde dojde ke změně distribuční soustavy a zřízení trafostanic. Ostatní přípojky budou vybudovány v rámci navrhované výstavby.

Objekty v sektoru A, B, H a I jsou napojeny z ulice Kolmá, objekty v sektorech C, D, F a P z koridoru pro vedení technické infrastruktury. Objekty v sektoru E jsou napojeny z ulice Na Vyhlídce a z koridoru pro vedení technické infrastruktury.

n)		PODMÍNKY PRO ZMĚNY STAVEB A ZMĚNY VLIVU STAVEB NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Změny staveb v ŘÚ musí respektovat závazné regulativy tohoto regulačního plánu.

Realizace staveb a jejich změn dle regulativů tohoto regulačního plánu nebude mít vliv na využití území, stanovené územním plánem.

o)		PODMÍNKY PRO VYMEZENÁ OCHRANNÁ PÁSMA

Stávající ochranná pásma všeho druhu :

- Vnitřní lázeňské území

- Městská památková zóna

- Chráněná krajinná oblast Slavkovský les

- Ochranné pásmo I. stupně „I.B“ přírodních léčivých zdrojů

- Radioreléový spoj Tři Kříže – Vítkova hora

- Ochranná pásma stávajících inženýrských sítí

budou doplněna o ochranná pásma navrhovaných inženýrských sítí.

Další ochranná pásma se nevymezují.

pk)		PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY

V ŘÚ nejsou s ohledem na malý rozsah území a další návaznosti vymezeny pozemky územního systému ekologické stability.

ql)	STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Návrh předpokládá, že výstavba proběhne v ŘÚ v jedné celkové stavební vlně. Nezbytným předpokladem je dokončení staveb technické a dopravní infrastruktury.

Změny v území lze provádět rovněž po jednotlivých etapách (jednotlivých objektech), tak jak je ŘÚ podrobněji členěno na sektory. Hranice sektorů jsou závazné, při zachování regulativů se mohou objekty prolínat přes hranice sektorů. Objekty lze budovat nezávisle na pořadí, navržený rozsah je maximální a není nutné ho stavebně naplnit.

rm)		VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE § 117 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA

S ohledem na umístění ŘÚ ve vztahu k ochranným pásmům a podmínkám stanovených územním plánem města Karlovy Vary jsou všechny umisťované stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle  § 117 odst. 1 stavebního zákona.

sn)	ZÁVĚRY

Řešené území je významnou ucelenou územní rezervou pro novou výstavbu v atraktivní části VLÚ. ŘÚ je současným způsobem užívání degradováno a neodpovídá území na bezprostředním okraji VLÚ a MPZR.

Návrh RP se zabýval řešením cílů vytyčených v zadání:

- doplnit urbanisticko - architektonickou strukturu zástavby

- zachovat rozdílnou výšku zástavby a tvary střech

- dořešit prostorové vazby na park Jeana de Carro

- vyřešit dopravní připojení ŘÚ na stávající komunikační síť

- řešit dopravu v klidu přednostně v objektech a podzemních garážích

- zajistit pěší průchodnost ŘÚ, obnovit typické stezky a schodiště

- řešit napojení lokality na stávající inženýrské sítě a prověřit kapacity

- respektovat ochranná pásma všeho druhu

Nedílnou a zásadní součástí návrhu RP je stanovení závazných regulativů pro výstavbu v ŘÚ, shrnutých v hlavním výkresu H, v regulačním výkresu U.3 a v odstavci l) podmínky pro umístění a prostorové uspořádání staveb, které nejsou zahrnuty do staveb veřejné infrastruktury b.6) Regulační  zásady  a  prvky, včetně podmínek ochrany navrženého charakteru území, zejména ochrany krajinného rázu.

Návrh lhůt aktualizace

Regulační plán nemá stanovené návrhové období. Lze předpokládat, že v následujícím období budou průběžně vyvolávány požadavky a potřeby změn RP na základě vyvíjejících se zájmů stavebníka, města Karlovy Vary a dalších subjektů, dotčených při zástavbě ŘÚ.

Tyto změny by měly být zpracovávány podle pokynů města ve čtyřletém cyklu (v souladu s volebními cykly).