Jimlíkov, Nová  Role

Z75-BV

Územní studie

T e x t o v á  č á s t

--------------------------------------------------------------------------------------------

Projektant:  Ing.arch. Ivan Štros                                                 únor 2021

Objednatel:  Václav Gonda,  Jimlíkov 49

Pořizovatel:  MM Karlovy Vary, úřad územního plánování

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická část			Ing.arch.Ivan Štros

OBSAH:

- TEXTOVÁ ČÁST

A) Základní údaje

A. 1) Hlavní cíle řešení

A. 2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a konceptu urbanistické studie

A. 3) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

B) Řešení urbanistické studie

B. 1) Vymezení řešeného území

B. 2) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z jeho polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany civilizačních a kulturních hodnot území

B. 3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

B. 4) Návrh urbanistické koncepce

B. 5) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architekt. řešení

B. 6) Limity využití území včetně stanovených záplavových území

B. 7) Návrh řešení občanského vybavení

B. 8) Návrh řešení dopravy

B. 9) Návrh řešení technického vybavení

9. l. Vodní hospodářství

9. 1. 1. Kanalizace

9. 1. 2. Vodovody

9. 2. Zásobování plynem

9. 3. Zásobování el. energií

9. 4. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

9. 5. Spoje

9. 6. Nakládání s odpady

B. 10) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

B. 11) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

B. 12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a na zemědělský půdní fond

12. 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

12. 2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

C. Závazná část

2) GRAFICKÁ ČÁST

1) Komplexní návrh			1:500

2) Regulační výkres			1:500

3) Doprava  			       	1:500

4) Technická infrastruktura         	1:500

5) Zákres do orthofotomapy		1:1000

6) Širší vztahy				1:5000

A) Základní údaje

A. 1) Hlavní cíle řešení

Hlavní cíle řešení urbanistické studie lokality Jimlíkov, Nová Role  Z75-BV jsou následující:

- v souladu s Územním plánem Nová Role, jehož součástí je obec Jimlíkov, vymezit koncepci zástavby lokality formou regulačních prvků zpracovaných v územní studii, hlavní funkce bude bydlení v rodinných domech - venkovské

- urbanistická koncepce bude řešit zástavbu izolovaných rodinných domů s rozdílnou velikostí parcel od cca 805 m2 do cca 1001 m2

- kapacitní rozsah navrhované zástavby bude 14 RD

- odstavování vozidel bude navrženo v rámci řešeného území

- bude navržen reálný a ekonomický systém technické infrastruktury a dopravní obsluhy

- bude navržen systém doplnění vysoké a střední zeleně v rámci nově koncipovaného využití ploch

A. 2) Zhodnocení vztahu dříve zpracované a schválené územně plánovací dokumentace a územní studie

Obec Jimlíkov je řešena v rámci územního plánu Nová Role, kde je řešena i navrhovaná lokalita.

A. 3) Vyhodnocení souladu s cíly územního plánování

Koncepce územní studie je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací a je

zpracována v souladu s cíly územního plánování. Urbanistická struktura je navržena s ohledem na ekonomii jako zástavba bydlení individuálního izolovanými rodinnými domky.

B) Řešení územní studie

B. 1) Vymezení řešeného území

Řešené území je vymezeno z východu, západu a jihu stávající zástavbou RD, ze severu pokračuje stávající pole. Jedná se o p.p.č. 130/3 k. ú. Jimlíkov. Pozemek je ve vlastnictví jediného majitele - objednatele studie, kromě p.p.č.133/5 ve vlastnictví SPÚ.

Součástí plochy Z75-BV je dle územního plánu i relativně odtržená lokalita trojúhelníkového tvaru v severozápadním okraji p.p.č.106/1. Na území této lokality se nachází vodní plocha, která s přilehlou vysokou zelení zaujímá cca 1/3 její plochy a svým umístěním v jihozápadním cípu lokality výrazně zmenšuje reálnou využitelnost lokality pro výstavbu více RD. Využitelná plocha činí cca 1700 m2. Pro dopravní obsloužení tohoto pozemku je nutné vybudovat obslužnou komunikaci v délce cca 50m k hraně pozemku a cca dalších 30m k obsloužení případného druhého pozemku v lokalitě. Za těchto okolností je nejefektivnější řešení tohoto pozemku pro výstavbu jednoho nadstandardního RD a není třeba tento pozemek řešit územní studií.

B. 2) Specifické charakteristiky řešeného území vyplývající z její polohy a funkcí, včetně základních podmínek ochrany přírodních, civilizačních a kulturních hodnot území

Řešené území se nachází na severním okraji Jimlíkova a je mírně svažité k jihu.

V územním plánu Nové Role je plocha charakterizována jako území bydlení v rodinných domech - venkovské  BV.

Jedná se o část pole, lokalita je ze západu, jihu a východu vymezena stávající zástavbou RD, severním směrem pokračuje stávající pole.

Z hlediska civilizačních a kulturních hodnot nemá řešené území podstatný význam pro obec Jimlíkov jako centrum společenských funkcí.

B. 3) Vazby řešeného území na širší okolí a ostatní části obce

Z hlediska dopravy je lokalita ve východní části napojena na místní obslužnou komunikaci.

V rámci řešení technické infrastruktury bude lokalita napojena na sítě umístěné ve stávající obslužné komunikaci v západní části lokality.

Z hlediska demografických, sociálních a ekonomických výhledů jsou v rámci řešeného území zajištěny plochy pro výstavbu objektů bydlení rodinných domcích.

B. 4) Návrh urbanistické koncepce

Určujícím prvkem koncepce je návrh ekonomické dopravní struktury a ekonomického vedení sítí, s využitím stávajících sítí technické infrastruktury a respektující současné hranice majetkových držeb.

Z hlediska dopravní infrastruktury je navržena obsluha lokality pomocí nové komunikace napojené na obslužnou komunikaci ve východní části lokality.

Vnitřní komunikace jsou navrženy jako zklidněné v minimálních dimenzích oboustranně obestavěné. Systém zástavby RD a velikost jednotlivých parcel vychází z možností jednotlivých ucelených pozemků. Zástavba je vymezena regulačními čarami bez určení pevné stavební čáry. Tím je dána možnost vzniku volnější struktury zástavby.

Celá koncepce je doplněna návrhem výsadby zeleně tak, aby vymezovala jednotlivé funkční zóny a vhodně doplňovala prostředí.

B. 5) Regulační prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení

Požadavky vyplývající z územního plánu a územně analytických podkladů

---	Pro správní území Nová Role platí Územní plán Nová Role, který nabyl účinnosti 28.9.2016, ve znění Změny č. 1, která nabyla účinnosti 8.12.2020.

---	Pozemky v řešeném území jsou dle územního plánu součástí plochy rozvojové plochy Z75 - BV - plochy pro bydlení v rodinných domech – venkovské (BV).

Hlavní využití - tato plocha je určena především pro rodinné a rekreační bydlení venkovského charakteru ve spojení s užitkovým nebo rekreačním využitím zahrad – RD se zahradami, rekreační domy a chalupy.

Přípustné využití - v této ploše je dále přípustné umísťovat:

1.	doplňkové stavby pro chov domácího zvířectva jen v rozsahu, kterým nebudou překračovány limity hygienických předpisů

2.	malá zařízení maloobchodu do 120 m2 prodejní plochy

3.	malá zařízení veřejného stravování do 50 míst

4.	malá zařízení veřejného ubytování do 60 lůžek

5.	ostatní stavby pro bydlení s objekty do 3 samostatných bytových jednotek

6.	zařízení kulturní, sportovní a zdravotnická a zařízení školství jako doplňková k hlavní funkci bydlení

7.	zařízení drobné výroby a služeb a další nerušící podnikatelská zařízení do 15 zaměstnanců a objemu přepravy 15 t nebo 50 m3 v jednom dni celkem

Nepřípustné využití - V této ploše se nepřipouští umísťovat:

1.	malé rekreační objekty do 50 m2 zastavěné plochy

2.	Všechny druhy výrobních a skladových činností, veškerá zábavní zařízení, které hlukem, prachem, exhalacemi nebo jinými vlivy negativně přímo nebo druhotně (např. zvýšením dopravní zátěže okolí) zasahují pozemky souseda a ovlivňují kvalitu a hygienická kriteria prostředí. Dále jsou nepřípustné dopravní terminály a centra dopravních služeb apod.

Podmínky prostorového uspořádání

1. 	maximální výška zastavění (hřebene)		12,0 m nad okolním terénem

2.	minimální procento ozelenění			65 %

Stavby přesahující podmínky prostorového uspořádání mohou být v území umístěny pouze za předpokladu, že budou posouzeny individuelně v souladu s možnostmi stavebního zákona (územní studie, regulační plán, případně jiný způsob dokumentace).

Regulačními prvky plošného a prostorového uspořádání a architektonického řešení plochy BV jsou:

- návrh funkčního členění území

- návrh dopravní struktury

- návrh parcelace pozemků pro nové domy

- návrh omezení umístění domů formou regulačních čar

Regulační čáry vymezují prostor, kde může být RD umístěn. Jedná se o zobecňující parametr, vycházející především z § 25 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Při usazování konkrétních staveb se bude vycházet ze znění tohoto ustanovení a ze znění dalších právních norem upravujících odstupové vzdálenosti staveb od hranic parcel, od komunikací a od staveb navzájem, s přihlédnutím k jejich charakteru.

B. 6) Limity využití území včetně stanovených záplavových území

Limity využití území jsou následující:

- vodohospodářsky zranitelná oblast

- poddolované území

- chráněné ložiskové území Božičany II.

- výhradní ložisko nerostných surovin Božičany - sever

- území s archeologickými nálezy III. kategorie

- OP letiště – výškové omezení staveb

B. 7) Návrh řešení občanského vybavení

V rámci řešení územní studie vzhledem k rozsahu lokality není navrženo občanské vybavení.

B. 8) Návrh řešení dopravy

Lokalita pro výstavbu RD je dopravně napojena ze stávající obslužné komunikace na východním okraji území formou obousměrné zklidněné zóny - obytné ulice -  v šíři

4,25 – 6,25 m. Doprovodné boční pruhy jsou dimenzovány v šíři 1,25-2,5m. Tyto pruhy zároveň slouží k vedení některých sítí technické infrastruktury.

Z hlediska materiálové specifikace krytu se počítá s dlažbou, což povede k menším nárokům na dimenzování dešťové kanalizace.

Garážování a odstavování vozidel majitelů RD bude řešeno na vlastních pozemcích RD

+ 2 nezaplocená stání v prostoru každého vjezdu na stavební parcelu.

Pěší provoz je řešen v rámci obytných ulic po společných plochách s předností chodců, v západní části lokality je navržena pěší spojka do navazující komunikace a stávající zástavby.

B. 9) Návrh řešení technického vybavení

9.1. Vodní hospodářství

Úvod

Obec Jimlíkov má odkanalizování řešeno oddílnou kanalizační soustavou. Splaškové kanalizační stoky jsou položeny v obslužné komunikaci na západním okraji lokality, stejně jako vodovodní řad.

9. 1. 1. Kanalizace

Odvodnění navrhované zástavby je navrženo oddílnou kanalizací.

Vzhledem ke spádům je navržena splašková kanalizace tlaková, která je vedena v komunikacích lokality a je svedena do stávající gravitační kanalizace v obslužné komunikaci na západním okraji lokality.

Likvidace dešťových vod je řešena pomocí dešťové kanalizace vedené v navržené komunikaci a je zaústěna do vsakovacího pásu podél komunikace ve východní části lokality, likvidace dešťových vod na jednotlivých pozemcích pro RD bude řešena vsakem nebo jímáním na těchto pozemcích. Detailní řešení bude navrženo v následujícím stupni projektové dokumentace.

9. 1. 2. Vodovod

Zásobování pitnou vodou řešeného území je navrženo vodovodním řadem napojeným na stávající vodovodní řad v obslužné komunikaci na západním okraji lokality.

Rozvod vody bude navržen tak, aby byla zajištěna dodávka požární vody pro požární hydrant, který bude umístěn v počtu 1 ks v pruhu podél komunikace nebo v komunikaci navržené zklidněné zóny.

9.2. Zásobování plynem

STL plynovodní rozvod nebude realizován.

9. 3. Zásobování el. energií a spoje

Zásobování elektrickou energií je řešeno vzhledem k malému rozsahu zástavby ze stávajícího vzdušného a podzemního el. kabelového rozvodu na západním a východním okraji lokality. NN el. rozvody jsou vedeny kabely podél  navržené komunikace. Situační návrh je orientační, o skutečném provedení rozhoduje distributor jako budoucí vlastník a provozovatel infrastruktury.

Veřejné osvětlení bude realizováno svítidly umístěnými na ocelových stožárech (cca 10 ks) a bude napojeno na stávající vedení na západním okraji lokality.

9. 4. Vytápění a ohřev teplé užitkové vody

Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody se počítá především s elektřinou v kombinaci s tepelnými čerpadly, solárními a fotovoltaickými panely.

9. 5. Nakládání s odpady

Likvidace odpadů z RD bude organizována v rámci systému likvidace odpadu Nové  Role. Sběrné místo pro separovaný odpad je umístěno podél nově navržené komunikace lokality.

B. 10) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů a ploch pro jeho technické zajištění

Řešené území se celé nachází v poddolovaném území.

B. 11) Návrh řešení požadavků civilní ochrany

Nouzové zásobování pitnou vodou bude řešeno pomocí mobilních cisteren.

Odběrným místem pro čerpání vody k hašení požáru bude požární hydrant.

B. 12) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí a na zemědělský půdní fond

12.1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

V rámci zástavby se počítá se zachováním většiny stávajících stromů a s výsadbou

zeleně zahrad rodinných domků.

Vzhledem k tomu, že se dnes jedná o pole, lze konstatovat přínos i v oblasti ozelenění prostoru především vysokou zelení.

Pro vytápění objektů bude využit jako hlavní medium elektřina a tepelná čerpadla.

12. 2. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu se jedná o lokalitu řešenou již v územním plánu, není proto nutné zpracovat samostatnou zemědělskou přílohu.