Územní plán

Bečov nad Teplou

Textová část

--------------------------------------------

Projektant: Ing.arch.Ivan Štros                                                              červen  2021

Objednatel: MÚ Bečov nad Teplou

Pořizovatel: MM Karlovy Vary

Zpracovatelé:

------------------

zodpovědný projektant

architektonicko-urbanistická část                                     Ing.arch.Ivan Štros

ÚSES, přírodní podmínky,životní prostředí                    RNDr.Jaroslav Růžička

zásobování elektrickou energií a plynem                         Vladimír Procházka

vodní hospodářství		Ing.Vladimír Palivec

SEZNAM  PŘÍLOH :

GRAFICKÁ ČÁST

Návrh

N1) Výkres základního členění území		1 : 10 000

N2) Hlavní výkres			1 : 10 000

N2a) Hlavní výkres Bečov			1 : 5 000

N2.1) Výkres veřejné infrastruktury			1 : 10 000

N3) Výkres veřejně prospěšných

staveb, opatření a asanací			1 : 10 000

Odůvodnění

O1) Koordinační výkres			1 : 10 000

O1.1.) Koordinační výkres Bečov			1 : 5 000

O2) Výkres širších vztahů			1 : 50 000

O3.1.) Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu Bečov			1 : 5 000

O3.2.) Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu Krásný jez, Vodná		1 : 5 000

Návrh

OBSAH:

1) Vymezení zastavěného území

2) Koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot

2.1.) Zásady koncepce rozvoje území

2.2.) Hlavní cíle řešení

2.3.) Cíle ochrany a rozvoje hodnot v území

3)  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch

přestavby a ploch sídelní zeleně

3.1 ) Návrh urbanistické koncepce

3.2.) Vymezení zastavitelných ploch

3.3.) Vymezení ploch sídelní zeleně

4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění

4.1 ) Návrh koncepce občanského vybavení

4.2 ) Návrh koncepce dopravy

2.1.Širší vztahy

2.2.Zastavěné území

2.3.Individuální doprava

2.4.Hromadná doprava

2.5.Pěší a cyklistická doprava, doprava na laně

4.3 ) Návrh koncepce technické infrastruktury

3.1.Vodní hospodářství

3.1.1. Vodní toky a plochy

3.1.2. Zásobování pitnou vodou

3.2. Odvodnění a kanalizace

3.3. Zásobování el.energií

3.4.Zásobování plynem

3.5.Spoje

3.6.Nakládání s odpady

5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

5.1.) Koncepce uspořádání krajiny

5.2 ) Návrh územního systému ekologické stability

5.3.) Prostupnost krajiny

5.4.) Ochrana před povodněmi

5.5.) Rekreace

5.6.) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů

6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.1.) Vymezení veřejně prospěšných staveb s vyvlastněním

7.2.) Vymezení veřejně prospěšných opatření s vyvlastněním

8) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

9) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst.6 Stavebního zákona

10) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

11) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení regulačního plánu podmínkou pro rozhodování  o změnách jejich využití, zadání regulačního plánu

12) Stanovení pořadí změn v území

13) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt

14) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

15) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Zastupitelstvo města Bečov nad Teplou příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 43 odst. 4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění.

v y d á v á

tento Územní plán Bečov nad Teplou

1) Vymezení zastavěného území

Zastavěné území je nově vymezeno v Územním plánu Bečov nad Teplou ke dni 1.10.2019, v souladu s ust. § 58 a dalších platného stavebního zákona a doplňuje původní zastavěné území vymezené v Územním plánu města Bečov nad Teplou. Hranice je konstruována na podkladu hranice intravilánu z r.1966, která je doplněna o aktuální zastavěné území.

Hranice zastavěného území je vymezena v návrhu ÚP ve výkresech - č.N1 - Výkres základní ho členění území a č.N2 - Hlavní výkres, v Odůvodnění pak ve výkrese č.O1 – Koordinační výkres a ve výkrese č.O3 – Výkres předpokládaných záborů půdního fondu.

2) Koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot

2.1) Zásady koncepce rozvoje území

Základním předpokladem dalšího rozvoje území je ochrana dochované historické urbanistické struktury v Bečově, Vodné a Krásném jezu a dále zachování hodnot přírodního a životního prostředí řešeného území v souladu s rozvojem nosné funkce řešeného území, kterou je trvalé bydlení a individuální rekreace.

Urbanistická koncepce vychází částečně z koncepce navržené v Územním plánu města Bečov, upraven je především rozsah rozvojových ploch pro bydlení, kdy jsou vypuštěny plochy, jejichž využití je podmíněno velkými požadavky na vybudování nových sítí veřejné infrastruktury.

Je žádoucí zapojit novou zástavbu organicky do historického kontextu včetně respektování typických znaků historické komunikační kostry a historických architektonických forem především pak v Bečově.

Nová zástavba bude doplňovat původní zástavbu města především v prolukách vzniklých demolicí původních objektů, dále pak na plochách podél stávajících komunikací a částečně i na nových plochách na zástavbu přímo navazujících.

Z funkčního hlediska jsou doplněny v převážné míře plochy pro výstavbu objektů pro individuální bydlení především v Bečově a venkovské Bydlení ve Vodné a v Krásném jezu.

Z hlediska veřejné infrastruktury jsou řešeny základní problémy v oblasti technické infrastruktury a obslužné dopravy. V oblasti dopravy jsou to obslužné komunikace pro nové soustředěné plochy výstavby RD především v Krásném jezu a realizace záchytných parkovišť v Bečově.

V oblasti technické infrastruktury to je především doplnění systému likvidace odpadních vod a doplnění systému zásobování vodou.

Koncepce rozvoje území zakotvená v návrhu územního plánu je zaměřena na udržení a posílení města Bečov jako centra trvalého bydlení městského a individuálního i jako významného centra pracovních příležitostí a centra občanské vybavenosti a posílení Vodné a Krásného jezu jako center bydlení venkovského.

Přehled navrhovaných kapacit:

Celkem jsou v řešeném území v rámci rozvojových ploch pro bydlení navrženy nové plochy pro cca 80-96 RD, z toho cca 35-44 RD v Bečově, cca 21-23 RD ve Vodné a cca 24-29 RD v Krásném jezu.

Při naplnění těchto kapacit by vzrostl v řešeném území počet trvalých obyvatel o cca 220 na cca 1295 trvalých obyvatel.

2.2) Hlavní cíle řešení

Hlavními cíly rozvoje území jsou:

- rozvoj nosných funkcí města Bečov jež jsou trvalé bydlení a cestovní ruch ve vazbě na historicko architektonický význam sídla

- podpoření města Bečov jako místního centra občanské vybavenosti

- doplnění systémů technické infrastruktury především v oblasti dopravy a vodního hospodářství

- řešení problematiky dopravní obsluhy v jednotlivých kategoriích komunikací  včetně dopravy v klidu

- zapracování místního systému ekologické stability ve vazbě na aktuální průzkumy přírodního prostředí

2.3.) Cíle ochrany a rozvoje hodnot v území

V rámci ochrany hodnot území je třeba chránit jak hodnoty urbanizovaného prostředí, tak hodnoty přírodního prostředí.

Z hlediska ochrany kulturních památek je třeba respektovat a v souladu se zásadami památkové péče doplnit Městskou památkovou zónu Bečov n.Teplou, respektovat  a chránit Krajinnou památkovou zónu Bečovsko,  chránit a pokračovat v obnově Národní kulturní památky Bečovský hrad a Bečovský zámek a chránit ostatní památkové objekty jako kostel.sv.Jiří, budovu radnice, měšťanské dony čp.2,9,16,17,27,133,189,331 a 336, popraviště na Smírčím vrchu, boží muka při silnici na Chodov a smírčí kříž u hájovny.

Jako objekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídla jsou vymezeny čp.14,19,193,194,195,197,198,199,200,109,133 a 112 v Bečově.

Při dostavbě proluk v památkové zóně bude především dbáno na to, aby nové objekty architektonicky, hmotově a materiálově korespondovaly s historickou zástavbou.

U ostatních rozvojových lokalit bude nová zástavba navrhována v takové výškové hladině, aby nerušila pohledové dominanty bečovský hrad, bečovský zámek a kostel sv.Jiří a průhledové osy k těmto dominantám.

Při zástavbě všech rozvojových ploch budou nové stavby z hlediska hmotových a architektonických parametrů navrhovány tak, aby nenarušovaly harmonické měřítko a kulturní historický ráz krajiny.

Celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy.

Na řešeném území byla vyhlášena  Opatřením obecné povahy č.7/2014 Krajinná památková zóna Bečovsko jako Památková zóna části krajinného celku-území Bečovska.

Z hlediska přírodních hodnot jsou respektovány plochy území NATURA 2000 -  EVL , NATURA 2000 „Teplá s přítoky a Otročínský potok",  prvky ÚSES ,  památné stromy a přírodní památky. Z hlediska ochrany přírodních hodnot se v řešeném území nacházejí památné stromy:

- Dub u hudební školy na p.p.č. 3129/1, katastrální území Bečov nad Teplou

- Lípy u fary v Bečově na p.p.č.19619, katastrální území Bečov nad Teplou

- Buky nad Bečovem na p.p.č. 3164/2, katastrální území Bečov nad Teplou

V rámci prvků ÚSES jsou všechny ekosystémy v území na velmi vysoké kvalitativní úrovni, což odráží i vysoká koncentrace nadřazených systémů ekologiké stability. Územím prochází dvě osy regionálních biokoridorů, a je zde vymezeno 1 regionální biocentrum a 8 regionálních biokoridorů. Tyto prvky jsou doplněny o lokálních biocenter a lokálních biokoridorů.

Část území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II.B přírodních léčivých zdrojů   lázeňského místa Karlovy Vary.

3)  Urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch

přestavby a ploch sídelní zeleně

3.1 ) Návrh urbanistické koncepce

Stávající urbanistická koncepce města a obcí je ve všech lokalitách zachována. Zastavitelné plochy jsou řešeny ve vazbě na platný ÚPO se záměrem zahustit strukturu zástavby sídla s  minimalizací záboru  krajiny.

Bečov

Základní urbanistická koncepce města Bečova vychází z historické struktury zástavby, těžiště zástavby je kolem náměstí, které přímo navazuje na areál renesančního zámku a gotického hradu a vytváří jeden propojený celek, pozdější zástavba je rozšířena jihozápadním směrem a okrajové partie zástavby Bečova jsou situovány podle komunikací jednak na Toužim a dále na Mariánské Lázně.

Místní dominantou je hrad se zámkem, vedlejší dominantou pak kostel sv. Jiří, přírodní dominantou pak Šibeniční vrch.

Základním koncepčním principem při dotváření města Bečova je posílení funkce města jako historicko-architektonického fenoménu. Z toho vychází tendence doplnění především historické stopy města na úkor případného rozšiřování.

V návrhu se počítá jednak s dostavbou historického jádra města ve stávajících prolukách, dále jsou navrženy rozvojové plochy v přímé vazbě na stávající zástavbu v první linii terasy na jižním okraji města. Vzhledem k členitému terénu a požadavkům na respektování krajinného rázu území je rozsah těchto ploch velmi omezený. V původním územním plánu navržené větší rozvojové plochy mimo vazbu na historickou zástavbu a s velkými investičními nároky na veřejnou infrastrukturu byly korigovány a těžiště rozvojových ploch pro venkovské bydlení bylo přesunuto do Vodné a Krásného jezu. V rámci posílení historického výrazu především zástavby v přímém kontaktu se zámkem a hradem je navržena asanace objektů řadových garáží v podhradí v návaznosti na hlavní nástupní trasu ke hradu od severovýchodu a je zde vytvořen společenský prostor s parkovými úpravami a vazbou na nábřeží řeky Teplé. Dále se počítá s doplněním záchytných parkovišť pro plánovanou podstatně zvýšenou návštěvnost hradu a zámku v severovýchodní části města a se zřízením záchytného přechodného parkoviště pro pořádání návštěvnických akcí v jihovýchodní části města pod silnicí

Z hlediska formy a architektonického výrazu jednotlivých nově navrhovaných objektů je v Bečově nutné hmotově i co do výrazových prostředků a užitých materiálů přizpůsobit nové domy historické zástavbě s přihlédnutím na charakter zástavby v jednotlivých lokalitách. V historickém jádru se jedná převážně o sevřenou kompaktní ulicovou zástavbu, která je pak v okrajových částech sídla rozvolněna do zástavby izolovaných domů.

Vodná

Urbanistická struktura lokality se váže jednak na st. silnici I/20 kolem její původní trasy a dále pak na místní komunikaci z této silnice odbočující a má charakter ulicovky.

V návrhu územního plánu jsou vymezeny rozvojové plochy především v prolukách stávající zástavby podél komunikace II/208, částečně pak na volné ploše v přímé vazbě na původní zástavbu. Ve vazbě na původní územní plán byla přejata rozvojová plocha rekreace na přírodních plochách v centru lokality.

Krásný Jez

Urbanistická struktura lokality má výrazně ulicový charakter podél místní komunikace, sevřené v údolíčku Havraního potoka, místy se novější zástavba dostává i do druhého plánu nad páteřní komunikaci.

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy pro venkovské bydlení jednak na plochách doplňujících stávající zástavbu podél stávajících komunikací, dále pak na plochách v druhém plánu zástavby. Ve vazbě na původní územní plán byla přejata rozvojová plocha rekreace na přírodních plochách u vodní nádrže na severozápadním okraji obce a plocha sportovního zařízení ve vazbě na stávající sportovní areál.

V rámci doplnění ploch pro dopravu jsou převzaty i trasy cyklostezek, navržena je cyklostezka do Krásného Jezu, která však povětšinou vede mimo řešené území.

Charakter nové zástavby bude vycházet z charakteru zástavby historické jak ve hmotovém, tak i v architektonickém ztvárnění jednotlivých objektů.

3.2.) Vymezení zastavitelných ploch a ploch změn v krajině

Zastavitelné plochy

Bečov

Z 1 – plocha pro BI v Z části Bečova v proluce v zastavěném území města - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, architektonická podoba nového objektu není určena, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 1 objekt

plocha – 0,16 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 2 – plocha pro BI v Z části Bečova v proluce v zastavěném území města - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu,  architektonická podoba nového objektu není určena,   plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 2 objekty

plocha – 0,18 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 3 – plocha pro BI v Z části Bečova v proluce v zastavěném území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů není určena,   plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 2-3 objekty

plocha – 0,54 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 4 – plocha pro BI v JZ okraji Bečova na vyvýšené terase ve vazbě na zastavěné území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, na hraně bude vysázena alej vysoké zeleně,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 1 objekt

plocha – 0,21 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 5 – plocha pro BI v JZ okraji Bečova na vyvýšené terase ve vazbě na zastavěné území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, na hraně bude vysázena alej vysoké zeleně,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 5-6 objektů

plocha – 0,99 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 6 – plocha pro BI jihovýchodně od historického jádra Bečova na vyvýšené terase ve vazbě na zastavěné území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 3-4 objekty

plocha – 0,47 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z7– plocha pro BV severně od historického jádra Bečova nad čerpací stanicí pohonných hmot na vyvýšené terase ve vazbě na zastavěné území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  celková kapacita lokality jsou 15-20 objektů

plocha – 2,67 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 8 – plocha pro BV západně na JV okraji Bečova  ve vazbě na zastavěné území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, lokalita bude napojena stávajícím sjezdem ze st.silnice I/20 a technicky zabezpečit ochranu před nadměrným hlukem, na plochu bude zpracována územní studie, celková kapacita lokality jsou 3 objekty

plocha – 0,54 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 9 – plocha pro BI na Z okraji  Bečova  - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu,  architektonická podoba nového objektu bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je pouze  1 objekt umístěný  na p.p.č.1958 k.ú.Bečov nad Teplou

plocha – 0,4 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 20

Z 10 – plocha pro BI západně od historického jádra Bečova v proluce stávající zástavby ve vazbě na nástupní komunikaci k hradu - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů v koncentrované podobě, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 1 objekt

plocha – 0,1 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 60

Z 11 – plocha pro BI v pravobřežní části Bečova nad nádražím v proluce v zastavěném území města - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů není určena, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 1-2 objekty

plocha – 0,17 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 12 – plocha pro OV nad J okrajem Bečova   - plocha je určena pro výstavbu rozhledny, plocha je převzata z ÚPO

plocha – 0,03 ha

max.výška  -15 m

Z 25 – plocha pro BI v Z části Bečova v proluce v zastavěném území města - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, architektonická podoba nového objektu bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, celková kapacita lokality je 1 objekt

plocha – 0,16 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 28 – plocha pro RH v JZ okraji Bečova ve vazbě na zastavěné území  - plocha je určena pro výstavbu objektů hromadné rekreace, hřiště, běžecké dráhy, tenisové kurty se zázemím,  plocha je převzata z ÚPO,

plocha – 1,46 ha

max.podlažnost – 1

max.výška hřebene -5 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 29 – plocha pro OV pod nádražím v pravobřežní části Bečova na plochách dráhy uvnitř zastavěného území - plocha je určena pro výstavbu objektu železničního muzea, nachází se v ochranném pásmu železnice, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO,

plocha – 0,54 ha

max.podlažnost – 1

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 30 – plocha pro TO v severní části Bečova v zastavěném území-plocha je určena pro zřízení sběrného dvora odpadového hospodářství, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu

plocha – 0,24 ha

max.podlažnost – 1

max.výška hřebene -7 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 31 – plocha pro DS v západní části Bečova pod nádražím v zastavěném území-plocha je určena pro zřízení záchytného parkoviště, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu

plocha – 0,64 ha

max.podlažnost – 1

max.výška hřebene -7 m

max.koef. míry zastavění max. – 10

Z 32 – plocha pro RX v severozápadní části Bečova nad plynovou regulační stanicí v blízkosti  zastavěného území, plocha je určena pro zřízení speciální rekreační funkce – ubytování ve specifických podmínkách, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha nevyžaduje napojení na sítě technické infrastruktury

plocha – 0,04 ha

max.podlažnost – 1+p

max.výška hřebene -7 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Vodná

Z 13 – plocha pro BV v J okraji Vodné v proluce zastavěného území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, a, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 1 objekt

plocha – 0,21 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 14 – plocha pro BV v JV okraji Vodné v proluce zastavěného území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných dom, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 2-3 objekty

plocha – 0,4 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 15 – plocha pro BV jižně od centra Vodné spojující objekty stávající zástavby ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 2 objekty

plocha – 0,26 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 16 – plocha pro BV jihovýchodně od centra Vodné spojující objekty stávající zástavby ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 2 objekty

plocha – 0,31 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 17 – plocha pro BV ve východní části Vodné spojující objekty stávající zástavby ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 3 objekty

plocha – 0,47 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 18 – plocha pro BV na východním okraji Vodné ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 3 objekty

plocha – 0,96 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 19 – plocha pro BV na SV okraji Vodné ve vazbě na zastavěné území obce, plocha doplňuje oboustranné zastavění podél komunikace s plochou Z18 - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 3 objekty

plocha – 0,31 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 30

Z 20 – plocha pro BV na S okraji nad centrem Vodné ve vazbě na zastavěné území obce  - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, architektonická podoba nového objektu bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality jsou 4-5 objektů

plocha – 0,73 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 50

Z 21 – plocha pro BV v centru Vodné při páteřní komunikaci ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, architektonická podoba nového objektu bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 1 objekt

plocha – 0,08 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 50

Krásný jez

Z 22 – plocha pro BV v severovýchodní části Krásného Jezu při komunikaci ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinného domu, architektonická podoba nového objektu bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu, plocha je převzata z ÚPO, celková kapacita lokality je 1 objekt

plocha – 0,11 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 23 – plocha pro BV v severní části Krásného Jezu při komunikaci k samostatné lokalitě ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO a tvoří spojnici mezi obcí a samostatnou lokalitou, celková kapacita lokality je 5-6 objektů

plocha – 0,85 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 24 – plocha pro BV na západním okraji Krásného Jezu při komunikaci k vodojemu ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, pro lokalitu bude třeba vybudovat vnitřní sítě veřejné infrastruktury, celková kapacita lokality je 7-9 objektů

plocha – 1,44 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 26 – plocha pro BV na jižním okraji Krásného Jezu při  vlečce ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů,  architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu,  plocha je převzata z ÚPO, lokalita se z valné části nachází v ochranném pásmu železnice a je realizovatelná pouze při splnění podmínek ochrany před hlukovou zátěží z toho plynoucí, vyžaduje realizaci veřejné infrastruktury,  přejezd přes železnici je již realizován, celková kapacita lokality je 2 objekty

plocha – 0,35 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

Z 27 – plocha pro BV při severním kraji středu Krásného Jezu ve vazbě na zastavěné území obce - plocha je určena pro výstavbu rodinných domů, architektonická podoba nových objektů bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu ,  plocha je převzata z ÚPO, lokalita vyžaduje  zachování příjezdu po původní komunikaci, na lokalitu bude zpracována územní studie, celková kapacita lokality je 8-10 objektů

plocha – 1,2 ha

max.podlažnost – 2+podkroví

max.výška hřebene -10 m

max.koef. míry zastavění max. – 40

V Krásném Jezu je vymezena rezervní plocha R1 pro BV s rozsahem 1,54 ha.

| BILANCE NAVRŽENÝCH ZASTAVITELNÝCH PLOCH |
| --- |
| LOKALITA | FUNKCE | PLOCHA ha |  |  |
| Z1 | BI | 0,16 |  |  |
| Z2 | BI | 0,18 |  |  |
| Z3 | BI | 0,54 |  |  |
| Z4 | BI | 0,21 |  |  |
| Z5 | BV | 0,99 |  |  |
| Z6 | BV | 0,47 |  |  |
| Z7 | BV | 2,67 |  |  |
| Z8 | BV | 0,54 |  |  |
| Z9 | BV | 0,4 |  |  |
| Z10 | BI | 0,1 |  |  |
| Z11 | BI | 0,17 |  |  |
| Z12 | OV | 0,03 |  |  |
| Z13 | BV | 0,21 |  |  |
| Z14 | BV | 0,4 |  |  |
| Z15 | BV | 0,26 |  |  |
| Z16 | BV | 0,31 |  |  |
| Z17 | BV | 0,47 |  |  |
| Z18 | BV | 0,96 |  |  |
| Z19 | BV | 0,31 |  |  |
| Z20 | BV | 0,73 |  |  |
| Z21 | BV | 0,08 |  |  |
| Z22 | BV | 0,11 |  |  |
| Z23 | BV | 0,85 |  |  |
| Z24 | BV | 1,44 |  |  |
| Z25 | BI | 0,11 |  |  |
| Z26 | BV | 0,35 |  |  |
| Z27 | BV | 1,2 |  |  |
| Z28 | RH | 1,46 |  |  |
| Z29 | OV | 0,54 |  |  |
| Z30 | TO | 0,24 |  |  |
| Z31 | DS | 0,64 |  |  |
| Z32 | RX | 0,04 |  |  |
| CELKEM |  | 17,17 |  |  |
|  | BV | 11,43 |
|  | BI | 3,33 |
|  | OV | 0,03 |
|  | TO | 0,24 |
|  | RH | 1,46 |
|  | DS | 0,64 |
|  | RX | 0,04 |
| CELKEM |  | 17,17 |

Celková rozloha zastavitelných ploch činí 17,17 ha.

Plochy změn v krajině

K1 – rybník Vodná východ

K2 – rybník Vodná severozápad

K3 – rybník Vodná severozápad

K4 – obnova původního rybníka Bečov východ

3.3.) Vymezení ploch veřejné zeleně

V Bečově jsou plochy veřejné zeleně vymezeny jako zeleň veřejných prostranství ZV, plochy zeleně vyhražené a soukromé ZS, plochy botanické zahrady ZVb. Jsou to jednak zeleň veřejných prostranství historického centra a nově zřizované plochy na břehu řeky Teplé při vstupu k hradu, dále lesopark pod hradem a botanická zahrada.

Výrazným přírodním fenoménem v přímé vazbě na území města je také alejová pobřežní zeleň po obou březích řeky Teplé.

4) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístění

4.1 ) Návrh koncepce občanského vybavení

Zařízení základní občanské vybavenosti jsou v řešeném území z hlediska koncentrace obyvatel relativně dostatečná, respektive vzhledem k počtu a hustotě obyvatel se dá počítat, že poroste potřeba ploch pro OV pouze v sektoru rekreace a cestovního ruchu ve vztahu k plánovanému rozšíření aktivit zámku a hradu.

V návrhu se počítá s vybudováním muzea železnice ve vazbě na objekt historické točny, dále se počítá s výstavbou rozhledny.

U objektu nákupního střediska v centru Bečova byla změněna funkce  tak, aby mohl být objekt lépe využit pro konkrétní potřeby města z OM na SM.

Ze stejného důvodu byla změněna i funkce ZŠ z OV na SM, aby bylo umožněno využití nadměrné kapacity školy i pro jiné účely prospěšné potřebám centra města.

Plocha veřejného prostranství je nově vymezena v rámci navržené asanace areálu řadových garáží v prostoru při hlavním nástupu k hradu na břehu řeky Teplé.

4.2 ) Návrh koncepce dopravy

Základní silniční komunikační systém

Dopravní páteř řešeného území tvoří st.silnice I/20 na Plzeň, z které pak odbočuje kr.silnice II/230 na M.Lázně.

Vzhledem k obtížným terénním podmínkám v historické části Bečova jsou některé přístupové komunikace do centra řešeny jako jednosměrné.

Ve výhledu se počítá s realizací nové trasy st.silnice I/20, která povede mimo řešené území.

Veřejná doprava

Území je obsluhováno veřejnou autobusovou dopravou linkami K.Vary – Bečov (Toužim, Plzeň) – 18 spojů v obou směrech.

Územím prochází regionální železniční trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně s odbočkou na Toužim, s dalším provozováním tratě z Bečova přes Horní Slavkov do Lokte se počítá.

Železniční zastávka je v Bečově a je provozováno 14 spojů v obou směrech.

Nejbližší letiště je v Karlových Varech.

Pěší, cyklodoprava

Pro pěší dopravu jsou v řešeném omezené podmínky, pěší plochy jsou řešeny především  v prostoru historického centra Bečova, ve Vodné ani Krásném Jezu pěší komunikace nejsou.

V návrhu je zřízení pěší trasy od záchytných parkovišť k lávce do Botanické zahrady a k lávce pod hrad, dále se počítá se zřízením chodníku podél st.silnice I/20 v centrální části města a pěší stezky z parkoviště k parku pod hradem.

Dále se počítá se zřízením vyhlídkové pěší Bečovské panoramatické stezky vedoucí po okolních návrších s výhledy na dominantu Bečova – hrad se zámkem, na kterou jsou navrženy nástupové a výstupové stezky s možností úpravy rozsahu okruhu. Stezka bude doplněna odpočivnými místy, lávkami a vyhlídkami.

Řešeným územím vede cyklotrasa č.362 a 2026.

V návrhu je cyklotrasa 2139. Počítá se se zřízením cyklostezky z Bečova do Vodné a Krásného Jezu, která však povětšinou vede mimo řešené území.

Z hlediska dlouhodobých záměrů výstavby páteřních cyklostezek Karlovarského kraje je v rámci lázeňského trojúhelníku propagována výstavba cyklostezky Teplá, která by měla vést údolím řeky Teplé v její bezprostřední blízkosti. Pro tuto stavbu však nebyla ještě zpracována ani vyhledávací studie, tudíž není pravděpodobná její realizace v návrhovém období úp Bečov.

Parkování a odstavování vozidel

Parkování a odstavování vozidel se převážně odehrává na soukromých pozemcích, případně na zpevněných veřejných plochách, v rámci návrhu zástavby RD se počítá s parkováním vozidel na pozemcích RD.

V návrhu územního plánu jsou řešena záchytná parkoviště u navrženého muzea železnice, u odbočky II/230 pod hradem, pod sádkami v centru při I/20 a příležitostné záchytné parkoviště na jihovýchodním okraji města pod zatáčkou I/20, které by sloužilo pouze při výjimečných hromadných akcích. Všechna parkoviště jsou řešena s ohledem k plánovanému podstatnému (násobnému) zvýšení návštěvnosti hradu a zámku je třeba najít plochy pro záchytná parkoviště mimo MPZ.

Celková navržená kapacita je cca 160 stání.

Garážování

V oblasti garážování se v řešeném území nacházejí jednak kolonie řadových garáží, což je důsledek výstavby bytových domů a dále garáže vestavěné nebo přistavěné k jednotlivým objektům rodinných domů. S výstavbou dalších izolovaných nebo skupinových garáží se nepočítá.

V návrhu se počítá s asanací areálu řadových garáží u vstupu ke hradu a se zřízením veřejného prostranství a parkové zeleně na jejich místě.

4.3. ) Návrh koncepce technické infrastruktury

4.3.1.Vodní hospodářství

4.3.1.1. Vodní toky a plochy

Středem řešeného území protéká řeka Teplá, dále řešeným územím protékají Bečovský potok, Dolský potok, Hůrecký potok a v krátkém úseku i Novoveský potok.

V řešeném území se nachází množství vodních ploch z nichž největší je Černý rybník, v návrhu je navržena obnova původní vodní plochy na p.p.č. 704 k.ú.Bečov n.Teplou, obnova původních vodních ploch na p.č.58/1 a výstavba nové vodní plochy na p.p.č.250/1 a 250/4 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou.

4.3.1.2. Zásobování pitnou vodou

Bečov je zásobován jednak z vodojemu Na Zelené, ale především z vrtů u Tříslovského potoka a z vodojemu u campingu. Výhledově se počítá s propojením na Krásné Údolí a s napojením na vodovodní systém Žlutic - vodovod Krásné Údolí - Chodov - Bečov nad Teplou - Nová Ves.

V k.ú.Krásný Jez se nachází čerpací stanice a úpravna surové vody z řeky Teplé pro Horní Slavkov, z úpravny je voda čerpána do vodojemu na severním okraji lokality Krásný Jez a dále pak do Horního Slavkova. Samotná lokalita na tento rozvod napojena není.

V návrhu se počítá se zrušením úpravny vody a napojením tohoto systému na vodovodní systém Karlových Varů vodovodním přivaděčem z Tepličky, ze stávajícího vodojemu pak bude napojena i lokalita Krásný Jez.

Vodná je zásobena pitnou vodou z individuálních studní, v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se se zřízením vodovodu nepočítá.

4.3.2. Odvodnění a kanalizace

Z hlediska odkanalizování je v Bečově realizován kanalizační systém s centrální ČOV. Čistírna vyhoví rozvoji o 35 RD, to je nárůstu cca 87 obyvatel. Podmínkou provozovatele je v rozvojových plochách realizovat oddílnou kanalizaci. V případě většího nárůstu je nutné ČOV intenzifikovat.

V rámci návrhu ÚP se počítá s rozšířením stávající kanalizační sítě do rozvojových lokalit.

Lokality Vodná a Krásný Jez kanalizaci ani ČOV nemají.

Vzhledem k tomu, že se obě lokality nacházejí v CHOPAV Chebská pánev (Slavkovský les) a s přihlédnutím na velikost těchto lokalit není podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Bečov nad Teplou a Horní Slavkov.

4.3.3. Zásobování el.energií

Území města Bečov je zásobováno elektrickou energií z 22 kV venkovního vedení Toužim – Horní Slavkov. Vlastní distribuce je realizována prostřednictvím 16 transformačních stanic. Vlastní distribuce elektrické energie je realizována prostřednictvím 12 transformačních stanic, 1 další je mimo provoz.

Stávající elektrorozvody pokrývají potřeby území.

Z hlediska širších vazeb prochází řešeným územím plánované el.vedení VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - TR Vernéřov.

4.3.4. Zásobování plynem

Řešené území je zásobováno plynem přípojkou z vysokotlakého plynovodu DN 500 Sviňomazy – PK Vřesová realizovanou z prostoru Nové Vsi a ukončené v regulační stanici VTP / STP situované v západní části Bečova. Zásobování odběratelů je realizováno prostřednictvím středotlaké plynovodní sítě, která plně pokrývá potřeby zemního plynu v území.

V návrhu se počítá s doplněním STL sítě v rozvojových lokalitách v Bečově.

4.3.5.Spoje

Řešeným územím prochází spojový kabel a 2 RR paprsky.

Kapacita spojových sítí je vzhledem ke stávajícímu trendu dostačující.

V případě potřeb výstavby vertikálních zařízení pro šíření radiových a telekomunikačních signálů v řešeném území bude pro tato zařízení zpracováno Posouzení vlivu na krajinný ráz, kde bude stanovena akceptovatelná výška zařízení nad terénem.

4.3.6.Nakládání s odpady

V rámci řešení územního plánu je kladen důraz na separovaný sběr s následnou recyklací, dosavadní systém nakládání s odpady s jejich odvozem na určenou lokalitu mimo řešené území bude zachován.

5) Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů

5.1.) Koncepce uspořádání krajiny

Koncepce uspořádání krajiny je založena na vymezení ploch s danými funkčními charakteristikami, které zajišťují plnění funkcí krajiny jako přírodního prostředí i jako prostředí pro zemědělskou výrobu.

V rámci tohoto členění jsou vymezeny plochy přírodní, kde je kladen důraz na ochranu přírodního a krajinného rázu prostředí a vymezení sleduje vymezení prvků ÚSES.

Dále jsou vymezeny plochy pro zemědělskou produkci, kde se počítá s využitím ploch především pro zemědělskou výrobu a plochy smíšené nezastavěného území, kde není určen převazující způsob využívání a jsou nezastavitelné.

V zastavěných územích jsou vymezeny plochy veřejné zeleně ZV, které jsou nezastavitelné a slouží ke stabilizaci přírodních ploch v obytném prostředí.

Vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití

ZS – ZELEŇ • SOUKROMÁ A VYHRAZENÁ

• Hlavní využití:

- významné plochy zahrad (obvykle oplocených) v sídlech, výjimečně i v nezastavěném                                území

• Přípustné využití:

-  zahrady, sady (okrasné a užitkové zahrady)

-  účelové cesty

• Nepřípustné využití:

-  jakékoliv trvalé stavby

• Podmíněně přípustné využití:

-  skleníky, bazény, altány

ZV – ZELEŇ VEŘEJNÁ - PARKY

• Hlavní využití:

- významné plochy zeleně v sídlech, parky městské, parky lázeňské, parky historické,veřejně přístupné, sloužící k rekreaci a odpočinku, výjimečně i v nezastavěném území udržované

k přírodě blízkém stavu

• Přípustné využití:

-  stavby drobné architektury, terasy, schodiště, zídky, altány, kašny, pítka a lavičky a pozemky veřejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury.

• Nepřípustné využití:

-  jakékoliv trvalé stavby

• Podmíněně přípustné využití:

-  pro tento konkrétní případ se nestanovuje

ZVb – ZELEŇ VEŘEJNÁ – BOTANICKÁ ZAHRADA

• Hlavní využití

- pozemky botanické zahrady

• Přípustné využití

-  stavby drobné architektury – terasy, schodiště, zídky, altány, kašny, pítka a lavičky, malá

zařízení pro občerstvení, zázemí pro kulturní akce a zázemí botanické zahrady

- drobná zařízení pro zpracování ovoce

-  pozemky související dopravní a technické infrastruktury

- dětské stanové tábory

• Nepřípustné využití

- stavby pro bydlení, průmysl a ostatní stavby neslučitelné s hlavní funkcí

W – PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

• Hlavní využití:

-  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem hospodaření s vodou

-  pozemky vodních ploch, koryt vodních toků a jiné pozemky určené pro převažující

vodohospodářské využití:

-  řeky a potoky

-  plavební kanály a stoky

- jezera, rybníky (kromě rybníků určených výhradně k intenzivnímu chovů ryb a vodní

drůbeže)

-  přehrady

• Přípustné využití:

- mokřady a mokřiny

- dočasné vodní plochy

-  jiné prohlubeniny naplněné vodou

-  otevřené meliorační kanály

• Nepřípustné využití:

-  umisťování dálkových produktovodů

-  vytváření bariér, zakládání skládek

-  snižování kvality a kvantity vod

-  změna charakteru ploch v ochranném pásmu I. stupně

-  umisťování staveb, kromě vodních děl, pokud nejsou odsouhlaseny vodoprávním

úřadem

- odstraňování dřevin z břehových porostů, které stabilizují koryto vodního toku či vodní  plochy

• Podmíněně přípustné využití:

-odstraňování nánosů z vodního toku a odbahňování vodních ploch, pokud nejsou v rozporu  s ostatními funkcemi v území

- těžba písku, štěrku a bahna pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů, odkrytí

vrstvy podzemní vody a výraznému snížení stupně ekologické stability a pokud je tato   činnost povolena vodoprávním úřadem

- odstranění jednotlivých stromů nebo části břehového porostu, který může v blízké

budoucnosti vlivem přírodních procesů vytvořit překážku plynulého odtoku

-zasypávání odstavených ramen vodních toků pokud je to veřejným zájmem a to pouze se souhlasem vodoprávního úřadu a orgánů ochrany přírody

-zařízení technické a dopravní infrastruktury pouze se souhlasem vodoprávních úřadů

NL – PLOCHY LESNÍ

• Hlavní využití:

-  nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem lesní produkce

-  plochy hospodářských lesů – lesní porosty a plochy dočasně bez lesních porostů

(obnovní porosty), lesní průseky a pozemky k plnění těchto funkcí lesa

-  zpevněné a nezpevněné lesní cesty

• Přípustné využití:

- hospodaření dle oblastních plánů rozvoje lesů, lesních hospodářských plánů nebo lesních   hospodářských osnov

- výstavby a údržba lesní dopravní sítě

- půdoochranná a vodohospodářská biologická či technická opatření

- vedení turistických, cyklistických a běžkařských tras na zpevněných i nezpevněných  lesních cestách

-  jednoduché stavby využívané k vykonávání práva myslivosti

-  vymezení ploch místního ÚSES

• Nepřípustné využití:

-  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související s lesní výrobou nebo

rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

-  odnětí pozemků k plnění funkcí lesa pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou

vymezeny tímto ÚP

• Podmíněně přípustné využití:

-  umisťování drobného turistického vybavení (lavičky, altánky…) a to pouze na   plochách,  které jsou přirozeně bez dřevinné vegetace

-  umisťování staveb nebo rozšiřování stávající výstavby pouze přímo související s lesní  výrobou

- vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu tak, aby nedošlo  k nelogickému dělení lesních pozemků

- umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že  neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému záboru  lesních pozemků

NZ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

• Hlavní využití:

- nezastavěné území kulturní krajiny vymezené za účelem zajištění podmínek pro převažující zemědělské využití (ZPF)

-  zpevněné a nezpevněné lesní cesty

• Přípustné využití:

- pozemky staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (silážní žlaby, přístřešky pro dobytek apod.)

-  půdoochranná a vodohospodářská, biologická či technická opatření včetně malých vodních

nádrží na zamokřených plochách

-  pozemky související technické infrastruktury

-  vymezení ploch místního ÚSES

• Nepřípustné využití:

-  využívání území k zastavění mimo stavby přímo související se zemědělskou výrobou

-  rozšiřování stávajících staveb pokud to není navrženo tímto územním plánem

-  odnětí pozemků k plnění funkcí pro jiné funkční využití kromě těch, které jsou

vymezeny tímto ÚP

• Podmíněně přípustné využití:

-  vedení tras nadzemního a podzemního vedení nadmístního významu

-  umisťování dopravních liniových staveb a staveb technické infrastruktury v případě, že

neexistuje jiné řešení staveb tak, aby došlo co k nejmenšímu trvalému i dočasnému

záboru zemědělských pozemků

NP – PLOCHY PŘÍRODNÍ

• Hlavní využití:

-  nezastavěné plochy kulturní krajiny s převažující přírodní funkcí vymezené za účelem

podmínek ochrany přírody a krajiny

-   plochy evropsky významných lokalit

-   zvláště chráněné plochy a pozemky smluvně chráněné

-   prvky ÚSES

• Přípustné využití:

-   plochy na kterých převažují zájmy ochrany přírody nad zájmy ostatními, produkční

funkce je potlačena

-   památné stromy s ochranným pásmem

-   registrované významné krajinné prvky

-   rozptýlená zeleň

-   vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích

-   změna kultury v prvcích ÚSES

-   výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin

-   likvidace invazních a nemocných druhů

-   stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

-   biologická či technická opatření včetně malých vodních

nádrží na zamokřených plochách

• Nepřípustné využití:

-  hospodaření na lesních a zemědělských pozemcích vyžadující intenzivní formy

-  zakládání skládek

-  rozšiřování geograficky nepůvodních druhů

-  umisťování nových staveb

-  těžba nerostných surovin, rašeliny, kamene, štěrku a písku

-  provádět činnosti, které mohou způsobit výrazné změny v biologické rozmanitosti,

struktuře a funkci ekosystémů

-  odvodňování pozemků, rozsáhlé terénní úpravy a poškozování půdního fondu

• Podmíněně přípustné využití:

-  výstavba pouze liniových staveb pro technickou infrastrukturu a dopravní infrastrukturu

- výstavba vodních děl na vodních tocích, pokud jsou veřejným zájmem a jsou v souladu  s ochranou přírody

-  výstavba zařízení technické infrastruktury, pouze jsou-li veřejným zájmem, při těchto

stavbách se upřednostňují ekologické formy

-  oplocování pozemků pouze za účelem zajišťování kultury dřevin

NS - PLOCHY SMÍŠENÉ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

• Hlavní využití:

-  nezastavěné plochy kulturní krajiny vymezené za účelem polyfunkčního využíván krajiny

• Přípustné využití:

- plochy, na kterých musí být ochrany přírody respektována i v případě zastoupení dalších funkcí

-  při zemědělském využívání se nejedná o intenzivní formy

-  registrované významné krajinné prvky

-  rozptýlená zeleň

-  vedení turistických, cyklistických a běžeckých tras po stávajících komunikacích

-  změna kultury v prvcích ÚSES

-  výsadba nebo doplnění geograficky původních a stanoviště vhodných dřevin

-  likvidace invazních a nemocných druhů

-  stavby a zařízení pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof

-  biologická či technická opatření včetně malých vodních

nádrží na zamokřených plochách

• Nepřípustné využití:

- umisťování staveb, které nesouvisí se zemědělskou nebo lesnickou výrobou vázanou na daný půdní fond

-   hospodařit na pozemcích způsobem vyžadujícím velkovýrobní technologie

-   měnit vodní režim pozemků a rozšiřovat rozsah melioračních prací

-   provádět terénní úpravy značného rozsahu

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

5.2 ) Návrh územního systému ekologické stability

Krajina je v rámci řešeného území je velmi harmonická. Krajinný charakter je dán především zařízlým údolím řeky Teplá, prudkými svahy nad ní. Ve východní a jižní části převažují lesní porosty s údolími vodních toků. V okolí Šibeničního a Zlatého vrchu a severozápadně od Bečova se vyskytují zarůstající louky, které mají charakter přírodního parku. V severní části se okolí řeky Teplé rozvolňuje do širšího údolí.

Krajina je rozmanitá, s vysokou krajinářskou hodnotou.

Na území PP Homolka a na území cenných biotopů a výskytu zvláště chráněných rostlin se vylučuje zřizování staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro veřejnou a dopravní infrastrukturu, technická opatření a staveb pro účely cestovního ruchu (cyklostezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra).

5.5.1.Biogeografické jednotky

Území náleží do bioregionu Slavkovský les.

Při tvorbě biochor bylo přihlédnuto především ke klimatickým, geologickým, terénním podmínkám ovlivňujícím druhovou skladbu bioty a její životní projevy. Tak se území rozpadlo na 3 celky z části i nesouvislé:

1.Hřbety a vrcholy mírně chladné

2.Údolní zářezy

3.Mírně zvlněné plošiny.

5.5.2.Koncepce místního systému ekologické stability

Všechny ekosystémy v území jsou na velmi vysoké kvalitativní úrovni, což odráží i vysoká koncentrace nadřazených systémů ekologické stability. Je zde vymezeno jedno regionální biocentrum - č. 1137 Krásný Jez (reg. BC 1 -  Dřevařský vrch – Bukovina). Územím dále prochází jeden nadregionální biokoridor – č. 46 (Svatošské skály – Kladská) a dva regionální biokoridory - regionální biokoridor č.1019 spojující RBC Kaňon Teplé a NBK 46 a regionální biokoridor č.1021 spojující RBC Chloumek a NBK 46.

Tyto prvky jsou doplněny o 36 lokálních biocenter a 50 lokálních biokoridorů. Jejich charakteristika je uvedena níže.

Biocentra

Poř.číslo:                 	reg. BC 1

Název:  		Dřevařský vrch – Bukovina

Kat.území: 		Krásný Jez

Popis: 	Část regionálního biocentra, na svazích nad Teplou tvořené kvalitními porosty, zejména smrku, borovice, ale i buku a jedle. Stáří až 175 let.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Regionální

Funkčnost: 		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Biochora:		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné

STG: 			(3)A1, 5AB3e, 5B4, 5AB1, 5AB3, 5AB2

Návrh řešení: 	Porosty obnovovat pouze autochtonními druhy dřevin, zvýšit  podíl listnáčů, především buku, javoru v suťových polohách a popř.dubu. V obnově využívat též jedle.

Poř.číslo:                	LBC 1

Název: 		U vodárny

Kat.území: 		Krásný Jez

Popis: 	Meandr řeky Teplé s porosty olší a vrb podél toku, i na zamokřené louce

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:  		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Biochora: 		2.Údolní zářezy

STG:  			5BC4

Návrh řešení: 	Doplnit břehové porosty –olše, vrby. Zamokřenou louku využívat

pouze nepravidelnou sečí, udržovat rozvolněné zakmenění porostů.

Poř.číslo:                  	LBC 2

Název:  		K Ležnici

Kat.území: 	Krásný Jez

Popis: 	Systém mezí a remízků – šípky, trnky, vrby s nevyužívanými loukami

Typ prvku:		 Biocentrum

Úroven: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion:		Slavkovský les

Biochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG:			 5AB3

Návrh řešení: 		Meze a remízky ponechat sukcesnímu vývoji, udržovat podíl bezlesí, louky 	udržovat extenzivní pastvou nebo kosením.

Poř.číslo:                  	LBC 3

Název:			Nad Krásným jezem

Kat.území:		Krásný Jez

Popis: 	Zarůstající nevyužívané louky-břízy, jívy, javory, borovice, smrky, šípky,

trnky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Biochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení:  	Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením.

Poř.číslo:                	LBC 4

Název: 		U mlýna

Kat.území: 		Vodná

Popis: 	Niva Teplé s přítokem do bývalého mlýna – javory, olše, borovice, břízy,duby, ptačí zob.

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Sociekoregion: 	Slavkovský les

Biochora: 		2.Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení: 	Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením	likvidovat nepůvodní druhy rostlin, na vodní ploše extenzivní využití, nekrmit, nehnojit

Poř.číslo:                   LBC 5

Název: 		U Hureckého potoka

Kat.území: 		Vodná

Popis: 			Aluviální niva s nevyužívanými loukami – olše, vrby.

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Biochora:		2.Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení: 		Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením.

Poř.číslo:                  	LBC 6

Název: 		Pod skalním hřbetem

Kat.území: 		Vodná

Popis: 			Lesní prosty staré 150 let tvořené smrkem, borovicí a jedlí

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Biochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné

STG: 			5AB3

Návrh řešení: 	Obnovu provádět pouze autochtonními druhy, zvýšit podíl listnatých

stromů.

Poř.číslo:		LBC 7

Název: 		Výrovka

Kat.území: 		Vodná, Bečov

Popis: 			Lesní porosty tvořené porosty smrku a borovice s 20% podílem jedle

stáří 140-167 let.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení: 	Obnovu provádět pouze autochtonními druhy, zvýšit podíl listnatých

stromů.

Poř.číslo:                   LBC 8

Název:  		Pod Černým rybníkem

Kat.území: 		Vodná

Popis: 			Lesní porosty  na svazích tvořené  smrkem,  borovicí,jedlí

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň:		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení:  	Zvýšit podíl listnatých stromů.

Poř.číslo:                   LBC 9

Název: 		Černý rybník

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní rybník – Černý a okolní porosty

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		3.Mírně zvlněné plošiny

STG: 			5AB4

Návrh řešení: 		Udržovat nelesní charakter litorální vegetace, nevypouštět v jarním období, 			při čištění sediment nevyhrnovat do litorálu, výskyt zvláště chráněných 				rostlin, extenzivní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nehnojit, nekrmit.

Poř.číslo:                   LBC 10

Název: 		Bečovské rybníky

Kat.území:  		Bečov

Popis:                        Soustava rybníků, navazující i do k.ú.Chodov se zamokřenými

polohami a mokřadní vegetací. Součástí je i lesní porost – smrky,

borovice.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		3.Mírně zvlněné plošiny.

STG: 			6AB4

Návrh řešení:             Udržovat nelesní charakter litorální vegetace, nevypouštět v jarním období, 			při čištění sediment nevyhrnovat do litorálu, výskyt zvláště chráněných 				rostlin, extenzivní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nehnojit, nekrmit. 			V lesních tratích provádět obnovu pouze místními druhy dřevin, zejména 				listnatých.

Poř.číslo:                   LBC 11

Název:			Pod Psí skalkou

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Lesní porosty tvořené převážně borovicí s příměsí smrku, staří až

10 let

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG:			5AB3, 5AB3e,5A2,5B3,5A3

Návrh řešení:            Obnovu provádět  zejména výsadbou listnatých dřevin – buk, javor, lípa.

Využít místní ekotypy.

Poř.číslo:                   LBC 12

Název: 		U střelnice

Kat.území: 		Bečov

Popis:                         Zarůstající louky jižních expozic – bezy, šípky, trnky, borovice,

duby, břízy, smrky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5B3

Návrh řešení:             Louky využívat pouze extenzivně – nepravidelná seč, či pastva, zachovat bezlesí.

Poř.číslo:                   	LBC 13

Název: 		Bečovské svahy - východ

Kat.území: 		Bečov

Popis:                         Zarůstající louky a porost svahu – smrky, borovice, modříny, břízy,

osiky, javory.

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5AB2

Návrh řešení:             Louky využívat extenzivní pasvou nebo kosením, obnovu provádět zejména výsadbou listnatých dřevin, využít místní ekotypy.

Poř.číslo:                    LBC 14

Název:			Pod Hubertusem

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Niva Bečovského potoka – olše, vrby, smrky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2. Údolní zářezy.

STG: 			5BC4

Návrh řešení: 		Louky využívat pouze extenzivně, nepravidelná seč či pastva, zachovat 				bezlesí.

Poř.číslo:                   LBC 15

Název: 		K Chodovu

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní porosty tvořené  smrkem a borovicí.

Typ prvku:		 Biocentrum

Úroveň:		 Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5B3

Návrh řešení:            Lesní porosty obnovovat místními ekotypy dřevin převážně

listnatých - buk, javor.

Poř.číslo:                   LBC 16

Název: 		Na Spravedlnosti

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Louky a pastviny včetně lesních porostů – smrk, borovice

Typ prvku:		 Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5A3

Návrh řešení:             Louky využívat pouze extenzivně.

Lesní porosty doplnit listnatými dřevinami.

Poř.číslo:                   LBC 17

Název: 		Šibeniční vrch

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Lesní porost  Šibeničního vrchu a přilehlé údolí se soustavou

rybníků -  smrky, borovice, modříny, osiky, břízy, jívy.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5A1, 5BC4

Návrh řešení:             Lesní porosty obnovit pomocí listnatých  dřevin, obnovit funkčnost

rybniční soustavy, jinak ponechat sukcesnímu vývoji.

Poř.číslo:                   LBC 18

Název: 		Pod Výrovkou

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Úzká niva Teplé a nevyužívané louky – osiky, břízy borovice,

smrky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2. Údolní zářezy, mírně zvlněné plošiny

STG: 			5AB3, 5BC4, 5AB4

Návrh řešení:            Udržovat bezlesí, likvidovat nepůvodní druhy rostlin.

Poř.číslo:                   LBC 19

Název: 		Pod Výrovkou

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní porosty tvořené borovicemi o stáří 160 let.

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení:		Doplnit listnatými dřevinami.

Poř.číslo:                	LBC 20

Název: 		K Černému rybníku

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní porosty tvořené smrkem a borovicí.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion:		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5BC4

Návrh řešení:		 Introdukovat listnaté dřeviny – buk, javor, popř.dub.

Poř.číslo:                   	LBC 21

Název: 		Nad  tunelem

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Zarostlé svahy – břízy, duby, borovice, modříny.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion:		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení:		Obnovu provádět výsadbou listnatých dřevin, odstranit nepůvodní druhy 				dřevin (modřín), bezlesí udržovat pastvou nebo kosením.

Poř.číslo:               	LBC 22

Název: 		Zámecký park

Kat.území:  		Bečov

Popis:                        Suťový les pod vrcholem hradu a zámku – lípy, javory, borovice,

smrky. Podél Teplé olše, vrby.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2.Údolní zářezy, 1.Hřbety a vrcholy

STG: 			5BC4

Návrh řešení:            V případě otevření pro veřejnost dřevinný porost zachovat, možné

jen nenarušující úpravy. V opačném případě ponechat sukcesnímu

vývoji.

Poř.číslo:                   LBC 23

Název: 		Nad nádražím

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Lesní porosty a nevyužívané louky – modříny, borovice, břízy,

osiky, šípky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení: 		Obnovu lesních částí provádět výsadbou listnatých dřevin, odstranit 				nepůvodní druhy dřevin (modřín), zachovat bezlesí a udržovat ho pastvou 				nebo kosením.

Poř.číslo:                   LBC 24

Název: 		Bečovské louky

Kat.území:  		Bečov

Popis:                        Zarůstající louky, částečně využívané pro pastvu – břízy, šípky,

trnky, javory, ovocné stromy, osiky, smrky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň:		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení: 		Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště 			chráněných druhů rostlin.

Poř.číslo:                  	LBC 25

Název: 		Bečovské louky II.

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Zarůstající louky, částečně využívané pro pastvu – břízy, šípky,

trnky, javory, ovocné stromy, osiky, smrky.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3

Návrh řešení: 		Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště 			chráněných druhů rostlin, zalesněnou část doplňovat listnatými dřevinami.

Poř.číslo:                   LBC 26

Název: 		Svahy u Bečova

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Zarosté louky, jen částečně využívané pastvou – modříny, borovice,

šípky, trnky, břízy.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG:			5AB3

Návrh řešení: 		Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště 			chráněných druhů rostlin, neodvodňovat.

Poř.číslo:                   LBC 27

Název: 		U sádek

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Niva mezi řekou a náhonem, částečně zamokřená, podél toků olše,

vrby.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2.Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení:            Doplnit břehové porosty, zejména řeky Teplé – olše, vrby.

Poř.číslo:                   LBC 28

Název: 		Svahy nad sádkami

Kat.území:  		Bečov

Popis:			Lesní porosty tvořené borovicí a smrkem.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5AB3, 5AB3e, 5A1

Návrh řešení: 	Doplnit listnatými dřevinami.

Poř.číslo:                   LBC 29

Název: 		K Homolce

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní porosty až 120 let staré tvořené smrkem a borovicí.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG:			5AB3, (3)A1, 5AB1

Návrh řešení:            Doplnit listnatými dřevinami, při obnově využít místní druhy

dřevin.

Poř.číslo:                   LBC 30

Název: 		K mlýnu

Kat.území:  		Bečov

Popis:                         Aluviální louka dnes nevyužívaná s lesním porostem a rozptýlenou

zelení - vrby, olše, břízy, smrky.

Typ prvku:		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2.Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení:            Louky využívat pouze extenzivně, doplňovat břehové porosty –

olše, vrby, zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:                   LBC 31

Název: 		Zlatý potok

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Zamokřená nivní louka -. Olše, vrby.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost:		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2. Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení: 		Zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:                  LBC 32

Název: 		Ke Kaňonu

Kat.území:  		Bečov

Popis:			Nivní poloha dnes zemědělsky nevyužívaná.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2. Údolní zářezy

STG: 			5BC4

Návrh řešení:            Zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:                   LBC 33

Název: 		Homolka

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Rybník a okolní zamokřené polohy pod Homolkou.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora:  		2.údolní zářezy.

STG: 			5BC4

Návrh řešení:            Lesní porosty obnovovat místními ekotypy a to převážně listnatých

Dřevin, na rybníce uplatňovat extenzivní hospodaření, nevápnit, nekrmit, nehnojit.

Poř.číslo:                   LBC 34

Název:  		K Vitriolce

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Zamokřené louky s rozptýlenými vrbami, olšemi.

Do biocentra spadají i lesní porosty – borovice, smrk, buk.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion: 		Slavkovský les

Bioochora: 		2.Údolní zářezy

STG: 			5BC4, (3)A1, 5AB3

Návrh řešení:              Lesní porosty doplnit větším zastoupením listnáčů zejména buku.

Poř.číslo:                   LBC 35

Název: 		U výběhu

Kat.území:  		Bečov

Popis: 			Lesní porosty tvořené převážně smrkem.Stáří 140-167 let.

Typ prvku: 		Biocentrum

Úroveň: 		Lokální

Funkčnost: 		Navrhované

Bioregion:		Slavkovský les

Bioochora: 		1.Hřbety a vrcholy mírně chladné.

STG: 			5B3

Návrh řešení:             Lesní porosty obnovovat pouze místními druhy dřevin, zvýšit podíl

listnatých stromů.

Biokoridory

Dle Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje – po aktualizaci č.1 vede řešeným územím nadregionální biokoridor 46 Svatošské skály - Kladská (mezofilní, bučinný) po svazích nad řekou Teplou.

Dále jsou vymezeny dva regionální biokoridory:

č. 1019 spojující RBC 1135 Kaňon Teplé a NBK46

č. 10219 spojující RBC 1136 Chloumek a NBK46

Vymezené lokální biokoridory:

Poř.číslo:   		LBK 1

Spojnice:  		LBC1  – LBC2

Popis průběhu: 	Erozní rýhou – břízy, osiky, javory, smrky, vrby.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Udržovat bezlesí extenzivní pastvou nebo kosením.

Poř.číslo:   		LBK 2

Spojnice:  		LBC2  – LBK3

Popis průběhu: 	Po zarůstajících loukách a neplodných plochách – břízy, jívy, javory,

borovice, smrky, šípky, trnky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost:		Navržený

Opatření:  		Louky využívat pouze extenzivním způsobem.

Poř.číslo:   		LBK 3

Spojnice:  		LBK41 – mimo k.ú.

Popis průběhu:	Podél Havraního potoka – olše, vrby, poté intravilánem až k Teplé

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Udržovat řídké zakmenění porostu.

Poř.číslo:   		LBK 4

Spojnice:  		LBC3  – LBK3

Popis průběhu: 	Krátká spojka po svahu se zarostlou loukou – břízy.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Zachovat bezlesí a udržovat ho extenzivní pastvou nebo kosením. Lesní 			část ponechat samovolnému vývoji.

Poř.číslo:   		LBK 5

Spojnice:  		LBC4  – LBC5

Popis průběhu: 	Podél toku – olše, vrby, břízy, smrky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Zachovat vegetaci extenzivním kosením, zachovat listnté stromy.

Poř.číslo:   		LBK 6

Spojnice:  		LBC5  – mimo k.ú.

Popis průběhu: 	Podél toku – olše, vrby, břízy, smrky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Zachovat vegetaci extenzivním kosením, zachovat listnté stromy.

Poř.číslo:   		LBK 7

Spojnice:  		LBC5  – mimo k.ú. (k.ú.Chodov)

Popis průběhu: 	Údolím lesního toku, na svazích převážně smrky, borovice.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní   porosty  o listnaté stromy – buk, javor.

Poř.číslo:   		LBK 8

Spojnice: 		LBC9  – LBC6

Popis průběhu:	Lesními porosty přes zamokřené plochy a údolí.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní  porosty o listnaté stromy – buk, javor.

Poř.číslo:   		LBK 9

Spojnice:  		LBC8  – LBK8

Popis průběhu: 	Lesními porosty – smrk, borovice.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní porosty o listnaté stromy – buk, javor, obnovu provádět 			zejména výsadbou listnatých dřevin - buk, javor, lípa. Využít místní 				ekotypy.

Poř.číslo:   		LBK 10

Spojnice:  		LBC7  – LBK8 ( LBC6)

Popis průběhu: 	Lesními porosty  s převahou smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní porosty o listnaté stromy – buk, javor.

Poř.číslo:   		LBK 11

Spojnice:  		LBC7  – LBC19

Popis průběhu: 	Lesními porosty s převahou smrku a borovice.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní porosty o listnaté stromy – buk, javor.

Poř.číslo:   		LBK 12

Spojnice:  		LBC13 – reg. BK 8

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – osiky, břízy, smrky, borovice, šípky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	Louky využívat pouze extenzivně  pastvou nebo kosením, udržovat bezlesí.

Poř.číslo:   		LBK 13

Spojnice:  		LBC20 – LBC11

Popis průběhu: 	Lesními porosty s převahou smrku a borovice.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit lesní porosty o listnaté stromy – buk, javor.

Poř.číslo:   		LBK 14

Spojnice:  		LBC13 – LBC12

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – šípky, trnky, bezy.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Louky využívat pouze extenzivně  pastvou nebo kosením, udržovat

bezlesí.

Poř.číslo:   		LBK 15

Spojnice:  		LBC21 – osa nadr. BK

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – smrky, břízy, borovice, duby, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Louky využívat pouze extenzivně  pastvou nebo kosením, udržovat

bezlesí.

Poř.číslo:   		LBK 16

Spojnice:  		LBC21 – LBC23

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – břízy, smrky, borovice, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat bezlesí a udržovat ho pastvou nebo kosením, obnovu lesních

částí doplňovat listnatými dřevinami, odstranit nepůvodní druhy dřevin

(modřín).

Poř.číslo:   		LBK 17

Spojnice:  		LBC23 – LBC24

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – břízy, smrky, borovice, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt

zvláště chráněných druhů rostlin.

Poř.číslo:   		LBK 18

Spojnice:  		LBC24 – LBC25

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – břízy, smrky, borovice, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat bezlesí a udržovat ho extenzivní pastvou nebo kosením, lesní

část udržovat v nízkém zakmenění..

Poř.číslo:   		LBK 19

Spojnice:  		LBC25 – LBC26

Popis průběhu: 	Zarůstajícími loukami – břízy, smrky, borovice, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt

zvláště chráněných druhů rostlin.

Poř.číslo:   		LBK 20

Spojnice:  		LBC22 – LBC14

Popis průběhu: 	Podél Bečovského potoka s břehovými porosty – olše, vrby.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Ponechat samovolnému vývoji.

Poř.číslo:   		LBK 21

Spojnice:  		LBC14 – LBC34

Popis průběhu: 	Podél Bečovského potoka s břehovými porosty – olše, vrby.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený, částečně funkční.

Opatření:  		Zachovat bezlesí extenzivním kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, udržovat rozvolněné zakmenění porostů, extenzivní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nekrmit, nehnojit.

Poř.číslo:   		LBK 22

Spojnice:  		LBC10 – LBC11

Popis průběhu: 	Podél Bečovského potoka s břehovými porosty – převážně smrky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Zachovat rozvolněný porost a stávající podíl nelesních ploch, udržovat 			tůně na podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Poř.číslo:   		LBK 23

Spojnice:  		LBC11 – LBK21

Popis průběhu: 	Podél Bečovského potoka s břehovými porosty – převážně smrky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  		Doplnit listnatými dřevinami – autochtonního původu.

Poř.číslo:   		LBK 24

Spojnice:  		LBC15 – LBK21

Popis průběhu: 	Lesními porosty – převaha smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Doplnit listnatými dřevinami.

Poř.číslo:   		LBK 25

Spojnice:  		LBC35 – LBC15

Popis průběhu: 	Po okraji lesa s převahou smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Při obnově lesa využít místní ekotypy dřevin, zvýšit podíl listnáčů.

Poř.číslo:   		LBK 26

Spojnice:  		LBC17 – BK25

Popis průběhu: 	Lesním porostem a loukami s rybníkem – olše, vrby.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		V lesních porostech doplnit listnáče, louky využívat extenzivně.

Poř.číslo:   		LBK 27

Spojnice:  		LBC33 – reg. BK 4 (LBC 29, LBC 30)

Popis průběhu: 	Podél toku lesními porosty s převahou smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:	           Při obnově lesa využít místní typy dřevin, podél toku olše, zvýšit podíl

listnáčů na, na rybníce uplatňovat extenzivní hospodaření, nevápnit,

nehnojit, nekrmit.

Poř.číslo:   		LBK 28

Spojnice:  		LBK21 – mimo k.ú.

Popis průběhu: 	Lesními porosty v průběhu erozní rýhy – smrky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zvýšit podíl listnatých stromů, převážně buku.

Poř.číslo:   		LBK 29

Spojnice:  		LBK 21– mimo k.ú.

Popis průběhu: 	Lesními porosty v průběhu erozní rýhy – smrky.

Typ prvku:		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zvýšit podíl listnatých stromů, převážně buku. Zachovat nelesní 				enklávy extenzivním kosením.

Poř.číslo:   		LBK 30

Spojnice:  		LBC 29– LBK 31

Popis průběhu: 	Lesními porosty převaha borovice, smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený, částečně funkční.

Opatření: 		Zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:   		31

Spojnice:  		LBK 30  - reg. BK 5

Popis průběhu: 	Lesními porosty – převaha borovice, smrku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený, částečně funkční.

Opatření: 		Zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:   		LBK 32

Spojnice:  		LBC31– reg. BK 4

Popis průběhu: 	Údolní nivou Zlatého potoka s vrbami a olšemi podél toku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Doplnit břehové porosty, přilehlé louky využívat pouze extenzivně.

Poř.číslo:   		LBK 33

Spojnice:  		LBC17– reg. BK 2

Popis průběhu: 	Údolím potoka s rybníkem a dřevinnou vegetací – olše, vrby, smrky, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zachovat bezlesí extenzivním kosením, na rybníce uplatňovat 					extenzivní hospodaření, nevápnit, nehnojit, nekrmit.

Poř.číslo:   		LBK 34

Spojnice: 		 LBC28 – LBC35

Popis průběhu: 	Lesními porosty s převahou smrku.

Typ prvku:		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zvýšit podíl listnatých stromů.

Poř.číslo:   		LBK 35

Spojnice: 		 LBC28 – LBC29

Popis průběhu: 	Lesními porosty s převahou smrku.

Typ prvku:		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zvýšit podíl listnatých stromů.

Poř.číslo:   		LBK 36

Spojnice:  		LBC31– mimo k.ú.

Popis průběhu: 	Údolní nivou Zlatého potoka s vrbami a olšemi podél toku.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Doplnit břehové porosty, přilehlé louky využívat pouze extenzivně.

Poř.číslo:   		LBK 37

Spojnice:  		LBC17– LBC 16

Popis průběhu: 	Údolím potoka s dřevinnou vegetací – olše, vrby, smrky, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Ponechat stávající stav.

Poř.číslo:   		LBK 38

Spojnice:  		LBC16– LBC 15

Popis průběhu: 	Údolím potoka s dřevinnou vegetací – olše, vrby, smrky, osiky.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření: 		Zachovat bezlesí extenzivním kosením, lesní část ponechat 					samovolnému vývoji.

Poř.číslo:   		LBK 39

Spojnice:  		LBC4 – LBC18 (LBC7, LBK 5)

Popis průběhu:  	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Ponechat samovolnému vývoji, likvidovat nepůvodní druhy rostlin.

Poř.číslo:   		LBK 40

Spojnice: 		 LBC4 – mimo k.ú.

Popis průběhu:  	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:      		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat bezlesí extenzivním kosením, likvidovat nepůvodní druhy

rostlin.

Poř.číslo:   		LBK 41

Spojnice: 		 LBC1 – mimo k.ú.

Popis průběhu:  	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:      		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Zachovat nelesní enklávy extenzivním kosením, likvidovat nepůvodní

druhy rostlin, lesní část ponechat bez záshu, udržovat rozvolněný

porost.

Poř.číslo:   		LBK 42

Spojnice: 		 LBC1 – mimo k.ú.

Popis průběhu:  	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:      		Lokální

Funkčnost: 		Navržený

Opatření:  	           Ponechat samovolnému vývoji, likvidovat nepůvodní druhy rostlin.

Zachovat bezlesí extenzivním kosením.

Poř.číslo:   		LBK 43 (regionální biokoridor č.1019 Kaňon Teplé)

Spojnice:  		LBC18 – LBC22

Popis průběhu: 	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku:		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost:		Funkční

Opatření:  	           Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin –

buk, javor, popř.introdukovat jedli.

Poř.číslo:   		LBK 44    (regionální biokoridor č.1019 Kaňon Teplé)

Spojnice:  		LBC22 – LBC27

Popis průběhu: 	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin –

buk, javor, popř.introdukovat jedli.

Poř.číslo:   		LBK 45   (regionální biokoridor č.1019 Kaňon Teplé)

Spojnice:  		LBC27 – LBC30

Popis průběhu: 	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin –

buk, javor, popř.introdukovat jedli.

Poř.číslo:   		LBK 46  (regionální biokoridor č.1019 Kaňon Teplé)

Spojnice:  		LBC30 – LBC32 (LBC2R)

Popis průběhu: 	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin –

buk, javor, popř.introdukovat jedli.

Poř.číslo:   		LBK 47 (regionální biokoridor č.1019 Kaňon Teplé)

Spojnice:  		LBC32 – mimo k.ú.

Popis průběhu: 	Aluviem řeky Teplé – olše, vrby, s přilehlými svahy, převážně

zalesněnými – smrk, borovice, buk, na nelesních pozemcích – bříza, javor.

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin –

buk, javor, popř.introdukovat jedli, na vodní ploše hospodařit

extenzivně, nehnojit, nekrmit

Poř.číslo:   		LBK 48   (regionální biokoridor č.1021 Chloumek)

Spojnice:  		LBC9 (LBC 10)  – mimo k.ú.(k.ú.Chodov)

Popis průběhu:	Lesními porosty převážně smrkovými.Po zamokřených plochách v okolí Bečovských rybníků.

Typ prvku:		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zvýšit podíl listnatých strojů, při obnově využít místních druhů dřevin.

Poř.číslo:   		LBK 49   (regionální biokoridor č.1021 Chloumek)

Spojnice:  		LBC9  – LBC20

Popis průběhu: 	Lesními porosty převážně smrkovými.Po zamokřených plochách

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zvýšit podíl listnatých strojů, při obnově využít místních druhů dřevin.

Poř.číslo:   		LBK 50   (regionální biokoridor č.1021 Chloumek)

Spojnice:  		LBC20 – LBC19 (BK3R)

Popis průběhu: . 	Lesními porosty převážně smrkovými.Po zamokřených plochách do údolí

Typ prvku: 		Biokoridor

Úroveň:  		Lokální

Funkčnost: 		Funkční

Opatření:  	           Zvýšit podíl listnatých stromů, při obnově využít místních druhů dřevin.

5.3.) Prostupnost krajiny

Vedle krajských silnic, které tvoří hlavní dopravní osu řešeného prostoru, procházejí daným územím i polní a lesní cesty, jenž zajišt'ují prostupnost ze zastavěného do nezastavěného území.

V návrhu územního plánu jsou plně respektovány a jsou základem dopravní prostupnosti celého řešeného území.

Řešeným územím prochází cykloturistické trasy a stezky, jako cyklotrasa slouží silniční komunikace nižšího řádu, jako cyklostezky slouží především lesní cesty a cesty ve volné krajině.

V rámci návrhu byla většina cest ve volné krajině doplněna alejovou zelení.

5.4.) Protierozní opatření

Jako protierozní opatření je možné označit zatravnění orné půdy v souladu s vymezením prvků místního systému ekologické stability, dále pak doplnění multifunkčních pásů nelesní zelně především kolem cest a podél vodních toků.

5.5.) Ochrana před povodněmi

Záplavové území včetně aktivní zóny byla stanovena podél koryta řeky Teplé.

Obec má zpracován Povodňový plán

5.5.) Rekreace

V rámci návrhu jsou vymezeny stabilizované plochy rekreace zahrádek RZ většinou v rámci zahrádkářské kolonie a rekreace hromadné RH – vila Komtesa a camping u hřiště a dále pak rozvojové plochy rekreace hromadné RH pod zahrádkovou kolonií.

Dále jsou vymezeny 2 plochy rekreace na plochách zeleně jako robinsonádní hřiště ve Vodné a víceúčelová rekreační plocha s vodní plochou v Krásném Jezu.

5.6.) Vymezení ploch přípustných pro dobývání ložisek nerostů

V řešeném území se nacházejí poddolovaná území západně od Bečova a západně od lokality Krásný Jez, plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů se v řešeném území nenacházejí.

V řešeném území se nacházejí následující poddolovaná území:

Bečov nad Teplou — Zlatý potok č. 419, Louka Zlatý potok č. 421, Bečov nad Teplou č. 428, Krásný Jez 3 č. 451, Krásný Jez 2 — Milešov č. 453, Krásný Jez 4 č. 474.

6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

6.1. ) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

Charakteristiky jednotlivých vymezených polyfunkčních a monofunkčních ploch :

BH – BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH

• Hlavní využití:

-  bydlení v bytových domech

• Přípustné využití:

-  místní komunikace, pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální

služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště,

sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro

administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují limityuvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná  na dopravní obsluhu ( supermarkety, hypermarkety ), dopravní terminály a centra dopravních služeb

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 40

-  výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví

BI – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH • MĚSTSKÉ A PŘÍMĚSTSKÉ

• Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech městského a příměstského charakteru s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

• Přípustné využití:

-  místní komunikace , pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální

služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště,

sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro

administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

-  řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra

dopravních služeb

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Podmíněně přípustné využití:

-  stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 40

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví

BV – BYDLENÍ V RODINNÝCH DOMECH • VENKOVSKÉ

• Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech s chovatelským a pěstitelským zázemím pro samozásobení s příměsí nerušících obslužných funkcí místního významu

• Přípustné využití:

-  místní komunikace, pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  zařízení lokálního významu: maloobchodní a stravovací služby, ubytovací a sociální

služby, zařízení péče o děti, školská zařízení, zdravotnická zařízení, dětská hřiště,

sportovní a relaxační zařízení, stavby pro kulturu a církevní účely, zařízení pro

administrativu, nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

-  řemeslné provozy drobné výroby a služeb rodinného charakteru s bydlením

- stavby pro domácí chov drobného hospodářského zvířectva pro vlastní potřebu, bez negativních vlivů (zejména hlukových, pachových) na okolí

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra

dopravních služeb

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Podmíněně přípustné využití:

-  stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 30-40

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví

SM – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ • MĚSTSKÉ

• Hlavní využití:

- bydlení v bytových domech

• Přípustné využití:

- stavby pro obchod, správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování

- stavby pro kulturu, školství, zdravotnictví a sociální péči

-stavby pro sport

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení

• Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území KZP = 60

-výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p+podkroví

SV – PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ • VENKOVSKÉ

Hlavní využití:

- bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu domácích zvířat bydlení v bytových domech

• Přípustné využití:

- stavby pro bydlení s odpovídajícím zázemím užitkových zahrad s možností chovu   domácích zvířat

- stavby pro zemědělská a lesnická zařízení

- stavby pro zařízení drobné výroby a služeb včetně k nim přináležejících bytů

- ostatní obytné budovy

- zařízení na zpracování a výkup zemědělské produkce

- stavby pro maloobchod, místní správu, služby, veřejné stravování a dočasné ubytování

- stavby pro kulturu, zdravotnictví a sociální péči

- stavby pro sport

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména stavby pro průmyslovou výrobu a rozsáhlá obchodní zařízení

• Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient míry využití území KZP = 40

-výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 2p+podkroví

OV – OBČANSKÉ VYBAVENÍ

• Hlavní využití:

-  plochy občanského vybavení veřejně prospěšného charakteru sloužící pro: vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

• Přípustné využití:

-  místní komunikace , pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra

dopravních služeb

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 40

-  výšková hladina zástavby se stanovuje: 1 - 3p+podkroví

OM – OBČANSKÉ VYBAVENÍ • KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ

• Hlavní využití:

-plochy občanského vybavení převážně komerčního charakteru sloužící pro: administrativu, obchodní prodej, ubytování, stravování, služby

• Přípustné využití:

-  místní komunikace, pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 60

-  výšková hladina zástavby se stanovuj: bude korespondovat s hladinou okolní zástavby

OS – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - TĚLOVÝCHOVNÁ A SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

• Hlavní využití:

- plochy pro tělovýchovu a sport : nezastřešená hřiště a zimní kluziště včetně sociálního a technického zázemí,  ostatní sportoviště v samostatných objektech

• Přípustné využití:

-  místní komunikace, pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

-  vodní plochy

-  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

-  pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centra dopravních služeb

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP: 50

-  výšková hladina zástavby se stanovuje: max. 2 NP + podkroví

OH – OBČANSKÉ VYBAVENÍ - HŘBITOVY

• Hlavní využití:

-  plochy veřejných a vyhrazených pohřebišť

• Přípustné využití:

- pěší cesty

- veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury a mobiliářem pro relaxaci

- nezbytná technická vybavenost

- plochy dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

PV – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

• Hlavní využití:

- veřejně přístupné plochy v zastavěném a zastavitelném území obce s místní komunikací III. a IV. třídy a se sjezdy k nemovitostem

-  pozemky související dopravní infrastruktury

-  pozemky související technické infrastruktury

-  plochy s veřejnou zelení i komunikačními koridory

• Přípustné využití:

-  náměstí, náves, pěší ulice, chodníky

-  vybavení drobným mobiliářem

-  doprovodná zeleň, trávníky, mimolesní zeleň

-  vodní toky a plochy

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  jakékoliv jiné trvalé stavby

• Podmíněně přípustné využití:

-  trvalé stavby pouze pro technickou a dopravní infrastrukturu

-  parkoviště v kapacitě pouze pro obsluhu daného území

VL – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • LEHKÝ PRŮMYSL

• Hlavní využití:

- výrobní areály lehkého průmyslu (negativní vliv nepřekračuje hranice areálu nad přípustnou mez)

• Přípustné využití:

-  manipulační plochy

-  přístupové a obslužné komunikace

-  sklady malého rozsahu (negativní vliv z dopravy nepřekračuje hranice areálu nad přípustnou mez)

-  nezbytná technická vybavenost

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu

-  byty služební a majitelů zařízení

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 60

-  výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 3p, 9m úroveň římsy

VD – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • DROBNÁ A ŘEMESLNÁ VÝROBA

• Hlavní využití:

-  plochy malovýroby (negativní vliv nepřekračuje hranice areálu nad přípustnou mez)

řemeslné či přidružené výroby

-  výrobní i nevýrobní služby

• Přípustné využití:

-  manipulační plochy

-  přístupové a obslužné komunikace

-  sklady malého rozsahu (negativní vliv z dopravy nepřekračuje hranice areálu nad přípustnou mez)

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

-  nezbytná technická vybavenost

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu

-  byty služební a majitelů zařízení

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 60

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP + podkroví, 7m úroveň římsy

### VZ – VÝROBA A SKLADOVÁNÍ • ZEMĚDĚLSKÁ, LESNICKÁ A RYBÁŘSKÁ VÝROBA

• Hlavní využití:

-  plochy pro stavby zemědělské, lesnické a rybářské výroby

-  plochy pro stavby přidružené drobné výroby

• Přípustné využití:

-  sklady, skleníky, silážní žlaby, seníky

-  manipulační plochy

-  přístupové a obslužné komunikace

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  správní budovy, sociální zařízení, zařízení stravování pouze jako součást areálu

-  byty služební a majitelů zařízení

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 60

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 2 NP +podkroví

RH – REKREACE HROMADNÁ

• Hlavní využití:

-plochy na kterých převažuje rekreace ve velkých rekreačních areálech a střediscích

• Přípustné využití:

-  veřejná tábořiště, koupaliště, hřiště, běžecké dráhy, tenisové kurty se zázemím,

-  místní komunikace, pěší cesty

-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury    a mobiliářem pro relaxaci

-  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

-  související dopravní a technická infrastruktura, která nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami.

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 30

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP

RZ - REKREACE  • ZAHRÁDKOVÉ OSADY

•  Hlavní využití:

-  rekreační zahradnická činnost v zahrádkových osadách

- stavby doplňkové k rekreační zahradnické činnosti splňující podmínky prostorového      uspořádání

• Přípustné využití:

- stavby pro společné zařízení zahrádkové osady (společné skladování a zpracování plodin, moštárny, hygienická zařízení, klubovny, občerstvení apod.)

- stavby a zařízení související dopravní a technické infrastruktury – místní a účelové komunikace a vedení a stavby TI pro stavby hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

-  stezky pro pěší a pro rekreační sport

-  dětská hřiště a venkovní sportoviště

-  plochy zeleně

-  vodní plochy a toky

-  prvky ÚSES

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

- objekty, stavby a činnosti neuvedené v hlavním, přípustném ani podmíněně přípustném využití a zároveň s nimi nesouvisejí

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  plochy parkovacích stání pro osobní automobily, pouze v souvislosti s hlavním využitím za podmínky, že jsou společné pro zahrádkovou osadu

-  stavby pro nakládání s odpady za podmínky, že souvisí s hlavním využitím

-  liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo související s hlavním využitím, za  podmínky, že bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití

• Podmínky prostorového uspořádání:

- koeficient zastavění pozemku maximálně 0,1 (tj.do 10 % všech zastřešených a zpevněných ploch pozemku), avšak max. výměra zahradního objektu 30 m2.

-  výšková hladina zástavby nad okolním terénem – 1p+podkroví

RX – REKREACE SPECIFICKÁ

• Hlavní využití:

-plochy rekreace se specifickým způsobem ubytování v přírodních podmínkách

• Přípustné využití:

-  ubytovací objekt bez nároku na technickou vybavenost

-  místní komunikace, pěší cesty

-  veřejná prostranství a plochy okrasné a rekreační zeleně s prvky drobné architektury    a mobiliářem pro relaxaci

-  nezbytná technická vybavenost, parkoviště pro osobní automobily

-  související dopravní a technická infrastruktura, která nesnižuje kvalitu prostředí ve vymezené ploše a je slučitelná s rekreačními aktivitami.

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují

limity uvedené v příslušných předpisech nad přípustnou míru

-  veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím, zejména

stavby pro výrobu, skladování a velkoobchod, rozsáhlá obchodní zařízení náročná na dopravní obsluhu (supermarkety, hypermarkety), dopravní terminály a centr dopravních služeb

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = 30

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP +p

DS – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA • SILNIČNÍ

• Hlavní využití:

-  silniční pozemky silnic I., II. a III. třídy a místních komunikací I. a II. třídy

-  pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů a doprovodné a izolační zeleně

• Přípustné využití:

- pozemky staveb dopravního zařízení a dopravního vybavení: autobusová nádraží,

odstavná stání, hromadné a řadové garáže, údržba komunikací

-  čerpací stanice pohonných hmot

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

DZ – DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA • ŽELEZNIČNÍ

• Hlavní využití:

-  železniční (drážní) pozemky obvodu dráhy

- pozemky náspů, zářezů, opěrných zdí, mostů, kolejišť a doprovodné a izolační zeleně

• Přípustné využití:

- pozemky zařízení pro železniční dopravu: stanice, zastávky, nástupiště a přístupové cesty, provozní budovy a pozemky dep, opraven, vozoven, překladišť a správních budov

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

TI – TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA • INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

• Hlavní využití:

-  plochy areálů technické infrastruktury

- zařízení na vodovodech a kanalizacích: úpravny vody, vodojemy, ČOV, čerpací     stanice

-  zařízení na energetických sítích: regulační stanice, rozvodny VN, MVE

-  telekomunikační zařízení

• Přípustné využití:

-  manipulační plochy

-  přístupové a obslužné komunikace

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = nestanovuje se

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP + podkroví

-  minimální % ozelenění: 25

TO – PLOCHY PRO STAVBY A ZAŘÍZENÍ PRO NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

•Hlavní využití:

-  plochy a zařízení odpadních dvorů

-  plochy a zařízení řízených skládek

-  plochy a zařízení pro likvidaci odpadů

-  telekomunikační zařízení

• Přípustné využití:

-  manipulační plochy

-  přístupové a obslužné komunikace

- pozemky související dopravní a technické infrastruktury

• Nepřípustné využití:

-  bytové domy, rodinné domy, stavby pro rodinnou rekreaci

• Podmíněně přípustné využití:

-  v tomto konkrétním případě se nestanovuje

• Podmínky prostorového uspořádání:

-  koeficient míry využití území KZP = nestanovuje se

-  výšková hladina zástavby se stanovuje max. 1 NP + podkroví

-  minimální % ozelenění: 25

Plochy rekreace na plochách přírodního charakteru (RN)

Hlavní využití

-pozemky určené pro rekreaci s převažujícím podílem zeleně

Přípustné využití

-pozemky určené pro rekreační louku, koupaliště a veřejnou zeleň

-stavby související s provozem areálu

Výjimečně přípustné

-pozemky související dopravní a technické infrastruktury

Nepřípustné využití

- veškeré stavby nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

6.2.Definice pojmů

Koeficientem míry zastavění pozemku  udává max.procentní podíl zastavěné plochy objektu k celkové ploše pozemku.

Zastavěnou plochou pozemku se rozumí součet půdorysných ploch všech staveb na předmětném pozemku s výjimkou zpevněných ploch teras a chodníků.

7) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajištění obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

7.1.) Vymezení  ploch a koridorů veřejně prospěšných staveb, s možností vyvlastnění

Podle § 170 Stavebního zákona

Veřejně prospěšné stavby dopravní infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel.

Dopravní infrastruktura

Dopravní infrastruktura je vymezena ve výkresu N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

| WD1 | pěší stezka podél Teplé |
| --- | --- |
| WD2 | parkoviště východ pod I/20 |
| WD3 | pěší lávka k botanické zahradě přes Teplou |
| WD4 | parkoviště pod nádražím |
| WD5 | parkoviště u odbočky z I/20 na M.Lázně |
| WD6 | parkoviště střed u I/20 |

Dále do veřejných staveb dopravy spadají veškeré nové komunikace v nově navržených rozvojových plochách.

Technická infrastruktura

Technická infrastruktura je vymezena ve výkresu  N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

| VT1 | V.05-propojovací vodovodní řad Krásné Údolí-Chodov-Bečov n.T.-Nová Ves |
| --- | --- |
| VT2 | E.04-VVN el.vedení TR Vítkov-TR Vernéřov |
| VT3 | vodovodní řad k Z 4,5 a 7 |
| VT4 | kanalizační řad k Z 4,5 a 7 |
| VT5 | kanalizační propojka Bečov sever |
| VT6 | kanalizační propojka Bečov střed |
| VT7 | kanalizační propojka Bečov jih |
| VT8 | vodovodní přivaděč Krásný Jez |
| VT9 | sběrný dvůr Bečov |

Dále do veřejných staveb technické infrastruktury spadají veškeré nové sítě v nově navržených místních komunikacích.

Institut vyvlastnění je zřizován pro všechny plochy ve prospěch Města Bečov nad Teplou.

7.2.) Vymezení  ploch a koridorů veřejně prospěšných opatření, s možností vyvlastnění

Podle § 170 Stavebního zákona

Jako veřejně prospěšná opatření je navrženo vymezení následujících prvků územního systému ekologické stability.

ÚSES

ÚSES je vymezen ve výkresech N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, N2 Hlavním výkresu a v O2 Koordinačním výkresu.

| WU 1-6 WU 8 WU 12 WU 14,15,20 WU 23-27 WU 29,30 WU 32-35 | LBC 1-6 8 12 14,15,20 23-27 29,30 32-35 |
| --- | --- |
| WU 36-52 | LBK 1-17 |

WU 54-65	19-30

WU 67-78	32-42

Plochy asanace

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy pro asanaci ve výkresech N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, N2 Hlavním výkresu a v O2 Koordinačním výkresu.

VA           plochy řadových garáží určené pro zřízení veřejného prostranství a veřejné zeleně

Plochy veřejných prostranství a jejich zeleně

V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy pro veřejné prostranství se zelení veřejných prostranství ve výkresech N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, N2 Hlavním výkresu a v O2 Koordinačním výkresu.

PV           plochy určené pro zřízení veřejného prostranství a veřejné zeleně vzniklé po asanaci

řadových garáží

Plochy veřejné občanské vybavenosti

VOV1        objekt rekonstrukce pro dům služeb Školní ulice

VOV2       plochy hřiště ve Vodné

Institut vyvlastnění je zřizován pro všechny plochy ve prospěch Města Bečov nad Teplou.

8) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

8.1.) Vymezení  veřejně prospěšných staveb, pro které lze uplatnit předkupní právo

Podle § 101 Stavebního zákona

Veřejně prospěšné stavby dopravní, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel, všechny se nacházejí na k.ú.Bečov nad Teplou, k.ú.Vodná a k.ú. Krásný Jez.

Plochy veřejných prostranství a jejich zeleně

Plocha veřejného prostranství je vymezena ve výkresech  N3 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací,   N2 Hlavním výkresu a v O2 Koordinačním výkresu.

PV           plochy určené pro zřízení veřejného prostranství a veřejné zeleně vzniklé po asanaci

řadových garáží

Plochy veřejné občanské vybavenosti

VOV1        objekt rekonstrukce pro dům služeb Školní ulice

VOV2       plochy hřiště ve Vodné

Institut předkupního práva je zřizován pro všechny plochy ve prospěch Města Bečov nad Teplou.

8.2.) Vymezení veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Nejsou v Územním plánu vymezena.

9) Stanovení kompenzačních opatření podle §50 odst.6 Stavebního zákona

V územním plánu nejsou stanovena kompenzační opatření podle § 50 odst.6 Stavebního zákona.

10) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti,

Územní plán vymezuje koridory územních rezerv pro vedení technické infrastruktury.

Jedná se o koridor pro vedení VVN linky 400 kV TR Vítkov – TR Vernéřov, vedený jako  E04 a vedení vodovodního přivaděče Bečov – Nová Ves a Krásno - Bečov vedeného jako VO5.

Plocha území v těchto vymezených koridorech může být využívána pouze k účelům, které nebudou bránit využití území pro určenou stavbu , která má prioritu před využitím překryté plochy.

Územní plán vymezuje následující plochy, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie. Návrh územního plánu stanovuje, aby územní studie byla zpracována vždy pro větší ucelenější území takto:

Bečov:

- plocha Z5                  		lhůta pro vložení do: 31.12. 2026

- plocha Z7                 		lhůta pro vložení do: 31.12. 2026

- plocha Z8               		lhůta pro vložení do: 31.12. 2026

Krásný Jez

- plocha Z24                  		lhůta pro vložení do: 31.12. 2026

- plocha Z27               		lhůta pro vložení do: 31.12. 2026

11) Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití, zadání regulačního plánu

Územní plán nevymezuje koridory ani plochy ve kterých je pořízení regulačního plánu podmínkou pro rozhodování  o změnách jejich využití, zadání regulačního plánu.

12) Stanovení pořadí změn v území

Územní plán nevymezuje pořadí změn v území.

13) Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt

Územní plán nevymezuje stavby architektonicky nebo urbanisticky významné, ale jako  architektonicky nebo urbanisticky významné vymezuje celé území městské památkové zóny Bečov a celé území krajinné památkové zóny Bečovsko, ve kterých může architektonickou část projektové dokumentace vypracovávat jen autorizovaný architekt.

14) Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení

Územní plán vymezuje jako stavby nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení všechny stavby pro základní funkce v městské památkové zóny Bečov a v území krajinné památkové zóny Bečovsko.

15) Údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Návrh Územního plánu Bečov nad Teplou má 65 textových stran včetně tabulkové části a grafická část obsahuje následující výkresy:

GRAFICKÁ ČÁST NÁVRHU

Návrh

N1) Výkres základního členění území		1 : 10 000

N2) Hlavní výkres			1 : 10 000

N2.a) Hlavní výkres			1 : 5 000

N2.1) Výkres veřejné infrastruktury			1 : 10 000

N3) Výkres veřejně prospěšných

staveb, opatření a asanací			1 : 10 000

Odůvodnění

OBSAH:

- Postup při pořizování územního plánu

- Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5

- Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1

- Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

5) Vyhodnocení  souladu návrhu územního plánu dle  § 53, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

6)Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

7) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

8)Stanovisko Krajského úřadu podle § 50, odst.5 (pokud bylo vydáno)

9)Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst.5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

10) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

10.1.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

10.2. Zdůvodnění návrhu ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce

o obecných požadavcích na využívání území

10.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného

rozvoje území

10.4.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

11)Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

12) Vyhodnocení splnění požadavků zadání případně pokynů pro zpracování návrhu

13)Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

14)Výčet regulačních prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

15) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

16) Vyhodnocení výsledků projednání, návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných ke konceptu i návrhu územního plánu (§ 53, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)

1)Postup při pořizování územního plánu

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, oddělení územního plánování jako pořizovatel územně plánovací dokumentace pořizuje v souladu v §§ 18 – 23 a 43 – 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, Územní plán Bečov nad Teplou.

Pořízení územního plánu schválilo zastupitelstvo města usnesením č. 05/02/01 ze dne 24. 6. 2011.

Na základě rozhodnutí zastupitelstva města Bečov nad Teplou zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem návrh zadání Územního plánu Bečov nad Teplou a dne 28. 11.  2012 oznámil veřejnou vyhláškou jeho projednávání. Po projednání byl návrh zadání upraven dle došlých zákonných požadavků dotčených orgánů. V téže lhůtě uplatnil Krajský úřad Karlovarského kraje jako příslušný úřad stanovisko z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí. V tomto stanovisku podmínil požadavek na vyhodnocení vlivů Územního plánu Bečov nad Teplou na životní prostředí vyloučením příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny významných vlivů územního plánu na evropsky významné lokality  a ptačí oblasti. Orgán ochrany přírody a krajiny tento vliv nevyloučil, a proto bylo autorizovanou osobou zpracováno expertní posouzení významnosti vlivu záměru na lokalitu soustavy NATURA 2000. Na základě tohoto posouzení vydal orgán ochrany přírody a krajiny vyjádření, ve kterém konstatoval, že záměr nebude mít významný vliv na soustavu NATURA 2000. Na žádost o přehodnocení stanoviska Krajského úřadu Karlovarského kraje, jako příslušného úřadu, byla pořizovateli zaslána změna stanoviska, ve kterém nebylo požadováno vyhodnocení vlivů na životní prostředí ani zpracování variant.

Zadání bylo předloženo zastupitelstvu města ke schválení a dne 16. 9. 2014 bylo usnesením č. 23/03 schváleno.

V říjnu 2014 byl ing. arch  Ivanem Štrosem zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a s jeho prováděcími vyhláškami č. 500/2006 Sb. a 501/2006 Sb., v platném znění návrh Územního plánu Bečov nad Teplou. Podkladem pro návrh bylo schválené zadání.

Společné jednání o návrhu územního plánu s dotčenými orgány a sousedními obcemi se uskutečnilo dne 17. 3. 2015 v zasedací místnosti Úřadu územního plánování a stavebního úřadu Magistrátu města Karlovy Vary. Dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Karlovarského kraje a sousedním obcím bylo oznámení o konání společného jednání posláno jednotlivě a zároveň byli vyzvání k uplatnění stanovisek a připomínek do 30-ti dnů ode dne konání společného jednání. Oznámení o společném projednání návrhu územního plánu bylo též oznámeno veřejnou vyhláškou, která byla vyvěšena na úřední desce Magistrátu města Karlovy Vary a města Bečov nad Teplou od 27. 2. 2015 do 14. 4. 2015.

Na základě vyhodnocení společného projednání územního plánu pořizovatel spolu s pověřeným zastupitelem vypracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu. Návrh územního plánu byl podle pokynů v prosinci 2019 ing. arch. Ivanem Štrosem upraven. Pořizovatel dne 20. 10. 2020 požádal krajský úřad jako nadřízený orgán o vydání stanoviska podle § 50, odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Krajský úřad upozornil pořizovatele na nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší vztahy a na rozpor z územně plánovací dokumentací kraje. Pořizovatel vypracoval pokyny pro úpravu návrhu územního plánu, podle kterých byl územní plán  v červnu 2021 zhotovitelem upraven.

2)Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje ve znění aktualizace č. 1, 2, 3 a 5

Z Politiky územního rozvoje České republiky (dále jen „PÚR ČR“), ve znění Aktualizace č.1,2, 3 a 5, jež je závazná od 11.9.2020, vyplývá pro Územní plán Bečov nad Teplou  požadavek respektovat plochy a koridory technické infrastruktury – E.04 plochy pro el.stanice 400/110 kV TR Vernéřov - TR Vítkov a V.05 -propojovací vodovodní řad Krásné Údolí-Chodov-Bečov n.T.-Nová Ves, které jsou respektovány a zařazeny do veřejně prospěšných staveb.

Politika územního rozvoje České republiky dále stanovuje pro územní rozvoj obecné cíle, zejména vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty a stanovit podmínky pro hospodárné využívání zastavěného území a zajistit ochranu nezastavěného území.

Z republikových priorit územního plánování se řešeného území týkají následující body:

(14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů.

ÚP na ochranu přírodních hodnot území zapracovává nadregionální a regionální ÚSES, navrhuje místní ÚSES, respektuje a chrání zachovalou urbanistickou strukturu jednotlivých sídel, respektuje PUPFL jako nezastavěné území, chrání nejkvalitnější zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany. ÚP zachovává příznivé rozložení funkčních ploch ve prospěch bydlení v rodinných domech, občanského vybavení, sportu a rekreace. Rozvoj území jednotlivých sídel je významně soustředěn do ZÚ nebo ploch těsně na ZÚ navazující.

(15) Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Analyzovat hlavní mechanizmy, jimiž k segregaci dochází, zvažovat existující a potenciální důsledky a navrhovat při územně plánovací činnosti řešení, vhodná pro prevenci nežádoucí míry segregace nebo snížení její úrovně.

ÚP zamezuje vzniku sociální segregace na území města Bečova komplexním návrhem rozvoje, kdy jsou pro plochy bydlení zároveň zachovány plochy občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury, další obslužné plochy, plochy veřejných prostranství jako území nových sociálních kontaktů.

(16) Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblasti, os.ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR.

ÚP zapracovává a zohledňuje především požadavky vlastního města a ostatních aktérů působících či žijících na řešeném území obce. Koncepce rozvoje území představuje komplexní řešení.

(17) Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích.

Ekonomický potenciál území je spjat jednak se zemědělskou výrobou, dále pak s lehkým průmyslem, drobnou výrobou a službami, v historickém centru Bečova pak především s rekreačním ruchem. Stávající areály a provozovny jsou v ÚP zachovány a rozvíjeny na nově navržených plochách v dimenzích zajišťujících dlouhodobý rozvoj těchto funkcí. Další pracovní příležitosti v sídlech mohou vznikat i na plochách pro bydlení (malé penziony, obchody, stravování apod.).

(18) Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost.

ÚP zachovává stávající strukturu osídlení sídel a to tak, že jako hlavní jsou plochy smíšeného městského bydlení v Bečově a bydlení v rodinných domech - venkovské (BV) v okrajových sídlech.

(19) Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území.

Na území města Bečov se počítá především s intenzifikací využití ploch historického centra s podporou zařízení a objektů pro rozvoj cestovního ruchu, jsou zachovány areály se zaměřením pro rozvoj VL – lehká výroba.

(20) Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. S ohledem na to při územně plánovací činnosti, pokud je to možné a odůvodněné, respektovat veřejné zájmy např. ochrany biologické rozmanitosti a kvality životního prostředí, zejména formou důsledné ochrany zvláště chráněných území, lokalit soustavy Natura 2000, mokřadů, ochranných pásem vodních zdrojů, chráněné oblasti přirozené akumulace vod a nerostného bohatství, ochrany zemědělského a lesního půdního fondu. Vytvářet územní podmínky pro implementaci a respektování územních systémů ekologické stability a zvyšování a udržování ekologické stability a k zajištění ekologických funkcí krajiny i v ostatní volné krajině a pro ochranu krajinných prvků přírodního charakteru v zastavěných územích, zvyšování a udržování rozmanitosti venkovské krajiny. V rámci územně plánovací činnosti vytvářet podmínky pro ochranu krajinného rázu s ohledem na cílové charakteristiky a typy krajiny a vytvářet podmínky pro využití přírodních zdrojů.

ÚP umisťuje rozvojové plochy do nejméně konfliktních lokalit, které respektují veškeré veřejné zájmy. Jsou respektovány stávající i navrhované systémy ÚSES a do volné krajiny nejsou umisťovány nové lokality ani stavby bytové výstavby.

(21) Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny.

ÚP svým řešením stabilizuje veškeré stávající pozemky zeleně, lesních porostů a volné krajiny.

(22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo).

Řešeným územím prochází páteřní cyklostezka Teplá, která je vedena  po obou březích řeky Teplé.

(23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení.

ÚP zachovává stávající dostupnost a prostupnost území a zásadně nemění koncepci dopravy v území.

(24) Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou).

ÚP stabilizuje stávající trasy silnic a nemění podmínky veřejné dopravy (autobusové) na území obce. Nově navržené rozvojové plochy v území nevyvolávají nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury.

(25)  Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní.

V řešeném území je vymezeno záplavové území Teplé s aktivní zónou, které je při návrhu zastavitelných ploch respektováno. Z hlediska retence je v řešeném území navrženo několik nových vodních ploch.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod.

Územní plán neumisťuje do záplavových území žádné rozvojové plochy bydlení ani veřejné infrastruktury.

(27) Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Při územně plánovací činnosti stanovovat podmínky pro vytvoření výkonné sítě osobní i nákladní železniční, silniční, vodní a letecké dopravy, včetně sítí regionálních letišť, efektivní dopravní sítě pro spojení městských oblastí s venkovskými oblastmi, stejně jako řešení přeshraniční dopravy, protože mobilita a dostupnost jsou klíčovými předpoklady hospodářského rozvoje ve všech regionech.

ÚP řeší komplexní rozvoj území včetně rozvoje veřejné infrastruktury. Dopravní dostupnost řešeného území je vzhledem k jeho charakteru a umístění v kontextu urbanizace odpovídající. Technická infrastruktura, zejména zásobování vodou, odkanalizování a zásobování el. energií je řešena na navržený rozvoj území.

(28)  Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Návrh a ochranu kvalitních městských prostorů a veřejné infrastruktury je nutné řešit ve spolupráci veřejného i soukromého sektoru s veřejností.

Koncepce rozvoje území je řešena dle konkrétních požadavků města Bečova a dalších aktérů pohybujících se na řešeném území a vytváří do budoucna dobré a dostatečně vyvážené podmínky pro kvalitní život obyvatel v sídlech obce. ÚP přiměřeně rozvíjí i veřejnou infrastrukturu, chrání veřejná prostranství, respektuje a rozšiřuje občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury.

(29) Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest.

ÚP nemění podmínky veřejné autobusové dopravy v území. Na území obce není provozována městská hromadná doprava. Stávající cyklotrasy a značené turistické trasy ÚP stabilizuje a zachovává a navrhuje novou cyklostezku Teplá.

(30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i  v budoucnosti.

ÚP navrhuje rozšíření stávajícího zásobování vodou a odkanalizování.

(31)  Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi.

3)Vyhodnocení souladu se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1

Ze ZÚR Karlovarského kraje ve znění vydané Aktualizace č.1, která nabyly účinnosti dnem 13.7.2018, vyplývá pro oblast zpracování územního plánu Bečov nad Teplou potřeba zohlednit tyto oblasti zájmu:

A. STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ

UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

(1) Zásady územního rozvoje Karlovarskéhokraje stanovují priority územního plánování

pro dosažení vyváženého vztahu územních podmínek pro hospodářský rozvoj, sociální

soudržnost obyvatel a příznivé životní prostředí kraje.

Řešeného území se týkají následující body:

Priority uvedené v následujících článcích jsou základním východiskem pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů – na úrovni kraje i obcí – a pro vytváření územních podmínek pro jejich realizaci při rozhodování o změnách v území.

(2) Rozvíjení polycentrické sídelní struktury:

a) podporou rozvojových aktivit a kooperačních vazeb velkých měst a ostatních center sídlení:

(3) Preferování efektivního využívání zastavěného území(využitím nezastavěných ploch

a ploch určených k asanaci, novým využitím objektů a areálů původní zástavby apod.), před

vymezováním nových ploch v nezastavěném území, také vzájemným zohledněním potřeb

rozvoje velkých měst a potřeb rozvoje obcí v jejich zázemí.

ÚP v základní koncepci rozvoje Bečova počítá především s intenzifikací ploch v zastavěném území.

(4) Zkvalitňování obytné funkce sídel a jejich rekreačního zázemí, rozvíjení obytné funkce se souběžným rozvíjením tomu odpovídající veřejné infrastruktury.

V ÚP je rozhodující složkou rozvoj ploch pro bydlení jak v Bečově, tak v ostatních částech řešeného území.

(5) Podporování rozvojových aktivit v oblastech s oslabenou strukturou osídlení a slabou hospodářskou základnou, také s využitím přeshraničních a mezikrajských vazeb.

ÚP navrhuje extenzivní rozvoj ploch pro bydlení právě ve venkovských částech území, kde jsou pro tyto funkce vhodné plochy.

(8) Rozvíjení rekreace a cestovního ruchu a podpora přeshraničních vazeb pro využívání

rekreační infrastruktury, včetně využívání přírodních a kulturně historických hodnot příhraničního území jako atraktivit cestovního ruchu, a to při respektování jejich nezbytné

ochrany.

V ÚP je podpořeno výjimečné postavení Bečova jako kulturněhistorického centra s mezinárodním dosahem formou rozvoje ploch pro obsluhu této funkce.

(14) Rozvíjení ostatních druhů dopravy (pěší dopravy a cyklodopravy) v úzké návaznosti

na základní dopravní systémy kraje a na systémy pěších a cyklistických tras na území

okolních krajů a SRN, včetně preference jejich vymezování formou samostatných stezek.

ÚP nemění podmínky veřejné autobusové dopravy v území. Na území obce není provozována městská hromadná doprava. Stávající cyklotrasy a značené turistické trasy ÚP stabilizuje a zachovává a navrhuje novou cyklostezku Teplá.

(15) Vytvářeníúzemních podmínek pro vymezování sítí pěších, cyklistických a lyžařských turistických tras,zejména nadregionálního a regionálního významu, včetně související podpůrné infrastruktury, při respektování přírodních, krajinných, kulturně historických a civilizačních hodnot území.

Stávající cyklotrasy a značené turistické trasy ÚP stabilizuje a zachovává a navrhuje novou cyklostezku Teplá.

(16) Stabilizace a rozvoj zásobování území energiemi, včetně rozvoje mezistátního propojení s energetickými systémy SRN.

V ÚP je respektováno vedení koridorů pro zásabování el.energií a pitnou vodou s krajským dosahem.

(17) Podporování rozvoje systémů odvádění a čištění odpadních vod, včetně snižování množství srážkových vod odváděných kanalizací a zlepšení podmínek pro jejich zasakování, zejména v sídlech na území CHOPAV Krušné Hory, Chebská pánev a Slavkovský les a v ostatních

vodohospodářsky významných územích.

V ÚP je navržena likvidace splaškových vod pomocí místních čistíren i ve venkovských částech území v rozporu s plánem rozvoje vodovodů a kanalizací.

(19) Ochrana a rozvoj přírodních, krajinných a kulturně historických a civilizačních hodnot nadmístního významu.

V ÚP je podpořeno výjimečné postavení Bečova jako kulturněhistorického centra s mezinárodním dosahem formou rozvoje ploch pro obsluhu této funkce, v rámci přírodních a krajinných hodnot je respektováno vyhlášení památkové krajinné zóny Bečovsko včetně panoramatické stezky.

Území se nachází:

Ve specifické oblasti nemístního významu SOB-N1.

Požadavky na využití území, kritéria a podmínky pro rozhodování o možných variantách změn v území:

a) Rozvíjet a zkvalitňovat funkční a prostorové vazby: ( s rozvojovou oblastí republikového významu OB12; ( s rozvojovou osou republikového významu OS7, část OS7-B; ( s rozvojovou osou nadmístního významu ROS-N2; ( mezikrajské vazby na navazující specifickou oblast v Plzeňském kraji (Úterý, Bezdružice).

b) Vytvářet územní podmínky pro posílení stability spádových center osídlení (Horní Slavkov a Teplá) podporou jejich obytné, pracovní a rekreační funkce, společně s rozvojem občanské vybavenosti a dopravní dostupnosti.

c) Podporovat rozvoj rekreačního zázemí CHKO Slavkovský les, zejména v sídlech sousedících s jeho hranicí (Krásné Údolí, Otročín, Teplá).

d) Podporovat využívání zdrojů přírodních minerálních vod (Mnichov, Prameny, Nová Ves).

e) Chránit jedinečné přírodní, krajinné a kulturně historické hodnoty CHKO Slavkovský les a jejich zakomponování do soustavy atraktivit rekreace a cestovního ruchu v kraji.

f) Zajišťovat odpovídající stupeň povodňové ochrany sídel (Bečov nad Teplou).

Úkoly pro územní plánování:

g) V ÚP obcí Horní Slavkov a Teplá vymezovat rozvojové plochy k posílení obytné funkce sídel a vzniku nových pracovních míst při respektování přírodních a krajinných hodnot v CHKO Slavkovský les.

h) V ÚP obcí vymezovat plochy pro rozvoj rekreace a cestovního ruchu, při respektování přírodních a krajinných hodnot a kulturně historických hodnot CHKO Slavkovský les

Jako kulturní hodnoty nadmístního významu se na území Karlovarského kraje vymezují:

c) Národní kulturní památky:

( v Bečově nad Teplou (Hrad Bečov nad Teplou, Ostatková skříň sv. Maura)

Řešené území se řadí do oblasti vlastních krajin Slavkovský les východ

Cílové kvality:

a) Proměnlivá a velmi členitá krajina středně až souvisle zalesněné vrchoviny, s údolími a zářezy řeky Teplé a jejích přítoků, i výraznějšími zalesněnými vrcholy.

b) Převažující charakter kulturní až přírodě blízké lesní a lesozemědělské krajiny.

c) Dominující lesní masivy s enklávami luk a pastvin.

d) Meandrující tok v zahloubeném údolí Teplé provázený lokální silnicí a železnicí.

f) Původní krajinné struktury lesozemědělské krajiny, cestní sítě a sídelní struktury.

g) Kulturní krajina dokladující kontinuální vývoj kulturní krajiny se zastoupením pozůstatků kulturních a přírodních prvků, včetně dokladů historického využívání a utváření terénu a doprovodných staveb vymezená hranicemi KPZ Bečovsko.

j) Řídká síť malých kompaktních sídel typu lánových lineárních a radiálních vsí.

k) Zástavba Bečova v krajinném rámci hlubokého údolí Teplé.

l) Specifické urbánní celky historických částí Bečova a unikátní doklad socialistického realismu v Horním Slavkově.

V rámci povodňové ochrany je třeba vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území obcí:

a) Bečov nad Teplou

Sledované oblasti zájmu jsou v územním plánu zohledněny.

Územní předpoklady pro rozvoj sledovaných funkcí jsou v územním plánu zohledněny.

ÚP bude respektovat zejména veřejně prospěšné stavby

- V.05 - Vodovod Krásné Údolí - Chodov - Bečov nad Teplou - Nová Ves;

- E.04 - Vedení VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - TR Vernéřov;

Veřejně prospěšné stavby jsou v územním plánu respektovány.

Plochy a koridory veřejné infrastruktury republikového i nadmístního významu budou

v územních plánech upřesňovány tak, aby byly respektovány, a jen výjimečně –

pokud převáží jiný veřejný zájem, ve zcela nezbytném rozsahu omezeny, obecně

chráněné zájmy.

V ZÚR KK ve znění vydané Aktualizace č.1 není uložena podmínka pořízení a vydání RP ani územní studie pro správní

území města Bečov nad Teplou, pro prověření navrhovaných změn v území.

V ÚP jsou vyznačeny sítě dálkových, regionálních a místních cyklistických tras Karlovarského kraje, jsou to  cyklotrasa  č.362 a 2026, v návrhu je  cyklotrasa  2139 a cyklostezka Teplá.

V ÚP je navržen systém zásobování území pitnou vodou a likvidace odpadních vod v souladu s  Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje v Bečově.

4)Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování, zejména s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavky na ochranu nezastavěného území

Územní plán Bečov nad Teplou je zpracován v souladu s cíly územního plánování,  jak je stanoveno v § 18 a 19 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování  a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a splňuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území a požadavků na ochranu nezastavěného území.

Jsou respektovány architektonické a urbanistické hodnoty území. Stávající urbanistická struktura je vhodně doplněna případně dále rozvíjena v souladu s jejím původním založením.

Zastavitelné plochy jsou striktně navrženy buď přímo v rámci zastavěného území, nebo v přímé vazbě na stávající zástavbu.

Rozvojové záměry ve valné většině  vycházejí z tendencí založených v ÚPO Bečov nad Teplou, na některých plochách jej mírně redukují a na některých plochách je rozvíjejí.

Z hlediska kulturních hodnot jsou respektovány ze jmenovitého seznamu kulturních památek  historické objekty hradu a zámku Bečov včetně přilehlých zahrad, dále pak historické centrum města s náměstím - kostel.sv.Jiří, budova radnice, měšťanské domy čp.2, 16, 17, 27, 133, 189, 331 a 336, popraviště na Smírčím vrchu, boží muka při silnici na Chodov a smírčí kříž u hájovny.

Z hlediska přírodních hodnot jsou respektovány plochy území NATURA 2000 -  EVL , prvky ÚSES a navrhovaná Krajinná památková zóna Bečovsko.

Část území se nachází v ochranném pásmu II. stupně II.B přírodních léčivých zdrojů   lázeňského místa Karlovy Vary .

- Vyhodnocení  souladu návrhu územního plánu dle  § 53, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon)

Územní plán Bečov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace (textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Uzemní plán Bečov v souvislostech a podrobnostech území zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování stanovené nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. Politikou územního rozvoje České republiky, Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky je pro pořizování a vydávání územních plánů závazná dnem 11. 9. 2020 a Zásadami územního rozvoje Karlovarského Kraje ve znění Aktualizace č.1, která nabyla účinnosti dnem 13.7.2018.

Dle ust. § 43 odst 4 stavebního zákona je územní plán pořízen pro celé území města Bečov, které tvoří k.ú Bečov nad Teplou, k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a k.ú. Krásný Jez.

Územní plán Bečov je v souladu s požadavky dle § 53, odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §51 SZ je v příloze č.1.

6)Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, soulad se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů

Územní plán Bečov je v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění a vyhlášky č. 501/2006., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Stejně tak obsah dokumentace (textová i grafická část) odpovídá požadavkům uvedených právních předpisů.

Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury; vymezuje zastavěné území, zastavitelné plochy a plochy vymezené ke změně stávající zástavby, pro veřejně prospěšné stavby a pro veřejně prospěšná opatření a stanoví podmínky pro využití těchto ploch a koridorů.

Uzemní plán Bečov v souvislostech a podrobnostech území zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního plánování stanovené nadřazenou územně plánovací dokumentací, tj. Politikou územního rozvoje České republiky, Aktualizací č. 1, 2, 3 a 5. Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky je pro pořizování a vydávání územních plánů závazná dnem 11. 9. 2020 a Zásadami územního rozvoje Karlovarského Kraje ve znění Aktualizace č.1, která nabyla účinnosti dnem 13.7.2018.

Dle ust. § 43 odst 4 stavebního zákona je územní plán pořízen pro celé území města Bečov, které tvoří k.ú Bečov nad Teplou, k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou a k.ú. Krásný Jez.

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bečov nad Teplou - vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů dle §51 SZ

| č. | dotčený orgán, sousední obec , krajský úřad, Spis. zn./ č.j. ze dne | právní předpis | stanoviska, připomínky | vyhodnocení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Magistrát města Karlovy Vary, vodoprávní úřad 10583a/SÚ/11/Žá 4. 3. 2015 | § 106 odst. 1, 2 zákona č. 254/2001 Sb., o (vodní zákon) | Souhlasíme s řešením zásobování pitnou vodou a s likvidací srážkových vod. Požadujeme však pozměnit návrh likvidace splaškových vod na způsob využití nejlepších dostupných technologií k čištění odpadních vod. Akumulace splaškových vod v jímkách bude řešena individuálně. Z hlediska vodního hospodářství není dalších připomínek. | Bez připomínek Koncepce respektuje platný Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje |
| 2. | Ministerstvo životního prostředí 363/530/15 15003/ENV/15 11. 3. 2015 | § 15 odst. 1, 2 z. č. 44/1988 (horní zákon) § 13 odst. 1 z.č. 62/1988 o geologických pracích | Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostných surovin a horninového prostředí Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV upozorňuje na výskyt poddolovaných území: Bečov nad Teplou — Zlatý potok č. 419, Louka Zlatý potok č. 421, Bečov nad Teplou č. 428, Krásný Jez 3 č. 451, Krásný Jez 2 — Milešov č. 453, Krásný Jez 4 č. 474 (viz. www.geofond.cz — mapové aplikace ČGS — údaje o území). | Do textové části ÚPD budou doplněny údaje o poddolovaných území. |
| 3. | Magistrát města Karlovy Vary, Odbor dopravy 3796/OD/15 16. 3. 2015 | § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích | Magistrát města Karlovy Vary, odbor dopravy neuplatňuje stanovisko k výše uvedenému návrhu ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 písm. d) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, neboť uvedená lokalita je mimo naši působnost. | Bez připomínek |
| 4. | Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství 657/DS/15 18. 3. 2015 | § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích | Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán ve věcech silnic II. a III. třídy ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou připomínky. | Bez připomínek |
| 5. | Ministerstvo obrany ČR, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha 80235/2015-8201-OÚZ-PHA 16. 3. 2015 | § 6,odst.1, písmeno h) zákona č.222/1999 Sb., o zajišťováni obrany České republiky v platných zněních a resortních předpisů, pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 | Ministerstvo obrany — Česká republika, jejíž jménem jedná Jaroslav JANOUŠEK, vedoucí oddělení ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové Praha na základě pověření ministra obrany čj.2613/2014-1140 ze dne 5. ledna 2015, ve smyslu ustanovení § 7, odst. 2, zák. č. 219/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Rozkazem ministra obrany č.39/2011 Věstníku MO, ročník 2011, částka 16 souhlasí s předloženým „Návrhem územního plánu Bečov nad Teplou". Vzhledem k tomu, že SEM Praha neshledala rozpor mezi návrhem funkčního využití ploch a zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu, nemáme k řešené ÚPD připomínek. | Bez připomínek |
| 6. | AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR, SR/0438/SL/2014 23. 3. 2015 | dle § 2, odst. 2, a) a písm. g) zákona a podle § 12, odst. 1, § 75 a § 78 zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších změn | Do textové i výkresové části (výkres N2a_Hlavni_vykres _ 5000_Becov) územního plánu požadujeme doplnit tyto památné stromy: Dub u hudební školy na p.p.č. 3129/1, katastrální území Bečov nad Teplou Lípy u fary v Bečově na p.p.č.19619, katastrální území Bečov nad Teplou Buky nad Bečovem na p.p.č. 3164/2, katastrální území Bečov nad Teplou Dále v textové části i výkrese N2a_Hlavni_výkres_5000_Bečov chybí vymezení Evropsky významné lokality soustavy NATURA 2000 „Teplá s přítoky a Otročínský potok". Ochrana evropsky významných lokalit je definována v § 45c zákona. Požadujeme doplnit výkres znázorňující zonaci CHKO Slavkovský les. Veškerá sídla v řešených katastrech se nacházejí ve III. zóně odstupňované ochrany CHKO, na kterou na většině území bezprostředně za hranicí intravilánu navazuje II. zóna CHKO. Základní ochranné podmínky chráněných krajinných oblastí vymezuje § 26 zákona. P.p.č. 439/2 v k.ú. Bečov je uvedena jako plocha smíšená nezastavěného území, ačkoli je zde zahájeno kolaudační řízení na stavbu, požadujeme tedy tuto plochu zařadit do zastavěného území. Plochy rekreace individuální RI popsané v textové části se ve výkresech nevyskytují. Zde jsou uvedené plochy rekreace hromadné RH. Náš požadavek z vyjádření k návrhu zadání ÚP Bečov k vymezování zastavitelných ploch na „Zlatém vrchu" byl respektován. Současné vymezení možné zástavby na spodní terase lokality (plocha Z 4, Z 5, Z 6 a Z 7) rodinnými domy o maximální podlažnosti 2+podkroví s maximální výškou hřebene 10 m, jejichž architektonická podoba bude respektovat materiálově a tvarově původní historickou zástavbu považujeme za maximálně možné. Významnější zástavbou lokality by došlo k vytvoření nežádoucí dominanty, která by se promítla do scenérií města, kostela, zámku a hradu a zasáhla tak do současných kulturních dominant a harmonických vztahů v krajině ve smyslu § 12, odst. 1 zákona. Tato skutečnost vyplývá z oborového dokumentu „Preventivní hodnocení krajinného rázu území CHKO Slavkovský les", zpracovatel Mgr. Klouda a kol., který Agentura nechala zpracovat v roce 2011. Kromě hodnocení krajinného rázu ve volné krajině jsou zde stanoveny podmínky a doporučení k ochraně krajinného rázu v sídlech a jejich nebližším okolí. Tento dokument obsahuje limity pro umísťování a realizaci staveb tak, aby tato činnost nebyla v kolizi s uvedenými atributy krajinného rázu a proto jej Agentura považuje za důležitý územně analytický podklad. | Památné stromy budou doplněny do koordinačního výkresu 1 : 5 000, Bude upravena i textová část dokumentace. Hlavní výkres obsahuje základní koncepce rozvoje území, neobsahuje limity využití území ani jiné informace, které vyplývají např. z rozhodnutí. Koordinační výkres navíc obsahuje limity a hodnoty území, z tohoto důvodu budou památné stromy zakresleny do koordinačního výkresu. Požadavek bude zapracován do textové části a grafické části – O1_Koordinační výkres Zonace CHKO bude doplněna do koordinačních výkresů. Hlavní výkres obsahuje základní koncepce rozvoje území, neobsahuje limity využití území ani jiné informace, které vyplývají např. z rozhodnutí. Koordinační výkres obsahuje od hlavního výkresu na víc limity a hodnoty území, které jsou překryvným jevem. Návrh ÚP byl zpracován v době, kdy nebyl znám záměr realizace stavby. Návrh bude opraven. Připomínka bude prověřena, popřípadě bude návrh opraven. |
| 7. | Státní pozemkový úřad SPU 150661/2015 26. 2. 2015 | § 2 odst. 5 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu ; § 19 písm. c) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a poz. úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů | V žádném katastrálním území, která spadají do správního obvodu města Bečov nad Teplou, neprobíhají v současné době pozemkové úpravy. Pro případné zahájení komplexních pozemkových úprav a jejich realizaci v dalším období a především pro bezproblémovou možnost doplnění polní cestní sítě v rámci návrhu společných zařízení doporučujeme, aby účelové komunikace (vymezení v § 2 odst. 2 písm. d) a § 7 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) nebyly v územním plánu stanoveny jako plochy dopravní infrastruktury v souladu s § 9 odst. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných podmínkách na využití území. Ke společnému jednání o návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou nemáme žádné další připomínky ani námitky. | Bez připomínek Doporučení bude zohledněno. |
| 8. | Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče 65/OPP/15/Rie 10. 3. 2015 | ust. § 28, odst. 2, písm. c), ust. § 29, odst. 2, písm. e), zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění | Dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění se nebude Magistrát města Karlovy Vary, odbor památkové péče vyjadřovat k návrhu územního plánu, k tomu je příslušný Krajský úřad, který uplatňuje stanovisko k územně plánovací dokumentaci pro území, ve kterém je památková zóna nebo nemovitá národní kulturní památka, nejde-li o působnost ministerstva kultury podle § 26 odst. 2 písm. c), a ve vztahu k tomuto území uplatňuje stanovisko k vymezení zastavěného území. | Bez připomínek |
| 9. | Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu 248/KR/15 13.4.2015 |  | Dotčené území se nachází na území památkové zóny Bečovsko, která byla prohlášena Ministerstvem kultury opatřením obecné povahy č. 7/2014, o prohlášení části krajinného celku — území Bečovska za památkovou zónu. Opatření nabylo účinnosti dne 15. 9. 2014. Dále se dotýká území městské památkové zóny Města Bečov nad Teplou, prohlášené Vyhláškou Ministerstva kultury Č. 476/1992 Sb., o prohlášení historických jader vybraných měst za památkové zóny a na řešeném území se nachází národní kulturní památka. Podkladem pro stanovisko krajského úřadu jsou návrh ÚP, výsledky společného projednání návrhu ÚP, závěry obhlídky daného území a vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti (dále jen „NPÚ"). Krajský úřad jako orgán státní památkové péče příslušný dle ust. § 28 odst. 2 písm. c) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon o státní památkové péči") uplatňuje jako dotčený orgán státní správy na úseku památkové péče následující stanovisko k návrhu ÚP: Krajský úřad požaduje doplnit do textové části návrhu (do části 2. Koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot), že celé zájmové území je územím s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči (ust. § 22). Tato skutečnost je obsažena v územně analytických podkladech. Požadavek vychází z ust. § 25 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), ve kterém je uvedeno, že územně plánovací podklady, které mj. tvoří územně analytické podklady, slouží jako podklad k pořizování územně plánovací dokumentace. V ust. § 26 odst. 1 stavebního zákona je mj. uvedeno, že územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území ("limity využití území"). Takovým limitem bezesporu je právě skutečnost, že se jedná o území s archeologickými nálezy, z čehož vyplývají určitá omezení pro výstavbu v daném území. Dále odkazujeme na ust. § 11 odst. 1 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, v platném znění, ve kterém je mj. uvedeno, že podkladem pro zadání územního plánu jsou územně analytické podklady. Obsah územně analytických podkladů vymezený v ust. § 4 odst. 2 cit. Vyhlášky je stanoven v části A přílohy č. 1 k této vyhlášce, kde je mezi sledovanými jevy uvedeno i území s archeologickými nálezy (řádek č. 16). Proto by měla být tato skutečnost uvedena v textové části ÚP. Krajský úřad dále požaduje doplnit do textové (do části 2. Koncepce rozvoje území, ochrana a rozvoj jeho hodnot, 2.3. Cíle ochrany a rozvoje hodnot území) i grafické části (vyznačení hranice) skutečnost, že se na dotčeném území nachází památková zóna Bečovsko, která byla prohlášena Ministerstvem kultury ČR Opatřením obecné povahy č. 7/2014, o prohlášení části krajinného celku — území Bečovska za památkovou zónu. Opatření nabylo účinnosti dne 15. 9. 2014. U plochy Z2 (textová část str. 8) pravděpodobně došlo k textové chybě. Je zde uvedena kapacita lokality pro 29 objektů. V žádném případě nemůže být celková kapacita lokality určena až pro 29 objektů. Nebyl by dodržen požadavek na maximální koeficient zastavění. Krajský úřad požaduje u plochy Z9 (textová část str. 91 respektovat požadavky uvedené ve stanovisku krajského úřadu č.j. 8751KR/14 ze dne 15. 10. 2014, ve kterém byly stanoveny podmínky k návrhu změny č.32/2010 Územního plánu města Bečov nad Teplou (dále jen „změna UP"), která se týkala areálu bývalého koupaliště umístěného v údolí pod hřbitovem a přilehlých parcel, kdy původní funkční náplň p.p.č.1957, 1958, 1959, a 1960 (část) zóna využitelného ZPF se měnila na zónu bydlení individuálního BI. Ve výše uvedeném stanovisku byly stanoveny následující podmínky pro dané území: Plochu s využitím bydlení individuálního BI bude tvořit pouze p.p.č. 1958 (tato podmínka není v návrhu ÚP zohledněna). Na takto vymezené ploše BI bude možno umístit stavbu pouze jednoho rodinného domu (tato podmínka je v návrhu ÚP zohledněna). Krajský úřad došel ve svém výše uvedeném stanovisku k závěru, že je možné souhlasit s vymezení plochy BI — bydlení individuálního za podmínky, že zde bude umístěna stavba 1 RD a to na parcele p.p.č. 1958, aby nově vymezená plocha pro individuální bydlení navazovala a doplňovala stávající rozvojové plochy bydlení v území. Nejednalo by se o vytváření nových rozsáhlejších celků zástavby, které by sebou nesly rozparcelování historicky nezastavěné plochy. Při ohledání na místě a zkoumání pohledových os z hradu a zámku Bečov, Zlatého Vrchu, Šibeničního vrchu, silnice směrem na Chodov u Bečova nad Teplou bylo zjištěno, že omezená zástavba by neměla negativní dopad na památkové hodnoty území. Na dotčeném území se nenachází relikty historické lidské činnosti formující krajinu, jako jsou plužiny, terasy, opěrné a terasové zídky, trasy starých cest, urbanistické regulativy a na přímý optický kontakt s historickými dominantami. Proto se za daných výše uvedených podmínek s navrhovanou změnou podmíněně souhlasilo. Proto nadále požadujeme uvést, že stavbu 1 RD je možno realizovat na p.p.č. 1958. Krajský úřad požaduje u plochy Z28 (textová část str. 12, 3.2. Vymezení zastavitelných ploch), stejně jako u plochy Z9, respektovat podmínky uvedené v již cit. stanovisku č. j. 8751KR/14, ze dne 15. 10. 2014, a to v tom smyslu, že na dané ploše je možno umisťovat pouze zařízení pro rekreaci formou sportovního vyžití, tj. např. hřiště, běžecké dráhy, tenisové kurty, a ne stavby dalších objektů. Tato plocha je funkčně vymezená jako RH —rekreace hromadná, nicméně v textové části 6.1.) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (Charakteristiky jednotlivých vymezených polyfunkčních a monofunkčních ploch) není toto funkční zařazení blíže popsáno. Krajský úřad se ve výše uvedeném stanovisku vyjadřoval k návrhu změny ÚP. Změna se týkala areálu bývalého koupaliště umístěného v údolí pod hřbitovem a přilehlých parcel. Původní funkční náplň p.p.č. 1945/1, 1946/1, 1946/2, 1948, 1950, 1951/1, 1951/2, 1952/1, 1952/2, 1937/1, 1953/1, 1955/3, 1956/1, 1956/2, v k.ú. Bečov nad Teplou, území využitelného ZPF se měnila na zónu sportovní rekreace RS. Krajský úřad s návrhem změny souhlasil za podmínky, že na ploše s využitím rekreace sportovní RS nebude možno umístit stavby sportovních hal. Krajský úřad musel v této věci zkoumat dopad navrhované změny na hodnoty, pro které bylo dané území včetně plochy dotčené změnou ÚP, prohlášeno za památkovou zónu Bečovsko. Historický terénní reliéf daného území byl změněn a přetvořen novodobými terénními úpravami částečně v souvislosti s vybudováním dnes již neexistujícího koupaliště a částečně činností vlastníka/vlastníků dotčených parcel realizovanou před vyhlášením památkové zóny Bečovsko. Jedná se o území historicky nezastavěné, proto krajský úřad také zkoumal, zda za určitých podmínek by bylo možno danou plochu zastavět. V platném ÚP je na území s využitím RS možno umisťovat sportovní areály pro atletiku a míčové hry, hřiště pro neorganizovanou tělovýchovu, zimní ledové plochy, sportovní haly, country hřiště. S přihlédnutím ke všem výše uvedeným skutečnostem došel tehdy krajský úřad k závěru, že je možné souhlasit s vymezením plochy RS - pro sportovní rekreaci, ale za podmínky, že zde nebude možno umisťovat stavby sportovních hal a to právě z důvodu ochrany památkové zóny Bečovsko. Ve výše cit. opatření obecné povahy je uvedeno, že předmětem ochrany v památkové zóně je kulturní krajina dokladující kontinuální vývoj kulturní krajiny se zastoupením pozůstatků kulturních a přírodních prvků včetně dokladů historického využívání a utváření terénu a doprovodných staveb, jejímiž kulturními hodnotami jsou cesty, tarasy, zídky, brody, historické popraviště, mlýny, vodní díla, drobná architektura a další historické architektonicky významné stavby a kulturní památky národní kulturní památka Hrad Bečov nad Teplou, historické vlakové nádraží, židovský hřbitov, letní sídlo — vila Komtesa, které jsou doprovázeny stromořadím lip, souborem památných stromů a základní skladebnou strukturou trvalých porostů. V Čl. 2 jsou stanoveny tyto podmínky ochrany území — využití pozemků musí být v souladu s jejich historickým charakterem a kapacitními a technickými možnostmi, veškeré úpravy veřejných prostranství, ploch, staveb a objektů v zastavěném území památkové zóny a veškeré zásahy v nezastavěném území památkové zóny nesmí poškodit předmět ochrany a musí směřovat k zachování kulturních hodnot památkové zóny vymezených v článku 1, při rozhodování o nové výstavbě, modernizaci objektů a přestavbě musí půdorysné a výškové uspořádání staveb, hmotové řešení objektů, členění fasád a použité materiály respektovat charakter a měřítko dochované zástavby charakteristické pro obec, na jejímž území se památková zóna nachází. Významné dominanty v území a pohledy na ně musí být zachovány. Při ohledání na místě bylo prověřeno uplatnění dotčeného území z různých pohledových os, a to směrem z různých míst hradu Bečov (terasa v parku, Hláska, Pluhovské domy, Donjon), ze silnice směrem na Chodov u Bečova nad Teplou, ze Zlatého a Šibeničního vrchu. Bylo zjištěno, že navrhované plochy jsou pohledově přístupné ze silnice směrem na Chodov u Bečova nad Teplou s tím, že nejvíce se uplatňují plochy vedle lokality bývalého koupaliště navrhované nyní k využití jako RH — rekreace hromadná (v platném ÚP jako RS). Krajský úřad došel tehdy k závěru, který je nadále platný, že zástavba v dané lokalitě není z hlediska památkové péče žádoucí, proto nesouhlasíme s umisťováním staveb objektů na tomto území. VI. U plochy Z31 požaduje krajský úřad opravit v textové části (str. 13) regulaci max. výšky, kde je uvedeno 70 m. Pravděpodobně došlo k textové chybě, pokud ne, tak s tímto regulativem nesouhlasíme. Z hlediska památkové péče není žádoucí, aby na území k. ú. Vodná vyrostl objekt pro sportovní účely s výškou hřebene 70 m. Tato skutečnost by zásadním způsobem změnila celkový charakter obce a okolní krajiny. | Návrh bude opraven. Požadavek bude zohledněn v textové části ÚP. Textová část bude opravena . Požadavek bude zohledněn v textové i grafické části ÚP. Návrh bude opraven. Návrh bude opraven. |
| 10. | Ministerstvo zdravotnictví MZDR 9763/2015-2/OZD-ČIL-L 26.2.2015 | § 37 odst. 1 zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lázeňský zákon) | Do severní části k.ú. Krásný Jez zasahuje ochranné pásmo II. stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. Tento limit využití území je zakreslen v koordinačním výkresu v hladině Č. 19050013, avšak jeho grafická značka neodpovídá značce použité v legendě výkresu. Tu lze spíše považovat za v legendě neuvedený limit zakreslený v hladině č. 19046013. ČIL požaduje tento nesoulad mezi zákresem ochranného pásma a legendou výkresu odstranit tak, aby zakreslené ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů bylo možno jednoznačně identifikovat. Zároveň požaduje ČIL opravit název „ochranné pásmo lázeňského zdroje 11.13" použitý v legendě výkresu dle výše uvedeného a zvýrazněného označení, které je uvedeno i v textové části návrhu a odůvodnění územního plánu. Důvodem požadované opravy a upřesnění specifikace předmětného limitu využití území je uvedení názvů ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů do souladu s názvoslovím dle lázeňského zákona a umožnit vymezení konkrétních podmínek ochrany, které jsou v těchto ochranných pásmech stanoveny s ohledem na místní geologické podmínky vyhláškou Ministerstva zdravotnictví. V ochranném pásmu II. Stupně II B přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary nenavrhuje územní plán žádné záměry, které by byly v rozporu s podmínkami ochrany přírodních léčivých zdrojů. ČIL tedy neuplatňuje k projednávanému návrhu územního plánu další připomínky. | Návrh bude opraven. |
| 11. | Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí 791/ZZ/15// KK-26053/15 14. 4. 2015 |  | Ochrana přírody a krajiny Bez připomínek. -------- Posuzování vlivů na životní prostředí K zadání Územního plánu Bečov nad Teplou Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako dotčený orgán dle § 22 písm. b) a e) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a. o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, vydal stanovisko zn. 3829/ZZ/12 ze dne 21. 12. 2012 s tím, že nemá z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí požadavky na vyhodnocení vlivů Územního plánu Bečov nad Teplou na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení územního plánu, ale pouze za předpokladu, že příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les) vyloučí významné vlivy změny na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Na základě předloženého „Naturového screeningu (expertního posouzení) významnosti vlivů koncepce na lokality soustavy N2000" (RNDr. Oldřich Bušek, 8. 10. 2013) vydala Správa Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Krajské středisko Karlovy Vary Agentury ochrany přírody a krajiny ČR stanovisko č. j. SR/10350/SL/2013-2 ze dne 1. 12. 2013, ve kterém byl vyloučen vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (lokality NATURA 2000). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal dne 8. 1. 2014 pod zn. 143/ZZ/14 změnu původního stanoviska zn. 38291ZZ/12 ze dne 21. 12. 2012 v části Posuzování vlivů na životní prostředí tak, že z hlediska posuzování vlivů na životní prostředí Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství dle § 10i odst. 3 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a dle § 47 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nemá požadavek na vyhodnocení vlivů Územního plánu Bečov nad Teplou na životní prostředí, ani na zpracování variantního řešení územního plánu. K návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou nemáme připomínky. --------- Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií Bez připomínek. --------- Ochrana les. půd. fondu a stát. správa les. hospodářství Z předloženého „Oznámení o společném jednání o návrhu územního plánu" a ze zpracovaného návrhu ÚP Bečov nad Teplou nevyplývají žádná dotčení pozemků určených k plnění lesa (PUPFL) ve smyslu ustanovení § 48a odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a O změně a doplnění některých zákonů (dokumentace neumisťuje rekreační ani sportovní stavby na PUPFL). Bez připomínek. --------- Ochrana zemědělského půdního fondu Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad") jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF") dle § 13 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ochraně ZPF"), posoudil předložený návrh Územního plánu Bečov nad Teplou (dále jen „UP Bečov nad Teplou") podle zákona o ochraně ZPF a s ohledem na postup k zajištění ochrany ZPF při zpracování a projednávání územně plánovací dokumentace vyplývající z vyhlášky MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF (dále jen „vyhláška"), a z metodického pokynu MŽP ČR - odboru lesa a půdy ze dne 1. 10. 1996, č. j. 0OLP/1067/96. Posouzení vycházelo z dokumentace návrhu ÚP Bečov nad Teplou (zpracovatel: Ing. arch. Ivan 'Štros, říjen 2014) zveřejněné na internetových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary, z údajů katastru nemovitostí a z výsledků místního šetření. Zábor zemědělské půdy navrhovaný ÚP Bečov nad Teplou byl projednán, ve smyslu Cl. II bodu (2) metodického pokynu, s orgánem ochrany ZPF nižšího stupně — Magistrátem města Karlovy Vary, odborem životního prostředí. K názoru tohoto orgánu bylo při posuzování návrhu ÚP Bečov nad Teplou krajským úřadem přihlédnuto. V souladu s ustanovením § 17a písm. a) zákona o ochraně ZPF, uplatňuje krajský úřad k návrhu UP Bečov nad Teplou podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF následující stanovisko: V grafické části územního plánu je zakreslena hranice zastavěného území k 1. 2. 2012. Krajský úřad s návrhem na vymezení hranice zastavěného území nesouhlasí a požaduje navržený průběh této hranice prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla tato hranice stanovena. Odůvodnění tohoto požadavku — viz bod 6. tohoto stanoviska (Připomínky a požadavky.) V návrhu Ir_TP Bečov nad Teplou je navrhován celkem zábor 14,85 ha půdy, z toho 7,84 ha tvoří vyhodnocený zábor ZPF. Pro jednotlivá funkční využití je navrhován rozvoj a zábor ZPF v následujícím rozsahu: Funkční využití Celkem plocha [ha] Z toho vyhodnocený zábor ZPF lhal Plochy bydlení a smíšené obytné (BI, BV) 12,22 5,92 Plochy občanské vybavenosti (OV, OS) 0,55 0,40 Plochy rekreace (RH) 1,46 1,46 Plochy dopravní infrastruktury (DS) 0,62 0,06 Celkem 14,85 7,84 Lokality bydlení v zastavěném území a dále lokality v zastavěném území s výměrou do 2 000 m2, které se, dle společného metodického doporučení MMR a MŽP, z hlediska záboru ZPF nevyhodnocují, nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. Jedná se o lokality ZPF G. 1, 2, 3, 6, 10, 11 a 30 v k. ú. Bečov nad Teplou, dále se jedná o lokality ZPF Č. 13, 14 a 21 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou a lokality ZPF č. 22 a 27 v k. ú. Krásný Jez. Lokality ZPF č. 12, 29, 32, 33 a 35 v k. ú. Bečov nad Teplou a lokalita ZPF č. 24 v k. ú. Krásný Jez jsou v návrhu řešeny zcela bez nároku na zábor zemědělské půdy, a proto nejsou předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF. K ostatním rozvojovým lokalitám na pozemcích ZPF řešeným v návrhu ŮP Bečov nad Teplou zaujímá krajský úřad následující stanovisko: Plochy bydlení K navrženému rozsahu ploch bydlení: Krajský úřad nesouhlasí s předloženým návrhem potřeb pro vymezení zastavitelných ploch pro bydlení a to s uvažovanou výměrou 1 800 m2 na jeden RD a požaduje tuto výměru snížit úměrně stávající zástavbě a následně provést přepočet potřebné výměry pro bydlení (v případě, že je nutné provést odnětí půdy ze ZPF je zejména nutné dle § 4 odst. b) zákona o ochraně ZPF odnímat pouze nejnutnější plochu ZPF. Toto navržené řešení je následné zapotřebí řádně odůvodnit ve smyslu § 5 zákona o ochraně ZPF). Lokalita ZPF č. 4 (Z4) — plocha bydlení v rodinných domech — individuální (BI) v jižní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 0,39 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Lokalita ZPF č. 5 (Z5) — plocha bydlení v rodinných domech — individuální (BI) v jižní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 1,10 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Lokalita ZPF č. 7 (Z7) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v jižní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 0,52 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem zemědělské půdy u tří výše uvedených lokalit krajský úřad souhlasí. Lokality navazují na stávající zástavbu a na části lokality již probíhá výstavba rodinného domu. Pro zábor jsou navrženy půdy s nejnižší produkční schopností, které jsou částečně znehodnoceny vzrostlými dřevinami. Navržené řešení je v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF) Lokalita ZPF č. 8 (Z8) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v jižní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 0,10 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem krajský úřad souhlasí. Vymezením této plochy dojde k ucelení proluky mezi stávající zástavbou podél stávající komunikace. Pro zábor je navrhována půda s nejnižší produkční schopnosti. Navržené řešení je v souladu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 zákona o ochraně ZPF). Lokalita ZPF č. 9 (Z9) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v západní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 0,4 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem ZPF pro jeden rodinný dům krajský úřad nesouhlasí. V rámci změny č. 3.2./2010 Územního plánu města Bečov nad Teplou byl schválen zábor 0,23 ha zemědělské půdy pro 1 RD. V nyní předloženém návrhu ÚP Bečov nad Teplou je zábor v uvedené ploše pro funkci bydlení navýšen na 0,40 ha půdy. Toto navýšení nebylo v návrhu ÚP Bečov nad Teplou řádně odůvodněno ve smyslu § 5 zákona o ochraně ZPF a nebylo prokázáno, že se jedná o nezbytný zábor ZPF ve smyslu § 4 zákona o ochraně ZPF. Lokalita ZPF Č. 15 (ZI5) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v centrální části sídla Vodná Je navrhován zábor 0,26 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Lokalita ZPF č. 16 (Z16) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v centrální části sídle Vodná Je navrhován zábor 0,30ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany. Lokalita ZPF č. 17 (Z17) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v centrální části sídla Vodná Je navrhován zábor 0,30 ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany. Lokalita ZPF č. 18 (Z18) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v severovýchodní části sídla Vodná Je navrhován zábor 0,33ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany. Lokalita ZPF č. 19 (Z19) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v severovýchodní části sídla Vadná Je navrhován zábor O,29ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany. Lokalita ZPF č. 20 (Z20) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v severní části sídla Vodná Je navrhován zábor 0,73 ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany. S navrhovaným záborem zemědělské půdy u pěti výše uvedených lokalit krajský úřad souhlasí, Lokality jsou navrženy v souladu s § 4 zákona o ochraně ZPF. Záborem zemědělské půdy v těchto lokalitách budou dotčeny půdy s podprůměrnou produkční schopností. Lokalita ZPF č. 23 (Z23) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v severní části sídla Krásný Jez Je navrhován zábor 0,85ha zemědělské půdy zařazené do I. a V. třídy ochrany Vzhledem k tomu, že pro tuto lokalitu byl již vydán souhlas s odnětím půdy ze ZPF, nemá krajský úřad k vymezení této lokality žádné připomínky. Lokalita ZPF Č. 26 (Z26) — plocha bydlení v rodinných domech — venkovské (BV) v jižní části sídla Krásný Jez Je navrhován zábor 0,35ha zemědělské půdy zařazené do IV. a V. třídy ochrany S navrhovaným záborem zemědělské půdy u této lokality krajský úřad souhlasí. Lokalita je navržena v souladu s § 4 zákona o ochraně ZPF. Záborem zemědělské půdy v této lokalitě budou dotčeny půdy s podprůměrnou produkční schopností. Plochy rekreace Lokalita ZPF č. 28 (Z28) — plocha rekreace hromadné (RH) v jihozápadní části sídla Bečov nad Teplou Je navrhován zábor 1,46ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S navrhovaným záborem zemědělské půdy v uvedené lokalitě krajský úřad souhlasí. Lokalita je navržena v souladu s § 4 zákona o ochraně ZPF, kdy zejména navazuje na stávající zástavbu. Záborem zemědělské půdy v této lokalitě budou dotčeny půdy s podprůměrnou produkční schopností. Plochy občanského vybavení Lokalita ZPF č. 25 (Z25) — plocha občanského vybaveni — sportovního zařízení (OS) v jižní části sídla Krásný Jez Je navrhován zábor 0,24ha zemědělské půdy zařazené do IV. třídy ochrany S navrhovaným záborem zemědělské půdy u této lokality krajský úřad souhlasí. Lokalita je navržena v souladu s § 4 zákona o ochraně ZPF. Lokalita navazuje na zastavěné území obce na stávající plochy stejného funkčního využití. Záborem zemědělské půdy v této lokalitě budou dotčeny půdy s podprůměrnou produkční schopností. Lokalita ZPF č. 31 (Z31) - plocha občanského vybavení - sportovní (OS) v severozápadní části sídla Vodná je navrhován zábor 0,16ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany S předloženým záborem zemědělské půdy, tak jak je navržen, krajský úřad nesouhlasí. Lokalita je vymezena v rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4 písm. a) zákona o ochraně ZPF), kdy při odnětí ze ZPF je nutné co nejméně narušovat organizaci ZPF. Lokalita ZPF č. 34 - plocha dopravní (DO) ve střední části Bečova nad Teplou určená pro výstavbu pěší stezky podél řeky Teplé Je navrhován zábor 0,06ha zemědělské půdy zařazené do V. třídy ochrany Vzhledem k tomu, že navržená lokalita se nachází v zastavěném území vymezeném ke dni 1. 2. 2012 a zábor činí méně než 0,2ha zemědělské půdy, není uvedená lokalita, dle společného metodického doporučení MMR a MŽP, předmětem posouzení z hlediska ochrany ZPF a zábor ZPF se nevyhodnocuje. 6. Připomínky a požadavky: K navržené hranici zastavěného území ke dni 1. 2. 2012 krajský úřad sděluje následující. V dokumentaci návrhu ÚP Bečov nad Teplou jsou v hlavním výkrese vymezeny stabilizované plochy pro bydlení mimo zastavěné území. Jedná se o pozemky p. č. 370/1, 370/2, 374/1, 2838, 2840/3, 2840/2, 2839, 1945/2, 1953/4, 1953/3, 1953/2, 1955/2, 1954/1, 1947/2, 1727, 1313/2, 1309/5, 149/2 v k. ú. Bečov nad Teplou, pozemky p. č. 2501, část 1134/1, 718/4 a část 719 v k. ú. Krásný Jez a část pozemku p. č. 207/2 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou. Krajský úřad požaduje hranici zastavěného území u těchto pozemků prověřit a případně opravit. Dále není hranice zastavěného území vyznačena u pozemků st. p. č. 485, 536 a pozemků p. č. 2402/1, 2402/2 a 2866/1 v k. ú. Bečov nad Teplou. Krajský úřad požaduje uvedené pozemky prověřit a případně hranici zastavěného území u těchto pozemků vymezit. Dále jsou do zastavěného území v předloženém návrhu ÚP Bečov nad Teplou zahrnuty i plochy, které jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zemědělská půda a u kterých krajský úřad neshledal žádný z důvodů pro vymezení zastavěného území dle § 58 odst. 2 stavebního zákona. Jedná se např. o pozemky: 2818/1, 2818/2, 381/2, 377/1, 378, 369, 431/1, 433/2, 433/4, 433/3, 43371, 44171, 441/3, 174, 175, 173, 170, 169, 165, 164, 158, 156, 154/3, 152, 140, 141, 129/1, 125, 1546, 1578/1, 1576/1, 1575/2, 1586/4, 1586/1, 1586/2, 1621, 278/2, 223/1, 344/2 a 344/5 v k. ú. Bečov nad Teplou a pozemek p. Č. 171/1 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou. Krajský úřad požaduje návrh hranice zastavěného území prověřit a upravit, případně žádá odůvodnit, na jakém základě byla hranice takto stanovena. Pokud by se jednalo o pozemky v intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. září 1966), požaduje krajský úřad vyznačené hranice intravilánu u výše uvedených pozemků doložit. Krajský úřad upozorňuje, že v tabulce č. 1 - soupisu pozemků předpokládaného záboru ZPF a záboru nezemědělských pozemků je u lokality ZPF č. 7 uvedeno, že se jedná o plochu s funkčním využitím bydlení v rodinných domech - individuální (BI). V grafické části je uvedeno, že se jedná o plochy s funkčním využitím bydlení v rodinných domech - venkovské (BV). Krajský úřad požaduje prověřit uvedené informace a uvést je do vzájemného souladu v rámci celé dokumentace. Krajský úřad dále upozorňuje, že předložená dokumentace není zpracována nad aktuální katastrální mapou. Některé hranice pozemků ve výkresové části (jak u hlavního výkresu, tak i u výkresů předpokládaných záborů zemědělské půdy) neodpovídají údajům uvedených v katastru nemovitostí. Krajský úřad požaduje prověřit aktuálnost katastrální mapy a případně uvést grafickou část do vzájemného souladu. Upozornění: Toto stanovisko se týká pouze lokalit taxativně vyjmenovaných v dokumentaci návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou odsouhlasených tímto stanoviskem. V případě změny rozsahu záboru zemědělské půdy (rozšíření ploch na pozemcích ZPF) je nutné dopracovat Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrženého řešení na ZPF a znovu požádat krajský úřad o doplnění či změnu stanoviska. Stanovisko podle § 5 odst. 2 zákona o ochraně ZPF se vydává podle části IV. zákona Č. 500/2004 Sb., správního řádu. -------- Odpadové hospodářství Dle ust. § 79 odst. (1) písm. k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění, uplatňuje stanovisko k územním a regulačním plánům obecní úřad s rozšířenou působností, v tomto případě Magistrát města Karlovy Vary, odbor životní prostředí. -------- Ochrana ovzduší Bez připomínek. -------- Vodní hospodářství Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, není z hlediska svých kompetencí na úseku vodního hospodářství daných ust. § 107 odst. 1 zákona Č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodoprávním úřadem příslušným k uplatnění stanoviska k zásadám územního rozvoje a k územním plánům obcí a pověřených obcí. Tím je v souladu s ust. § 106 vodního zákona v případě územního plánu města Bečov nad Teplou Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad. | Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bude prověřeno a opraveno. Požadavek bude prověřen a bude navrženo řešení, které bude konzultováno s DO. Potřeba výměry pro 1 RD se liší od rozvojových lokalit, které jsou v řešení. V sídlech Vodná a Krásný Jez není účelné zahušťovat zástavbu a to zejména, když se jedná o funkční plochy bydlení venkovského s možnostmi zřízení užitkových zahrad. Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Tato lokalita bude opravena dle projednané a schválené změny ÚPM 3.2./2010. Tzn. zastavitelná bude pouze p.p.č. 1958. Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Plocha byla převzatá z platného Územního plánu města Bečov nad Teplou. Město má zájem zachovat tuto plochu pro rozvoj podnikání. Bude proto řešena v souvislosti s plánovaným využitím. Nový návrh bude řádně odůvodněn. Bez připomínek Vymezené hranice zastavěného území budou prověřeny a opraveny. Bude prověřeno a opraveno. Bude prověřeno a opraveno. Bude prověřeno a opraveno. Návrh ÚP byl zpracován nad katastrální mapou, aktuální v době zpracování návrhu tj. v roce 2014. Verze pro veřejné projednání již bude zpracována nad aktuální katastrální mapou. Příslušný DO se vyjádřil ve stanovisku pod bodem č. 12 Bez připomínek Příslušný DO se vyjádřil ve stanovisku pod bodem č. 1 |
| 12. | Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor hornictví MPO 12158/2015 14. 4. 2015 |  | Z hlediska působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu ve věci využívání nerostného bohatství a ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 horního zákona neuplatňujeme k výše uvedené územně plánovací dokumentaci podle ustanovení § 50 stavebního zákona připomínky. V obci se nenacházejí výhradní ložiska nerostných surovin nebo prognózní zdroje vyhrazených nerostů. S návrhem územního plánu souhlasíme. | Bez připomínek |
| 13. | Magistrát města Karlovy Vary, odbor životního prostředí 1014/OŽP/15 15. 4. 2015 | z. č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších změn, z. č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF), ve znění pozdějších změn, z. č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů | Vyjádřeni z hlediska ochrany ZPF: Nesouhlasíme se stanovením zastavěného území. Do zastavěného území jsou zahrnuty i pozemky, u kterých orgán ochrany ZPF neshledal žádný z důvodů pro zařazení mezi zastavěné plochy — např. lokalita č. 8 — Z8- p.p.č. 2818/5, 2818/4 a 2818/1. Dále nesouhlasíme s umístěním lokality č. 31 — Z31 v sídle Vodná. Umístění této lokality je v rozporu se zásadami ochrany ZPF (§ 4a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu. Zdejší orgán ochrany ZPF však není příslušným orgánem k uplatnění stanoviska k návrhu územního plánu Bečov nad Teplou. Dle ustanovení § 17 písm. a) zákona 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu je příslušným orgánem Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Vyjádření z hlediska ochrany přírody a krajiny Příslušným orgánem ochrany přírody Správa CHKO Slavkovský les. Vyjádření z hlediska ochrany pozemků určených k plnění funkci lesa není námitek Doporučujeme, aby bylo v grafických přílohách používáno jednotné barevné označení lesních pozemků a aby bylo toto označení více odlišeno od barevného označení jiných kultur pozemků (především ZPF-zahrada) | Příslušný DO souhlasil s uvedenou lokalitou ve svém stanovisku uvedeném ve „vyhodnocení“ pod bodem č.11 S uvedenou lokalitou nesouhlasil příslušný DO. Lokalita bude prověřena, popřípadě bude navrženo řešení. Příslušný DO se vyjádřil ve stanovisku pod body č. 6 a 14 Bez připomínek Doporučení DO bude prověřeno. |
| 14. | Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje 4908/SÚ/15 10. 4. 2015 | § 77 zák.č. 258/2000 Sb. a § 4 zák.č. 183/2006 Sb. | S návrhem Územního plánu Bečov nad Teplou se souhlasí. Zastavěné území je nově vymezeno v Územním plánu Bečov nad Teplou ke dni 1. 2. 2012 a doplňuje původní zastavěné území vymezené v územním plánu města. Urbanistická koncepce vychází částečně z koncepce navržené v Územním plánu města Bečov, upraven je především rozsah rozvojových ploch pro bydlení, jsou vypuštěny plochy, jejichž využití je podmíněno velkými požadavky na vybudování nových sítí veřejné infrastruktury. Základním předpokladem dalšího rozvoje území je ochrana dochované historické urbanistické struktury v Bečově, Vodné a Krásném Jezu a dále zachování hodnot přírodního a životního prostředí řešeného území v souladu s rozvojem nosné funkce řešeného území, kterou je trvalé bydlení a individuální rekreace. Nová zástavba bude doplňovat původní zástavbu města především v prolukách vzniklých demolicí původních objektů, dále pak na plochách podél stávajících komunikací a částečně i na nových plochách na zástavbu přímo navazujících. Z funkčního hlediska jsou doplněny v převážné míře plochy pro výstavbu objektů pro individuální bydlení, především v Bečově, a venkovské Bydlení ve Vodné a v Krásném Jezu. oblasti dopravy jsou navrženy obslužné komunikace pro nové soustředěné plochy výstavby RD, zejména v Krásném Jezu, a realizace záchytných parkovišť v Bečově. oblasti technické infrastruktury se navrhuje doplnění systému likvidace odpadních vod a doplnění systému zásobování vodou. Bečov je zásobován jednak z vodojemu Na Zelené, ale především z vrtů u Tříslovského potoka a z vodojemu u campingu. Výhledově se počítá s propojením na Krásné Údolí a s napojením na vodovodní systém Žlutic. k.ú. Krásný Jez se nachází čerpací stanice a úpravna surové vody z řeky Teplé pro Horní Slavkov, z úpravny je voda čerpána do vodojemu na severním okraji lokality Krásný Jez a dále pak do Horního Slavkova. V návrhu se počítá se zrušením úpravny vody a napojením tohoto systému na vodovodní systém Karlových Varů vodovodním přivaděčem z Tepličky. Celkem jsou v řešeném území v rámci rozvojových ploch pro bydlení navrženy nové plochy pro cca 63-65 RD, z toho cca 28 RD v Bečově, cca 18 RD ve Vodné a cca17-19 RD v Krásném jezu. Při naplnění těchto kapacit by vzrostl v řešeném území počet trvalých obyvatel o cca 215 na cca 1290. Zpracovatelem návrhu je Ing. arch. Ivan Štros, datem zpracování říjen 2014. V předloženém řešení nebyl shledán rozpor s požadavky předpisů platných pro oblast ochrany veřejného zdraví. | Bez připomínek Prověřit aktuálnost údajů v území. |
| 15. | AGENTURA OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR SR/0438/SL/2014-4 27. 4. 2015 | §2 odst.2, a) a písm. g) zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny | Územní plán Bečov nad Teplou - Návrh územního plánu pro společné jednání - doplnění a upřesnění vyjádření Agentura ochrany přírody a krajiny ČR regionální pracoviště Správa CHKO Slavkovský les (dále jen Agentura) jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, který vykonává tuto ochranu, mimo jiné spoluúčastí v procesu územního plánování a stavebního řízení dle § 2, odst. 2, a) a písm. g) zákona č. 114/92 Sb., O ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon") a podle § 12, odst. 1 zákona k předloženému dokumentu sdělujeme následující připomínky a požadavky: Cíle ochrany a rozvoje hodnot v území Z hlediska ochrany kulturních památek... Požadujeme o doplnění o Památkovou zónu části krajinného celku — území Bečovska vyhlášenou Opatřením obecné povahy č. 7/2014. Odůvodnění: V rámci spolupráce s NPÚ při chránění společného zájmu — chránění krajiny Bečovska jako významného krajinného prvku je tento dokument určující pro ochranu krajinného rázu v rámci vymezené památkové zóny. Z hlediska přírodních hodnot jsou respektovány plochy území NATURA 2000 - EVL , prvky ÚSES a navrhovaná Krajinná památková zóna Bečovsko. Požadujeme přesunout krajinnou památkovou zónu pod ochranu kulturních památek. Odůvodnění: na Památkovou zónu se nevztahuje zákon 114/92 O ochraně přírody a krajiny. Požadujeme doplnit památné stromy (Dub u hudební školy, Lípy u fary Buky nad Bečovem), maloplošné chráněné území (Přírodní památka Homolka), zonaci ochrany přírody a krajiny, evropsky významné lokality a vyznačit všechny přírodní hodnoty v Návrhu ÚP jak v grafické části tak i v textové části. Odůvodnění: Přírodní hodnoty území jsou územně analityckým podkladem a limitem pro využití území dle předpisu č. 500/2006 Sb. Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, §2 písm. b) -koordinačním výkresem je výkres zahrnující navržené řešení, neměněný současný stav a důležitá omezení v území, zejména limity využití území (§ 26 odst. 1 stavebního zákona). Vymezení zastavitelných ploch Požadujeme uvést v soulad již povolené stavby v rámci územních a stavebních řízení a do návrhových ploch zanést plochy, které mají určené jiné funkce. Odůvodnění: Skutečnost neodpovídá v několika případech Návrhu ÚP, plochy již zastavěné se dávají do návrhových ploch, do nezastavěných ploch, ploch pro rekreaci a pod. Požadujeme rozlišit limity zastavitelných ploch pro město Bečov nad Teplou a pro Vodnou s Krásným Jezem. Odůvodnění: Podmínky pro zachování krajinného rázu určují limity pro vymezené zastavitelné plochy. Město Bečov má jinou struktura a charakter zástavby než obce Vodná a Krásný Jez. Požadujeme doplnění O regulaci struktury a charakteru zástavby u všech ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto regulace odlišit od jednotlivých sídelních útvarů. o Struktura zástavby — uliční čára, orientace staveb, dle historické parcelace v případě dostavby v prolukách, v rozvojových plochách dle orientace stávajících objektů a dle vrstevnic. o Charakter zástavby — při stanovení typů zastřešení a sklonu střech vycházet z převažujících parametrů stávající zástavby. Odůvodnění: Stávající zástavba ve městě a okolních obcích má společné rysy ve struktuře a charakteru a je v zásadě zachovalá. Město je památkové chráněna a stavby v rozvojových plochách by tuto historickou zástavbu nemělo degradovat. V obcích jsou zachovány historické objekty, to jsou prvky, které vzhled obce harmonizují, což je v souladu s požadavky § 12 zákona. Z 4 — plocha pro BI Požadujeme uvést v soulad to, že velká část plochy je již zastavěna. Z 5 — plocha pro BV Požadujeme zmenšit zastavitelnou plochu o horní terasu tzn. propojit hranici zastavěného území z 1.2.2012. V grafické části Návrhu ÚP je vyznačena plocha Z 5 jako BI. Požadujeme uvést v soulad s textovou částí. Odůvodnění: Místo krajinného rázu, jehož součástí je Zlatý vrch je zařazeno expertním posudkem Preventivní hodnocení krajinného rázu do I. pásma ochrany krajinného rázu s přísnou ochranou. Kauzální hodnocení MKR Zlatý vrch nedoporučuje zastavovat terasy Zlatého vrchu. Přesunutím hranice zastavěného území na úroveň současně zastavěného území je kompromisem mezi požadavky na rozvoj území a ochranou krajinného rázu. Z 7 plocha pro BV Požadujeme vyjmout plochu z návrhu zastavitelných ploch Odůvodnění: Plocha Z 7 je navržená na téměř vrchních terasách Zlatého vrchu. Expertní posudek Preventivní hodnocení krajinného rázu stanovuje pro pásmo přísné ochrany mimo jiné tyto podmínky: Zachovat stávající ráz území vyznačující se především hodnotami vizuálního charakteru, determinovanými zde v převážné míře přírodními vlastnostmi a znaky - důsledně chránit pohledově exponované partie území, především terénní hrany údolí — lesnaté horizonty či prostorové dominanty (elevace) - zabránit vzniku nových (umělých) krajinných dominant - zachovávat stabilizovanou krajinnou strukturu s dominantním zalesněním (včetně odlesněných drobných enkláv — palouků) a neméně cennými otevřenými odlesněnými partiemi vyznačujícími se přítomností jedinečných a neopakovatelných vizuálních scenérií; - vyloučit novou výstavbu mimo intravilán sídel včetně lokalit s jejich dřívějším výskytem; s výjimkou nezbytných drobných objektů infrastruktury ochrany přírody a krajiny Zastavěním této plochy by došlo k porušení těchto podmínek. Dále se na části plochy vyskytují zvláště chráněné rostliny a terénním pracemi by došlo k nezvratnému poškození těchto rostlin a jejich biotopů. Z 9 — plocha pro Bv Požadujeme vyjmout plochu z návrhu zastavitelných ploch. Odůvodnění: Plocha je umístěná na terasách a plužinách vrchu, který tvoří trojúhelník s hradem a Zlatým vrchem. Je umístěná v terénu bez přímé návaznosti na plošné zastavěné území do volné krajiny. Zastavěním by došlo k porušení podmínek určených Preventivním hodnocením krajinného rázu pro pásmo 1. Z 13 — Z 31 Požadujeme vyjmout architektonická podoba nových objektů není určena. Odůvodnění: Pro zachování hodnot krajinného rázu struktura a charakter zástavby musí být určen. Jednotlivý popis bude součástí kapitoly 6.1. ) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití. Z 20 — plocha pro BV Požadujeme vyjmout větší část plochy z návrhu zastavitelných ploch. Zachovat pro bydlení trojúhelník přiléhající k obslužné komunikaci. Odůvodnění: Plocha je umístěna na terase, která tvořila plužinu k původním objektům v obci. Plužiny jsou zachovalé a jsou charakteristické pro krajinnou scenérii. Zastavěním by došlo k porušení podmínek určených Preventivním hodnocením krajinného rázu pro pásmo 1. 4.3.1.1. Vodní toky a plochy ... v návrhu je navržena obnova původní vodní plochy na p.p.č. 736, 702 a 704 k. ú. Bečov n. Teplou Požadujeme vyjmout p.p.č. 736 a 702. Odůvodnění: Katastr udává plochu jako vodní plochu — zamokřenou plochu. V místě jsou biotopy vlhkých luk. V minulosti byl rybník pouze na p.p.č. 704, k. ú. Bečov n. Teplou. U této plochy se jedná o obnovu. 5.5.2. Koncepce místního systému ekologické stability Síť prvků ÚSES je v tomto Návrhu ÚP velmi hustá oproti jiným plánům ÚSES. V mnoha případech je Návrh řešení prvku v rozporu s požadavky AOPK na ochranu výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a cenných biotopů a dva prvky jsou na plochách s rozdílným způsobem využití než je příhodné prostředí pro koncentraci a výhodné podmínky. LBC 1 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zamokřenou louku využívat pouze nepravidelnou sečí, udržovat rozvolněné zakmenění porostů. LBC 2 = Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Meze a remízky ponechat sukcesnímu vývoji, udržovat podíl bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením. LBC 3 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením. LBC 4 Požadujeme změnit vymezení prvku na plochu mezi příjezdovou cestou k bývalému mlýnu a železniční dráhou a změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, likvidovat nepůvodní druhy rostlin. Odůvodnění: Prvek je navržen na ploše, která slouží jako zázemí a vyžití objektu bývalého mlýna, je udržovaná intenzívním sečením a na části plochy je navrženo Občanské vybavení — sportovní zařízení. LBC 5 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí, louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením. LBC 9 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Udržovat nelesní charakter literární vegetace, nevypouštět v jarním období, při čištění sediment nevyhrnovat do litoráru, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, extenzivní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nekrmit, nehnojit. LBC 10 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Udržovat nelesní charakter litorární vegetace, nevypouštět v jarním období, při čištění sediment nevyhrnovat do litoráru, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, extenzivní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nekrmit, nehnojit. V lesních tratích provádět obnovu pouze místními druhy dřevin — zejména listnatých. LBC 11 Požadujeme dopinit Návrh řešení na znění: Obnovu provádět zejména výsadbou listnatých dřevin — buk, javor, lípa. Využít místní ekotypy. LBC 12 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky využívat pouze extenzivně — nepravidelná seč, či pastva, zachovat bezlesí. LBC 13 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, obnovu provádět zejména výsadbou listnatých dřevin, využít místní ekotypy. LBC 14 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky využívat pouze extenzivně — nepravidelná seč, či pastva, zachovat bezlesí. LBC 16 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky využívat pouze extenzivně, lesní porosty doplnit listnatými dřevinami. LBC 18 Tento prvek je vymezen na mokré cestě řeky Teplé a stoupá do svahu. Je rozdělen drážním tělesem bez přechodů pro živočichy. Navrhujeme, vzhledem k hustotě biocenter, tento prvek vyjmout nebo zachovat pouze plochu u řeky s Návrhem řešení — udržovat bezlesí, likvidovat nepůvodní druhy rostlin. LBC 21 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Obnovu provádět výsadbou listnatých dřevin, odstranit nepůvodní druhy dřevin (modřín), bezlesí udržovat pastvou nebo kosením. LBC 23 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí a udržovat ho pastvou nebo kosením, obnovu lesních částí doplňovat listnatými dřevinami, odstranit nepůvodní druhy dřevin (modřín). LBC 24 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat louky, udržovat udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. LBC 25 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat louky, udržovat udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, zalesněnou část doplňovat listnatými dřevinami. LBC 26 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, neodvodňovat. LBC 27 Tento prvek je vymezen na ploše botanické zahrady. Ta je doplňovaná exotickými dřevinami, jsou zde provozovány společenské akce s velkou koncentrací lidí. Navrhujeme, vzhledem k hustotě biocenter, tento prvek vyjmout. LBC 30 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky využívat extenzivně, zachovat bezlesí extenzivním kosením. LBC 31, LBC 32 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením. LBC 33 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Lesní porosty obnovovat místními ekotypy a to převážně listnatých dřevin. Na rybníce uplatňovat extenzivní hospodaření, nevápnit, nekrmit, nehnojit. BK 1, BK 2, BK 3, BK 4, BK 5 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí, v lesních tratích zvýšit zastoupení listnatých dřevin — buk, javor, popř. introdukovat jedli. LBK 1 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Udržovat bezlesí extenzivní pastvou nebo kosením. LBK 3 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Udržovat řídké zakmenění porostu. LBK 4 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí a udržovat ho extenzivní pastvou nebo kosením, lesní část ponechat samovolnému vývoji. LBK 5, LBK 6 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat vegetaci extenzivním kosením, zachovat listnaté stromy. LBK 9 Požadujeme dopinit Návrh řešení na znění: Obnovu provádět zejména výsadbou listnatých dřevin — buk, javor, lípa. Využít místní ekotypy. LBK 12, LBK 14, LBK 15 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Louky využívat pouze extenzivně pastvou nebo kosením, udržovat bezlesí. LBK 16 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí a udržovat ho pastvou nebo kosením, obnovu lesních částí doplňovat listnatými dřevinami, odstranit nepůvodní druhy dřevin (modřín). LBK 17 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. LBK 18 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí a udržovat ho extenzivní pastvou nebo kosením, lesní část udržovat v nízkém zakmenění. LBK 19 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat louky, udržovat extenzivní pastvou nebo kosením, výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. LBK 20 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Ponechat samovolnému vývoji. LBK 21 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením, výskyt zvláště chráněných rostlin, udržovat rozvolněné zakmenění porostů, extenzívní hospodaření na vodním díle, nevápnit, nekrmit, nehnojit. LBK 22 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat rozvolněný porost a stávající podíl nelesní ploch, udržovat tůně na podporu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. LBK 27 Požadujeme doplnit Návrh řešení na znění: Při obnově lesa využít místní typy dřevin, podél toku olše, zvýšit podíl listnáčů. Na rybníce uplatňovat extenzivní hospodaření, nevápnit, nekrmit, nehnojit. LBK 29 Požadujeme doplnit Návrh řešení na znění: Zvýšit podíl listnatých stromů, převážně buku. Zachovat nelesní enklávy extenzivním kosením. LBK 32 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením. LBK 33 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením, na rybníce uplatňovat extenzivní hospodaření, nevápnit, nekrmit, nehnojit. LBK 38 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením, lesní část ponechat samovolnému vývoji. LBK 39 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Ponechat samovolnému vývoji, likvidovat nepůvodní druhy rostlin. LBK 40 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat bezlesí extenzivním kosením, likvidovat nepůvodní druhy rostlin. LBK 41 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Zachovat nelesní enklávy extenzivním kosením, likvidovat nepůvodní druhy rostlin, lesní část ponechat bez zásahu, udržovat rozvolněný porost. LBK 42 Požadujeme změnit Návrh řešení na znění: Ponechat samovolnému vývoji, likvidovat nepůvodní druhy rostlin. 6) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu V nezastaveném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení, a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, těžbu nerostů, pro ochranu přírody a krajiny, pro veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledku, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, například cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra. Uvedené stavby, zařízení a jiná opatření včetně staveb, které s nimi bezprostředně souvisejí včetně oplocení, lze v nezastaveném území umisťovat v případech, pokud je územně plánovací dokumentace výslovně nevylučuje. Tak zní § 18 odst. 5 stavebního zákona v platném znění — Cíle územního plánování. Požadujeme, aby územní plán vyloučil na území PP Homolka, cenných biotopů a prvků ÚSES s výskyty zvláště chráněných druhů stavby a zařízení a jiná opatření pro zemědělství, lesnictví, těžbu nerostů, pro veřejnou a dopravní infrastrukturu, technická opatření a stavby pro zlepšení podmínek pro účely cestovního ruchu (cyklistické stezky, hygienická zařízení, ekologická a informační centra). 6.1.) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití Požadujeme doplnění o regulaci struktury a charakteru zástavby u všech jednotlivých druhů ploch s rozdílným způsobem využití. Tyto regulace odlišit od jednotlivých sídelních útvarů. o Struktura zástavby — uliční čára, orientace staveb, dle historické parcelace v případě dostavby v prolukách, v rozvojových plochách dle orientace stávajících objektů a dle vrstevnic. o Charakter zástavby — při stanovení typů zastřešení a sklonu střech vycházet z převažujících parametrů stávající zástavby. Odůvodnění: Stávající zástavba ve městě a okolních obcích má společné rysy ve struktuře a charakteru a je v zásadě zachovalá. Město je památkově chráněna a stavby v rozvojových plochách by tuto historickou zástavbu nemělo degradovat. V obcích jsou zachovány historické objekty, to jsou prvky, které vzhled obce harmonizují, což je v souladu s požadavky § 12 zákona. Plochy bydlení vesnického (BV) Požadujeme v Prostorovém uspořádání rozlišit výškovou hladinu zástavby podle jednotlivých lokalit a sjednotit jí se zástavbou v nejbližším okolí. Plochy zemědělské a lesnické výroby (VZ) Požadujeme určit podmínky prostorového uspořádání. Odůvodnění: Prostorové uspořádání , struktura a charakter zástavby jsou hlavními prvky ovlivňující vliv sídla na krajinný ráz. Plochy rekreace individuální (RI) Plochy nejsou vyznačeny v grafické části Návrhu ÚP. Pokud budou doplněny: Požadujeme vyjmout případně i mimo zastavěné území jednotlivě nebo v malých skupinách s minimálním zázemím a s relativně nízkým standardem. Podmínky prostorového uspořádání upravit podle lokality a sjednotit jí se zástavbou v nejbližším okolí. Odůvodnění: Volná krajina je chráněna zákony O ochraně přírody a krajiny a Stavením zákonem a je to jeden z cílů územního plánování stanovený v §18 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. | Textová i grafická část bude upravena. Textová část bude upravena. Bude zohledněno v koordinačním výkresu, v detailu 1 : 5000, text bude opraven. Bude prověřeno a opraveno. Bude prověřeno a opraveno. Pořizovaný územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu. Tyto jsou nad podrobnost zpracované ÚPD a nejsou v souladu se zadáním. K.ú. Bečov nad Teplou se nachází v celém rozsahu v Krajinné památkové zóně, Celé správní území města Bečov nad Teplou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský Les. požadované regulativy tak může uplatňovat správní orgán v rámci povolování staveb, který je k uplatňování požadavků takovéto regulace zmocněn zákonem. Údaje o struktuře a charakteru zástavby jednotlivých sídel budou uvedeny v kapitole „Urbanistická koncepce“. Bude prověřeno, popřípadě upraveno. V případě, že stavby nejsou zkolaudované, nelze úpravu provést. Plocha Z5 bude upravena – ze zastavitelných ploch bude vyjmuta horní terasa. Plocha Z7 bude z návrhu vyřazena, dále bude tato lokalita funkčně řešena jako nezastavitelná, přírodní. Požadavku nelze vyhovět. Tato plocha je převzatá z vydané a současně platné změny č. 3.2./2016 ÚPM Bečov nad Teplou a byla schválena v době svého projednání DO. Již při jejím schvalování, přihlížel DO na skutečnost, že bude vyhlášena KPZ Bečovsko. Bude prověřeno a opraveno. Město Bečov nad Teplou nesouhlasí s vynětím rozvojové plochy Z20. Je nutné zajistit rozvoj v území. Tato plocha je navržena pro její dispoziční vhodnost a přístupnost, bez nutnosti nákladné infrastruktury. Plocha bude řádně odůvodněna. Zadržování vody v krajině je prioritní celospolečenský zájem a tyto plochy jsou k tomuto účelu vhodné, proto město Bečov trvá na jejich ponechání v návrhu. Plochy budou řádně odůvodněny. Požadavek na úpravu a zpřesnění textové části Koncepce místního systému ekologické stability bude zohledněn. Bude prověřeno a popřípadě opraveno. (Záměrem vlastníka je obnovit rybník.) LBC 18 bude upraveno LBC 27 bude vyjmuto z koncepce místního ÚSES. Tento požadavek nelze použít univerzálně pro všechny prvky ÚSES. Požadavek bude prověřen, popřípadě bude návrh opraven. Pořizovaný územní plán neobsahuje prvky regulačního plánu. Tyto jsou nad podrobnost zpracované ÚPD a nejsou v souladu se zadáním. K.ú. Bečov nad Teplou se nachází v celém rozsahu v Krajinné památkové zóně, Celé správní území města Bečov nad Teplou se nachází v Chráněné krajinné oblasti Slavkovský Les. Požadované regulativy tak může uplatňovat správní orgán v rámci povolování staveb, který je k uplatňování požadavků takovéto regulace zmocněn zákonem. Struktura a charakter zástavby jednotlivých sídel bude uvedena v kapitole „Urbanistická koncepce“ Bude prověřeno, popřípadě upraveno v textové části Bude prověřeno, popřípadě upraveno. Jako plocha RI je řešena st.p.č. 568 v k.ú. Bečov nad Teplou. Jedná se o stávající rekreační objekt. Tato plocha je nutná v územním plánu ošetřit regulací. St.p.č. 568 je mimo zástavbu, nelze jí tak sjednotit dle požadavku. |
| 16. | Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje Zn.: KK/1912/RR/20 Doručeno: 16. 11. 2021 |  | Stanovisko nadřízeného správního orgánu územního plánování dle 50 odst. 7 stavebního zákona - návrh Územního plánu Bečov nad Teplou Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále také „krajský úřad"), obdržel dne 15. 10. 2020 žádost o vydání stanoviska k návrhu Územního plánu Bečov nad Teplou (dále jen „ÚP"). Žádost zaslal Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavební úřad (dále jen „pořizovatel"), který pořizuje ÚP v souladu s § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). K žádosti byl přiložen návrh ÚP z prosince 2019 v elektronické podobě. Vyhodnocení společného jednání je součástí textové části odůvodnění předaného návrhu ÚP. Záměr na pořízení ÚP byl schválen Zastupitelstvem města Bečov nad Teplou dne 3. 5. 2011. Zadání ÚP bylo Zastupitelstvem města Bečov nad Teplou schváleno dne 16. 9. 2014. Návrh ÚP zpracoval Ing. arch. Ivan Štros, autorizovaný architekt, v říjnu 2014. Společné jednání o návrhu ÚP se konalo dne 17. 3. 2015. Ke stanovisku dle § 50 odst. 7 stavebního zákona byl předložen již upravený návrh ÚP z prosince 2019. Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor regionálního rozvoje, jako nadřízený správní orgán územního plánování příslušný dle § 178 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 7 odst. 1 písm. g) stavebního zákona a v souladu s § 50 odst. 7 stavebního zákona vydává k návrhu ÚP stanovisko: Návrh ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy koliduje s Územním plánem Chodov, s Územním plánem Nová Ves, ve znění Změny č. I, a s Územním plánem Krásno. Návrh ÚP je v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, tj. se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. I. Odůvodnění: 1/ Posouzení návrhu ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy: Město Bečov nad Teplou sousedí s následujícími městy a obcemi s jejich územně plánovací dokumentací: - Horní Slavkov — platný Územní plán Horní Slavkov, ve znění Změny č. 1 a 2, - Teplička — platný Územní plán Teplička a jeho rozpracovaná Změna č. 1 ve fázi schváleného zadání v rámci zprávy o uplatňování, - Stanovice — platný Územní plán Stanovice, ve znění Změny č. 1 a 2, - Útvina — platný Územní plán Útvina, ve znění Změny č. 1, a jeho rozpracovaná Změna č. 2 ve fázi návrhu po veřejném projednání, - Chodov — platný Územní plán Chodov, - Otročín — platný Územní plán Otročín, - Krásno — platný Územní plán Krásno. Z posouzení souladu návrhu ÚP z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy vyplývá, že: I. návrh ÚP koliduje s Územním plánem Chodov v části: o vymezeného regionálního biokoridoru 1021 na území obce Chodov, o vymezeného neoznačeného lokálního biokoridoru na území města Bečov nad Teplou, II. návrh ÚP koliduje s Územním plánem Nová Ves, ve znění Změny č. 1, v části vymezeného koridoru technické infrastruktury pro záměr V05 ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, na území obce Nová Ves a na území města Bečov nad Teplou, III. návrh ÚP koliduje s Územním plánem Krásno v části: o vymezeného koridoru technické infrastruktury pro záměr V05 ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, na území města Bečov nad Teplou, o vymezeného neoznačeného lokálního biokoridoru na území města Bečov nad Teplou západně od sídla Krásný Jez. 2/ Posouzení souladu návrhu ÚP s Politikou územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizaci č. 1.2,3 a 5 (dále jen „PÚR ČR"): Z PÚR ČR pro správní území města Bečov nad Teplou vyplývá: - stanovení republikových priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území, - vymezení koridoru technické infrastruktury E2 pro dvojité vedení 400 kV Vernéřov — Vítkov. Návrh ÚP není v rozporu s PÚR ČR. 3/ Posouzení souladu návrhu ÚP se Zásadami územního rozvoje Karlovarského kraje, ve znění Aktualizace č. 1 (dále jen „ZÚR KK"): Ze ZÚR KK pro správní území města Bečov nad Teplou vyplývá: - stanovení priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, - vymezení specifické oblasti nadmístního významu SOB-Nl Slavkovský les, - vymezení koridoru technické infrastruktury republikového významu pro zásobování elektrickou energií E04 — vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (UK) TR Vítkov, - vymezení koridoru technické infrastruktury nadmístního významu pro zásobování pitnou vodou V05 — vodovod Krásné Údolí — Chodov Bečov nad Teplou / Bečov nad Teplou — Nová Ves, - vymezení nadregionálního biokoridoru NK46(MB) Svatošské skály — Kladská (mezofilní bučinná), - vymezení regionálního biocentra RC 1137 Krásný Jez, - vymezení regionálního biokoridoru RK1019 Kaňon Teplé — K46 a RK1021 Chloumek — K46, - vymezení přírodních, kulturních a civilizačních hodnot nadmístního významu, např. CHKO Slavkovský les, krajinná památková zóna Bečovsko, národní kulturní památka hrad Bečov nad Teplou a Ostatková skříň sv. Maura, - vymezení oblasti vlastních krajin Slavkovského lesa a Doupovských hor (C) s vlastní krajinou Slavkovský les (C.2), - vymezení veřejně prospěšných staveb: o E04 — vedení 400 kV, propojení TR Vernéřov (ÚK) — TR Vítkov, o VO5 — vodovod Krásné Údolí — Chodov — Bečov nad Teplou / Bečov nad Teplou — Nová Ves, - požadavek vytvářet územní podmínky, včetně vymezování ploch pro zajištění povodňové ochrany na území města Bečov nad Teplou. Z posouzení souladu návrhu ÚP se ZÚR KK vyplývá, že: I. návrh ÚP je v rozporu se ZÚR KK v části vymezeného koridoru technické infrastruktury nadmístního významu pro zásobování pitnou vodou V05 v úseku Bečov nad Teplou — Nová Ves; zároveň je návrh ÚP v rozporu se ZÚR KK v části vymezené veřejně prospěšné stavby V05 v úseku Bečov nad Teplou — Nová Ves, II. návrh ÚP je v rozporu se ZÚR KK v části vymezeného nadregionálního biokoridoru NK46(MB) Svatošské skály — Kladská (mezofilní bučinná), III. návrh ÚP je v rozporu se ZÚR KK v části nevymezených regionálních biokoridorů RK1019 Kaňon Teplé — K46 a RK1021 Chloumek — K46: - dle textové části návrhu ÚP je biokoridor RK1019 v návrhu ÚP vymezen „ v území se rozpadá na pět částí — reg. BK I až reg. BK 5" a biokoridor RK1021 je v návrhu ÚP vymezen „v území se rozpadá na tři části — reg. BK 6 až reg. BK 8", ale v grafické části návrhu ÚP nelze jejich vymezení dohledat (už z důvodů chybějícího označení všech prvků ÚSES a dle legendy graficky nerozlišené úrovně jednotlivých prvků ÚSES). Vzhledem k tomu, že stanovisko obsahuje upozornění na nedostatky z hlediska zajištění koordinace využívání území s ohledem na širší územní vztahy a souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, lze dle § 50 odst. 8 stavebního zákona zahájit řízení o ÚP až na základě potvrzení krajského úřadu o odstranění nedostatků. Připomínky uplatněné na základě § 171 stavebního zákona — ustanovení o státním dozoru ve věcech územního plánování: 1/ Textovou část návrhu ÚP a textovou část odůvodnění návrhu ÚP požadujeme zrevidovat a upravit do souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. Požadujeme doplnit chybějící obsah návrhu ÚP: - postupu při pořízení ÚP vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, - výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení. 2/ Do hlavního výkresu grafické části návrhu ÚP požadujeme doplnit všechna označení prvků ÚSES. Bez jejich označení v grafické Části návrhu ÚP nelze provést identifikaci s textovou částí návrhu ÚP. 3/ V severní části správního území města Bečov nad Teplou na hranici s městem Horní Slavkov je vymezen navržený lokální biokoridor, který není spojen s biocentrem ani s jiným biokoridorem. Upozorňujeme, že systém ekologické stability se spojitá sít' jeho prvků a nelze akceptovat jeho neukončené části. Požadujeme tento nedostatek odstranit. 4/ Požadujeme, aby nadregionální biokoridor NK46(MB) ze ZÚR KK byl v grafické části návrhu ÚP vymezen koridorem dle stavebního zákona, nikoli pouze jen jeho osou. Zároveň upozorňujeme, aby při jeho vymezení byla dodržena návaznost na ostatní prvky ÚSES v sousedních obcích. 5/ Požadujeme, aby koridory technické infrastruktury vyplývající ze ZÚR KK (E04 a V05) byly zakresleny i v hlavním výkresu formou průhledného koridoru. Zároveň požadujeme, aby pro tyto vymezené koridory technické infrastruktury byly v textové části návrhu ÚP stanoveny: - podmínky využití koridorů, - priority regulace vázané na průhledně vymezené koridory technické infrastruktury před regulací stanovenou pro překryté plochy s rozdílným způsobem využití, případně stanovit časovou souslednost uplatnění těchto regulací. Použitím průhledného koridoru nesmí být zpochybněna územní ochrana záměrů technické infrastruktury. V částech ploch překrytých koridorem se do doby naplnění účelu koridoru regulace stanovená pro plochy s rozdílným způsobeni využití neuplatní, a to v rozsahu, v jakém by jejím uplatněním došlo k podstatnému ztížení nebo vyloučení realizace účelu, pro který je průhledný koridor vymezen. 6/ Do textové části odůvodnění návrhu ÚP požadujeme doplnit vyhodnocení souladu návrhu ÚP se ZÚR KK v části: - zohlednění priorit územního plánování kraje pro zajištění udržitelného rozvoje území, - posouzení souladu návrhu ÚP s požadavky na využití území, kritérii a podmínkami pro rozhodování o možných variantách změn v území a respektování úkolů pro územní plánování stanovených ve vymezené specifické oblasti nadmístního významu SOB-N1, - respektování zásad a úkolů pro upřesnění územních podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot území Karlovarského kraje. 7/ V textové části odůvodnění návrhu ÚP v části posouzení souladu návrhu ÚP se ZÚR KK požadujeme opravit informace týkající se vymezení veřejně prospěšných opatření ze ZÚR KK, které návrh ÚP má respektovat. ZÚR KK žádná veřejně prospěšná opatření nevymezují. Veřejné prospěšná opatření týkající se prvků ÚSES byla Aktualizací č. 1 ze ZÚR KK vypuštěna. 8/ V grafické části návrhu ÚP požadujeme graficky rozlišit úrovně jednotlivých prvků ÚSES (nadregionální, regionální a lokální). 9/ Celkově požadujeme zvýšit kartografickou úroveň zpracování grafické části návrhu ÚP a grafické části odůvodnění návrhu ÚP a provést revizi souladu grafického vyjádření jevů vyskytujících se v mapovém poli a v legendě. 10/ ÚP bude dle § 20a odst, 1 stavebního zákona vyhotoven rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. Dle § 165 odst. 1 stavebního zákona se územní plán poskytuje krajskému úřadu rovněž v elektronické verzi ve strojově čitelném formátu včetně prostorových dat ve vektorové formě. V souvislosti s tím odkazujeme na metodickou informaci krajského úřadu „Elektronická verze ve strojově čitelném formátu a předávání územně plánovaci dokumentace, její změny, úplného znění a územní studie Krajskému úřadu Karlovarského kraje", která upravuje rozsah, formu a způsob předání dokumentace krajskému úřadu. Metodickou informaci naleznete na webové stránce Karlovarského kraje pod odkazem: http://vs,ww.kr-karlovarskv.czkezioniuzeni _pian/Documents/2006 01_Doporuceni_pro_pmdavani_SCF na KUKK.pdf nebo cesta na tutéž stránku: www.kr-karlovarsky.cz —> Rozvoj regionu a územní plánování —+ Územní plánování --> Metodické informace, porady a semináře. S pozdravem Ing. arch. Jana Kaválková vedoucí odboru regionálního rozvoje | Návrh ÚP bude upraven dle požadavků nadřízeného orgánu Návrh ÚP bude upraven dle požadavků nadřízeného orgánu Po úpravě vytknutých nedostatků v návrhu ÚP bude požádáno o potvrzení o odstranění nedostatků Textová část Odůvodnění bude uvedena do souladu s přílohou č. 7 vyhl. č. 500/2006 Sb. Hlavní výkres bude doplněn o označení prvků ÚSES Bude prověřeno a případně opraveno spojení lokálního biokoridoru s biocentrem Nadregionální biokoridor bude vymezen koridorem a bude zajištěna jeho návaznost v sousedních obcích Koridory technické infrastruktury vyplývající ze ZÚR budou zakresleny průhledným koridorem; v textové části budou stanoveny podmínky využití koridorů Bude doplněno VPO budou vymazána Požadavek bude respektován |

|  | Požadavky neuplatnily: |
| --- | --- |
| 1. | Sousední obce: Pila, Stanovice, Březová, Statutární město Karlovy Vary |
| 2. | Dotčené orgány: Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje Krajská veterinární správa pro Karlovarský Kraj, Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky Ministerstvo vnitra ČR, Odbor správy majetku Obvodní báňský úřad pro území Karlovarského kraje Státní energetická inspekce, Územní inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj Státní úřad pro jadernou bezpečnost |

K vyhodnocení společného jednání proběhlo několik schůzek s představiteli města a zhotovitele ÚPD. Konečná podoba vyhodnocení byla zpracována v 06/2021.

7) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, informace, zda a jak bylo respektováno stanovisko k vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí není součástí územního plánu neboť:

a)	Zadání obsahovalo požadavek na jeho zpracování i když samotné řešení územního plánu a návrh rozvojových ploch se lokality EVL NATURA 2000 nedotýká. Proto byla zpracována Screeningová studie, na základě jejíž výsledků bylo původní stanovisko změněno.

b)	Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal k návrhu zadání územního plánu Bečov nad Teplou stanovisko č.j. 283/Sú/14 ze dne 8.1.2014, v němž  z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  nepožadoval vyhodnocení vlivů územního plánu Bečov nad Teplou  na životní prostředí  opírajíce se o stanovisko Správy Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les a Krajského střediska Karlovy Vary Agentury ochrany přírody a krajiny ČR č.j.SR/10350/SL/2013-2 ze dne 1.12.2013 z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, § 45i odst. 1 dospěl k závěru, že nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani na ptačí oblasti.

8)Stanovisko Krajského úřadu podle § 50, odst.5 (pokud bylo vydáno)

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydal k návrhu zadání územního plánu Bečov nad Teplou stanovisko č.j. 283/Sú/14 ze dne 8.1.2014, v němž  z hlediska posuzování vlivů koncepce na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,  nepožadoval vyhodnocení vlivů územního plánu Bečov nad Teplou  na životní prostředí

9)Sdělení, jak bylo stanovisko podle §50, odst.5 zohledněno s uvedením závažných důvodů, pokud některé požadavky nebo podmínky zohledněny nebyly

Krajský úřad, odbor životního prostředí nepožadoval zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí. Stanovisko dle § 50 odst. 5 tudíž nebylo vydáno

10) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území

10.1.Komplexní zdůvodnění přijatého řešení

Základem návrhu členění území na funkční plochy je zachování původního funkčního, ale hlavně urbanistického uspořádání a jeho další rozvoj v souladu s možnostmi území.

Zastavitelné plochy jsou navrženy  ve vazbě na zastavěné území v prolukách stávající zástavby nebo v přímé návaznosti na urbanistickou kostru, případně historickou urbanistickou kostru sídla a vycházejí z řešení ÚPO, které dále rozvíjejí.

V některých oblastech v souladu se stávajícími požadavky na ochranu ZPF jsou rozvojové záměry z ÚPO redukovány.

Nosnou funkční náplní řešeného území je bydlení individuální  v Bečově, bydlení venkovské ve Vodné a v Krásném Jezu, průmyslová výroba v Bečově a dále pak rekreace a cestovní ruch především v Bečově..

Urbanistická struktura Bečova je zachována v historické podobě městské zástavby

Návrh zastavitelných ploch a rozvojových funkčních ploch vychází z původního ÚPO Bečov nad Teplou. Nové rozvojové plochy dále rozvíjejí původní urbanistickou strukturu a přímo navazují na zastavěné území. Vzhledem ke stávajícímu demografickému vývoji a potřebám jsou některé rozvojové plochy z ÚPO korigovány, jedná se především o plochy náročné na podmiňující investice do veřejné infrastruktury.

Bečov

Návrh je zaměřen na nalezení přiměřeného rozsahu rozvojových ploch pro bydlení BI, vzhledem ke složitému terénu je to však dosti obtížné a proto jsou navržené lokality relativně složité jak z hlediska dopravního napojení, tak z hlediska vedení technické infrastruktury. Filozofie návrhu vychází z toho, že je vhodné především doplnit zástavbu v prolukách historického města a pak v omezené míře stavět na nových rozvojových plochách. Využitím těchto ploch však bude více méně stavební rozvoj města v jeho přirozených hranicích ukončen.

Další rozvoj ploch pro bydlení je pak směrován do lokalit Vodná a Krásný Jez, kde jsou k výstavbě lepší terénní podmínky než v samotném Bečově.

Dále je navrženo několik záchytných parkovišť, jejich kapacita pak vychází z potřeb plynoucích z plánovaného několikanásobného zvýšení návštěvnosti hradu a zámku. Parkoviště jsou provázána pěší stezkou s vyústěním do historické části města a s vazbou na rozšiřovanou botanickou zahradu. V rámci zkvalitnění architektonického výrazu podhradí a nástupního prostoru k historickým památkám je navržena asanace objektů řadových garáží a místo nich je navrženo veřejné prostranství s parkovou zelení. Tím bude do stěžejního prostoru historického jádra vtaženo i nábřeží řeky Teplé a fenomén řeky tak může přispět k obohacení této historické části města s pohledovou dominantou zámku a hradu.

Vodná

Nové plochy bydlení BV jsou směrovány do proluk podél páteřní komunikace v jižní části území a na rozšíření zástavby v severní části Vodné tak, aby došlo ke zkompaktnění urbanistické struktury a ekonomickému využití veřejné infrastruktury, většina ploch je navržena v přímé vazbě na stávající komunikaci. Část původních ploch, kde se vytvářela zástavba v druhém plánu v jižní části lokality v původním ÚPO byla redukována.

Krásný Jez

Nové plochy bydlení BV jsou směrovány jednak jako dostavba rozsáhlé proluky mezi jádrem lokality a její odloučenou částí na severním okraji, kde je využita stávající komunikační kostra a dále pak je větší rozvojová plocha orientována do prostoru pod vodojemem ve vazbě na stávající zástavbu a komunikační systém.

## Koncepce dopravy

Silniční síť

Z pohledu širších dopravních vztahů je nosnou dopravní komunikací st.silnice I.tř. I/20 z Karlových Varů do Toužimi a Plzně. Z této komunikace pak odbočuje kr.komunikace II.tř.II/230 do Mariánských Lázní a dále v území vede místní komunikace II/208 z Vodné na Hlinky a z Bečova na Krásno.

Průjezdní trasa silnice I/20 městem nemá odpovídající šířkové parametry, vzhledem ke konfiguraci zástavby není však její rozšíření možné a vzhledem k uvažované nové kapacitní komunikaci z R6 do Plzně, která většinu dopravního zatížení přenese, ani nutné.

Vzhledem k obtížným terénním podmínkám v historické části Bečova jsou některé přístupové komunikace do centra řešeny jako jednosměrné.

Veřejná doprava

Území je obsluhováno veřejnou autobusovou dopravou linkami K.Vary – Bečov (Toužim, Plzeň) – 18 spojů v obou směrech.

Územím prochází regionální železniční trať Karlovy Vary – Mariánské Lázně s odbočkou na Toužim, otázka je nad dalším provozováním tratě z Bečova přes Horní Slavkov do Lokte, zatím se počítá s jejím provozováním i v budoucnu.

Železniční zastávka je v Bečově a je provozováno 14 spojů v obou směrech.

Nejbližší letiště je v Karlových Varech.

#### V návrhu se se změnou koncepce nepočítá.

Pěší, cyklodoprava

Pro pěší dopravu jsou v řešeném omezené podmínky, pěší plochy jsou řešeny především  v prostoru historického centra Bečova, ve Vodné ani Krásném Jezu pěší komunikace nejsou.

Počítá se se zřízením pěší trasy od záchytných parkovišť k lávce do Botanické zahrady a k lávce pod hrad, dále se zřízením chodníku podél st.silnice I/20 v centrální části města a pěší stezky z parkoviště k parku pod hradem.

Dále se počítá se zřízením vyhlídkové pěší Bečovské panoramatické stezky vedoucí po okolních návrších s výhledy na dominantu Bečova – hrad se zámkem, na kterou jsou navrženy nástupové a výstupové stezky s možností úpravy rozsahu okruhu. Stezka bude doplněna odpočivnými místy, lávkami a vyhlídkami.

Řešeným územím vede cyklotrasa  č.362 a 2026.

V návrhu je pak cyklotrasa  2139. Je navržena  trasa cyklostezky Teplá, která povede podél řeky Teplá řešeným územím.

Parkování a odstavování vozidel

Parkování a odstavování vozidel se převážně odehrává na soukromých pozemcích, případně na zpevněných veřejných plochách, v rámci návrhu zástavby RD se počítá s parkováním vozidel na pozemcích RD.

Vzhledem k plánovanému podstatnému (násobnému) zvýšení návštěvnosti hradu a zámku jsou v návrhu navržena odstavná parkoviště jednak pod hradem u řeky Teplé, pod nádražím a dále pak u komunikace I/20. Pro parkoviště jsou využity všechny vhodné pozemky, plocha u výjezdu na Toužim je navržena jako odstavné parkoviště, které se bude využívat pouze při konání hromadných akcí tak, aby byl vliv na sousedící obytnou zástavbu co možná nejmenší.

Garážování

V oblasti garážování se v řešeném území nacházejí jednak kolonie řadových garáží, což je důsledek výstavby bytových domů a dále garáže vestavěné nebo přistavěné k jednotlivým objektům rodinných domů. S výstavbou dalších izolovaných nebo skupinových garáží se nepočítá.

#### V návrhu se počítá s asanací kolonie řadových garáží pod hradem a s úpravou plochy pro veřejné prostranství s parkovou zelení tak, aby dotvářelo společenskou hodnotu jednoho z hlavních nástupních míst k hradu a zámku od záchytných parkovišť a zároveň do tohoto historického prostředí zapojilo i fenomén břehu – nábřeží řeky Teplé. Pro zlepšení kvcality nástupního prostoru k historické části města je toto opatření velmi důležité.

Vodní plochy

V řešeném území se nachází množství vodních ploch z nichž největší je Černý rybník, je navržena obnova původní vodní plochy na p.p.č. 704 k.ú.Bečov n.Teplou, dále obnova vodních ploch ve Vodné na p.p.č.58/1  a nová vodní plocha na p.p.č.250/4 a 250/1 k.ú.Vodná u Bečova nad Teplou.

Zásobování vodou

Bečov je zásobován jednak z vodojemu Na Zelené, ale především z vrtů u Tříslovského potoka a z vodojemu u campingu. Výhledově se počítá s propojením na Krásné Údolí a s napojením na vodovodní systém Žlutic - vodovod Krásné Údolí - Chodov - Bečov nad Teplou - Nová Ves.

V k.ú.Krásný Jez se nachází čerpací stanice a úpravna surové vody z řeky Teplé pro Horní Slavkov, z úpravny je voda čerpána do vodojemu na severním okraji lokality Krásný Jez a dále pak do Horního Slavkova. Samotná lokalita na tento rozvod napojena není.

V návrhu se počítá se zrušením úpravny vody a napojením tohoto systému na vodovodní systém Karlových Varů vodovodním přivaděčem z Tepličky, ze stávajícího vodojemu pak bude napojena i lokalita Krásný Jez.

Vodná je zásobena pitnou vodou z individuálních studní, v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací se vzhledem k velikosti lokality se zřízením vodovodu nepočítá.

Odvodnění a kanalizace

Z hlediska odkanalizování je v Bečově realizován kanalizační systém s centrální  ČOV, která má kapacitu 1 000 EO a 236,0 m3/d.

V současné době je dle provozovatele připojeno cca 850 obyvatel a denní přítok na čistírnu je       136,0 m3/d. Dle jiných údajů 960 obyvatel.

Výše uvedená hydraulická kapacita je dána skutečností , že v některých částech Bečova byla v předešlých letech a v některých stále ještě je, jednotná kanalizace. To znamená, že do kapacity jsou částečně počítány i vody dešťové.

Při kapacitě rozvojových ploch 35 RD to znamená navýšení o cca 35x2,5 = 87 obyvatel.

V celkovém objemu to bude znamenat 850 + 87 = 935 obyvatel. Dle údajů jiných pak 1030. Teoretické překročení kapacity čistírny o 3 % z hlediska EO je při nižší hydraulickém zatížení zanedbatelné.

Z hlediska přítoku odpadních vod a při oddílné kanalizaci bude nárůst oproti současnému stavu o cca: 87x 120 = 10,4 m3/den, což je nárůst minimální a v mezích hydraulické kapacity čistírny.

Závěrem lze tedy konstatovat, že stávající čistírna vyhoví předpokládanému rozvoji o 35 RD. Podmínkou provozovatele je v rozvojových plochách realizovat oddílnou kanalizaci.

V rámci návrhu ÚP se počítá s rozšířením stávající kanalizační sítě do rozvojových lokalit.

Lokality Vodná a Krásný Jez kanalizaci ani ČOV nemají.

Vzhledem k tomu, že se obě lokality nacházejí v CHOPAV Chebská pánev (Slavkovský les) a s přihlédnutím na velikost těchto lokalit není podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Karlovarského kraje investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod Bečov nad Teplou a Horní Slavkov.

Zásobování elektrickou energií

Území města Bečov je zásobováno elektrickou energií z 22 kV venkovního vedení Toužim – Horní Slavkov. Vlastní distribuce je realizována prostřednictvím 16  transformačních stanic . Jedná se o následující transformační stanice –

Na katastrálním území Bečov :  TS Zámek , TS Kovárna , TS Úzká , TS Nádražní dílny (cizí), TS Elektro (cizí) , TS Lesy , TS U školy , TS Komtesa , TS U Kubela , TS Kemp , TS Blex , TS Šroubárna , TS Rybáři (mimo provoz).

Na katastrálním území Krásný Jez: TS Obec , TS Úpravna (cizí) , TS Čerpačka (cizí)

Na katastrálním území Vodná: TS Lesy

Stávající elektrorozvody pokrývají potřeby území.

Z hlediska širších vazeb se počítá v řešeném území s vedením VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - TR Vernéřov.

Zásobování plynem

Řešené území je zásobováno plynem přípojkou  z vysokotlakého plynovodu DN 500 Sviňomazy –  PK Vřesová realizovanou z prostoru Nové Vsi  a ukončené  v regulační stanici VTP / STP situované v západní části Bečova. Zásobování odběratelů je realizováno prostřednictvím středotlaké plynovodní sítě , která plně pokrývá potřeby zemního plynu v území .

V návrhu se počítá s doplněním STL sítě v rozvojových lokalitách v Bečově.

V lokalitách Vodná a Krásný Jez se vzhledem k malé kapacitě odběru se zavedením plynu nepočítá.

Spoje

Řešeným územím prochází spojový kabel a 2 RR paprsky.

Kapacita spojových sítí je vzhledem ke stávajícímu trendu dostačující.

V případě potřeb výstavby vertikálních zařízení pro šíření radiových a telekomunikačních signálů v řešeném území bude pro tato zařízení zpracováno Posouzení vlivu na krajinný ráz, kde bude stanovena akceptovatelná výška zařízení nad terénem.

Koncepce řešení problematiky civilní ochrany obyvatelstva

Pro Bečov  není v současné době k dispozici Plán ukrytí obyvatelstva a Krizový plán.

Město má však zpracován Povodňový plán, kde je řešena problematika evakuace a ubytování obyvatel při povodni.

a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

V řešeném území je stanoveno záplavové území s aktivní zónou ve vazbě na řeku Teplou, speciální ochrana před průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní zpracována není.

b) Zóny havarijního plánování

Nejsou obcí řešeny.

c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

U zástavby rodinného bydlení budou požadavky civilní ochrany řešeny v rámci jednotlivých objektů formou PRÚ-BS (protiradiační úkryty budované svépomocí).

U objektů občanské vybavenosti budou požadavky civilní ochrany řešeny jednotlivě pro každý objekt v rámci konkrétních požadavků v rámci návrhu staveb

V obci se nacházejí objekty, které by umožňovaly ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události. Jedná se o objekt základní školy, objekt radnice, případně zámku.

Signalizace je umístěna na objektu radnice.

d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování

Evakuace obyvatelstva není městem řešena, objekty, které by byly vhodné k těmto účelům se v obci vyskytují. Jedná se o objekt základní školy a objekty penzionů a hotelů, případně zámku.

e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci

Materiál civilní ochrany není v Bečově skladován.

f) Možnosti vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce

V řešeném území se nenachází prostor, který by umožňoval vyvezení a uskladnění nebezpečných látek.

g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události

Není v rámci obce řešeno.

h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území

V řešeném území se nenachází prostor skladování nebezpečných látek.

i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií.

Zásobování vodou a el.energií bude řešeno spoluprací s VaK a.s. a ČEZ a.s. pomocí mobilních zdrojů.

Odběrná místa vody pro hašení požárů jsou v Bečově , Vodné a Krásném Jezu  řeka Teplá.

10.2. Zdůvodnění návrhu ploch s jiným způsobem využití, než je stanoveno ve vyhlášce o obecných požadavcích na využívání území

V návrhu územního plánu jsou vymezeny a definovány plochy pro zeleň veřejnou ZV, zeleň soukromou a vyhraženou ZS a zeleň veřejnou  ZVb – botanickou zahradu.

Tyto plochy jsou vymezeny proto, aby mohl být v územním plánu zakotven systém veřejné zeleně.  Tyto plochy jsou definovány jako nezastavitelné a zaručují tak ochranu vymezené zeleně před jiným využitím.

Dále je vymezena plocha RX- rekreace speciální,  jedná  se o objekt pobytu ve tmě v přírodně puristickém prostředí sloužící k terapii.

10.3. Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení ve vztahu k rozboru udržitelného

rozvoje území

C.Vyhodnocení vlivu územního plánu na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech

- horninové prostředí a geologie

Z hlediska horninového prostředí se v řešeném území se nenacházejí sesuvná území, ani plochy přípustné pro dobývání ložisek nerostů. V k.ú.Krásný Jez se nacházejí poddolovaná území, územní plán je respektuje.

- vodní režim

Z hlediska ovlivnění vodního prostředí bude mít navrhovaný rozvoj pozitivní vliv, neboť v Bečově bude  dovybudována kanalizační síť a odpadní vody budou čištěny na ČOV.

Lokalita Krásný Jez bude napojena na centrální vodovod.

- hygiena životního prostředí –

Územní plán počítá s dostavbou kanalizační sítě v Bečově a se snížením znečišťování vodních zdrojů a toků.

- ochrana přírody a krajiny

Přírodní prostředí nebude řešením  územního plánu dotčeno, rozvojové plochy jsou řešeny v rámci proluk v zastavěném území nebo na plochách s ním přímo souvisejících.

Nejcennější přírodní biotopy v území  nebudou návrhem nových funkčních ploch ohroženy co do kvality ani kvantity. Rovněž charakter krajiny zůstane i po realizaci navrhovaných záměrů nezměněn.

- zemědělský půdní fond a PUPFL

Územním plánem bude dotčen půdní fond v minimálním rozsahu, zábor činí cca 14,85 ha, z toho je bilancovaný zábor ZPF pouze 7,84 ha. Kvalitativní změny půdního fondu se nepředpokládají.

PUPFL budou řešením územního plánu dotčeny pouze rekonstrukcí botanické zahrady.

- veřejná dopravní a technické infrastruktura

Veřejná dopravní a technická infrastruktura je v územním plánu doplněna v souvislosti s potřebami rozvojových ploch. V dopravní infrastruktuře se jedná pouze o rekonstrukci obslužných komunikací v rámci větších rozvojových lokalit.

V technické infrastruktuře se jedná především o návrh doplnění  kanalizačního systému v rozvojových plochách Bečova a propojením vodovodního zásobovacího systému na vodovodní systém Žlutic.

- sociodemografické podmínky

Vzhledem k rozvojovým možnostem obce se počítá se zvýšením  trvalého počtu obyvatel jak v Bečově, tak ve Vodné a Krásném Jezu.

- rekreace

Rekreace je důležitou funkční složkou v území především ve formě cestovního ruchu, počítá se s násobným zvýšením návštěvnosti hradu a zámku a spolu s tím i s rozvojem funkce ubytování a veřejného stravování.

- hospodářské podmínky

Z hlediska hospodářských podmínek se v území vyskytují zařízení průmyslové výroby, drobné výroby a služeb, podstatnější nárůst hospodářských aktivit je očekáván v tercierní sféře napojené na cestovní ruch.

D.Předpokládané vlivy na výsledky analýzy silných stránek, slabých stránek, příležitostí a hrozeb v území

Analýza možností hospodářského rozvoje území

Silné stránky:

- relativně dostatečné občanské vybavení pro potřeby města

- kvalitní a atraktivní přírodní prostředí

- kvalitní a atraktivní historické i kulturní prostředí (národní kulturní památky

nemovité kulturní památky, městská památková zóna, kulturní akce pro širokou

veřejnost)

- blízkost světoznámých lázní

- znovu obnovovaná botanická zahrada s bohatou historií

- rozsáhlé lesní plochy

- dobré podmínky pro rozvoj bydlení v lokalitě Krásný Jez a Vodná

- dobré podmínky pro rozvoj rekreace a především cestovního ruchu

- dobré podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit

- dopravní dostupnost

Příležitosti:

- rozšíření a zkvalitnění služeb v cestovním ruchu včetně vyřešení dostatečné

kapacity parkovacích míst

- zkvalitnění zpřístupnění národní kulturní památky - hradu a zámku Bečov nad

Teplou, dalších nemovitých kulturních památek a botanické zahrady – zřízení

chodníku, pěší trasy a pěší stezky od záchytných parkovišť

- blízkost světoznámých lázní – možnost rozvoje tzv. měkkého lázeňství

- rozšíření a zkvalitnění služeb a možností pro bydlení a rekreaci (bydlení

zejména v lokalitě Krásný Jez a Vodná)

- prohlášení blízkého okolí Bečova nad Teplou za krajinnou památkovou zónu

- znovuobnovení železniční tratě Krásný Jez – Horní Slavkov – Loket

Slabé stránky:

- velké množství navržených dosud nevyužitých rozvojových ploch pro bydlení ve

stávající platné ÚPD, které zamezuje dalšímu rozvoji města. Například rozvojové

plochy pro bydlení navržené v náročných terénních podmínkách, které

znemožňují jejich realizaci.

- průtah státní silnice I/20 řešeným územím

- malá pracovní příležitost v obci

- nedostatečná nabídka služeb

- málo rozvinutá oblast drobného podnikání

- nevyužité areály rybářství

- chátrající nemovitosti v obci zejména nemovité kulturní památky (areál železnice

a blízký měšťanský dům č.p. 336)

- malá kapacita parkovacích ploch pro historické centru města

Hrozby:

- pokud nová ÚPD převezme stávající rozvojové plochy k bydlení, které nebudou

využity, nebude možný další rozvoj bydlení v řešeném území.

- pokud dojde k plánovanému zvýšení návštěvnosti hradu a zámku, může dojít

k dopravnímu kolapsu, nebude-li vyřešena dopravní obslužnost tohoto území.

- v případě nerozšíření pracovních příležitostí, je možná stagnace přílivu obyvatel.

Stav a vývoj hodnot v řešeném území

-     hospodářsko – výrobní základna – vývoj stagnace až regrese

- občanská vybavenost a služby - vývoj mírně progresivní

- stav parteru obce a komunikační sítě – vývoj mírně progresivní

- vývoj počtu trvalých obyvatel ve vazbě na růst počtu domů – vývoj stagnace až regrese

- funkce rekreace a cestovního ruchu – vývoj mírně progresivní

Zhodnocení rozvojového potenciálu území

Vzhledem k provedené analýze slabých a silných stránek možností hospodářského rozvoje území se jeví  rozvojový potenciál v Bečově hlavně v nárůstu cestovního ruchu v přímé vazbě na hrad se zámkem a aktivitami s nimi spojenými, ve Vodné a Krásném Jezu pak především v bydlení venkovském. V Bečově  je rozvojová kapacita bydlení vázána spíše na obtížněji zastavitelné zbytkové plochy a proluky v historické části města, které však při vyšších pořizovacích nákladech nabízejí vysoce nadprůměrný standard z hlediska atraktivnosti lokality. Výstavba na plochách nenavazujících na zastavěné území byla omezena zrušením některých rozvojových ploch z minulého ÚPM za účelem dostavby především v prolukách historické části města, která povede k jeho zkompaktnění. Využitím navrhovaných rozvojových ploch bude extenzivní stavební vývoj Bečova v jeho přirozených hranicích více méně ukončen a dále bude kladen důraz na rozvoj intenzivní a kvalitativní.

Pro rozvoj venkovského bydlení jsou navrženy rozvojové plochy ve Vodné a v Krásném Jezu v dostatečných kapacitách.

Analýza možností soudržnosti společenství obyvatel v území

Slabé stránky:

- dojíždění do škol vyšších stupňů a za vyšší občanskou vybaveností

- relativně nízký růstový potenciál počtu trvalých obyvatel má vliv i na efektivitu provozování komerčních zařízení občanské vybavenosti

- nízká architektonická úroveň některých nástupních prostorů do historického jádra

Silné stránky:

- perspektivní prostředí pro bydlení z hlediska společenské atraktivity

- zdravé životní prostředí a kvalitní přírodní zázemí

- kvalitní sportovní zařízení

- společenská aktivita vázaná na historické památky města s přesahem ž do krajských center

Příležitosti

- dialog s veřejností, s podnikateli, s občanskou společností

- dotační tituly ve zjednodušené podobě

- rozvoj bydlení, výroby a ubytovacích služeb  cestovního ruchu jako složky rozvoje území a s tím spojený ekonomický růst území

- využití přírodního prostředí pro rozvoj celoroční rekreace a cestovního ruchu, rozvoj cykloturistiky  a s tím spojený ekonomický růst území

- plánovaný násobný nárůst návštěvnosti hradu a zámku by mohl vést k podstatnému zvýšení využití všech kapacit vázaných na cestovní ruch a k jejich nárůstu

- asanací ploch řadových garáží v podhradí při nástupu do historického centra a vytvořením veřejného prostranství s kvalitní zelení a vazbou na atraktivní vodní prvek řeku Teplou by mohlo dojít k zvýšení atraktivita tohoto prostoru

Hrozby

- prosazování asanace řadových garáží může způsobit frustraci některých obyvatel sídla a  rozpadu společenství obyvatel

- administrativní a ekonomické překážky při realizaci zástavby na rozvojových plochách mohou vést k další regresi vývoje počtu trvalých obyvatel

Stav a vývoj hodnot v řešeném území

- ambivalentní vztah bydlení s výrobou  – vývoj mírně progresivní

- kvalita přírodního prostředí – vývoj progresivní

- rozvoj historického kulturního dědictví – vývoj progresivní

D.I. Vliv na eliminaci nebo snížení hrozeb  řešeného území

Hospodářský rozvoj

- pokud nová ÚPD převezme stávající rozvojové plochy k bydlení, které nebudou

využity, nebude možný další rozvoj bydlení v řešeném území.

ÚP.  ÚP omezuje rozsah rozvojových ploch v Bečově eliminací ploch s dnes nereálnou realizační náročností ve prospěch spíše kvalitativního intenzivního rozvoje v Bečově a extenzivnější rozvojové plochy bydlení řeší v Krásném Jezu a Vodné

- pokud dojde k plánovanému zvýšení návštěvnosti hradu a zámku, může dojít

k dopravnímu kolapsu, nebude-li vyřešena dopravní obslužnost tohoto území.

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající možnosti

území

- v případě nerozšíření pracovních příležitostí, je možná stagnace přílivu obyvatel.

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, nosnou funkcí v této oblasti bude terciér vázaný na rozvoj cestovního ruchu

Soudržnost společenství obyvatel v území

- prosazování asanace řadových garáží může způsobit frustraci některých obyvatel sídla a  rozpadu společenství obyvatel

- ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP,  řešení je v ÚP obsaženo

- administrativní a ekonomické překážky při realizaci zástavby na rozvojových plochách mohou vést k další regresi vývoje počtu trvalých obyvatel

- ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP,  řešení je v ÚP obsaženo

D.II. Vliv na posílení slabých stránek řešeného území:

Hospodářský rozvoj

- průtah státní silnice I/20 řešeným územím

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, v ZUR je navržena nová rychlostní komunikace K.Vary –Plzeň vedená mimo řešené území

- malá pracovní příležitost v obci

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a s tím předpokládaného zvýšení počtu pracovních míst v terciéru

- nedostatečná nabídka služeb

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a s tím předpokládaného zvýšení počtu pracovních míst v terciéru

- málo rozvinutá oblast drobného podnikání

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a s tím předpokládaného zvýšení počtu pracovních míst v terciéru

- nevyužité areály rybářství

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, v ÚP jsou areály zachovány pro případnou obnovu původní funkce

- chátrající nemovitosti v obci zejména nemovité kulturní památky (areál železnice

a blízký měšťanský dům č.p. 336)

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, s růstem cestovního ruchu by měla narůstat i celková atraktivita území a s tím i stimul pro rekonstrukci takovýchto staveb

- malá kapacita parkovacích ploch pro historické centru města

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území

Soudržnost společenství obyvatel v území

- dojíždění do škol vyšších stupňů a za vyšší občanskou vybaveností

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, zároveň je to částečná výhoda pro zájemce o život v klidném a kvalitním prostředí

- relativně nízký růstový potenciál počtu trvalých obyvatel má vliv i na efektivitu provozování komerčních zařízení občanské vybavenosti

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, jsou řešeny podmínky pro rozvoj cestovního ruchu a s tím předpokládaného zvýšení kapacit služeb s tím svázaných

- nízká architektonická úroveň některých nástupních prostorů do historického jádra

- ÚP.  ÚP řeší návrhem asanace ploch řadových garáží v podhradí při nástupu do historického centra a vytvořením veřejného prostranství s kvalitní zelení a vazbou na atraktivní vodní prvek řeku Teplou

D.III. Vliv na posílení silných stránek a příležitostí řešeného území:

Hospodářský rozvoj

- relativně dostatečné občanské vybavení pro potřeby města

ÚP.  ÚP řeší návrhem rozvojových ploch především pro botanickou zahradu a železniční muzeum

- kvalitní a atraktivní přírodní prostředí

ÚP.  ÚP řeší návrhem lokálního ÚSES a ochranou všech přírodních hodnot území

- kvalitní a atraktivní historické i kulturní prostředí (národní kulturní památky

nemovité kulturní památky, městská památková zóna, kulturní akce pro širokou

veřejnost)

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území, jež umožní nárůst návštěvnosti hradu a zámku a celého historického jádra města

- blízkost světoznámých lázní

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP

- znovu obnovovaná botanická zahrada s bohatou historií

ÚP.  ÚP řeší návrhem rozvojových ploch  pro botanickou zahradu

- rozsáhlé lesní plochy

ÚP.  ÚP řeší návrhem lokálního ÚSES a ochranou všech přírodních hodnot území

- dobré podmínky pro rozvoj bydlení v lokalitě Krásný Jez a Vodná

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rozvojových ploch pro venkovské bydlení v těchto lokalitách

- dobré podmínky pro rozvoj rekreace a především cestovního ruchu

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území, jež umožní nárůst návštěvnosti hradu a zámku a celého historického jádra města

- dobré podmínky pro rozvoj volnočasových aktivit

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rekreačních a sportovních ploch především v lokalitách Vodná a Krásný Jez

- dopravní dostupnost

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP , je řešena nová pěší stezka podél Teplé pro zlepšení podmínek nástupu od parkovišť k historické části města a k botanické zahradě

Soudržnost společenství obyvatel v území

- perspektivní prostředí pro bydlení z hlediska společenské atraktivity

- ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rozvojových ploch pro bydlení ve vazbě na historické centru města s důrazem na intenzivní růst v Bečově a extenzivní růst ve Vodné a Krásném Jezu

- zdravé životní prostředí a kvalitní přírodní zázemí

ÚP.  ÚP řeší návrhem lokálního ÚSES a ochranou všech přírodních hodnot území

- kvalitní sportovní zařízení

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rekreačních a sportovních ploch především v lokalitách Vodná a Krásný Jez

- společenská aktivita vázaná na historické památky města s přesahem ž do krajských center

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území, jež umožní nárůst návštěvnosti hradu a zámku a celého historického jádra města

D.IV. Vliv na stav a vývoj hodnot v řešeném území

Hospodářský rozvoj

- hospodářsko – výrobní základna – vývoj mírně progresivní

ÚP.  ÚP řeší orientací na cestovní ruch jako nosnou hospodářskou sféru.

- občanská vybavenost a služby - vývoj mírně progresivní

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rozvojových ploch v oblasti občanské vybavenosti

- stav parteru obce a komunikační sítě – vývoj mírně progresivní

ÚP. Omezená možnost ovlivnění pomocí řešení ÚP, ÚP řeší návrhem nové pěší stezky podél Teplé a nového veřejného prostranství

- vývoj počtu trvalých obyvatel ve vazbě na růst počtu domů – vývoj mírně progresivní

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových rozvojových ploch v Bečově , Vodné i Krásném Jezu.

- funkce rekreace a cestovního ruchu – vývoj  progresivní

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území, jež umožní nárůst návštěvnosti hradu a zámku a celého historického jádra města

Soudržnost společenství obyvatel v území

- kvalita přírodního prostředí – vývoj mírně progresivní

ÚP.  ÚP řeší vyvážený rozvoj všech složek prostředí včetně vztahů funkce urbanizovaného a přírodního prostředí.

- rozvoj historického kulturního dědictví – vývoj progresivní

ÚP.  ÚP řeší návrhem nových parkovacích ploch v množství s kapacitami odpovídající   možnosti  území, jež umožní nárůst návštěvnosti hradu a zámku a celého historického jádra města

E . Vyhodnocení přínosu územního plánu k naplnění priorit územního plánování

Územní plán Bečov je zpracovaný v souladu s územně plánovacím podkladem Politikou územního rozvoje České republiky ve znění Aktualizace 1, 2, 3 a 5(dále jen „PÚR ČR“), schválené vládou dne 11.09.2020, pro Územní plán Bečov nevyplývá žádný požadavek, řešené území leží mimo rozvojové oblasti i mimo rozvojové osy a mimo specifické oblasti.

Územní plán je zpracovaný v souladu s ZÚR  KK ve znění Aktualizace č.1 , Město Bečov nad Teplou se nachází ve specifické oblasti  nemístního významu SOB-N1, řešené území se řadí do oblasti vlastních krajin Slavkovský les východ,  požadavky z toho plynoucí  jsou v návrhu dodrženy.

Do veřejně prospěšných staveb jsou zahrnuty:

- V.05 - Vodovod Krásné Údolí - Chodov - Bečov nad Teplou - Nová Ves;

- E.04 - Vedení VVN 400 kV - propojení TR Vítkov - TR Vernéřov;

V územním plánu je  navržena základní koncepce rozvoje území  s vymezením ploch s rozdílným způsobem využití území, stanovením jejich regulačních podmínek i základních limitů využití území

Územní plán  Bečov stanovuje podmínky na provedení změn v území, zejména s ohledem na ochranu stávajících historických, kulturních, urbanistických a  přírodních hodnot území.

Územní plán  navazuje na stávající urbanistickou strukturu sídel, respektuje jejich dlouholeté cíle rozvoje a vytváří předpoklady k dalšímu harmonickému komplexnímu rozvoji území.

Územní plán  dále navrhuje nezbytně nutné aktivity veřejné infrastruktury na řešeném území.

F.Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí

F.1.Vyhodnocení vlivů územního plánu na vyváženost vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, jak byla zjištěna z rozvoru udržitelného rozvoje

Z hlediska důsledků řešení územního plánu na přírodní prostředí navrhované řešení územního plánu nemá negativní vliv na kvalitu životního prostředí, v některých složkách životního prostředí se předpokládá vlivem realizace navrhovaných záměrů v dopravní a technické infrastruktuře i zlepšení stavu ŽP.

Z hlediska důsledků řešení územního plánu na hospodářský rozvoj jsou v návrhu územního plánu vymezeny plochy pro rozvoj především bydlení.

Z hlediska důsledků řešení územního plánu na sociální soudržnost obyvatel jsou v návrhu územního plánu řešeny nové plochy pro rozvoj bydlení a veřejné infrastruktury (občanské a technické vybavenosti) v přiměřeném rozsahu. Naplněním navržených záměrů dojde ke zkvalitnění obytného i společenského prostředí, což by spolu s hospodářským rozvojem v území mělo vést i k zachování sociální soudržnosti obyvatel řešeného území.

F.2. Shrnutí přínosu územního plánu k vytváření podmínek pro předcházení zjištěným

- rizikům ovlivňujícím potřeby života současné generace obyvatel řešeného území

Přínosem územního plánu je návrh nových ploch pro rozvoj především funkce bydlení. Tato funkce má z hlediska rozvojového potenciálu velký význam pro udržení případně posílení historické urbanistické struktury v území.

- předpokládaným ohrožením podmínek života generací budoucích

Neopominutelnou podmínkou života generací budoucích je především stav životního prostředí, dále pak možnosti osobního uplatnění ve společensko ekonomické struktuře. V územním plánu jsou navržena opatření, která povedou ke zlepšení životního prostředí i opatření, která povedou k ekonomickému rozvoji území.

10.4.Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na životní prostředí

Podkladem pro vyhodnocení vlivu návrhu územního plánu na přírodní prostředí je analýza slabých a silných stránek.

Slabé stránky:

- vysoká míra využití lokálních zdrojů vytápění - především na tuhá paliva

- negativní vliv průjezdné dopravy na I/ 20 městem

Silné stránky:

- vysoká kvalita, rozloha a různorodost přírodních a přírodě blízkých biotopů

- vysoké procento zalesnění území

- nízká hustota osídlení.

Územním plánem bude dotčen půdní fond co do kvantity. Kvalitativní změny půdního fondu se nepředpokládají.

Nejcennější přírodní biotopy v území však nebudou návrhem nových funkčních ploch ohroženy co do kvality ani kvantity. Rovněž charakter krajiny (s výraznými přírodními dominantami, s významným zalesněním a s charakteristickými znaky údolí Teplé zůstane i po realizaci navrhovaných záměrů nezměněn.

Navrhované řešení územního plánu nemá významně negativní vliv na kvalitu životního prostředí, v některých složkách životního prostředí se předpokládá vlivem realizace navrhovaných záměrů zlepšení stavu ŽP.

11) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

Z hlediska vazby na sídelní strukturu má Bečov vazbu na vyšší sídelní jednotku Karlovy Vary, dále pak na Mariánské Lázně a Toužim. Ve vazbě na vyšší občanskou vybavenost jsou nejbližšími centry Karlovy Vary ( Krajský úřad a další vyšší občanská vybavenost,střední školství, nemocnice) a Toužim ( obchodní vybavenost, kultura a ostatní vyšší občanská vybavenost ).

V oblasti dopravy je řešené území napojeno především na st.silnici I/20 z K.Varů do Plzně, ze které v Bečově odbočuje kr.silnice II/230 do M.Lázní.

Území je napojeno na veřejnou  autobusovou dopravu linkou Karlovy Vary – Toužim - Plzeň. Řešeným územím procházejí regionální železniční tratě K.Vary – M.Lázně  s odbočkou do Toužimi a do Horního Slavkova a Lokte, žel.stanice je v Bečově.

Řešeným územím prochází cyklotrasy 362 a 2026.

Z hlediska zásobování vodou jsou v řešeném území 2 samostatné systémy zásobování pitnou vodou.

V k.ú.Krásný Jez se nachází čerpací stanice a úpravna surové vody z řeky Teplé pro Horní Slavkov, z úpravny je voda čerpána do vodojemu na severním okraji lokality Krásný Jez a dále pak do Horního Slavkova. Samotná lokalita na tento rozvod napojena není.

Bečov je zásobován jednak z vodojemu Na Zelené, ale především z vrtů u Tříslovského potoka a z vodojemu u campingu.

Z hlediska odkanalizování je v Bečově realizován kanalizační systém s centrální  ČOV.

Lokality Vodná a Krásný Jez kanalizaci ani ČOV nemají.

Území města Bečov je zásobováno elektrickou energií z  22 kV venkovního vedení Toužim – Horní Slavkov .

Řešené území je zásobováno plynem přípojkou  z vysokotlakého plynovodu DN 500 Sviňomazy –  PK Vřesová realizovanou z prostoru Nové Vsi  a ukončené  v regulační stanici VTP / STP situované v západní části Bečova.

Řešeným územím procházejí regionální biokoridory jednak podél řeky Teplé a v příčném směru, nachází se zde regionální a lokální  biocentra a lokální biokoridor,  část území leží v oblasti NATURA 2000 EVL.

ÚP nenavrhuje nové zdroje energie v řešeném území.

12) Údaje o splnění zadání případně pokynů pro zpracování návrhu

Souborné stanovisko – vyhodnocení stanovisek, připomínek a námitek k Zadání územního plánu Bečov nad Teplou  bylo splněno ve všech oblastech.

Veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření řešené nadřazenými dokumentacemi PÚR ČR ve znění Aktualizace č.1, 2, 3 a 5 a ZÚR Karlovarského kraje ve znění vydané Aktualizace č.1 byla do úp zahrnuta.

Vzájemné územní vztahy se sousedními obcemi jsou v úp respektovány, návrh územního plánu Bečova je koordinován s územně plánovacími dokumentacemi okolních obcí. Podmínky pro plynulou návaznost funkčního využití ploch i návaznost obslužných a krajinných systémů – zejména koridorů dopravní a technické infrastruktury a prvků ÚSES jsou vytvořeny

Při zpracování návrhu územního plánu je respektováno plošné a prostorové uspořádání zastavěného území a krajiny dle dosavadního historického vývoje a jsou prověřeny navržené (dosud nevyužité) rozvojové zastavitelné plochy ve stávajícím platném územním plánu i nově vzniklé požadavky na využití ploch pro nový územní plán z hlediska maximálního využití zastavěného území, další rozvoj území je navržen s ohledem na potřeby obce a demografický a migrační vývoj v celém území

Jsou prověřeny a zpřesněny všechny prvky ÚSES

Prvky technické infrastruktury jsou prověřeny a navrženy v závislosti na současnou a budoucí zástavbu obce včetně návrhu nových dopravních ploch pro a vymezení záchytných parkovišť.

Záměry a podněty fyzických a právnických osob, pokud nejsou v rozporu s požadavky, zásadami a limity, ověřenými doplňujícími průzkumy a rozbory a dalšími požadavky uvedenými v tomto zadání jsou do návrhu zapracovány

Po zhodnocení zastavěného území byly vymezeny rozvojové plochy včetně vymezení plochy pro asanaci.

Návrh respektuje veškerá chráněná území, hodnotná území a ochranná pásma, nacházející se v řešeném území.

ÚP respektuje vydaná územní rozhodnutí a stavební povolení.

13)Výčet záležitostí nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje (§ 43 odst. 1 stavebního zákona), s odůvodněním potřeby jejich vymezení

V územním plánu nejsou vymezeny záležitosti nadmístního významu, které nejsou řešeny v zásadách územního rozvoje.

14)Výčet regulačních prvků regulačního plánu s odůvodněním jejich vymezení

V územním plánu není vymezena povinnost zpracování regulačních plánů.

15) Vyhodnocení předpokládaných důsledků řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa

15. 1. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond

K vyhodnocení navrhovaného odnětí ze ZPF a předpokládaných důsledků je vypracována tabulková a grafická část s Výkresem předpokládaného záboru půdního fondu s členěním podle navrhovaných lokalit funkčního využití, na kterých se uvažuje s umístěním výhledových rozvojových záměrů.

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF podle §1 odst.3 Zákona č.231/1999 Sb., jsou uvedeny v tabulkách:

15.1.1. Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch a podílů půdy náležejících do ZPF

Celková výměra ploch záboru ploch pro nově navržené funkce je 11,53 ha, z toho ploch ZPF dotčených návrhem je 10,14 ha, 7,03 ha záboru tvoří TTP, 2,5 ha orná půda a 0,61 ha tvoří bývalé sady a zahrady.

Téměř veškerý předpokládaný zábor je pro funkci bydlení Bi a BV a činí 7,94 ha.

Z hlediska bonitovaných půdně ekologických jednotek a tříd přednosti ochrany se jedná o 0,32 ha pozemků v I.tř. ochrany,  2,01 ha pozemků v IV. tř. a tř. ochrany  a 7,81 ha  pozemků v V.tř. ochrany.

Z rozsahu rozvojových ploch navržených pro urbanizační funkce (mimo dopravních staveb) jsou všechny převzaty z ÚPO Bečov, oproti ÚPO je rozsah zabíraných ploch značně zmenšen.

15.1.2.Údaje o uskutečněných investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti

V řešeném území se nenachází plocha s uskutečněnými investicemi za účelem půdní úrodnosti.

15.1.3.Údaje o areálech a objektech staveb zemědělské prvovýroby apod.

Uspořádání ZPF v území je organizováno v soustavě hospodaření - agrosystému pícninářsko pastevním s prioritním programem ochrany a tvorby krajiny a s respektováním zájmů vodohospodářských. V ostatních částech řešeného území je zemědělské využívání pozemku omezeno na sekání trávy s prioritou ochrany a tvorby krajiny.

15.1.4.	Údaje o uspořádání ZPF v území, opatření k zajištění ekologické stability krajiny a významných skutečnostech vyplývajících ze schválených návrhů pozemkových úprav a jejich předpokládaném porušení.

Nové zastavitelné plochy jsou navrženy ve vazbě na stávající dopravní síť ve vazbě na původní urbanistickou strukturu a nevznikají zbytkové plochy zemědělské půdy. Návrh rozvojových ploch v územním plánu plně respektuje prvky ÚSES všech úrovní, provedené pozemkové úpravy jsou v územním plánu zakotveny a respektovány.

15.1.5.Znázornění průběhu hranic územních obvodů a hranic katastrálních území

Řešené území je tvořeno katastrálním územím Bečov nad Teplou, katastrálním územím Vodná u Bečova nad Teplou a katastrálním územím Krásný Jez. Hranice katastrálních území je vyznačena v grafické části.

15.1.6	Zdůvodnění proč je navrhované řešení ve srovnání s jiným řešením nejvýhodnější z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecních zájmů

Řešené území má omezenou kapacitu potenciálního rozvoje především pro venkovské a individuální bydlení ve Vodné a v Krásném Jezu a omezenou kapacitu pro rozvoj bydlení individuálního v Bečově, nachází se v relativně příznivé vzdálenosti od regionálních center osídlení - Karlových Varů a Toužimi, Bečov disponuje nadprůměrně kvalitním a málo dotčeným přírodním prostředím s vazbou na údolí řeky Teplé.

Z hlediska bilance ploch navrhovaných k odnětí ze ZPF činí celkový zábor ploch pro výstavbu objektů 14,43 ha.

Územní plán řeší návrh rozvojových ploch pro bydlení BI a BV vesměs v lokalitách proluk ve stávající zástavbě v rámci zastavěného území a na plochách v přímém kontaktu se zastavěným územím,  které vycházejí z řešení ÚPO Bečov, vzhledem k rozsahu zabíraných ploch v původní ÚPO jsou rozvojové plochy redukovány na plochy v přímé vazbě na zastavěné území  a na stávající komunikační kostru.

Navrhované zábory jsou z důvodu zajištění rozvoje města Bečova nezbytné, posílením základních funkcí v území dojde k jejich stabilizaci.

V navržených lokalitách budoucí zástavby nebude její realizací narušena přístupnost okolních pozemků a jejich organizace uspořádání.

Prováděnými zásahy v krajině budou v co nejmenší míře narušovány hydrogeologické a odtokové poměry dotčených a okolních pozemků.

Podrobné zdůvodnění jednotlivých bilancovaných lokalit záboru:

lok. 4              jedná se o pozemek na jižním kraji střední části Bečova na terase nad městem pro BI, lokalita navazuje na započatou novější zástavbu sídla nad stávající komunikací na terase nad městem, je převzata z ÚPO a je to jeden z mála zastavitelných pozemků v Bečově

lok. 5               jedná se o pozemek na jižním kraji střední části Bečova na terase nad městem pro BI, lokalita navazuje na lok.4 nad stávající komunikací na terase nad městem, je převzata z ÚPO a je to jeden z mála zastavitelných pozemků v Bečově

lok.7               jedná se o pozemek na severním kraji střední části Bečova na terase nad čerpací stanicí pohonných hmot pro BV, lokalita navazuje na zastavěné území a je převzata z ÚPO, vlastník doložil vynaložení finančních prostředků na stavební přípravu pozemku, zavedení technické infrastruktury a stavební dokumentaci dvou rodinných domů

lok.9                jedná se o pozemek na JZ kraji Bečova pro BI, lokalita navazuje na stávající zástavbu a na rozvojový areál RH a bude sloužit pro bydlení majitele areálu s kapacitou 1 RD, plocha navržená pro tuto funkci je v současnosti již pro tuto funkci využívána, jedná se převážně o zpevněné plochy, zahradu, parkové úpravy a objekty hospodářského zázemí pro funkci bydlení ve stávajícím přiléhajícím obytném domě, tato plocha je převzata ze schválené a vydané Změny č.3.2./2016 ÚPM Bečov nad Teplou, při schvalování této Změny již byla známa skutečnost, že bude vyhlášena KPZ Bečovsko

lok.15	jedná se o pozemek při jižním okraji střední části Vodné ve vazbě na páteřní komunikaci pro BV, navržená zástavba vyplňuje proluku ve stávající zástavbě, využívá tak stávající dopravní strukturu a technickou infrastrukturu a je převzata z ÚPO

lok.16	jedná se o pozemek ve střední části Vodné ve vazbě na páteřní komunikaci pro BV, navržená zástavba vyplňuje proluku ve stávající zástavbě, využívá tak stávající dopravní strukturu a technickou infrastrukturu a je převzata z ÚPO

lok.17	jedná se o pozemek v jihovýchodní části Vodné ve vazbě na páteřní komunikaci pro BV, navržená zástavba vyplňuje proluku ve stávající zástavbě a využívá druhou stranu jednostranně obestavěné komunikace, využívá tak stávající dopravní strukturu  a technickou infrastrukturu a je převzata z ÚPO,  část leží v zastavěném území

lok.18	jedná se o pozemek ve východní části Vodné ve vazbě na páteřní komunikaci pro BV, navržená zástavba doplňuje stávající zástavbu, využívá tak stávající dopravní strukturu a technickou infrastrukturu

lok.19             jedná se o pozemek ve východní části Vodné ve vazbě na páteřní komunikaci pro BV, navržená zástavba doplňuje stávající zástavbu a doplňuje oboustrannou zástavbu spolu s lokalitou č.18, využívá tak stávající dopravní strukturu a technickou infrastrukturu

lok.20            jedná se o pozemek v severní části Vodné pro BV ve vazbě na stávající zástavbu a zastavěné území, lokalita je převzata z ÚPO pro dispoziční vhodnost a přístupnost bez nutnosti budování nákladné infrastruktury se zájmem vlastníka stavět

lok.23	jedná se o pozemek v severní části Krásného Jezu pro BV, navržená zástavba doplňuje zástavbu stávající, vyplňuje rozsáhlejší proluku mezi jádrem sídla a odloučenou lokalitou a tak urbanisticky zceluje zástavbu přičemž využívá stávající komunikační kostru a technickou vybavenost, lokalita je převzata z ÚPO

lok.26	jedná se o pozemek v JZ části Krásného Jezu pro BV, navržená zástavba doplňuje zástavbu stávající, navazuje na zastavěné území, lokalita je převzata z ÚPO

lok.27	jedná se o pozemek v severní části Krásného Jezu pro BV, navržená lokalita částečně doplňuje stávající zástavbu, je ve vazbě na zastavěné území, lokalita je převzata z ÚPO a do přípravy lokality pro výstavbu již byly vloženy peněžní prostředky

lok.28             jedná se o pozemek na JZ kraji Bečova pro RH, lokalita navazuje na zastavěné území a rozvíjí stávající zařízení RH, které je v této poloze urbanisticky vhodné, lokalita je převzata z ÚPO

lok.31             jedná se o pozemek na východním okraji Vodné pro W vodní plochu-rybník, který bude sloužit pro zadržování vody v krajině, což je v současnosti prioritním společenským zájmem, rybník se navíc nalézá v biokoridoru

lok.35            jedná se o pozemek na severozápadním okraji Vodné pro W vodní plochu-rybník, který bude sloužit pro zadržování vody v krajině, což je v současnosti prioritním společenským zájmem, rybník se navíc nalézá v biocentru a jedná se o obnovu původní vodní plochy

lok.36             jedná se o pozemek na severozápadním okraji Vodné pro W vodní plochu-rybník, který bude sloužit pro zadržování vody v krajině, což je v současnosti prioritním společenským zájmem, rybník se navíc nalézá v biocentru a jedná se  o obnovu původní vodní plochy

lok.37             jedná se o pozemek na severozápadním okraji Bečova pro RX rekreaci specifickou, plocha je navržena v blízkosti zastavěného území a je určena pro ubytování ve specifických podmínkách přírodního charakteru

Z hlediska možného využití „brown fields“ je v řešeném území situace taková, že všechny plochy výroby průmyslové a drobné jsou využívány a u ploch zemědělské výroby-sádky, které v současnosti využívány nejsou se počítá nadále s jejich využíváním. Nová zástavba je navržena pouze na plochách proluk zástavby stávající nebo jako dostavba v současnosti jednostranně obestavěných komunikací, případně jako pokračování stávající zástavby podél stávající komunikace. (Z7, Z18 a Z 26). Výjimku tvoří Z 20, která je převzata z ÚPO jako plocha navazující na stávající zástavbu, kde je nutné vybudovat vnitřní obslužnou komunikaci.

Na základě rozboru lze konstatovat, že rozsah záboru ZPF je přijatelný při respektování všech zásad ochrany ZPF.

15.1.7 Určení hranic zastavěného území obce, trasy základních zemědělských účelových komunikací a územních a ekologických záměrů vyplývající ze schválených návrhů pozemkových úprav

Hranice zastavěného území Bečova nad Teplou, Vodné u Bečova nad Teplou a Krásného Jezu  vychází z hranice intravilánu k 1.6.1966 a je doplněno o aktuální zastavěné území  ke dni 1.10.2019 ve vazbě na objekty zachycené v katastrální mapě. Hranice intravilánu je dokumentována v Průzkumech a rozborech územního plánu Bečov.

V návrhu není narušena síť zemědělských účelových komunikací, naopak je podpořena a doplněna o alejovou zeleň.

15.1.8.Stanovené dobývací prostory

V řešeném území se nenacházejí stanovené dobývací prostory.

Údaje o celkovém rozsahu požadovaných ploch ZPF a pozemků „ostatních“ včetně nezemědělské půdy, podle §1 odst.3 Zákona č.231/1999 Sb., jsou uvedeny v tabulkách:

Z hlediska záboru PUPFL je zabrána plocha označená jako L1 v rozsahu 3,3 ha a je určena pro obnovu původní botanické zahrady.

| tab.č.1 - SOUPIS POZEMKŮ PŘEDPOKLÁDANÉHO ZÁBORU ZPF |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a ZÁBORU NEZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| číslo | způsob | k.ú. | PF ha | bilance ZPF | ZPF dle kultur v ha |  |  |  |  |  |  |
| lokality | využití |  | celkem | ha celkem | orná | TTP | sad | BPEJ | I. | BPEJ | IV. | BPEJ | V. |
| 1 | BV | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BI | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BI | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BI | Bečov n.Teplou | 0,48 | 0,39 |  | 0,15 |  |  |  |  |  | 84089 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  | 0,24 |  |  |  |  |  | 84099 | 0,24 |
| 5 | BI | Bečov n.Teplou | 0,98 | 0,68 |  | 0,32 | 0,36 |  |  |  |  | 84099 | 0,68 |
| 6 | BI | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | BI | Bečov n.Teplou | 0,54 | 0,10 |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 84099 | 0,10 |
| 9 | BI | Bečov n.Teplou | 0,4 | 0,40 |  | 0,17 | 0,23 |  |  |  |  | 84078 | 0,40 |
| 10 | BI | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | BI | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | OV | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,26 | 0,26 | 0,26 |  |  |  |  |  |  | 84077 | 0,26 |
| 16 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,3 | 0,30 | 0,07 | 0,13 |  |  |  |  |  | 84068 | 0,20 |
|  |  | Vodná u Bečova n.Teplou |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  | 84077 | 0,10 |
| 17 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,47 | 0,30 | 0,06 | 0,24 |  |  |  |  |  | 84068 | 0,30 |
| 18 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,96 | 0,71 | 0,67 | 0,04 |  |  |  |  |  | 84068 | 0,71 |
| 19 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,31 | 0,29 |  | 0,29 |  |  |  | 83441 | 0,29 |  |  |
| 20 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,73 | 0,73 | 0,61 | 0,11 | 0,01 |  |  | 83441 | 0,73 |  |  |
| 21 | BV | Vodná u Bečova n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | BV | Krásný Jez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | BV | Krásný Jez | 0,85 | 0,85 |  | 0,51 | 0,03 |  |  |  |  | 86811 | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  | 0,31 |  | 83421 | 0,31 |  |  |  |  |
| 24 | BV | Krásný Jez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | OS | Krásný Jez | 0,35 | 0,24 |  | 0,24 |  |  |  | 83451 | 0,24 |  |  |
| 26 | BV | Krásný Jez | 0,35 | 0,35 |  | 0,35 |  |  |  | 83451 | 0,01 | 84099 | 0,34 |
| 27 | BV | Krásný Jez |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | RH | Bečov n.Teplou | 1,46 | 1,46 | 0,07 | 0,24 |  |  |  |  |  | 86811 | 0,31 |
|  |  |  |  |  |  | 0,85 |  |  |  |  |  | 84078 | 0,85 |
|  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  | 84099 | 0,3 |
| 29 | BV | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | TO | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | W | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,16 | 0,16 |  | 0,16 |  |  |  |  |  | 84089 | 0,16 |
| 32 | DS | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | DS | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | DS | Bečov n.Teplou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | W | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,20 | 0,20 |  | 0,20 |  |  |  |  |  | 84089 | 0,20 |
| 36 | W | Vodná u Bečova n.Teplou | 0,27 | 0,27 |  | 0,27 |  |  |  |  |  | 84089 | 0,37 |
| 37 | RX | Bečov n.Teplou | 0,04 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  | 87343 | 0,04 |
| celkem |  |  | 11,95 | 10,56 | 2,88 | 7,07 | 0,61 |  | 0,32 |  | 2,01 |  | 8,23 |
|  |  | nebilancované lokality |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| tab.č.2 - Přehled navrhovaného odnětí ze ZPF podle funkčního využití a tříd ochrany |
| --- |
| funkční využití | výměra | % |  |  | BPEJ s tř.ochrany |  |
|  | celkem ha |  | I. | II. | III. | IV. | V. |
| BV | 4,78 | 44 | 0,32 |  |  | 2,01 | 2,45 |
| BI | 3,54 | 36 |  |  |  |  | 3,54 |
| RH | 1,46 | 14 |  |  |  |  | 1,46 |
| W | 0,74 | 6 |  |  |  |  | 0,74 |
| RX | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |
| celkem | 10,56 | 100 | 0,32 |  |  | 2,01 | 8,23 |

16) Vyhodnocení výsledků projednání, návrh rozhodnutí o připomínkách a námitkách uplatněných k návrhu územního plánu (dle § 50 a § 53, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů)

| NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Bečov nad Teplou - Připomínky dle § 50 odst.3: |
| --- |
| č. | podatel připomínky | Obsah připomínky | vyhodnocení připomínky |
| 1. | České dráhy a. s. 1923/2015-O32 ze dne 4. 3. 2015 doručeno 6.3.2015 | Řešené území je vymezeno v rozsahu celého správního území Bečov nad Teplou; je tvořeno katastrálními územími Bečov nad Teplou, Krásný Jez a Vodná. V katastrálním území Bečov nad Teplou se nacházejí nemovitosti a zařízení ve vlastnictví subjektu České dráhy, a.s., (IČ 70994226), uvedené dle listu vlastnictví č. 639 a evidované v příslušném katastru nemovitostí. Ochranu dráhy, včetně nemovitostí v ochranném pásmu dráhy (OPD) nebo v sousedství s dráhou upravuje zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách v platném znění a jeho prováděcí vyhlášky, zejména vyhláška č.177/1995 Sb. „stavební a technický řád drah" v platném znění. Připomínáme, že v OPD lze zřizovat a provozovat stavby a jiné činnosti jen se souhlasem Drážního úřadu, případně Ministerstva dopravy ČR a se souhlasem vlastníka pozemků dráhy a vlastníků sousedních pozemků. Upozorňujeme, že v současné době probíhá mezi ČD, a.s. a SŽDC, státní organizací úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích. Jejich případnou úpravu doporučujeme řešit jen v nezbytně nutném rozsahu navrhovaných opatření a nikoliv změnou vlastnictví celých pozemků. Mimo uvedené není ze strany Českých drah, a.s. k návrhu územního plánu Bečov nad Teplou námitek ani dalších připomínek. | Povinnost vyžádat si souhlas Drážního úřadu při stavební činnosti v ochranném pásmu dráhy je dána zákonem. Stanovisko je vyžadováno v rámci umístění staveb. Územní plán neukládá povinnosti, které vyplývají z jiného než stavebního zákona. V koordinačním výkresu jsou uvedeny veškeré limity, které upozorňují na možné střety s jinými zákonem chráněnými zájmy. |
| 2. | Manželé Jana a Václav Dyedekovi Školní 467 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 5. 3. 2015 doručeno 6.3.2015 | Jsme vlastníky parcel č. 3246/1, 324612, st.p. 460 (U Trati), st.p. 400/1 a 400/2, 1307/2, 1308, 3187 (Nádražní), st.p. 373, 1008, 1008, 1012/2, 1013/1, 1013/4, 1013/5, 1013/6, 1015/1, 1015/2, 1010/1, 975/1, 97512, 975/3, 97514, 975/5, 975/6, 97611, 97612, 976/3, 976/4, 976/5, 976/6, 977, 978/1, 978/2, 978/3, 978/4, 978/5, 978/6, 978/7, 97818, 978/9,3181/1 (pozemky „za Benzinou"), které jsou dotčeny návrhem nového územního plánu. V příloze posíláme kopii žádosti o úpravy v novém územním plánu, které bohužel nebyly zapracovány. První změna byla u našeho bytového domu č. p. 329 v ulici U Trati, kde jsme chtěli, aby pozemek č.p. 3246/1 byl taktéž součástí celku, z důvodu popsaných v původní žádosti. V novém navrhovaném územním plánu je tato naše parcela navrhovaná jako veřejná zeleň. Tuto parcelu máme oplocenou již řadu let, proto nesouhlasíme s navrhovaným funkčním využitím. Pokud je nutné v území vymezit plochu veřejné zeleně, navrhujeme ji na pozemek p. č. 3189/1, který sousedí s našim, vlastní jej město a v současné době slouží jako zeleň. (viz zakreslená příloha č. 1) Druhá změna je v novém návrhu zahrnuta. Třetí změna, resp. ponecháni současného stavu, se týká pozemků „za Benzinou". Ty jsou v současném ÚP zahrnuty k výstavbě. V současné době jsou již pozemky z velké části rozparcelovány (viz příloha), zakreslena situace a již je připraveno i několik projektů domů. Výše uvedené připomínky žádáme zapracovat do návrhu územního plánu. Vzhledem k tomu, že je navržen nový územní plán města, žádáme, aby byly zahrnuty do tohoto nového ÚP tyto změny: změny u objektu č.p. 329 (Parlament) jedná se o pozemky 3246/1, 3246/2 a 3189/1, které chceme, aby byly jako jednotný celek zahrnuty do stavebních pozemků, z důvodů jednolitosti a z důvodů vyřešení zázemí pro obyvatele domu č. p. 329 (kůlny, garáže, apod.), popřípadě k výstavbě dalšího bytového domu změny u objektu č.p. 112 (Stará pošta) - jde o pozemky 3187, 1308, 1307/2, 1307/13, 1307/18, které slouží (nebo budou sloužit) k zázemí domu č.p. 112 — restaurace Stará pošta, kde bychom chtěli vybudovat nejen hriště, ale i další zázemí restaurace, včetně terasy, parkoviště, budovy, ...atd. Proto chceme zahrnout tyto pozemky také do stavebních. stávající pozemky „za Benzinou", které jsou v současném ÚP zahrnuty k výstavbě ponechat na pozemky k výstavbě. V současné době probíhá parcelizace pozemků určených k výstavbě a v brzké době bude tento záměr podán na stavební úřad. Cesta, která je zakreslena ve stávajícím územním plánu, by měla být s ohledem na terén, přičemž tři příjezdové cesty by zůstaly zachovány. | Původní a zároveň současně platný územní plán uvedené pozemky řeší jako rozvojovou plochu Bude prověřeno a opraveno p.p.č. 3187, 1308 a 1307/2 jsou vedeny jako plochy „Bydlení v rodinných domech - individuální BI“, bude zvážena možnost, přehodnotit tuto funkční plochu na „Plochy smíšené městské SM“. P.p.č. 1307/13 a 1307/18 jsou v současné době využívány jako funkční zahrádky. V pův. ÚPM byla zde vymezena rozvojová plocha. Vlastník doložil, že byly v rámci využití této ploch vynaloženy finanční prostředky na přípravu zástavby této lokality. Lokalita bude navrácena do ÚP. |
| 3. | Tichá Zdeňka Krásný Jez 16 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 13. 3. 2015 doručeno 20.3.2015 | p.p.č:340/15 k.ú. Krásný Jez Pozemek v mém vlastnictví je v návrhu územního plánu Krásný Jez určen jako sportoviště. Nepředpokládáme využívat v budoucnu předmětný pozemek jako soukromé či veřejné sportoviště. Žádáme o změnu navržené funkce na funkci jako jsou navrženy sousední pozemky — bydlení venkovské. Funkci sportoviště požadujeme umístit na pozemky ve vlastnictví obce.. Jedná se o část pozemku p.p.č. 340/15 vyznačenou v návrhu ÚZ jako OS, přiléhající k p.p.č. 279/3 v mém vlastnictví. | Po hranici ZÚ bude plocha upravena jako BV. Zbylá část rozvojové plochy bude z návrhu vypuštěna. |
| 4. | Petr Bradáček Krásný Jez 11 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 10.3.2015 doručeno 16.3.2015 | V plánu infrastruktury Krásného Jezu je komunikace směr nádraží přerušena před prvním přejezdem, přestože tudy vede století a v původním UP byla zakreslena. Požaduji opravit. Dále vynechat poznámku v textu vymezení zastavitelných ploch 226 o realizaci přejezdu přes vlečku železnice na pozemek Č 250/2. Přejezd je již perfektní. Příloha 1. V plánu infrastruktury Krásného Jezu není cesta k pozemkům 94 a 95 označena jako veřejná komunikace. Pozemek 1133 města Bečov n T. Příloha 3. Není zakreslena v plánu infrastruktury Krásného Jezu část vodovodu cestou směr nádraží (směr Z26) a na druhou stranu směr k Sochrům (k Z23). Je v povolení stavby pro Vodárny a kanalizace Karlovy Vary! Potřeba doplnit, prosím, až před 226! Chystá se výstavba RD. V návrhu ÚP osady Krásného Jezu není pozemek 697/3 a 697/4 zakreslen jako plocha určená k vesnickému bydlení, přestože v původním ÚP tak bylo zakresleno. Doufám, že jde pouze o přehlédnuti. Nedovedu si představit, jak by mohl zhotovitel měnit určeni pozemku bez souhlasu vlastníka. Jedná se o značné poškození práv vlastníka a hodnoty pozemku. Požaduji znovu zařadit do území určeného vesnickému bydleni, včetně doplnění komunikace a vodovodu nad plochou k VB , vedle zemědělského pozemku. V textové části Z27 vynechat větu: lokalita vyžaduje zachování příjezdu po původní komunikaci (ta zde nikdy nebyla), jelikož přístupová komunikace má být zakreslena zhora pozemkem 697/4. Na stavební řešení je již vypracován plán a požádáno na stavebním úřadě. Zajišťuje pan Kužvart pro vlastníka pozemku 697/4. Příloha 2. Kapacita spojových sítí v Krásném Jezu je nedostačující, nejsou volné telefonní linky, nevyhovující intemet - na konci telefonního vedení, vypadává spojení, špatný přenos dat. Bezdrátové připojeni internetu ještě horší - zrušil jsem! Zlepšení je v rukách dodavatele služby, pro kterého to tak velký problém není, Pokud má zájem věc řešit. Zároveň by se nemělo zapomenout na potřebu dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. Městský úřad vlastni v Krásném Jezu pouze komunikace. Veškeré ostatní pozemky jsou v soukromých rukách a tak jedině soukromí vlastníci mohou zajistit rozvoj Krásného Jezu. | Ve všech funkčních plochách lze umisťovat dopravní infrastrukturu. V územním plánu se proto místní komunikace nezobrazují a to z důvodů možné limitace, při navržení účelnějšího řešení. Ve všech funkčních plochách lze umisťovat technickou infrastrukturu, pokud neznemožní funkční využití této plochy. V územním plánu se zobrazují pouze údaje o hlavních (důležitých) trasách sítí. Územní plán Bečov nad Teplou je zpracován na základě cílů a úkolů územního plánování stanovených §§ 18 a 19 stavebního zákona, ve kterých je kladen důraz na ochranu krajiny a nezastavěného území se zachováním principů udržitelného rozvoje a s ohledem na potřebu odstranění urbanistických závad. Na základě vývoje řešeného území došlo mimo jiné k přehodnocení urbanistické koncepce rozvoje správního území města Bečov nad Teplou. Byly stanoveny hlavní směry rozvoje a priorit města v různých oblastech (bydlení, rekreace, zachování a podpora přírodního prostředí, ochrana historických hodnot a zachování krajinného rázu). V územním plánu jsou zastavitelné (rozvojové) plochy vymezeny vždy v přiměřené velikosti a návaznosti na stávající urbanistickou strukturu a dopravní infrastrukturu. Je navrhováno pouze v celkové rozloze, která vychází z demografického vývoje území, vyhodnocení účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. Připomínka bude prověřena. S požadavkem na kapacitu a kvalitní přenos dat je nutné se obrátit na poskytovatele těchto služeb. Územní plán vlastnické vztahy neřeší. |
| 5. | Svoboda Aleš Vodná 23 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 11.3.2015 doručeno 18.3.2015 | Jako vlastník pozemků v nivě Hůreckého potoka a jeho pravostranného přítoku navrhuji vybudovat v délce cca 2,5 km řadu bočních vodních tůni v místech vyerodovaných konkávních břehů, včetně úpravy toku v místech vzdouvacích objektů a vytvarování bočních napájecích náhonů. Záměr byl souhlasně projednán se zástupci AOPK středisko Karlovy Vary. V příloze přikládám orientační zákres. | V textové části ÚP bude uvedena možnost umístění tůní. |
| 6. | Svobodovi Vodná 23 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 6. 3. 2015 doručeno 18.3.2015 | Lokalita 31 v návrhu územního plánu v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou p.p.č. 81/1 změnit z OS občanské vybavení na BV bydlení v rodinných domech venkovské. Našim záměrem ve střednědobém horizontu je výstavba doplňkové stavby ke stavbě hlavní domu č.p. 23. | Město Bečov nad Teplou má zájem zachovat plochu OS jako zázemí pro podnikatelskou činnost. (Plocha Z5 je převzatá z původního územního plánu. Tato plochy byla již v rámci projednávání stávajícího územního plánu odsouhlasena dotčenými orgány. ) |
| 7. | Svoboda Aleš Vodná 23 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 9. 3. 2015 doručeno 18.3.2015 | Jako vlastník pozemku p. č. 246; 25014 a 250/1 v k. ú. Vodná u Bečova nad Teplou mám záměr na zamokřelé části těchto pozemků, které nelze nijak využívat, vybudovat rybník. Žádám o zařazení tohoto záměru do územního plánu. | V textové části ÚP bude uvedena možnost umístění malé vodní nádrže v plochách NZ. |
| 8. | Tovthová Zdena Nám. 5. Května 26 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 15. 3. 2015 doručeno 16.3.2015 | Na základě veřejné vyhlášky — oznámení o projednání návrhu územního plánu Bečov nad Teplou, spis. zn.: SI:111058311 l/Leb, č. j.: 2406/SÚ115, se na Vás obracím s následující žádostí. Na základě výzvy uveřejněné na webových stránkách města v roce 2011 jsem předala dne 26.9.2011 na Městský úřad v Bečově nad Teplou řádnou písemnou žádost o úpravu připravovaného územního plánu (ÚP) města - viz příloha. Jak je uvedeno v původní žádosti, jsem vlastníkem parcel v katastrálním území města Bečov nad Teplou, které byly vedeny v ÚP jako zóna využitelného ZPF - orná půda. Tyto pozemky jsou využívány naší rodinou po celé generace jako zahrada, a protože se o ně chceme nadále starat a využívat je stejným způsobem jako dosud, požádali jsme o úpravu ÚP u dotčených pozemků na „pozemky pro individuální rekreaci". V současné době jsme zjistili, že město Bečov nad Teplou vyvěsilo na úřední desku nový návrh ÚP. U naší zahrady je v územním plánu uvedeno označení „NS" — plochy smíšeného nezastavěného území. Z toho vyplývá, že naše žádost nebyla nijak zohledněna. Protože do dnešního dne nebylo na naši žádost z roku 2011 ani písemné odpovězeno, pouze na naše ústní dotazy bylo ze strany zástupců obce reagováno zcela nekonkrétně, předkládáme připomínku k návrhu nového územního plánu a žádáme, aby pozemky, které vlastním, jmenovitě se jedná o parcely v katastrálním území města Bečov nad Teplou, parcelní čísla: 1257, 1258 a 1259, byly označeny jako plochy „RN" - rekreace na plochách přírodního charakteru, jako „vyhrazená zeleň" nebo jinak, aby výše uvedený účel využití odpovídal i označení ploch v územním plánu města. Jak již bylo při ústním jednání na Městském úřadu Bečov nad Teplou za přítomnosti paní starostky města a pana architekta sděleno, zdůrazňuji, že tyto pozemky nehodláme využívat jako stavební parcely. Z výše popsaných důvodů žádáme o promítnutí naši připomínky do vyhodnocení ÚP a vyřešení našeho letitého požadavku. | Celém správní území města Bečov nad Teplou se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Samotné katastrální území Bečova nad Teplou se nachází v Krajinné památkové zóně. Tyto skutečnosti limitují rozvoj v území právě pro zachování jedinečnosti daného místa. Vzhledem k uvedené skutečnosti je nutné nejprve získat souhlas příslušných dotčených orgánů, které v území chrání své zákonné zájmy. V případě, že tito nebudou s funkčním vymezením těchto pozemků souhlasit, nelze podanou připomínku zohlednit. |
| 9. | Nepraš Miroslav U Trati 331 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 24. 3. 2015 doručeno na MÚ Bečov nad Teplou 30.3.2015 na MMKV doručeno 14.4.2015 | Žádost o doplnění výkresu infrastruktury: napojení kanalizace a vodovodu navrhované plochy k zástavbě Z 8 —plocha pro BV západně na JV okraji Bečova s napojením stávajících domků v ulici Plzeňská. Za účelem plánované výstavby RD v uvedeném návrhu - PPČ 2818/5 | Ve všech funkčních plochách lze umisťovat technickou infrastrukturu, pokud neznemožní funkční využití této plochy. V územním plánu se zobrazují pouze údaje o hlavních (důležitých) trasách sítí. |
| 10. | Neuwirth Marek Novoveská 428 Bečov nad Teplou ze dne 6.4.2015 doručeno 8.4.2015 | Vymezení dotčeného území: katastr Bečov nad Teplou, číslo parcelní 439/2,440/3, 428/3, 437/2. Na uvedených parcelních číslech bylo původně v platném územním plánu rozvojové území — stavební parcela pro bydlení individuální. Na parcele č. 439/2 stojí v současné době zkolaudovaný RD. Proto vnáším připomínku s návrhem na změnu stavební parcely na louku a žádám o ponechání na stavební parcelu Bl. | Připomínka bude zohledněna |
| 11. | Hořejšová Jaroslava Krásný Jez č. ev. 6 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 13. 4. 2015 doručeno 14.4.2015 | P.p.č. 629/8 a 629/9 k.ú. Krásný Jez. Tímto podle ustanovení § 52 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") podávám k předmětnému návrhu změny Územního plánu města Bečov nad Teplou tuto připomínku a NAVRHUJI: Změnit funkci plochy na parcele č. 629/9 v obci Bečov nad Teplou v k.ú. Krásný Jez z plochy přírodní na plochu bydlení v rodinných domech — venkovské BV. | Návrh Územního plánu především zohledňuje rozvojové plochy z původního územního plánu. Tyto plochy jsou již z předchozího projednání územního plánu města schválené dotčenými orgány. Plochy vymezené v návrhu jsou dostačující pro rozvoj sídla. Nové rozvojové plochy nelze vymezit do doby alespoň částečného naplnění již navržených rozvojových ploch. I když se v případě p.p.č. 629/9 jedná dle KÚ o ostatní plochu nikoli o zábor zemědělského půdního fondu, nelze potřebu nové plochy odůvodnit. V odůvodnění potřeby se zejména přihlíží k demografickému vývoji sídla. |
| 12. | Vlastimil Řezníček Rybářská 446 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 12.4.2015 doručeno na MÚ Bečov nad Teplou 13.4.2015 na MMKV doručeno 14.4.2015 | Plocha NP číslo pozemku 519 v katastrálním území Krásný Jez v západním okraji obce — na části území se nachází dočasná stavba určena pro chov ryb. Návrh na změnu části pozemku z NP na VZ a zaevidování přístupové komunikace. Plocha: 1ha Žádost o doplnění výkresu infrastruktury: napojení kanalizace a vodovodu Za účelem plánované kolaudace objektu. | Bude prověřena možnost umístění funkční plochy VZ. V § 18 odst. 5 stavebního zákona je mimo jiné uvedeno, že v nezastavěném území lze v souladu s jeho charakterem umisťovat stavby a zařízení a jiná opatření pouze pro zemědělství, lesnictví, vodní hospodářství, pro dopravní a technickou infrastrukturu, a dále taková technická opatření a stavby, které zlepší podmínky jeho využití. V územním plánu se zobrazují pouze údaje o hlavních (důležitých) trasách sítí tzv. „veřejná infrastruktura“ nikoli v podrobnosti tzv. „technické mapy“. |
| 13. | ČSOP BERKUT Klášter č.p. 106 36461 Teplá ze dne 12. 4. 2015 doručeno 15.4.2015 | vymezení dotčeného území: Bečov nad Teplou Výkres N1 hranice zastavitelných ploch by měla být vzhledem k charakteru a potřebám rozvoje Bečovské botanické zahrady rozšířena i na plochy dnešní intenzívní sbírkové části a ploch kolem Korunního rybníka na p.p.č. 1766/9, 1766/1 a 1797/1 a dále v genofondovém sadu na p.p.č. 179716 pro potřeby lokálního zpracování ovoce (např. sušárna, sklad) jako zastavěné území není označen objekt skautské základny na st. p. 568 upozorňujeme na změnu parcelace a využiti ploch v areálu Bečovské botanické zahrady není zakreslena skutečná zastavěná plocha u domu č.p. 356 (Plzeňská ulice) — st.p.č. 485 a p.p.č. 2866/1 a 2866/2 není zakreslena zastavěná plocha tzv. Katovny na hranici pozemků p.p.č. 2771/1 a 2778 Výkres N2 umístěni LBC 27 do centra areálu botanické zahrady neodpovídá skutečnostem ani potřebám jejího rozvoje a dalším aktivitám popsaným v textové části; lokální biocentrum může být vloženo na lesní porosty botanické zahrady a genofondový sad. Tato připomínky byla vznášena již při zpracování předchozího ÚP, kdy jsme byli zpracovatel ujištěni, že to v žádném případě není v kolizi se záměry obnovy botanické zahrady, budováni návštěvnické infrastruktury a výsadby exotických rostlin. Popis LBC 27 je převzat z doby před rokem 2005 a neodpovídá realitě na p.p.č. 1766/1 a 1766/9 je žádoucí a zcela nezbytné vybudování infrastruktury pro návštěvníky botanické zahrady chybí definice a návrh nutné dopravní obsluhy areálu Bečovské botanické zahrady chybí zakreslení mostu přes řeku Teplou od železniční tratě do Bečovské botanické zahrady (na ostatních výkresech je) není řešena místní komunikace do Bečovské botanické zahrady kolem areálu Elektro v.d., ani kolem železniční tratě a po pastevnim areálu (dle dřívějšího platného (.1P) v místě parkoviště u vrátnice Elektro v.d. je plocha řešena jako BI ‚plocha je využívána jako parkoviště Elektra v.d. i botanické zahrady v legendě není popsána zelená čerchovaná linie ani její tloušťka, její vedení přes areál Elektro v.d. je nejasný není zcela přesně respektována vyhledaná a v terénu zrealizovaná Panoramatická stezka a její nástupní místa (nutno zpřesnit dle skutečné situace v terénu) — řešit spíše jako koridor není řešeno historické mostní propojení jednotlivých břehů řeky Teplé u ČOV v Karlovarské ulici a u Waldperly (směr Mariánské Lázně), trasa Panoramatické stezky přes řeku Teplou je u ČOV překryta vodní plochou řeky Teplé chybí jedna nejvrchnější vodní plocha pod Šibeničním vrchem chybí cestní propojeni Homolky a Panoramatické stezky aleje by měly být po celé délce cesty do Chodova a ne jen k sedlu u Šibeničniho vrchu (pod Katovnou) a také kolem komunikace na Novou Ves řešit jako zástavbové území i plochu u zastávky v Karlovarské ulicí z hlediska městských funkcí bývalého podhradí zvaného Unterland např. jako OK areál Botanické zahrady je ve výkrese pokryt plochami ZSb, ZVb, W a zřejmě plochou NP a NL (plocha je bez popisu, identifikováno podle barvy). Plocha ZSb není v legendě výkresu, v textu je uváděna jako plocha zeleně vyhražené a soukromé. „Zeleň veřejná— botanická zahrada (ZVb) Plochy zahrnují pozemky botanické zahrady a jsou trvale nezastavitelné. Přípustné jsou stavby drobné architektury — terasy, schodiště, zídky, altány, kašny, pítka a lavičky a pozemky veřejných prostranství, související dopravní a technické infrastruktury" — nutno doplnit objekty pro návštěvnickou infrastrukturu (např. WC, občerstvení, kulturní akce, informační a vzdělávací centrum) a provozní zázemí botanické zahrady. Dále dopinit možnost rekreace krátkodobé i dlouhodobé (táboření ve stanech a dětské tábory) chybí zakreslení a definice ploch zimoviště ovcí pod Šibeničním vrchem a Katovny jako prvku turistické infrastruktury nejsou zakresleny kulturní památky — šibenice a boží muka Výkres N2.1 chybí definice nutné dopravní obsluhy areálu Bečovské botanické zahrady není řešena místní komunikace do Bečovské botanické zahrady kolem areálu Elektro v.d., ani kolem železniční tratě a po pastevním areálu (dle dřívějšího platného UP) v legendě není popsána zelená čerchovaná linie ani její tloušťka, její vedení přes areál Elektro v.d. je nejasný není zcela přesně respektována vyhledaná a v terénu zrealizovaná Panoramatická stezka a její nástupní místa (nutno zpřesnit dle skutečné situace v terénu) — řešit spíše jako koridor není řešeno historické mostní propojení jednotlivých břehů řeky Teplé u ČOV v Karlovarské ulici a u Waldperly (směr Mariánské Lázně) trasa Panoramatické stezky přes řeku Teplou je u ČOV překryta vodní plochou řeky Teplé chybí jedna vodní plocha pod Šibeničním vrchem chybí cestní propojení Homolky a Panoramatické stezky Výkres N3 chybí definice nutné dopravní obsluhy areálu Bečovské botanické zahrady jako veřejně prospěšná stavba není řešena místní komunikace do Bečovské botanické zahrady kolem areálu Elektro v.d., ani kolem železniční tratě a po pastevnim areálu WU 27 neodpovídá skutečnostem ani potřebám rozvoje botanické zahrady a dalším aktivitám popsaným v textové části; lokální biocentrum může být vloženo na lesní porosty botanické zahrady a genofondový sad. | Připomínka k výkresu N1 bude prověřena, popřípadě bude grafická část opravena. LBC 27 bude vyjmuto z koncepce místního ÚSES. Pro území botanické zahrady je určena speciální funkční plocha ZVb. Text určujících limitů přípustného využití bude doplněn o možnost vybudování zázemí pro návštěvníky zahrady. Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Územní plán neřeší detaily nad podrobnost územního plánu. Plochy menší 2000m2 jsou řešeny obvykle jako součást sousední větší funkční plochy, která určené využití umožňuje. Připomínka bude prověřena, popřípadě bude opravena grafická část. Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Hlavní výkres řeší návrh koncepce rozvoje území, nikoli existující vzrostlou zeleň. Bude prověřeno, zda-li je možné ji zobrazit v grafické části odůvodnění v koordinačním výkresu, v detailu sídla Bečov nad Teplou M 1:5000 Pokud to bude účelné, bude prověřena možnost vyhotovení schématu koncepce uspořádání krajiny. Územní plán neřeší detaily nad jeho podrobnost. Plochy menší 2000m2 jsou řešeny obvykle jako součást sousední větší funkční plochy, která určené využití umožňuje. Připomínka bude prověřena, popřípadě bude grafická část opravena. Bude prověřeno a opraveno. Bude doplněna specifikace funkční plochy ZVb Bude prověřeno, zda-li se nejedná o údaj nad podrobnost územního plánu, popřípadě bude opraveno. Hlavní výkres neřeší již existující limity v území, obsahuje koncepci řešení území včetně vymezení ploch s rozdílným způsobem využití. Kulturní památky a jiné již existující limity je možné zobrazit v grafické části odůvodnění v koordinačním výkresu. Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Panoramatická stezka je nad podrobnost územního plánu. Bude prověřeno, zda-li je možné stezku uvést v grafické části odůvodnění v koordinačním výkresu. Bude prověřeno a opraveno Viz odůvodnění k Panoramatické stezce. Bude prověřeno a opraveno Bude prověřeno a opraveno Veřejně prospěšné opatření WU 27 - LBC 17 bude vyjmuto z koncepce místního ÚSES. |
| 14. | Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 10.4.2015 doručeno 15.4.2015 | ŘSD ČR je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy, pro které vykonává vlastnická práva státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice 1. třídy, zabezpečuje výstavbu a modernizaci dálnic a silnic Ltřídy, spolupracuje s příslušnými orgány státní správy včetně orgánů samosprávy, poskytuje jim podklady a zpracovává vyjádření. Správním územím obce Bečov nad Teplou prochází stávající silnice L třídy 1/20. V roce 2013 byla zpracována technická studie na úpravu silnice 1/20 v úseku km 21,35 — 22,00, která byla v rámci poslední aktualizace ÚAP předána Karlovarskému kraji a Magistrátu města Karlovy Vary (situaci přikládáme). K Návrhu zadání ÚP Bečov nad Teplou zaslalo ŘSD ČR vyjádření dopisem č.j. 23841-ŘSD-12-11110 ze 17.12.2012. Návrhu ÚP Bečov nad Teplou uplatňujeme následující připomínky: S ohledem na skutečnost, že zástavba na ploše Z7 — BV bude umístěna na vyvýšeném místě s přímou orientací na silnici I. třídy 1/20, požadujeme zařadit využití území stejně jako v lokalitě Z 8 BV jako podmínečně přípustné s podmínkou, že v navazujícím územním, resp. stavebním řízení bude prokázáno splnění platných hygienických a imisních limitů z dopravy na silnici 1. třídy. Připojení plochy Z8 — BV na silnici 1. třídy 1/20 požadujeme řešit pomocí stávajících připojení a sítě silnic nižších tříd. | Plocha Z7 bude vypuštěna z projednávání V textové části územního plánu u rozvojové plochy Z8 bude uvedena podmínka zpracování územní studie. |
| 15. | Lesní společnost Bečov s. r. o., Karlovarská 305, 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 13.4.2015 doručeno 16.4.2015 | Připomínky k návrhu územního plánu Bečov nad Teplou Areál Lesní společnosti Bečov, s.r.o., Karlovarská ulice č.p. 305 (st.p.č. 429/1, 429/3, 429/4, a p.p.č. 111/4 a 3179/1) drobná výroba a skladování šedá barva, nikoliv zelená. Dům č.p. 373 a (st.p.č. 429/2 a p.č. 3209/8) BI, nikoliv VD. Manipulačně-expediční sklad dříví za nádražím p.č. 1775/1 a 3234/2 výroba zemědělská a lesnická VZ oproti stávajícímu ÚP se plochy změnily na NP (plochy přírodní) a DZ (dopravní infrastruktura železnice). Navrhujeme ponechat v ploše VZ. Vodná u Bečova nad Teplou Areál truhlárny p.č. 84/2 a 93/2 ponechání v ploše VP (skládky dřeva) Dům č.p. 36 včetně pozemků — p.č. 55, 58/11, 58/4, 413 a 420 změna z BI na VZ — záměr rozšíření areálu truhlárny. P.č. 58/1 změna z NP (plochy přírodní) na W (plochy vodní) — záměr obnovy rybníka | Grafická část bude opravena. Bude opraveno dle skutečnosti. Bude opraveno dle skutečnosti. Bude opraveno |
| 16. | Sukhoruchkin Vadim Tylova 1126/2 36001 Karlovy Vary ze dne 13. 4. 2015 doručeno 16.4.2015 | Návrh územního plánu Bečov nad Teplou, připomínky V návrhu ÚP Bečov n. T. změnil došlo ke změně tvaru části pozemku p.č. 183/1 v k.ú. Vodná u Bečova nad Teplou určeného pro bydlení a vypuštění navržené obslužné komunikace. Na pozemek je vedeno územní řízení stavebním úřadem v Toužimi, celkovou situaci stavby přikládám v příloze. Proto žádám o zachování stávajícího rozsahu zastavěnosti a návrhu místní komunikace upřesněné ve výkresu., které je souhlasně projednané s DI Karlovy Vary. | Bude prověřeno a popřípadě opraveno |
| 17. | Ad hoc de minimis s. r. o. , Vodná 24 364 64 Bečov nad Teplou ze dne 8. 4. 2015 doručeno 16.4.2015 | Připomínka k návrhu územního plánu Bečov nd Teplou V návrhu ÚP Bečov nad Teplou, části K. Jez je p.č. 697/4 o výměře 7204 m2 vyjmuta z návrhu plochy BV. Tento pozemek jsem koupila od Města Bečov nad Teplou jako zastavitelný, zpracovala jsem PD na zasíťování a v současné době je podána žádost o vydání ÚR na stavebním úřadu v Toužimi. V příloze přikládám situační výkres. Z tohoto důvodu žádám o zachování současného funkčního určení. | Rozvojová plocha bude zahrnuta do nového územního plánu. |

Rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu

GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ

O1) Koordinační výkres			1 : 10 000

O1.1.) Koordinační výkres Bečov			1 : 5 000

O2) Výkres širších vztahů			1 : 50 000

O3.1.) Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu Bečov			1 : 5 000

O3.2.) Výkres předpokládaných záborů

půdního fondu Krásný jez, Vodná		1 : 5 000

Poučení:

Proti  Územnímu plánu Bečov nad Teplou, vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

místostarostka obce                                          starosta obce