# TECHNICKÁ ZPRÁVA 1

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:					Krematorium

Místo stavby:					Karlovy vary, Buchenwaldská 567

Čísla popisná:					567

Katastrální území:				Rybáře

Parcelní čísla pozemků:	855

Předmět projektové dokumentace:		DPS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

A.2	Oprava vnějšího průčelí krematoria v Karlových Varech

- bourání stávající urnové niky

- odstranění stávajících sloupů (havarijní stav)

- odstranění části stávající porušené dlažby

- provedení výkopů k základům sloupů pro zjištění stavu podzákladových vrstev, hloubky založení a jeho konstrukce (pás, patky)

- zjištění polohy kanalizace, popř. jiných sítí

- založení nových ŽB sloupů

- vybudování nového liniového odvodnění a drenáže podloží

- vybudování nových ŽB sloupů

- výstavba urnové niky a obnovení vybourané dlažby

A.3	Podklady

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu

- statické posouzení stávajícího stavu

- statický návrh nových konstrukcí

- výkresová část nového stavu

- výkaz výměr, rozpočet v soustavě ÚRS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA 2

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:					Zoo-koutek

Místo stavby:					Karlovy vary, Rolavská

Čísla popisná:					295

Katastrální území:				Stará Role

Parcelní čísla pozemků:	855

Předmět projektové dokumentace:		DPS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

A.2	Sanace objektu

- obkopání obvodu spodní stavby objektu (po etapách)

- odstranění stávajícího betonového bazénku

- vybudování nové vpusti s napojením do stávající revizní šachty

- zaústění dešťových svodů do nových lapačů střešních splavenin

- provedení vsakovacího zařízení (systém drenáže, vsakovací jáma apod.) v zadní části objektu

- celkové posouzení objektu

A.3	Podklady

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu

- posouzení stávajícího stavu

- výkresová část nového stavu

- výkaz výměr, rozpočet v soustavě ÚRS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA 3

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:					Oprava opěrné zdi

Místo stavby:					Karlovy vary, Slovenská

Čísla popisná:					/

Katastrální území:				Karlovy Vary

Parcelní čísla pozemků:	677/1

Předmět projektové dokumentace:		DPS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

A.2	Sanace objektu

- kamenná zeď podél chodníku/komunikace, dále podél stezky ve svahu; havarijní stav hlavy stěnového prvku

- odstranění stávající žulové hlavy stěny

- odstranění uvolněných kamenů v horní části a jejich zpětné dozdění

- zářez stávající zámkové dlažby a umístění podélné přídlažby s dilatací

- výstavba nové žulové hlavy s dobetonávkami okolo zábradlí

- nový trojitý antikorozní nátěr zábradlí

- nové vyspárovaní stěny

A.3	Podklady

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu

- ohlášení opravy: vnitřní území lázeňského místa, NPÚ

- posouzení stávajícího stavu

- výkresová část nového stavu

- výkaz výměr, rozpočet v soustavě ÚRS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA 4

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:					Oprava opěrné zdi

Místo stavby:					Karlovy vary, Hřbitovní

Čísla popisná:					/

Katastrální území:				Karlovy Vary

Parcelní čísla pozemků:	-

Předmět projektové dokumentace:		DPS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

A.2	Sanace objektu

- kamenná zeď podél chodníku, havarijní stav

- vyvalené stěna v 70% její délky

- působení kořenového systému náletových dřevin

- není základová konstrukce

- stěna je skládaná bez viditelného spárování

- stěnu je nutné demontovat

- provést nové založení

- vytěžení části materiálu svahu

- vystavět novou stěny s kamennou kyklopskou vazbou se spárováním

- provedení drenáže za stěnovým prvkem s vývody skrze stěnu

A.3	Podklady

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu

- projednání s dotčenými orgány, ohlášení stavby

- posouzení stávajícího stavu

- výkresová část nového stavu

- výkaz výměr, rozpočet v soustavě ÚRS

# TECHNICKÁ ZPRÁVA 5

A.1	Identifikační údaje

A.1.1	Údaje o stavbě

Název stavby:					Oprava opěrné zdi

Místo stavby:					Karlovy vary, Mariánská

Čísla popisná:					/

Katastrální území:				Karlovy Vary

Parcelní čísla pozemků:	876

Předmět projektové dokumentace:		DPS

A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Statutární město Karlovy Vary,

Moskevská 2035/21, 36001 Karlovy Vary

A.2	Sanace objektu

- kamenná zeď podél chodníku, havarijní stav její hlavy a boční části

- vyvalené stěna v 20% její délky

- působení kořenového systému dřevin, zadržování vody v horní části stěny

- část stěny je nutné demontovat a zajisti svah

- odbourání hlavy a kanálku včeně odstranění nefunkčního potrubí

- vytěžení části materiálu svahu

- vystavět část stěny s kamennou vazbou

- nové spárování stěny

- provedení drenáže za stěnovým prvkem s vývody skrze stěnu

A.3	Podklady

- zaměření a zakreslení stávajícího stavu

- projednání s dotčenými orgány, ohlášení stavby

- posouzení stávajícího stavu

- výkresová část nového stavu

- výkaz výměr, rozpočet v soustavě ÚRS