# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

1. Identifikační údaje

1.1 Stavba		:	KARLOVY VARY - PŘESTAVBA STAVENIŠTĚ GARÁŽÍ

NA VEŘEJNÉ ZPEVNĚNÉ PARKOVIŠTĚ  P.P.Č. 399/70

V K.Ú. RYBÁŘE (ČANKOVSKÁ)

kraj			:	Karlovarský

okres			:	Karlovy Vary

obec                		:	Karlovy Vary

katastrální území	:	Karlovy Vary – Rybáře

Budoucí správce	:	Město Karlovy Vary

1.2 Objednatel:

Název a adresa:		Statutární město Karlovy Vary

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

1.3 Investor:			Statutární město Karlovy Vary

Odbor investic Magistrátu města Karlovy Vary

Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary

1.4 Zhotovitel dokumentace:

Název a adresa projektanta:	PONTIKA s.r.o.

Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K. Vary

tel.: 353 228 240, 353 229 499

živnostenské oprávnění:

-projektová činnost ve výstavbě

-výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona

Projektanti:

Ing. Jiří Oboznenko

Ing. Olga Havlíková (č. autorizace 0300922)							Ing. Jan Procházka

# 2. Základní údaje o stavbě

2.1 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

# Předmětem stavby je výstavba zpevněného parkoviště s celkovým počtem 119 parkovacích stání. Nachází se v intravilánu města Karlovy Vary v blízkosti sídliště Čankovská. Parkoviště bude zpevněné, z asfaltových vrstev. Odvodnění bude řešeno částečně kanalizací a částečně vsakem.

# 2.2 Předpokládaný průběh stavby

# Nejdříve bude provedeno kácení zeleně s odstraněním pařezů a demolice rozestavěných garáží. Ornice z území bude odvezena na mezideponii. Provedou se zemní práce, vybuduje se zemní val při ulici Železniční, na který se rozprostře ornice. Následně bude postaveno samotné parkoviště, včetně inženýrských sítí a systému odvodnění. Provedou se finální sadové úpravy.

2.3 Vazby na regulační plán, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek

# Parkoviště je v souladu s územním plánem Města Karlovy Vary.

  - Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Území v současné době z části slouží jako parkoviště. Na části pozemku se nachází rozestavěné garáže a zemní val s náletovou zelení.

2.5 Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

# Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavbou bude částečně vyřešeno parkování vozidel v okolí a tím přispěje ke zkvalitnění života v oblasti. Díky přehlednému řešení a veřejnému osvětlení se rovněž zvýší bezpečnost v oblasti.

2.6 Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

# Výstavba parkoviště si vyžádá kácení stromů. Pro tuto stavbu byl vypracován dendrologický průzkum a projekt náhradní výsadby.

# 3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Osobní pochůzka v terénu

- Zjištění vlastnických vztahů

- Podrobná fotodokumentace pořízená projektantem

- Geodetické zaměření území (Ing. J. Tomandlová 2012) včetně katastrální mapy

- Průzkum inženýrských sítí

- Dokumentace pro územní řízení (Pontika s.r.o.)

4. Členění stavby

# SO 101 Parkoviště

SO 401 Veřejné osvětlení

SO 801 Sadové úpravy

5. Podmínky realizace stavby

5.1 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

# Nejsou.

5.2 Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

# Průběh stavby je patrný z odstavce 2.2. Rozsah stavby nevyžaduje podrobnější zpracování.

5.3 Zajištění přístupu na stavbu

Přístup na staveniště bude možný z ulice Severní. Další přístup je možný z Železniční ulice (zejména při budování valu). S tímto přístupem se v projektu nepočítá, zhotovitel stavby jej však může v případě potřeby po domluvě využít.

5.4 Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

# Stavba si nevyžádá dopravní omezení, ani objížďky.

6. Přehled vlastníků

Parkoviště bude ve vlastnictví města Karlovy Vary.

7. Předávání částí stavby do užívání

Stavba bude předána do užívání po dokončení najednou.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.1 Souhrnný technický popis

SO 101 Parkoviště:

Tento objekt zahrnuje přípravu území – kácení dřevin, demolice betonových ploch a objektů a skrývku ornice.

Zemní val bude vysoký cca 1,6m nad ulicí Železniční. Svahy budou ve spádu 1:1,5. Val bude ohumusován a osázen keři a dřevinami pro zvýšení stability.

Parkoviště bude zajišťovat odstavné parkování automobilů osob bydlících v přilehlém sídlišti Čankovská. Celkový počet stání bude 119, z toho 6 parkovacích stání bude pro osoby ZTP a 6 pro vozidla skupiny N1. Parkoviště bude asfaltové, konstrukční vrstvy mohou být z velké části zaměněny za R-mat. Spád parkoviště v žádném směru nepřekročí 3%. Povrch bude odvodněn zčásti 3 vpustmi (vyvedenými do smíšené kanalizace) a zčásti vsakovací drenáží (vyvedené do vsakovacího zařízeni). Pláň bude odvodněna drény vyvedenými rovněž do vsakovacího zařízení.

SO 401 Veřejné osvětlení:

Tento objekt zahrnuje zbudování 6 sloupů veřejného osvětlení včetně napojení na zdroj elektrické energie v severozápadní části parkoviště. V místech křížení s komunikacemi na parkovišti bude el. Kabel chráněn chráničkami.

SO 801 Sadové úpravy:

Po dokončení samotné stavby budou provedeny sadové úpravy v okolí parkoviště, zejména na zemním valu.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Pro ověření propustnosti podloží byly využity historické sondy z geofondu. Z nich vyplývá, že pod vrstvou jílovitých zemin se nachází propustné štěrkopískové podloží.

10. Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

Stavba se nenachází v chráněném území. Ochranná pásma: kanalizace, vodovod – 1,5m od líce potrubí na obě strany; veřejné osvětlení – 1m na obě strany.

11. Zásah stavby do území

a) bourací práce - stavba si vyžádá vybourání železobetonových garáží

b) kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada – viz Sadové úpravy

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu – parkoviště je umístěno do výšky původního terénu území. Celkový rozsah zemních prací bude do 1500m3

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch – viz Sadové úpravy

e) 	zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace - není

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Vodu pro stavební účely je nutno zajistit mobilním způsobem. Elektřina bude zajištěna z elektrocentrály dodavatele stavby.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavba nemá trvalý negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde ke zhoršení životního prostředí prašností a pohybem stavebních mechanizmů.

Při vlastní stavební činnosti je třeba dbát zásad ochrany životního prostředí. Na stavbě je nutné používat mechanismy splňující předpisy zamezení úniku oleje a ropných látek. Pro případ ekologických havárií a případnou povodeň bude zhotovitelem zpracován havarijní.

Se staveništními odpady bude zhotovitel nakládat ve smyslu zákona o odpadech č.185/2001 Sb. A podle příslušných prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu (Vyhláška č.381/2001 MŽP, kterou se vydává katalog odpadů, Vyhláška č.383/2001 MŽP o podrobnostech nakládání s odpady).

Zatřídění odpadů viz ZOV.

Při provádění stavby bude dočasné zhoršení životního prostředí minimalizováno tím, že na stavbě bude použita taková mechanizace, která svým provozem nebude extrémně zatěžovat okolí hlukem, exhalacemi ani prašností.

Dodavatel zabezpečí stavbu a mechanizaci proti možnému úniku ropných látek. Stavba bude vybavena vapexem, který bude použit v případě úniku ropných látek. Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 500 mm a provést následně její dekontaminaci.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při provádění budou dodrženy právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při výstavbě, zejména vyhláška ČUBP č.48/1982 sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a vyhláška ČBÚ č.324/1990 sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Dále budou dodržena ustanovení vyhlášky č.13/1997 sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (při provozu stavebních strojů).

Za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zodpovídá zhotovitel stavby. Práce musí provádět pracovníci příslušné kvalifikace pod odborným dozorem.

Stavební práce budou provedeny v souladu s Technickými a kvalitativními podmínkami pro provádění staveb pozemních komunikací schválených Ministerstvem dopravy ČR v aktuálním znění.

Prokázání jakosti výrobků použitých pro stavbu bude provedeno podle zákona 22/1997 sb. a souvisejících nařízení vlády, zároveň budou dodrženy předepsané technologické postupy prací.

Karlovy Vary						Vypracoval:            Ing. Jiří Oboznenko

Květen 2012						Kontrola a doplnění: Ing. Jan Procházka

Přílohy: 1. Bilance zemních prací

Příloha 1.	Bilance zemních prací

Sejmutí ornice			645 m3

Rozprostření ornice		645 m3		Rozprostření v okolí stavby a na zemním valu

Celkem			0 m3

Výkopy			1620 m3

Násypy a val			1620 m3	Bude použito do násypů a na vybudování zemního valu

Celkem			0 m3