# Úvodní údaje:

Stavba		            :            Oprava lesní cesty v  k.ú. Doubí p.p.č. 483/1 a 580

kraj			:            Karlovarský

okres			:            Karlovy Vary

obec                	:            Karlovy Vary

katastrální území	:            Doubí  (631051)

Objednatel/investor: 	Lázeňské lesy Karlovy Vary, p.o.

Karlovy Vary, Na Vyhlídce 804/35, PSČ 360 01

Zhotovitel dokumentace: 	PONTIKA s.r.o.

Sídlo: Štúrova 15, 360 04 Karlovy Vary

IČ: 26342669

DIČ CZ26342669

kancelář:  Sportovní 4, 360 09 K. Vary

tel.: 353 228 240,

živnostenské oprávnění:

-projektová činnost ve výstavbě  výroba, obchod a služby 					neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Projektanti:

HIP:	Ing. Jan Procházka č. autorizace 0300011

Autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce

Ing. Jiří Oboznenko č. autorizace 0300922

Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Ing. Milan Štefka

# Popis stavby:

Jedná se o opravu lesní cesty v k.ú. Doubí na pozemcích p.č. 580 a 483/1, které jsou v majetku SMKV spravované Lázeňskými lesy Karlovy Vary p.o. Oprava začíná v km 0,01353 (viz příloha B.3 Situace) a končí  cca  po 432 m v místě napojení  na již opravenou část lesní cesty, spravovanou městem Loket.

# Rozsah dokumentace:

Vzhledem k jednoduchosti a malému rozsahu stavby byla zpracována pouze zjednodušená projektová dokumentace, všechny podstatné informace o podkladech a návrhu oprav jsou na výkresu situace v měřítku 1:500.

# Podklady:

- Zaměření současného stavu cesty.

- Průběh inženýrských sítí  dle zjištění existence  inženýrských sítí geodetem.

- Čísla a vlastníci pozemkových parcel, jak pro stavbu tak, sousední.

- Rozhraní vrstev podloží v km 0,26464, převážně asfalt v dolní části a převážně ŠD v horní části.

# Návrh oprav viz příloha B.3 Situace.:

Osa komunikace, staničení po 20 m

Souřadnice bodů začátku a konce oblouků a jejich vrcholů a ZÚ a KÚ

Kóty šířky opravené komunikace

Složení vrstev opravené vozovky

# Ochranná pásma

V rámci oprav dojde ke střetu s částí inženýrských sítí, které však nebude třeba překládat. Před zahájením prací je třeba provést jejich řádné vytyčení a následné jejich zajištění správcem.

Cesta leží v CHKO Slavkovský les.

# Směrové řešení

Směrové řešení lesní cesty je dáno vytyčovacími  prvky, které jsou tvořeny z prostých oblouků a přímých. Nejmenší směrový oblouk má hodnotu R=15 m a maximální pak hodnotu R=300 m. Jednotlivé vytyčovací body viz příloha B.3 Situace.

# Výškové řešení

Jelikož se jedná o opravu stávajícího povrchu cesty, výškově sleduje stávající niveletu s ohledem na přilehlé pozemky, které nejsou v majetku Lázeňských lesů.

# Šířkové uspořádání

Lesní cesta je navržena jako 1L-4/30 dle ČSN 73 6108, tj. ve volné šířce 4 m (min. šířka zpevnění 3 m + 2x 0,5 m nezpevněné krajnice) pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Základní příčný sklon je jednostranný dle stávajícího stavu. V km cca 0,279 je pro pravotočivý oblouk R=15 m navrženo rozšíření dš=2,7 m, které je umístěno z poloviny na obě strany oblouku. Na začátku a na konci úpravy  se šířkově cesta napojuje na stávající stav.

# Konstrukce vozovky

Liší se podle podkladu viz příloha B.3 Situace.

# Odvodnění

Odvodnění povrchových vod z lesní cesty je řešeno příčným sklonem směrem do přilehlého terénu. V km cca 0,160 napříč cestou, dále v km cca 0,279 vlevo podél cesty a v km cca 0,450 napříč cestou je navržena ocelová svodnice 120x120 mm délky 7 m. O jejich přesném umístění rozhodne na místě pracovník TDI. Od km cca 0,250 směrem k ZÚ je nutno pročistit příkop a strhnou zemní krajnice, která zabraňuje nátoku do příkopu.

# Zemní práce

Před výstavbou bude odstraněna zeleň v okolí stavby. Stávající krajnice budou seříznuty. V oblouku v KM 0,3 bude proveden odkop pro rozšíření komunikace v oblouku.

# Kácení zeleně

Protože se jedná pouze o opravu stávající cesty nedojde ke kácení zeleně.

# Uzavírky

Po dobu prací bude komunikace uzavřena. Uzavírku a povolení uzavírky vyřídí s městem Karlovy Vary investor před zahájením stavby. Délka výstavby se předpokládá 14 dní.

# Výtah ze zákona 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

(požadavky na projednání s dotčenými orgány)

Aktuální znění od 1.1.2017

§ 79

### Rozhodnutí o umístění stavby

6) Rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas nevyžadují stavební úpravy a udržovací práce.

§ 103

### Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení

(1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují

d) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou,

Vypracoval Ing. Jan Procházka

6/2017, Karlovy Vary