TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Projekt řeší multifunkční plochy dětského hřiště v MŠ Východní v Karlových Varech. Plochy jsou s polyuretanovým povrchem a budou umístěny v zahradě MŠ na terasách jednotlivých budov. Osazení ploch je patrné ze situace – osy ploch jsou udány v souřadnicích JTSK. Velikost plochy „malá terasa“ je 24,0 m2, plocha „velká terasa“ měří 142,0 m2.

Plochy s umělým povrchem budou ze strany nezpevněných ploch ohraničeny pryžovými obrubníky 40/250/1000 mm (dl. 50,0 m).

Kvůli sklonu stávajícího terénu a tím souvisejícího vyspádování polyuretanové plochy „malé terasy“ doporučuji umístit 3D housenku zrcadlově – podél bodů č. 4, 5, 6.

V blízkosti malé terasy se osadí pítko. Plocha kolem něho bude vydlážděna betonovou dlažbou tl. 60 mm, která se osadí do ložní vrstvy tloušťky 30 mm. Podkladní vrstva bude ze štěrkodrti tloušťky 150 mm. Ze strany trávníku bude plocha ohraničena betonovým záhonovým obrubníkem 50/200/500 mm v délce 2,0 m, který se zapustí na plnou výšku, aby voda mohla stékat do terénu. Velikost plochy je 2,5 m2.

V rámci zemních prací budou provedeny odkopávky (55 m3) pro konstrukci multifunkčních ploch a konstrukci dětské trampolíny a provede se úprava zemní pláně.

Na zemní pláň se položí vrstva štěrku tloušťky 250 mm a na ni se pak provede polyuretanová vrstva tl. 35 mm.

Na závěr se provede úprava svahů dotčených stavebními pracemi.

Zemní pláň musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 30,0 MPa.

V rámci rekonstrukce hřiště bude v části mezi pavilony osazeno pítko pro děti. Pítko se osadí v blízkosti stávajícího vývodu pitné vody s výtokovým ventilem, který slouží pro zavlažování i pro pití. Pro připojení pítka na pitnou vodu potrubím PE 25x1,8 mm se využije přívodní potrubí pro výtokový ventil, na kterém se vysadí odbočka. Odpad pítka se napojí na flexibilní děrovanou trubku DN 50 s filtrační tkaninou. Trubka  délky cca 2 m se uloží v hloubce cca 1 m do štěrkopískového hutněného lože a obsypu. Vodovodní i kanalizační potrubí bude montováno dle montážních předpisů výrobce.

Pítko se osadí na betonový základ (beton C 12/15) o rozměrech 400 x 400 x 400 mm se štěrkovým hutněným podsypem tl. 500 mm. V základu se před betonáží osadí potrubí pro přívod vody a odpad dle montážních podkladů pítka. Kotvící materiál pítka se osadí dle montážních podkladů.

Pítko je určeno pouze pro letní provoz. Před zimou je nutné učinit opatření proti zamrznutí tlačného ventilu a zápachové uzávěrky. Dle pokynů výrobce je vhodné pítko na zimu odmontovat. Údržba pítka se provádí dle pokynů výrobce.

požadavky na vybavení

Tato projektová dokumentace je svým obsahem a rozsahem určena pro realizaci stavby. Zhotovitel stavby bude při vlastní realizaci respektovat platnou legislativu ČR, platné ČSN resp. EN, obecně platné technické a řemeslné zásady  a dále podmínky použití a postupy, které vyžadují jednotliví výrobci materiálů a zařízení. Při zjištění rozporů konzultuje se zpracovatelem projektové dokumentace další postup prací.

Zhotovitel stavby použije pro stavbu pouze takové materiály a zařízení, které prokazatelně  splňují  požadavky stanovené projektem a obecně platnou legislativou (ve smyslu zákona 22/97 Sb. v platném znění včetně vyhlášek souvisejících). U výrobků, které jsou v projektu uvedeny pod konkrétními výrobními nebo prodejními názvy, ověří zhotovitel stavby při nákupu těchto zařízení a materiálů, že jejich vlastnosti jsou v souladu s vlastnostmi stanovenými projektem, a to i v případě, že je v projektu doložena konkrétní nabídka výrobce či prodejce.

Specifikace pro Litou Gumu.

- Bezpečnostní povrch hřiště musí být litý na místě, nesmí se jednat o prefabrikovaný povrch v žádné jeho části. Povrch se pokládá ve dvou vrstvách:

Základní vrstva - SBR

Spodní vysoce elastická vrstva se vyrábí z tzv. SBR granulátu (Styrene Butadene Rubber - recyklovaná technická guma) smícháním se speciálním polyuretanovým pojivem.

Vrchní vrstva - EPDM

Extrémně trvanlivá, nášlapná vrstva, vyrobena z celoprobarveného  EPDM gumového granulátu (Ethylen Propilen Diene Monomer), což je uměle vyrobený kaučuk.  Je vyráběn v různých barvách. EPDM granulát je smíchán se speciálním polyuretanovým pojivem. Pokládá se ve vrstvě 10-11mm opět jako monolitická vrstva beze spojů.  Zhotovitel poskytne záruku min. 60 měsíců na barevnou stálost povrchu.

- Povrch musí být certifikovaný dle  ČSN EN 1177, jako dopadová plocha

- Povrch musí mít atest o zdravotní nezávadnosti.

- Povrch musí být provedený dle grafického návrhu. Grafika v povrchu nesmí být provedena nástřikem, ale je c celém průřezu EPDM vrstvy vyrobena z jinak barevného granulátu. Konkrétní barevnost granulátu je dána grafickým návrhem)

- Zhotovitel povrchu  musí předloží min. 3 písemné reference z jeho realizovaných zakázek na území ČR,  kde byl pokládán litý, certifikovaný  bezpečnostní povrch  na boule nebo kopce v obdobném rozsahu  a grafice jako u  této zakázky. Reference nesmí být starší 3 let. Nesmí se jednat o pokládku litého povrchu na prefabrikované konstrukce.

- Vestavěná trampolínka v MŠ Komenského musí být certifikovaná dle EN 1176 - záruka na trampolínku musí být min. 48 měsíců

Před zahájením stavby je nutné vytýčit polohově i výškově všechny inženýrské sítě.

VYTYČOVCÍ PRVKY

Alignment Description: 		malá terasa

Element: LINEAR         	Station   		Northing (Y)    		Easting (X)

(             ) ZÚ               	0+000.00   		1010669,507    		848486,766

(             ) KÚ               	0+007.00   		1010667,681    		848493,524

Tangent Direction:            316.80

Tangent Length:              7,000

Total Length of Alignment:              7,000

Alignment Description: 		velká terasa

Element: LINEAR             	Station   		Northing (Y)    		Easting (X)

(             ) ZÚ               	0+000.00   		1010697,995    		848493,361

(             ) KÚ               	0+018.50   		1010693,170    		848511,221

Tangent Direction:            316.80

Tangent Length:             18,500

Total Length of Alignment:             18,500