Technická zpráva

Úvod:

Dokumentace se zabývá opravou kaple Ecce Homo v Karlových Varech. Kaple se nachází ve svahu na SV straně dnešní ulice I. P. Pavlova.

Popis stavby:

Jedná se o pseudoklasicistní stavbu postavenou v roce 1897 na místě starší stavby z doby kolem roku 1800.

Jednoduchá cihlová pseudoklasicistní kaple bez oken byla vystavěna na podélném půdorysu ve tvaru hranolu. Krytá je plechovou sedlovou střechou. Vstupní průčelí kaple s obdélným vchodem je završeno klasicistním profilovaným trojúhelníkovým štítem s reliéfem věnce s křížem a ratolestmi. Štít je posazen na architrávu neseném nárožními pilastry.

Přístup ke kapli je po kamenných masivních terénních schodech. Vstupní jsou dveře dvoukřídlé dřevěné původní, vnitřní podlaha z cihelné dlažby. Vybavení interiéru se nezachovalo, jediným umělecko-řemeslným prvkem je štukový rám bývalého obrazu.

Údaje o stavebních pozemcích:

Stavba je navržena na dále uvedeném pozemku, který je ve vlastnictví Statutárního města Karlovy Vary.

Zhodnocení současného stavu:

- Na fasádě je porušena velká část štukového povrchu včetně fasádního nátěru. Zejména se jedná o horní části stavby s pravděpodobnou souvislostí s dřívějším zatékáním střechou. Byl použit nevhodný nátěr s velkým difúzním odporem, který neumožnil postupné vysýchání stavby. Nátěr se odlupuje v plochách.

- Střecha opravena. Hladká plechová krytina se stojatou drážkou. Podokapní žlaby vyvedeny chrliči do svahu za kaplí.

- Ve styku soklu s terénem je patrná dřívější drenážní a provětrávací úprava pomocí nopové fólie. Úprava byla přiměřeně účinná. Narušení zdiva a omítek vzlínající vlhkostí je poměrně zanedbatelné.

- Na zadní stěně kaple však dochází k výraznému narušení omítek i nad soklem. Zde je pravděpodobnou příčinou zvýšené vlhkosti odraz dešťové vody z chrličů od betonového chodníčku.

- Narušení interiérových omítek nejvýraznější na stropě a v horních částech stěn.

Návrh stavebních úprav:

- Kompletní odstranění fasádního nátěru, odstranění uvolněných částí omítky + nevhodných vysprávek (cca 40% plochy). Očištění tlakovou vodou, mechanické dočištění. Stabilizace povrchu penetračním nástřikem.

- Vyspravení plochy vápennou omítkou (cca 30%).

- Tektonika a reliéf opraven maltou z románského cementu (cca 10%).

- Fasádní nátěr vápenný (penetrace + 2 x nátěr) monochromatický (světle žlutá – odstín dle stávajícího světlejšího odstínu).

- Odstranění chrličů a jejich náhrada za svody d=75mm z TiZn plechu vyvedené na úroveň plochy anglických dvorků.

- Mechanické očištění kamenných schodů a jejich vyspárování.

- Doplnění žlabu ze žlabových tvárnic do štěrkopískového lože 100mm za zadní opěrnou zídkou.

- Očištění dveří + 2 x nový nátěr (odstín dle stávajícího).

- Vyčištění stávajících odvodňovacích a větracích šachet.

- Očištění interiéru na původní povrch, stabilizace povrchu penetračním nástřikem, oprava štukové omítky včetně obrazového rámu (cca 30%).

- Očištění štítu nad obrazovým rámem, částečné restaurování.

- Výmalba interiéru.

Fotodokumentace:

Čelní pohled

Boční pohled

Detail dveří

Detail odvodnění a větrání

Detail štítu nad obrazovým rámem