TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Stavební objekt 140 je část stezky ve Staré Roli mezi lávkou přes Rosnický potok a železničním přechodem v Nádražní ulici přes trať Karlovy Vary – Potůčky.

Stezka je ještě rozdělena na dvě části. První část je od lávky přes Rosnický potok ke stávající vozovce u nádraží ve Staré Roli a druhá část řeší stezku u železničního mostu v Nádražní ulici ve Staré Roli.

Tento dodatek řeší druhou část SO 140, tj. stezku z Nádražní ulice a její napojení za přejezdem přes trať Karlovy Vary – Potůčky.

# ŠÍŘKOVÉ A SMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ

Jedná se o stezku se společným provozem pěších a cyklistů. Její zpevnění je navrženo živičné. Délka této části je 90,46 m – volná šířka je 3,0 m. Oboustranně je komunikace opatřena krajnicemi ze štěrkodrti.

V trase navrhované stezky je v současné době živičná příjezdová cesta ke garážím, která pokračuje až za stávající kolej. Její šířka je 3,0 m od napojení v Nádražní ulici ke garážím a dále ke koleji pak je široká cca 2,0 m.

Stávající živičný koberec se očistí a urovná se odfrézováním v tl. 30 mm. Celková frézovaná plocha je 360,0 m2.

Mezi Nádražní ulicí a začátkem úpravy (ZÚ) se pak položí pouze nový živičný kryt 
z ABJ III tloušťky 30 mm v šířce 3,0 m. Jedná se o celkovou plochu 180,0 m2.

Ve zbylé části bude rozšířena stávající cesta na 3,0 m. Nová konstrukce vozovky bude stejná jako u první části a její celková plocha je 140,0 m2. Plocha obrusné vrstvy je 280,0 m2.

Obrusná vrstva z ABJ III tl. 30 mm bude pokládána vcelku v celé trase. Celková plocha živičného koberce je tedy 180,0 + 280,0 = 460,0 m2.

Propojení mezi první a druhou částí cyklistické stezky vede po stávajících komunikacích.

Celá trasa je definována vytyčovací osou, která jde v ose živičného pásu.

# Výškové uspořádání

Druhá část vede po stávajícím terénu.

# Konstrukce vozovky

Geologické poměry pro návrh vozovky v rozsahu SO 140 předpokládáme dobré.

Geologický průzkum nebyl pro účely stavby zřizován.

Konstrukce vozovek jsou navrženy dle TP 78 Katalog vozovek pozemních komunikací. Návrh může být po konzultaci s projektantem upraven pro místní podmínky.

Konstrukce vozovky „A2“ (vozovka KN B02)

ASFALTOVÝ BETON JEMNOZRNNÝ				ABJ III	  30 mm

OBALOVANÉ KAMENIVO JEMNOZRNNÉ			OKJ II		  80 mm

ŠTĚRKODRŤ 							ŠD		170 mm

tloušťka konstrukce celkem								280 mm

Při provádění stavby je nutno ověřit skutečné geologické podmínky v místě stavby. Před pokládáním podkladních vrstev je třeba zajistit modul přetvárnosti zemní pláně, který musí splňovat podmínku E def,2 min = 45 MPa.

Vrstvu štěrkodrti je nutno zhutnit na E def,2 min  = 80MPa.

Před železničním přejezdem bude z obou stran přes celou šířku stezky proveden varovný pás z reliéfní dlažby široký 0,40 m.

Odvodnění spodní konstrukce trativody není v této části navrženo. Pláň pod vozovkou je vyspádována do okolního terénu příčným sklonem min.3,0%.

# Odvodnění, kanalizace

Dešťové vody jsou příčným a podélným sklonem vozovky svedeny do okolního terénu. Kanalizace a uliční vpusti nejsou v této části navrženy.

# ZEMNÍ PRÁCE, BOURÁNÍ

Zemní pláň komunikací musí být řádně zhutněna. Minimální únosnost zemní pláně udaná modulem deformace ze 2. zatěžovací větve Edef,2 = min. 45,0 MPa. Nebude-li možné těchto hodnot dosáhnout, provede se sanace zemní pláně. Způsob provedení sanace by byl potom dodatečně upřesněn na základě skutečně dosažených hodnot modulu deformace a zkoušek „in situ“.

výkop – 90,0 m3

# TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Dopravní značení je vyznačeno na podrobných situacích v této části dokumentace.

Veškeré svislé značení pro cyklisty (značky řady C8, C9 a C10) bude mít zmenšenou velikost.

Pro orientaci cyklistů jsou okolo stezky umístěny žluté značky IS 20 a IS 21c, které pokračují i za železničním přejezdem až k cyklistické trase do Nové Role.

Dopravní značení musí odpovídat nové Vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.30/2001Sb.

# Inženýrské sítě

Nová vedení VO jsou samostatným stavebním objektem – SO 310.

Všechny části inženýrských sítí na povrchu vozovky (poklopy, čichačky, šoupátka) budou výškově upraveny dle nového stavu.

Pokud budou v místě snížení vozovky či jiných stavebních úprav dotčeny podzemní vedení, předpokládáme jejich snížení v daném místě pod projektovanou niveletu dle požadavků příslušných správců. Zda dojde k potřebě úprav těchto vedení se ukáže při výstavbě při určení jejich přesné polohy.

Všechny úpravy inženýrských sítí je třeba provést před prováděním vlastní konstrukce vozovky, do této nesmí zasahovat. Do zásypů po výkopech je třeba pod vozovkou použít zhutnitelnou zeminu a důkladně po vrstvách max. 0,30m ji zhutnit.

# KÁCENÍ A Sadové úpravy

Tyto úpravy řeší samostatné stavební objekty – SO 400 a SO 410.

Ohumusování a osetí travním semenem  je součástí dopravní části. Toto bude provedeno na všech plochách vyznačených v Situacích zelenou barvou. Ohumusování je předpokládáno v tloušťce 0,10m, částečně bude použito sejmutého humusu.

# VYTÝČENÍ STAVBY

Geodetické zaměření bylo provedeno v systému JTSK, výškový systém Bpv.

Pro vytyčení slouží Vytyčovací osy. Tyto osy jsou vykresleny v Situaci a specifikovány v závěru této technické zprávy.

# PODKLADY, Použitá literatura

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, 10/2004

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikacích, 11/2007

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, 01/2006

Zákon č. 13 Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích ve znění následujících

předpisů

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104 Sb. ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí

zákon o pozemních komunikacích

Vyhláška 369/2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 	osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Vyhláška 499/2006 o dokumentaci staveb

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací TKP, MDS ČR - OPK

č.j. 24610/97-120 platné od 01.01.1998

TP 170 – Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 179 – Navrhování komunikací pro cyklisty

ROZHLEDOVÉ  POMĚRY  NA  ŽELEZNIČNÍM  PŘEJEZDU

Železniční přejezd bude vybaven automatickým zabezpečovacím zařízením – výstražníkem se světelnou a zvukovou signalizací. Proto jsou rozhledy řešeny podle čl. 7.3 – ČSN 73 6380. Je určena délka rozhledu pro zastavení pro cyklisty – výhled na výstražník.

hranice nebezpečného pásma přechodu je 2,5 m od osy koleje

úroveň výstražného kříže (dopr. značka č. A 32a)  a výstražníku je 4,0 m od osy koleje

ROZHLEDY PRO CYKLISTY

Podle čl. 7.6.2 je délka rozhledu pro zastavení 				 	Dz = 15,0 m

VYTYČOVACÍ  PRVKY

Alignment Description: 			osa cyklostezky

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) ZÚ			0+000.00		1008910,116		852481,782

(             ) TK 			0+026.23		1008885,143		852489,802

Tangent Direction:            380.22

Tangent Length:             26,230

ZÚ 			0+000.00		1008910,116		852481,782

BOD			0+020.00		1008891,074		852487,897

TK 			0+026.23		1008885,143		852489,802

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (Y)    	Easting (X)

VB 			0+032.06		1008879,590		852491,585

Total Central Angle:               3.71

1st Subtangent Distance:              5,832

2nd Subtangent Distance:              5,832

Element: CIRCULAR CURVE    	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+026.23		1008885,143		852489,802

VB 			0+032.06		1008879,590		852491,585

(             ) KK 		 		       		1008946,296		852680,223

(             ) KT 			0+037.89		1008874,151		852493,689

Curve Radius:           -200,000   Curve Length:        11,661

DOC:              31.83     Long Chord:        11,659

Circular Curve Delta:               3.71 External Dist.:         0,085

Curve Deflection:               1.86

TK 			0+026.23		1008885,143		852489,802

KT 			0+037.89		1008874,151		852493,689

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+037.89		1008874,151		852493,689

(             ) TK 			0+048.66		1008864,102		852497,575

Tangent Direction:            376.51

Tangent Length:             10,774

KT 			0+037.89		1008874,151		852493,689

BOD			0+040.00		1008872,183		852494,450

TK 			0+048.66		1008864,102		852497,575

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+052.92		1008860,132		852499,111

Total Central Angle:              51.24

1st Subtangent Distance:              4,256

2nd Subtangent Distance:              4,256

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+048.66		1008864,102		852497,575

VB 			0+052.92		1008860,132		852499,111

(             ) KK 				        		1008860,495		852488,249

(             ) KT 			0+056.71		1008856,274		852497,314

Curve Radius:             10,000   Curve Length:         8,048

DOC:             636.62     Long Chord:         7,833

Circular Curve Delta:              51.24 External Dist.:         0,868

Curve Deflection:              25.62

TK 			0+048.66		1008864,102		852497,575

KT 			0+056.71		1008856,274		852497,314

Element: LINEAR                        	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+056.71		1008856,274		852497,314

(             ) TK 			0+063.15		1008850,438		852494,596

Tangent Direction:             27.74

Tangent Length:              6,437

KT 			0+056.71		1008856,274		852497,314

BOD			0+060.00		1008853,294		852495,926

TK 			0+063.15		1008850,438		852494,596

Element: CURVESET PI            	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+071.18		1008843,159		852491,207

Total Central Angle:             100.24

1st Subtangent Distance:              8,030

2nd Subtangent Distance:              8,030

Element: CIRCULAR CURVE   	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+063.15		1008850,438		852494,596

VB 			0+071.18		1008843,159		852491,207

(             ) KK 		    		    		1008847,061		852501,849

(             ) KT 			0+075.75		1008839,796		852498,499

Curve Radius:             -8,000   Curve Length:        12,596

DOC:             795.77     Long Chord:        11,335

Circular Curve Delta:             100.24 External Dist.:         3,335

Curve Deflection:              50.12

TK 			0+063.15		1008850,438		852494,596

KT 			0+075.75		1008839,796		852498,499

Element: LINEAR                          	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) KT 			0+075.75		1008839,796		852498,499

(             ) TK 			0+084.42		1008836,162		852506,379

Tangent Direction:            327.51

Tangent Length:              8,678

KT 			0+075.75		1008839,796		852498,499

BOD			0+080.00		1008838,015		852502,361

TK 			0+084.42		1008836,162		852506,379

Element: CURVESET PI             	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

VB 			0+087.59		1008834,835		852509,257

Total Central Angle:              48.02

1st Subtangent Distance:              3,169

2nd Subtangent Distance:              3,169

Element: CIRCULAR CURVE  	Station   		Northing (X)    	Easting (Y)

(             ) TK 			0+084.42		1008836,162		852506,379

VB 			0+087.59		1008834,835		852509,257

(             ) KK 		     		   		1008828,897		852503,029

(             ) KT 			0+090.46		1008831,897		852510,445

Curve Radius:              8,000   Curve Length:         6,035

DOC:             795.77     Long Chord:         5,893

Circular Curve Delta:              48.02 External Dist.:         0,605

Curve Deflection:              24.01

TK 			0+084.42		1008836,162		852506,379

KT 			0+090.46		1008831,897		852510,445

Total Length of Alignment:             90,459