| SLEPÝ ROZPOČET STAVEBNÍHO OBJEKTU |
| --- |
|  |  |  | Náz. stavby: | Sanace opěrné zdi na pozemku p. č. 622 za objektem LS Švýcarský dvůr, u komunikace U Imperiálu |  |  |
|  |  |  | Náz. objektu: | Oprava a sanace |  |  |
|  |  |  | Náz. objednatele: | Město Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 K. Vary |  |  |
|  |  |  | Náz. proj. org.: | Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, Dalovice |  |  |
| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY v Kč | O S T A T N Í N Á K L A D Y v Kč |
| 1 | "M" - dodávka celkem |  |  | 14 | mimořádně ztížené dopravní podmínky |  |  |
| 2 | "M" - montáž celkem |  |  | 15 | zařízení staveniště |  |  |
| 3 | H S V - celkem |  |  | 16 | zábor území |  |  |
| 4 | P S V - celkem |  |  | 17 | autorský dozor |  |  |
| 5 | Hodinové zúčtovací ceny |  |  | 18 |  |  |  |
| 6 | Přirážky/srážky patřící do ZRN |  |  | 19 |  |  |  |
| 7 | Základní rozpočtové náklady |  |  | 20 |  |  |  |
| 8 | Přirážky/srážky nepatřící do ZRN |  |  | 21 |  |  |  |
| 9 | Náklady dle hlavy III SR |  |  | 22 |  |  |  |
| 10 | Náklady dle hlavy VI SR |  |  | 23 | SDRUŽENÉ SAZBY OSTATNÍCH NÁKLADŮ V % |
| 11 | Celkové náklady objektu |  |  |  |  | odstavec (10 / 7) * 100 |  |  |
|  | hlavy III+VI+XI (bez DPH) |  |  |  |  | odstavec (11 - 7)/7 * 100 |  |  |
| 12 | Daň z přidané hodnoty |  |  | 24 | ÚČELOVÉ MĚRNÉ JEDNOTKY |
|  |  |  |  |  |  | MĚRNÁ JEDNOTKA | POČET MJ | NÁKLAD NA MJ |
|  | 20 % z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | DPH celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Celkové náklady objektu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (včetně DPH) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vypracoval : |  | Dne: |  | Razítko, podpis : |

|  |  |  | S O U P I S P R A C Í A D O D Á V E K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  |  | H L A V N Í S T A V E B N Í V Ý R O B A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poř. | Kód | Cen. č. | Z k r á c e n ý p o p i s | Měrná | Množ. |  | Ceny v Kč |  | Hmotnost | Va | Va |
| č. | cen. | položky | c e n í k o v é p o l o ž k y | jedn. | položky | Jedn. | Montáž | Dodávka | celkem [t] | př | ph |
|  |  |  | 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 002 | 216341122 | Beton stříkaný B30 ploch stěn z cementu SVC tl.>5-10cm | m2 | 395,240 |  |  |  | 179,03694 |  |  |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
| 2 | 002 | 216341129 | Příplatek pro beton stříkaný B 30 z cementu SVC ploch stěn za každých i započatých 5cm, tl.>10cm | m2 | 395,240 |  |  |  | 81,40116 |  |  |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
| 3 | 002 | 216904112 | Očišť.tlak.vodou zd stěn a r kleneb | m2 | 395,240 |  |  |  | 0,23606 |  |  |
|  |  | Plocha-stavajici-zdi=395,24 | Plocha-stavajici-zdi=1,605*5,375+26,158*(7,105+6,293)/2+2,651*3,3+(8,448+10,376)*6,3+(1,337+4,493+1,469)*(6,3+4,2)/2 |
|  |  |  | +0,538*(4,2+2,5)/2 |
|  |  |  | +(3,614+3,249)*(2,4+3,0+1,0); |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
| 4 | 252 | 262011212 | Vrtání otv.odvod.dutin obezd.B prm. 150mm dl. 1000mm | kus | 63,000 |  |  |  | 0,01323 |  |  |
| 5 | 002 | 289361113 | Výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu ze svařovaných sítí, na plochy skalní a poloskalní, průměr drátu D 6,30mm | m2 | 395,240 |  |  |  | 2,87295 |  |  |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
| 6 | 002 | 289363212 | Kotvičky pro výztuž torkretového pláště nebo stříkaného betonu osazené do tmelu epoxy, na hloubku 0-200mm, z oceli 10216, D 6-8mm | kus | 790,490 |  |  |  | 0,23629 |  |  |
|  |  | Výměra=790,49 | Plocha-stavajici-zdi*2 |
| 7 | 002 | 289901111 | Vyčištění dilatační spáry ve zdivu při š.<3cm hl.<15cm | m | 12,800 |  |  |  | 0,00106 |  |  |
|  |  | Výměra=12,80 | 3,3+5,3+4,2 |
| 8 | 002 | 289902123 | Otlučení nebo odsekání vrstev betonu stěn tl.100-150mm | m2 | 395,240 |  |  |  | 0,25266 |  |  |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
|  |  |  | 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 264,05035 |  |  |
|  |  |  | 3 Svislé a komplet konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 011 | 317322411 | Římsa z betonu železového BŽ 25 V8 T150 | m3 | 5,800 |  |  |  | 14,05926 |  |  |
|  |  | Výměra=5,80 | 0,15*0,60*64,4 |
| 10 | 011 | 317351105 | Římsa bed. zříz. | m2 | 17,620 |  |  |  | 0,17965 |  |  |
|  |  | Výměra=17,62 | (0,15*2+0,15)*39,15 |
| 11 | 011 | 317351106 | Římsa bed. odstr. | m2 | 17,620 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 015 | 317361015 | Římsa výztuž 10505 | t | 0,700 |  |  |  | 0,70860 |  |  |
|  |  | Výměra=0,70 | 5,8*120*0,001 |
| 13 | 014 | 317941331 | Lepená kotva Hilti prum. 8mm | kus | 32,000 |  |  |  | 0,00514 |  |  |
| 14 | 015 | 348171211 | Montáž zábradlí ocelového <100kg/m | m | 65,000 |  |  |  | 0,21290 |  |  |
| 15 |  | 5533000020 | Zábradlí trubkové jednoduché - vč. povrchové úpravy | m | 65,000 |  |  |  | 1,95000 |  |  |
|  |  |  | 3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 17,11555 |  |  |
|  |  |  | 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 011 | 622478121 | Uzavírací hydrofobizační vrstva - vnější stěny | m2 | 395,240 |  |  |  | 2,88130 |  |  |
|  |  | Výměra=395,24 | Plocha-stavajici-zdi |
| 17 | 011 | 634601111 | Zaplnění dilatačních spár š.<1cm trvale pružným tmelem | m | 12,800 |  |  |  | 0,01638 |  |  |
|  |  | Výměra=12,80 | 3,3+5,3+4,2 |
|  |  |  | 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 2,89768 |  |  |
|  |  |  | 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 003 | 941941051 | Montáž lešení lehkého řadového s podlážkami, šířky 120-150cm výška <10m | m2 | 277,500 |  |  |  | 12,48779 |  |  |
|  |  | Výměra=277,50 | (54,0+1,5)*(6,0+4,0)/2 |
| 19 | 003 | 941941391 | Příplatek za první i každý další započatý měsíc použití lešení k ceně .....1051 | m2 | 277,500 |  |  |  | 0,21842 |  |  |
| 20 | 003 | 941941851 | Demontáž lešení lehkého řadového s podlážkami šířky 120-150cm výška <10m | m2 | 277,500 |  |  |  | 12,48750 |  |  |
| 21 | 013 | 966043121 | Vybourání částí říms z prostého betonu vyložených <250mm tl.<150mm | m | 64,400 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 211 | 966075141 | Demontáž kovového zábradlí vcelku | m | 64,400 |  |  |  | 0,00544 |  |  |
| 23 | 013 | 979081111 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku <1km | t | 126,600 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 013 | 979081121 | Odvoz suti a vybour.hmot na skládku za každý další 1 km | t | 3165,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Výměra=3165,00 | 126,6*25 |
| 25 | 013 | 979082111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybour. hmot <10 m | t | 126,600 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 001 | 979089000 | poplatek za skládku - suť | t | 126,600 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 015 | 998153131 | Přesun hmot pro zdi a valy z cihel, kamene, tvárnic, monolit.betonu do 20m | t | 309,26273 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 25,19915 |  |  |
|  |  |  | HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 309,26273 |  |  |
|  |  |  | REKAPITULACE : H L A V N Í S T A V E B N Í V Ý R O B A |
|  |  |  | 2 Zvláštní zakládání,základy,zpevnění hornin CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 264,05035 |  |  |
|  |  |  | 3 Svislé a komplet konstrukce CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 17,11555 |  |  |
|  |  |  | 6 Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 2,89768 |  |  |
|  |  |  | 9 Ostatní konstrukce a práce - bourání CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 25,19915 |  |  |
|  |  |  | HLAVNÍ STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM Kč : |  |  |  |  |  | 309,26273 |  |  |