Zadávací podmínky

Pasportizace sítě veřejného osvětlení – obsah :

( světelných míst – 7 569 )

- grafická část - základním podkladem pro zpracování je digitální, nebo digitalizovaná mapa města nebo obce. Grafická část je pak vnesena do této mapy na základě kresebných zásad s minimálním obsahem (zpracováno ve formátu DGN):

- jednopólové schéma sítě

- základní popisy světelných míst, rozvaděčů a vedení

- fotodokumentaci každého světelného bodu a rozvaděče

- tabulková část - pro světelné body obsahuje údaje o technickém a typovém vybavení, technickém stavu pro každý zpracovávaný bod s minimálním rozsahem:

- číslo světelného bodu

- umístění svítidla/svítidel - typ stožáru (distribuční, ocelový, žárově zinkovaný atd.)

- výška umístění svítidla/svítidel

- rok instalace stožáru (pokud je tato informace dostupná)

- přítomnost patice

- přítomnost výložníku, jeho specifikace

- typ svítidla/svítidel

- rok instalace svítidla/svítidel (pokud je tato informace dostupná)

- typ zdroje/zdrojů

- rok výměny zdroje (pokud je tato informace dostupná)

- příkon zdroje/zdrojů

- polohopisné údaje (WGS84/S-JTSK)

- druh a typ přívodu

- přítomnost dalších prvků na stožáru (reklamní tabule, dopravní značení atd.)

- zhodnocení stavu podpěry , svítidla/svítidel

( rozvaděčů – 120 )

- tabulková část - pro rozvaděče obsahuje údaje o technickém a typovém vybavení, technickém stavu pro každý zpracovávaný rozvaděč s minimálním rozsahem:

- typ skříně

- umístění rozvaděče

- příkon

- hodnota hlavního jističe a rozjišťovacích členů

- popis výstroje (štítkové údaje)

- způsob spínání

- polohopisné údaje (WGS84/S-JTSK)

- členění vývodů (směry a proudy)

- rok instalace

- datum poslední revize

- přítomnost dalších prvků (zásuvky, napájení značení atd.)

- zhodnocení stavu

- součástí díla je i základní číslování světelných bodů.