Zadání (požadavky) na zpracování projektové dokumentace v oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky a elektronické komunikace kompletního objektu Základní školy J. A. Komenského, Kollárova 19, 360 09 Karlovy Vary:

Požadavky na dokumentaci v oboru Zařízení silnoproudé elektrotechniky:

Projektant bude mít k dispozici dostupné tištěné výkresy původního projektu školy, případné chybějící části doměří. Výkresy podkladů pro jednotlivá podlaží (slepé výkresy) jsou též obsahem poptávky investora a zajistí je vítěz výběrového řízení.

Projektová dokumentace bude obsahovat technické řešení výměny kompletních vnitřních a částečně venkovních rozvodů objektů od paty objektu tj. pojistkové a rozpojovací skříně HDSS. Veškeré rozvaděče včetně hlavního v centrální rozvodně budou nahrazeny novými s parametry odpovídajícími požadavkům protokolu vnějších vlivů a požárně bezpečnostního řešení stavby (PBŘ). PBŘ zajistí dodavatel a zpracovatel projektové dokumentace.

Dále bude dokumentace obsahovat:

- Návrh osvětlení dle platné ČSN EN 12 464-1 ed. 2 včetně výměny všech svítidel a ovládacích prvků světelných okruhů

- Ovládání osvětlení v učebnách, kabinetech a kancelářích pomocí senzoru denního osvětlení

- Ovládání osvětlení na chodbách pomocí pohybových PIR čidel, elektronické předřadníky Tridonic (corridor function)

- Nouzové osvětlení v prostorách stanovených PBŘ (včetně panikového osvětlení)

- Nově veškeré zásuvkové rozvody včetně nových koncových prvků

- Příprava pro instalaci interaktivní tabule v každé učebně

- Příprava pro instalaci slunečních žaluzií na oknech ve všech učebnách k jihu

- Veškeré kabelové rozvody odpovídající požadavkům protokolu vnějších vlivů a PBŘ (kompletní výměna kabelových rozvodů objektu) i s ohledem na ČSN 73 0802 čl 12.9.2 a 12.96.3

- Třístupňová ochrana proti provoznímu přepětí T1/T2/T3, T3 ve vybraných zásuvkách a okruzích

- Ochrana proti atmosférickému přepětí - stávající jímací soustava objektu (bez úprav)

- Napojení všech stávajících a nových zařízení ostatních profesí s vazbou na napájení elektrickou energií např. VZT, vysoušeče rukou, sanitární zařízení, rozvody slaboproudu atp…

Požadavky na dokumentaci v oboru Elektronické komunikace:

Část sdělovací:

- Strukturovaná kabeláž (datové a telefonní rozvody), osazení IDF, strukturovaná kabeláž provedena UTP kabely cat 5e

- Telefonní ústředna nová

- Aktivní prvky datové sítě včetně WiFi (stávající datové switche budou doplněny o nové s PoE pro napájení VoIP telefonů příp. IP kamer

- WiFi dle stávajícího stavu a požadavků a finančních prostředků uživatele

- Televizní rozvody pouze ve vstupní hale

- Rozvody domácího telefonu a elektrický vrátný

- Rozvody jednotného času a zvonku

- Školní (evakuační) rozhlas

- Signalizace z prostorů WC pro imobilní osoby bude součástí budoucího projektu WC pro imobilní, nyní se nebude řešit

- Rozvody ve třídách (lokální ozvučení, rozvody pro AV techniku)

Část zabezpečovací:

- EZS (elektronická zabezpečovací signalizace nově PTZS

- ACS přístupový systém, vstup na čipy – vazby na domácí telefon a PTZS

- CCTV průmyslová televize

Část EPS:

- EPS se nebude řešit

Předmětem projektové dokumentace jsou následující prostory objektu ZŠ Kollárova 19,                         360 09 Karlovy Vary:

- 1. Stupeň

- 2. Stupeň

- Družina bez kuchyně a jídelny (tyto prostory jsou již po rekonstrukci)

- Spojovací komunikace a chodby včetně vstupní haly

- Tělocvična 1 včetně zázemí

- Tělocvična 2 včetně zázemí

Dokumentace bude odevzdána včetně položkového výkazů výměr a finančního rozpočtu                                        dle vyhl. č. 230/2012 Sb..  Prostory 1.PP pod kuchyní a družinou (stejně jako standard a parametry zařízení) budou navrženy s ohledem na požadavky stanovené uživatelem objektu na vstupním jednání. Předpokládá se použití standardního zařízení s dostupným záručním a pozáručním servisem.

Strukturovaná kabeláž

V rámci stavby je vybudována strukturovaná kabeláž, která je jednotnou slaboproudou kabeláží pro přenos hlasu a dat.

Topologie strukturované kabeláže, horizontálního rozvodu je hvězda.

Ve středu hvězdy je umístěn DATOVÝ rozvaděč (osazený patch panely, optickými rozváděči, vyvazovací panely, aktivní prvky atd.). Z datového rozvaděče je distribuován signál ke koncovým bodům (zásuvkám) prostřednictvím komponent strukturované kabeláže. Maximální délka kabelu (přesněji vzdálenost mezi portem aktivního prvku a portem koncového zařízení) je do 100 m, z toho tvoří 90 m horizontální kabel (z rozváděče do zásuvky) a 10 m propojovací kabely (ze zásuvky do počítače či SWITCHE, počítá se na obou stranách).

V případě nutnosti propojit větší vzdálenost než 100 m, je třeba vytvořit nový segment stejných vlastností a segmenty vzájemně propojit (optickým kabelem) vytvořit páteřní rozvod.

Horizontální rozvody budou provedeny kabely typu UTP cat.5Ev bezhalogenovém provedení.

Vzdálenost mezi metalickým kabelem strukturované kabeláže a silovým kabelem v integrované kabelové trase musí odpovídat parametrům EN 50174-2.

Do  systému mohou být implementovány  komponenty  které splňují parametry třídy E v souladu s požadavkem dlouhodobé perspektivy a životnosti systému zaručující přenosové pásmo min. 100 MHz. Systém rozvodů strukturované kabeláže bude řešen v souladu s požadavky na IBDN (Integrated Bullding Distribution Network) a splňuje veškeré požadavky norem ISO IEC 11801 a EN 50173 včetně potřebných certifikátů ČTÚ.

Strukturovaný kabelážní systém bude výhradně sloužit pro přenos dat v počítačové síti a přenosu hlasu v klasické telefonní síti.

Koncepce řešení pro jeden datový rozváděč je zřejmá z obrázku.

Ve vybraných patrech budovy budou instalovány patrové rozvaděče IDF (Intermediate Distribution Frame). V patrovém rozváděči jsou ukončeny jednotlivé účastnické zásuvky v našem případě dvojzásuvky s konektory 2xRJ45 cat.5E.

Rozváděče IDF budou osazeny dva.

Napojení bezpečnostních technologií na STK je možné až za ústřednami těchto systémů..

Hlavní důraz je kladen na jednotnost rozhraní a možnou zaměnitelnost jednotlivých komponent, mělo by být obecně jedno, zda na dané přípojné místo připojím počítač se síťovou kartou, telefon, fax, či podobné zařízení. Jednoduchou manipulací s propojovacími kabely v datovém rozváděči na PATCH PANELU bude pracovní místo připraveno k přijetí nového zařízení.

Použité účastnické zásuvky v našem případě dvojzásuvky s konektory 2xRJ45 cat.5E  budou ve stejném provedení jako  nn zásuvky (doporučen systém ABB).

Datový rozváděč

Datový rozvaděč je tvořen 19“ (600x800-xxU (xx mm) skříní ve které jsou instalovány PATCH PANELY pro ukončení účastnických zásuvek.

PATCH PANEL

Jedná se o propojovací panel, na kterém jsou ukončeny jednotlivá účastnická vedení zásuvkami RJ (telefonní a datové budou využívat jednotný konektor RJ 45).

Patch panel je místo, přes nějž jsou realizována všechna propojení.

Patch panely jsou propojeny s aktivními prvky pomocí patch kabelů.

Patch panely jsou součástí datového rozváděče.

Pro ukončení telefonní přípojky a napojení DR-2 bude v DR-1 osazen 50-ti portový telefonní patch panel. V DR-2 bude telefonní patch panel pouze 25-ti portový.

Účastnické zásuvky

Na druhé straně propojovacích vedení strukturovaných kabeláží se umístní účastnické zásuvky s konektory RJ 45 v provedení cat.5E. Zásuvky budou v provedení 2 x RJ 45 umístěné ve společném troj a čtyř rámečku společně s rozvody nn. Provedení zásuvek slabo a silno se doporučuje typu ABB či obdobné.

Účastnická kabeláž

Účastnická kabeláž bude provedena kabely konstrukce UTP cat.5E. Provedení kabelů musí odpovídat navržené třídě linky, navíc kabely musí být v bezhalogenovém provedení (LSZH).  Barva pláště je požadovaná šedá.

Pobočková telefonní ústředna

Telefonní ústředny jsou analogové, digitální a IP.

Nová pobočková telefonní ústředna by měla být IP a plně využívat nová moderní media. Z hlediska ceny je navržená jako kvalitní ústředna, vhodná pro malé firmy, školy nebo pobočky velkých společností.

Doporučená ústředna je typu  Yeastar MyPBX SOHO - 32 uživatelů, až 4 porty pro FXS, FXO a BRI. Plně vybavená VoIP PBX s možností připojení k ISDN2 a PSTN. Konfigurace je pro 32 uživatelů a 15 souběžných hovorů.  Ústředna bude rozšířena o dva moduly pro připojení analogových nebo ISDN2 linek a analogových telefonů. V základu jsou služby, jako je hlasový průvodce, vyzváněcí  skupiny, konferenční místnosti.

Jednoduchá správa přes webové rozhraní.

Navržená modulární ústředna je flexibilním řešením pro široké spektrum uživatelů. Díky malým rozměrům a kompaktnosti šasi ji lze umístit takřka kamkoliv. Hlavní výhodou všech modulárních ústředen je především možnost rozšiřovat počty portů i dodatečně! Ústředna samozřejmě podporuje jak SIP trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty pro připojení VoIP telefonů.

- FXS porty slouží pro připojení analogových telefonů,

- FXO porty pro připojení klasických analogových telefonních linek,

- BRI porty pro připojení digitálních ISDN2 linek. Navržený typ ústředny umožňuje osazení až čtyřmi FXS/FXO/BRI porty díky dvěma přídavným modulům. Tyto moduly lze v ústředně libovolně kombinovat.

Kromě základních funkcí pobočkové ústředny jako podržení, přepojení a přesměrování hovoru navržená ústředna  disponuje bohatou paletou nadstandardních funkcí, jako například:

- Call centrum (volací fronty)

- Víceúrovňová automatická spojovatelka

- Blacklist pro příchozí hovory

- Nahrávání hovorů

- Podrobný výpis hovorů - CDR report

- Firewall

Navržená ústředna   umožňuje komfortní a velmi jednoduché nastavení přes intuitivní webový management, který má dvě úrovně – administrátorskou a uživatelskou.

Ústředna bude doplněna o doplněna o některý z analogových modulů pro připojení státních linek (O2  nebo BRI popř. SO modul)

Ústředna bude doplněna o IP GSM bránu typu Yeastar NeoGate TG100, IP GSM brána, 1xGSM, 1xLAN

Brána umožňuje připojení 1 GSM linky, umí směrování jak příchozích, tak i odchozích volání a její správa je možná jednoduše přes webový management. Uživatelé jistě ocení také funkci odesílání a příjmu SMS.

GSM VoIP brána se může registrovat ke stávající VoIP ústředně a slouží pro přímé propojení VoIP a GSM sítě s podporou obousměrné komunikace. Další možností připojení je například propojení VoIP telefonu do GSM sítě.

Výhody použití brány

úspora nákladů na telefonní hovory mezi mobily a pevnými linkami

- v případě, že pevná síť nefunguje, může brána sloužit pro záložní volání

- brána Yeastar NeoGate TG100 umožňuje odesílání a příjem SMS (SMS server)

- webové rozhraní pro správu umožní snadnou instalaci

- velikost pouze: 11 x 7 x 2,4 cm!

Jako nezbytná součást vybavení ústředny jsou VoIP telefony. V základní verzi okolo 1.000,- Kč.

Navržené telefony jsou však z cenové kategorie do 1.500.- Kč typu WELL 3190IB IP tel., 2xSIP/IAX,128x64pix.,5x prog.tl.,router, který má velký grafický displej, na kterém lze regulovat podsvícení a kontrast. Telefonu, dále disponuje celou řadou pokročilých funkcí. Např. funkce BLF (busy lamp field), pomocí níž lze u předvolených telefonních klapek sledovat jejich stav, zda je telefonní klapka zrovna obsazená, vyzvání nebo je nečinná. BLF najde uplatnění třeba u sekretářky, která tak může mít stálý přehled o telefonu svého nadřízeného.

Kromě 5-ti programovatelných tlačítek obsahuje i 3 kontextová tlačítka pro přístup k nejčastějším funkcím. WELL 3190IB je vybaven NAT a DHCP serverem a tím lze za zařízení připojit několik dalších síťových prvků.

Obsahuje také upomínkovač, kam je možné zadat několik textových poznámek, které se zobrazí v potřebném čase. Instalace a správa telefonu je velmi snadná díky českému prostředí přístroje i web managementu.

Tyto levné VoIP telefony nemají PoE napájení a musí mít vlastní napájecí adaptér.

Do ředitelny, kanceláře a sborovny osadit telefon vyšší třídy např. typu Yealink SIP-T46G IP tel., PoE, 4,3" bar. LCD, 10 prog.tl., GigE. Jedná se o manažerský VoIP telefon s bohatou funkční výbavou a barevným 4,3” TFT LCD displejem s rozlišením 480x272 pixelů.

#### Česká lokalizace

#### Integrovaný USB port

#### 10 programovatelných tlačítek

#### 4,3" barevný TFT LCD displej

Představujeme špičkový manažerský VoIP telefon s bohatou funkční výbavou a barevným 4,3” TFT-LCD displejem s rozlišením 480x272 pixelů. Plnohodnotná podpora Broadsoft umožňuje pomocí Broadsoft UC zobrazovat i takové detaily, jakou jsou fotografie u kontaktů. Vše zabaleno do atraktivního designu a ve vysoce kvalitním provedení.

Podpora IPv6, duální 1 Gb/s ethernetový port, podpora EHS pro bezdrátové náhlavní soupravy, integrace s významnými IP PBX systémy (3CX, Asterisk a Broadsoft Broadworks), atd. umožňují nasazení i v nejmodernějších síťových infrastrukturách.

V telefonu je integrovaný USB port, přes který lze pomocí Bluetooth dongle připojit i Bluetooth náhlavní soupravu. Stejně jako celá řada telefonů Yealink SIP-Txx má také SIP-T46G českou lokalizaci displeje i web managementu a obsahuje řadu nadstandardních funkcí. Telefon má 10 programovatelných tlačítek, ke kterým lze nastavit až 27 různých funkcí.

K telefonu lze připojit až 6 externích rozšiřujících modulů s LCD displejem a celkem až 240 pozicemi pro uložení kontaktů s BLF/BLA funkcemi. Telefon podporuje napájení PoE, proto v jeho balení nenajdete síťový adaptér.

Součástí VoIP telefonu jsou i potřebné switche, osazené v rámci datové sítě. Switche je dobré mít  s podporou  PoE napájení.

Domácí telefony

Z důvodu snížení nákladů části slaboproudu se našlo řešení domácího telefonu, který tvoří samostatný systém a nevyužívá k svému provozu telefonní ústřednu jako je např. systém od firmy 2N Helios.  Jako standard je doporučen systém typu  EASYDOOR. Vzhledem k tomu, že systém zvládne čtyři  videovrátníky, jsou v budově školy použity dva systémy. Domácí telefon školy má vstupní panely u hlavního vstupu, vstupu pro imobilní a vstupu do HLAVNÍ BUDOVY a na brance u hlavního vstupu je použit systém s domácími telefony ve vrátnici, v ředitelně, u sekretářky, a ve sborovně a v kanceláři kuchyně a v kuchyni, kde jsou osazené jen audiotelefony.

Druhý systém domácího telefonu kuchyně, slouží pouze pro kuchyň a jedná se o vstup   v 1.PP. a bránu, kdy signalizace je svedena pouze do kanceláře kuchyně a kuchyně.

V prvním systému domácího telefonu školy budou použity 8 tlačítková dveřní jednotky s:

8 tlačítek

barevná CCD kamera, nastavitelná +/- 30°

RFID bezkontaktní čtečka přístupových karet

celohliníkový antivandal kryt

regulace hlasitosti reproduktoru

ovládací relé zámku NO/NC, max. 300 mA

tlačítko pro vyhledávání připojených monitorů

tlačítko přidání master přístupové karty

nastavitelná déĺka otevření zámku

přepínač volby typu otvírání zámku NO/NC

DIP přepínač pro adresaci dveřní jednotky

napájení ze sběrnice

2 vodičové připojení

(cena okolo 4.000,-)

Použité vnitřní jednotky

handsfree video monitor

kompaktní a ultratenký design

tlačítko pro nezávislé ovládání 2 zámků

interkom funkce

funkce monitorování vstupu

až 4 monitory v rámci jednoho uživatele

skupinové vyzvánění / vzájemné volání v rámci uživatele

TV-výstup pro monitorování

výstup pro doplňkový externí zvonek 12VDC/300mA

připojení přídavného vyzváněcího tlačítka

DIP switch pro adresaci monitorů

napájení ze sběrnice

Nástěnná montáž nebo na stůl se stojánkem

(cena 3.000,-)

Zapojení systému je patrné z výkresové dokumentace, systém na brance a hlavním vstupu neovládá přímo zámek, ale přídavné relé, které přerušuje napájení reverzního zámku a tím odemyká dveře. Současně s DT (domácím telefonem) dveře může ovládat systém, EZS lokálně, které obdobně přes relé přerušuje napájecí linku nebo centrálně při detekci požáru odpojením napájení.

V sytému venkovních dveří jsou použity zámky ABLOY EL 560 nebo obdobné se samozavírači.

- Pro vnitřní i venkovní plné dveře.

- Klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem, apod.

- Dělený čtyřhran kliky - možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky.

- Určen pro vstupní, únikové, požární i 	průchodové dveře - volitelná funkce zámku, 	viz."Možnosti nastavení zámku".

- Lze použít do požárně odolných dveří - režim "fail-safe" - zámek je bez 	napájení oboustranně prostupný.

- Pravolevý - obousměrná střelka.

- Samozamykací - při každém zavření dveří se automaticky vysune závora zámku.
Jištěné zamykání zámku - v zamčeném stavu je vysunuta závora a zároveň je 	blokována střelka zámku - zámek je zajištěn ve dvou bodech.

- Jednotné napájení 12 - 24 V DC.

- Nízký klidový proudový odběr - 130 mA při 12 V DC, 65 mA při 24 V DC.
Možnost monitorování činnosti zámku

- Po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne - vysune se závora a zablokuje se střelka.

- Stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka.

- Zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří 	nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce.

Možnosti nastavení zámku - ovládání prostupu

- "0" - fail secure

- Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "1" - fail safe - funkce EPS

- Klika ve směru úniku je funkční trvale (antipanic), vnější klika je funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "2" - fail secure

- Obě kliky jsou funkční po přivedení napájení z ovládacího zařízení, např. čtečky.

- "3" - fail safe - funkce EPS Obě kliky jsou funkční po odpojení napájení z ovládacího zařízení, např. 	čtečky.

- Příslušné nastavení zámku je možné provést před montáží do dveří. Nastavovací prvky jsou přístupné z venkovní strany zámku s použitím 	imbusového klíče, který je součástí balení každého zámku.

- Nastavení "1" a "3" se používá na požárních dveřích, které jsou napojeny na 	EPS.

- V případě signálu z EPS je možno dveřmi procházet; při dovření dveří jsou dveře uzamčeny.

K zámku doporučujeme použít bezpečnostní kování IKON SX03 (klika-klika) nebo VASSA. V souvislosti s normou ČSN EN 1125 doporučujeme použít příčné panikové kování effeff 8000, které je zvláště vhodné pro rámové dveře.

Vzhledem k tomu, že se jedná o školu, a aby žáci bez povolení neopustili školu, nebude ze strany úniku použita paniková klika. Dveře budou oboustranně uzamčené.

Odemčení je možné klíčem, domácím telefonem nebo rozbitím sklíčka na požárním tlačítkovém hlásiči u dveří, které kromě signalizace do EZS mechanicky odpojí napájení zámku, který se stane oboustranně průchozím.

Rozvody televizního signálu (STA/SAT)

Anténní stožár je stávající, ten se posoudí popř. vymění. Na stožáru je přístupový bod bezdrátového internetového připojení školy. To je potřeba nechat zachované. Pouze se přepojí do nového MDF v 1.NP. v HLAVNÍ BUDOVĚ.  Hlavní stanice bude zřízena v kabinetu v podkroví téže budovy. Na střechu budou vyvedené koaxiální kabely ve venkovním provedení.  Na jeden koaxiální kabel se osadí anténa DVB pozemní televize, zbývající 4. zůstanou v rezervě pro možné doplnění satelitní antény.

V rámci stavby je uvažováno pouze s pozemní DVB anténou a signálem z této antény. Signál se zesílí a dále rozvede jedním samostatným koaxiálním kabelem k DR-2, ve kterém se osadí druhý zesilovač. Ze zesilovačů je signál dále pomocí rozbočovačů a odbočovačů distribuován na jednotlivé koncové zásuvky STA (R+TV) zapojené podle výkresu schéma.

Odbočovače je nutné instalovat do instalačních krabic s víčky.

Rozvody jednotného  času a zvonku

Ve škole budou rozvody jednotného času a zvonku. Řídící - hlavní hodiny budou ve sborovně, předpokládá se, že budou typu KL350GPS

Hlavní hodiny - řídící jednotka systémů jednotného času se zabudovaným GPS přijímačem.

Hlavní hodiny, jinak nazývané také jako řídící nebo mateční hodiny, jsou řídícími jednotkami systémů jednotného času.

Řídí podružné digitální i analogové (ručičkové) hodiny, synchronizují čas osobních počítačů, síťových serverů nebo jiných zařízení.

Set obsahuje:

• napájecí adaptér 24V/DC hlavní hodiny:

• rozměry: 150 x 90 x 35 mm

• dotykový LCD displej
• GPS anténa (5m)
• uživatelský konfigurační SW

Přípojné vstupy pro:

• Ethernet (LAN)
• komunikační linka RS-485
• teplotní čidlo
• minutový impuls (24V)
• spínaný kontakt pro zvonění

Podružné hodiny budou ručičkové řízené minutovým pulzem.

• průměr 400 mm
• napájení 24V / 6mA
• klasické ručičkové hodiny
• řízeno minutovým pulzem

Školní zvonek

DNT-212D školní zvonek 24V
Napájecí napětí - 24V stř

Výkon zvonku (výkon použitého transformátoru) - 0,4A

Hlasitost - 95 dB

klasický elektromechanický

Provedení

kovová lakovaná miska o průměru 230mm

Strojek zvonku v krytí IP44

součástí balení také sada hmoždinek a vrutů

rozměry (mm) - 240x230x100

váha (g) - 2400

Nejhlasitější zvonek na trhu, vhodný do škol, velkých místností či jako signalizace alarmu.

Pro ovládání tohoto zvonku je možné použít Elektronického školníka EW-01.

Pro ovládání zvonku se použije řídící kontakt od hlavních hodin. Pod hodinami se osadí zápustná bytová rozvodnice se zdroji 24V/AC  75W s relátkem přes které jsou zámky ovládané.

Rozvody školního rozhlasu

Školní rozhlas bude realizovaný jako nouzový zvukový systém certifikovaný dle EN54-16. Nouzový zvukový systém (NZS) je systém pro zesílení nebo distribuci zvuku, který se používá pro rychlou a uspořádanou mobilizaci - evakuaci při nouzových situacích. NZS může plnit i další funkce jako je přenos hudby a informačních hlášení. Školní rozhlas se skládá z rozhlasové ústředny instalované v ředitelně v 19" nástěnné skříni a jednotlivých reproduktorových linek o napětí 100V. V našem případě jsou instalované 4 linky. Dvě linky v HLAVNÍ BUDOVĚ dvě ve zbývající části.  Jedna linka 1a 3 je provedena dvěma vodiči a napojuje reproduktory na chodbách a linka 2 a 4 je třívodičová, kde dva vodiče slouží pro běžný rozvod signálu přes regulátory hlasitosti k reproduktorům. Třetí vodič slouží pro nucený poslech, který je důležitý právě v případech, kdy je nutné, aby hlášení bylo přenášeno do všech reproduktorů, nezávisle na nastavení hlasitosti regulátorem. V tomto případě je hlasitost určena nastavením v rozhlasové ústředně.

Navržený systém je ve standardu PLENA nebo obdobný. Hlášení je možné z ředitelny, nebo z vrátnice, kde je instalovaný evakuační mikrofon. Systém školního rozhlasu je napojen také na systém EZS, ve které jsou napojené požární hlásiče (systém EPH) a přes systém školního rozhlasu se vyhlásí požární poplach.

Použitá rozhlasová ústředna musí být sestavena výhradně z komponent certifikovaných akreditovanou zkušebnou dle normy EN 54-16, záložní napájení systému dle normy EN 54-4, reproduktory dle normy EN 54-24.

Instalace systému musí být provedena podle ČSN EN 54 a ČSN EN 60849. K systému musí být zřízena a řádně vedena předepsaná dokumentace.

Bude použit evakuační systém ve standardu TOA VM-3000 a certifikované komponenty dle EN 54.

### Koncepce a topologie systému

Systém bude centralizovaný s jednou ústřednou v místnosti ředitelny. Komponenty ústředny budou instalovány v 19” datovém rozvaděči vybaveném potřebným příslušenstvím. V rozvaděči budou instalovány také záložní akumulátory pro nouzové napájení systému. Pro manuální ovládání systému bude sloužit evakuační mikrofon na ústředně a mikrofonní stanice ve vrátnici.

### Výkon systému

Ústředna systému i reproduktorové rozvody ER budou provedeny jako 100V. Celkový pracovní výkon ústředny ER bude 500 W (RMS). Výkonové zesilovače budou vybaveny výstupními 100V transformátory a systém bude mj. monitorovat reproduktorové linky na zemní svod. V souladu s požadavkem ČSN EN 60849 odst. 4.1 písmeno g) bude součástí ústředny záložní zesilovač, v případě výpadku provozního zesilovače systém automaticky zapojí místo něj zesilovač záložní. Zálohování zesilovačů musí splňovat příslušní ustanovení EN54-16, tzn. záložní zesilovač musí mít minimálně stejný nebo vyšší jmenovitý výkon a funkčnost jako kterýkoliv zesilovač pracovní.

### Reproduktorové rozvody, linky

Objekt bude z hlediska ozvučení rozdělen do 4 samostatných reproduktorových linek, do nichž bude možné adresně směrovat hlášení i evakuaci.

Systém bude provádět monitorování reproduktorových linek na zkrat a přerušení. V souladu s požadavkem EN 54 musí systém závadu na reproduktorové lince detekovat a signalizovat do 100 sekund od jejího výskytu, a to za všech okolností - včetně provozu systému ze záložních akumulátorů nebo probíhající evakuace. Monitorování linek proto musí probíhat nepřetržitě (max. interval 100 sekund) a bez přerušení užitečného audiosignálu, tzn. mj. i při probíhající evakuaci.

Rozhlasová ústředna bude obsahovat přímo na systémových zesilovačích regulátory úrovně pro nezávislou regulaci hlasitosti individuálně pro každou reproduktorovou linku systému. Regulátory hlasitosti budou v případě prioritních hlášení automaticky překlenuty (nucený poslech).

Regulátory hlasitosti budou na výkon 6W pro 100V třívodičový systém s nuceným příposlechem.

### Spouštění evakuace

Evakuace bude aktivována / řízena jedním ze třech možných způsobů – manuálními evakuačními tlačítky a automatickými kouřovými hlásiči přes systém EZS nebo přímo na ústředně pomocí evakuačního mikrofonu nebo z evakuační mikrofonní stanice - požárního panelu ve vrátnici.

V souladu s požadavky ČSN EN 60849 musí být spouštění evakuace realizováno tak, aby zkrat nebo přerušení vedení nemohlo vést k chybnému ukončení probíhající evakuace. Proto bude systém naprogramován tak, že probíhající evakuace bude moci být zastavena pouze přímo na ústředně.

### Obsluha systému, indikace poruchových stavů, mikrofonní stanice pro hlášení

Systém ER bude obsahovat pro provozní / evakuační hlášení monitorované mikrofonní stanice dle výkazu výměr resp. blokového schéma. Mikrofonní stanice budou vybaveny programovatelnými tlačítky pro výběr zón a ovládání dalších funkcí systému a s LED indikátory stavu systému a obsazení zón. Propojení mikrofonních stanic s ústřednou bude realizováno metalickým stíněným datovým kabelem 4x2x0,8 - v případě evakuačních mikrofonních stanic s funkční požární odolností.

### Reproduktory

Rozhlasový systém bude obsahovat reproduktory certifikované dle EN54-24 uvedené ve výkazu výměr. Reproduktory musejí být instalovány s veškerým příslušenstvím, se kterým byly podle EN54 certifikovány. V případě stropních reproduktorů se jedná zejména o požární kryty, kdy bez krytu je přípustné instalovat pouze reproduktory, které byly bez krytu certifikovány. Reproduktory certifikované s krytem smějí být instalovány pouze včetně tohoto krytu, a to bez ohledu na požární odolnost podhledu. V opačném případě se jedná o použití necertifikovaného zařízení a o porušení normy EN54.

Protože na parametrech reproduktorů je přímo závislá výsledná hladina akustického tlaku, která je nutnou podmínkou pro dosažení normou předepsané srozumitelnosti, musejí být dodrženy navržené typy reproduktorů. Alternativy k uvedeným reproduktorům jsou přípustné pouze za předpokladu, že k nim budou předloženy originální technické listy od výrobce prokazující, že tyto reproduktory mají stejné nebo lepší technické parametry jako reproduktory dle projektu, tzn. stejnou nebo vyšší citlivost, stejný nebo širší frekvenční rozsah a shodné vyzařovací charakteristiky. U údaje o citlivosti musí být vždy současně definován frekvenční rozsah a typ testovacího signálu, pro které tato citlivost platí, aby byla zajištěna srovnatelnost s navrženými reproduktory. Reproduktory bez těchto údajů ani reproduktory s horšími parametry nejsou přípustné.

Kovový skříňkový reproduktor, 6W, EVAC, EN 54-24

Skříňky jsou vybaveny vysoce výkonným dvoucívkovým reproduktorem nabízejícím široký kmitočtový rozsah vhodný k reprodukci řeči i hudby. Reproduktor je vybaven vestavěnou ochranou, která zajišťuje, že poškození reproduktoru v případě požáru nezpůsobí selhání okruhu, ke kterému je připojen. Tímto způsobem je zachována integrita systému, které zajišťuje, že reproduktory v dalších oblastech budou moci být stále používány k informaci osob o situaci. Reproduktor je opatřen keramickou svorkovnicí, tepelnou pojistkou a ohnivzdorným vedením odolným proti vysokým teplotám. Tento skříňkový reproduktor dodává profesionální výkon z robustního, esteticky navrženého kovového krytu. Jedná se o ideální reproduktor pro vnitřní použití v úřadech, školách, na parkovištích v nákupních střediscích a v oblastech, kde existuje potenciální nebezpečí vandalství.

Stropní reproduktor 9/6 W, kovový, EVAC, EN 54-24, široký vyzařovací ůhel

Řada modulárních reproduktorů LC1 je navržena pro široké spektrum prostředí. Poskytuje vynikající reprodukci mluveného slova i hudby. Tato řada nabízí čtyři reproduktory s rozdílným výkonem a vyzařovacím úhlem:

- LC1-WM06E8 je 6W stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem až 	180°(1kHz) resp. 128°(4kHz)

- LC1-UM06E8 je 6W stropní reproduktor se standardním vyzařovacím úhlem 	až 180°(1kHz) resp. 62°(4kHz)

- LC1-UM12E8 je 12W stropní reproduktor se standardním vyzařovacím úhlem 	až 180°(1kHz) resp. 64°(4kHz)

- LC1-UM24E8 je 24W stropní reproduktor se standardním vyzařovacím úhlem 	až 180°(1kHz) resp. 58°(4kHz)

Vlastnosti:

- vynikající reprodukce řeči i hudby

- jednoduchá instalace díky jednotným rozměrům a široké škále příslušenství

- volitelná indikace přítomnosti pilotního kmitočtu

- příprava pro montáž desek dohledu

- patentovaná svorkovnice pro jednoduché připojení v ohniodolném krytu

- certifikovaný dle ČSN EN 60 849 a EN54-24 (v kombinaci s krytem LC1-MFD)

### Záložní napájení systému

Systém bude obsahovat jednotku manageru záložního napájení a záložní akumulátory pro 24V napájení systému v případě výpadku hlavního napájení 230V. Záložní napájení musí být dimenzováno dle platných norem a standardů pro evakuační zvukové systémy tak, aby systém byl schopen ze záložních akumulátorů po výpadku hlavního napájení nejprve 24 hodin provozu v pohotovostním režimu (Stand-By) a následně 30 minut nepřetržité evakuace, skládající se z opakování vždy 5 sekund výstražné sirény o úrovni  -3 dBu a 15 sekund evakuační zprávy o úrovni -10 dBu. Součástí nabídek i dodávky systému budou přesné údaje o hodnotách proudového odběru jednotlivých prvků ústředny a z toho vyplývající potřebné kapacity záložních akumulátorů ke splnění těchto podmínek. V rámci uvedení systému do provozu bude dodržení těchto parametrů přezkoušeno.

### Komponenty ústředny

Ústředna systému ŠR se bude skládat z řídicí jednotky a rozšiřujících zesilovačů. Každý systémový zesilovač bude mít trvalý jmenovitý výkon 240W nebo 480W (alternativně podle typu), který bude možné libovolně rozdělit do 4 výstupních zón. Zapojením potřebného počtu rozšiřujících zesilovačů k řídicímu zesilovači bude dosaženo celkového potřebného výkonu a počtu zón systému.

Z interní paměti řídicího zesilovače budou reprodukovány evakuační příp. provozní zprávy – kapacita paměti bude min. 10 minut. Zpracování audio signálu bude digitální.

Řídicí jednotka LBB 1990/00 Evakuační rozhlas je srdcem systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System. Jedná se o základní součást systému Systém evakuačního rozhlasu Plena Voice Alarm System, která je vybavena všemi nezbytnými funkcemi vyžadovanými ke splnění požadavků norem EN 54-16 a EN 60849, včetně plného dohledu nad systémem, dohledu nad impedancí reproduktorových linek, dohlíženého nouzového mikrofonu na předním panelu a dohlíženého záznamníku zpráv.

Certifikováno podle normy EN 54-16, vyhovuje normě EN 60849

Záznamník zpráv a vestavěný zesilovač s výkonem 240 W

Výstupy pro šest zón

6 spouštěcích vstupů pro nouzová hlášení a 6 pro provozní hlášení

Výkonná výstupní sekce s výkonem 240 W je opatřena šesti transformátorem oddělenými výstupy s konstantním napětím 100 V pro buzení 100V reproduktorů v šesti samostatných zónách. Technologie s napětím 100 V snižuje ztráty na lince pro

delší vzdálenosti a umožňuje snadné paralelní připojení více reproduktorů. Všechny zóny lze jednotlivě vybrat na předním panelu a v každé zóně lze v šesti krocích individuálně nastavit výstupní úroveň hudby na pozadí.

Řídicí jednotka podporuje kabelové vedení A a B.

Signalizace z imobilních WC ( nyní se nepožaduje )

WC určená pro imobilní osoby budou osazena jednoduchou signalizací,

tlačítky a táhly které budou napojené na řídící jednotku ve vrátnici, kde je po dobu pracovní doby bude  trvalá obsluha. Ve standardu je navržen jednoduchý systém  VISO-CAL ze zařízení do nemocnic SESTRA – PACIENT.

Základní modul VO-BT

•	Plastový kryt v barvě RAL 9010

•	Fóliová klávesnice (jednoduché čištění)

•	4 potvrzovací tlačítka s LED signalizací

•	Tlačítko rušení akustiky

•	Elektronická akustická signalizace

•	Bezpotenciálový výstup - volání

•	Bezpotenciálový výstup - porucha

•	Optická signalizace provozu

•	Optická signalizace poruchy

•	Popisné štítky

•	Horizontální montáž - dvojitá instalační krabice

Přivolávači tlačítko RT

•	Plastový kryt v barvě RAL 9010

•	Fóliová klávesnice s přivolávacím tlačítken

•	Spínací kontakt s odporovým krytím pro dohled kontinuity linky

•	Signalizační LED

•	Pro vestavnou montáž do běžné instalační krabice

Tahové tlačítko ZT

•	Plastový kryt v barvě RAL 9010

•	2 m tahová šňůrka s úchytkou se symbolem sestry

•	Spínací kontakt s odporovým krytím pro dohled kontinuity linky

•	Signalizační LED

•	Pro vestavnou montáž do běžné instalační krabice

Vybavovací tlačítko AT

•	Plastový kryt v barvě RAL 9010

•	Fóliová klávesnice s přivolávacím tlačítken

•	Spínací kontakt s odporovým krytím pro dohled kontinuity linky

•	Pro vestavnou montáž do běžné instalační krabice

Sirénka nad dveřmi

Signalizační "jumbo" LED dioda s bzučákem v plastovém bílém krytu pro vnitřní použití. Propojkou lze volit režim svítí/nesvítí nebo bliká/nesvítí, odběr 35 mA / 12 Vss, průměr diody 25 mm, barva diody červená, rozměry 50 x 45 x 25 mm (š x v x h).

Vybavení učeben (lokální ozvučení a dataprojektory)

Vybavení jednotlivých učeben je jednotné až na počítačovou ústřednu. Ta je řešena sice obdobně, ale vedle katedry je postaven malý datový rozvaděč DR-3 s prosklenými dvířky a měl by být vzorově zapojený včetně vyvazovacích panelů, aby žáci viděli na technologii a jak to má doopravdy vypadat. Všechny datové zásuvky v učebně jsou svedené do tohoto rozvaděče. Rozvaděč je napojen 4 datovými kabely na datovou síť školy před DR-1 (MDF).

Napojení u tabule je obdobné jako v ostatních učebnách. Napojení učeben - tříd na STK (datové rozvody) je minimální.

Datové rozvody

U katedry bude směrem od okna podlahová krabice se 6-ti moduly pro zásuvky, tří budou pro silnoproudé zásuvky a tři pro slaboproudé zásuvky. Slaboproudé moduly budou obsazené takto :

1. modul  - 2xRJ45cat.5e napojeno do datové sítě školy (tedy do DR-1 nebo DR-2 (v počítačové učebně do DR-3)

2.  modul  - 2xRJ45cat.5e kdy jeden port bude ukončený u tabule směrem k oknu v zásuvce s 2xRJ45 cast.5e, kdy obsadí jeden port a druhý port z této dvojzásuvky je napojení do datové sítě školy. Druhý port je zapojen obdobně do dvojzásuvky u dataprojektoru na stropě, která je zapojená obdobně -  druhý port z této dvojzásuvky je napojení do datové sítě školy. Zásuvka vpravo u tabule je celá zapojena do datové sítě školy.

3.  modul  - 2 konektory USB2 prodlužovacích kabelů, první je ukončený u datové zásuvky vlevo u tabule a druhý je až na stropě u datové zásuvky u data 	projektoru. Kabel bude muset byt osazen zesilovačem/opakovačem na usb kabelu protože pasivní kabel je funkční do 5m. V tomto modulu se doporučuje 	ukončit ještě 	dva kabely od nástěnných reproduktorů lokálního ozvučení ve třídě. USB 2 kabel k data projektoru je možné nahradit HDMI kabely.

Lokální ozvučení

#### V nových třídách bude vybudováno nové lokální ozvučení ve stávající bude ponecháno stávající, pouze se provede nové trubkování.  Lokální ozvučení bude provedeno Doporučená je sestava 2.1 reproduktorů. Doporučen ve standardu systém Genius GX Gaming SW-G2.1 3000, systém reprodukuje kvalitní a dynamický zvuk. Součástí je také samostatná řídící jednotka pro ovládání hlasitosti a připojení zvukových zdrojů.  Reproduktory 70W (40W RMS subwoofer + 2x 15W RMS satelity)

#### Oba satelity mají na zadní straně otvor pro uchycení reproduktorů na zeď. Satelity doplňuje subwoofer s potřebnou dynamikou. U systému je Praktická ovládací konzole se všemi hlavními ovládacími prvky, kterou si můžete položit kdekoliv na stůl, abyste ji měli po ruce - měňte pohodlně hlasitost, úroveň basů, nebo si připojte sluchátka či hned dva mikrofony. Na přední straně ovládací konzole je vstupu pro mikrofon a do přední části konzole lze připojit sluchátka.

DATA projektory

Ve stávajících učebnách zůstanou stávající. Projektory se vyrábí v provedení DLP a LCD. DLP je „zapouzdřená“ technologie, prostě samotný čip a jeho zobrazovací část netrpí zaprášením (ani nemohou), kdežto na LCD panely se postupně nachytává prach v každém projektoru. Proto je DLP vhodnější pro zaprášené nebo zakouřené prostředí, kde DLP projektor trpí znečištěním mnohem méně. V běžném prostředí je tento bod bezpředmětný, jednou za rok až dva roky je nutné vyčisti každý častěji používaný projektor.

Doporučen je projektor okolo 15.000,-  s připojením na LAN jako např. projektor Epson s ekonomicky výhodným provozem, rozšířením o síťové funkce a určením pro projekci v nezatemněné místnosti. Jednoduché nastavení a snadná obsluha. Dokonalá technologie Epson 3LCD je zárukou pro jasný obraz s precizní reprodukcí barev a neutrálními odstíny šedé, které se podílí na perfektních prezentacích. Rozlišení 1280 x 800 bodů vám přinese širokoúhlý, rozměrově ideální prezentační obraz s ostrostí. Funkce automatické vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení zjednodušuje a urychluje instalaci projektoru.

Světelný výkon 3000 ANSI lumenů a kontrast 10000:1 je zárukou živých barev a skvěle viditelného obrazu i ve světlejším prostředí. Díky funkci USB zobrazení 3v1 budete potřebovat k ovládání obrazu, zvuku a stránkování pouze jediný kabel. Praktická funkce přímého zapnutí a vypnutí přináší okamžitý zážitek z obrazu bez čekání a zároveň i delší životnost lampy. Životnost lampy je přes svítivost v normálním režimu až 5000 hodin. V ECO režimu dosahuje životnost dokonce až 6000 hodin. Obrazový signál můžete připojit standardním D-Sub, kompozitním vstupem, přes S-Video i digitálním HDMI. Přes Ethernetové připojení lze projektor ovládat, monitorovat projektor a zobrazovat obsah v síti LAN

S rozmachem tabletů se množí také různé příslušenství pro tyto moderní přístroje. Hliníkové stojánky určené pro univerzální použití s tablety nebo iPadem. Zařízení lze umístit ve stojánku do svislé polohy pro čtení nebo do vodorovné pro procházení internetu, hraní her, prohlížení fotografií a sledování filmů.

Stojánek Akasa Leo je vysoce kvalitním nástrojem k uložení tabletu. Podporuje tři polohy sledování, horizontální i vertikální uložení a zároveň je maximálně robustní a stabilní

Do každé podlahové krabice se osadí napájecí zdroj 230V/50Hz - minimálně s dvěma USB konektory (navržen je se 4 USB napájecími konektory).

Aktivní prvky datové sítě

V datových rozváděčích bude ukončená horizontální metalická kabeláž na patch panelech a vertikální páteřní metalický rozvod ukončený v patch panelech , na  konektorech RJ45 cat.5E..

V datových rozvaděčích budou instalovány PoE switche minimálně ve standardu HP 2530-24G PoE s 24 porty typu RJ-45 podporující přenosovou rychlost až 1 Gb/s a napájení po sítí PoE. Disponuje také čtyřmi gigabitovými SFP porty a portem Dual-personality. Je vhodný zejména pro propojení firemních počítačů a vzdálených prvků, které využijí napájení PoE. Tento typ disponuje podporou takřka veškerých bezpečnostních, konfiguračních a komunikačních protokolů pro možnost maximální využitelnosti tohoto síťového prvku.

Spolu s dalšími prvky sítě ho umístíte do racku o velikosti 19 palců. Pro hladké přenášení dat tento model disponuje ARM9E procesorem na frekvenci 800 MHz a operační pamětí o kapacitě 128 MB typu DDR3. Přepínač lze konfigurovat prostřednictvím vestavěného sériového konzolového portu prostřednictvím příkazové řádky, webového prohlížeče anebo prostřednictvím konfiguračního menu.

Bezdrátová datová síť WIFI

Bezdrátové připojení k internetu je stávající a bude převedeno do v datového  rozvaděče DR-2 Vhodné by byl centrální kontroler a Hotspot Gateway v jednom např. WHG311, vhodný především pro poskytování Internetu žákům a učitelům. Toto výkonné multifunkční zařízení v sobě kromě centrálního kontroleru ukrývá také režim hotspotové brány a ve spojení s access pointy EAP série se z něj stává vysoce výkonný hotspotový systém. Díky modelu WHG311 lze řídit a spravovat až 30 přístupových bodů řady EAP. Komunikace mezi centrálním prvkem a access pointy funguje přes L2 i L3 síť prostřednictvím vysoce bezpečných VPN tunelů. Management probíhá prostřednictvím webového rozhraní nebo protokolu SNMP. WHG311 podporuje automatické vyhledání AP v síti, detekci cizích AP a umožňuje rovnoměrné rozložení zátěže mezi připojené přístupové body. Díky velice podrobným grafickým statistikám a systémovému logu budete mít nad svojí sítí neustálý přehled.
Pomocí několika jednoduchých kroků lze nadefinovat požadované uživatelské účty - integrovaný autentizační server dovoluje velice široké spektrum nastavení pro každý daný účet zvlášť. Účty mohou být zdarma nebo placené, limitované časem nebo objemem přenesených dat..

Přístupový bod  tvořený dvěma EAP767 (Duální AP, 1x 802.11ac, 1x802.11g/n,1750Mbps, 1xGbE PoE, Int.ant.) umožňuje několik typů montáže. Pomocí přibalené montážní sady jej snadno připevníte na zeď. Druhou možností je pak přímá integrace do stropního podhledu nebo do sádrokartonové příčky. V obou případech nebudou vidět žádné kabely narušující celkový vhled nainstalovaného AP.

Dual-band Dual-radio Atheros rádio pracuje v pásmech 2,4 GHz i 5 GHz současně a využívá standardy 802.11g/n a 802.11ac v konfiguraci 3x3:3 MIMO. Komunikuje tak rychlostí až 1x 450 Mb/s a 1x 1,3 Gb/s na fyzické vrstvě. Je tedy zajištěno široké spektrum využití EAP767 v síťové infrastruktuře. Síť lze rozdělit až do šestnácti VLAN na každém rádiu s využitím virtuálních SSID, tzv. Virtual Access Point - VAP. Celkově k AP lze asociovat až 384 klientských stanic. EAP767 podporuje standardy 802.11i pre-auth (PMKSA cache) a 802.11f IAPP pro roaming a ve spojení s centrálním kontrolerem 4ipnet se tak vytvoří komplexní bezdrátové síť.

Vzhledem k finanční náročnosti výše uvedeného řešení je zvoleno levnější řešení AP

Anténa s integrovaným WiFi 802.11 a/b/g/n, až 450Mbps, Dual-Band 2.4GHz + 5GHz, MIMO, funkce AP/Hotspot, 2x GLAN, PoE. Ubiquiti UniFi AP Professional je vysokorychlostní anténa s rychlostí přenosu až 300 Mbps v 5 GHz pásmu a až 450 Mbps v pásmu 2,4 GHz. K pokrytí využívá integrovaný Wifi signál v normě 802,11 a/b/g/n. Určená je pro například pro kanceláře, hotely, ale díky neomezenému šíření sítě i pro stadiony apod. Plně podporuje také roaming při předávání asociovaných klientů mezi jednotlivými AP.

Přístupový bod je určen jak pro frekvenci 2,4 GHz, tak 5 GHz, jedná se tedy o Dual-Band zařízení. Dodávaná je s originálním softwarem UniFi Controler, díky kterému lze v rámci HotSpotu automaticky řídit celou síť. Tento centrální management umožní nahrávat mapy a nastavit základní parametry jako například SSID, guest účet, úvodní stránku, statistiky provozu i seznam a status asociovaných klientů. Napájí se po ethernetu s dodaným zdrojem PoE-48.

Bezpečnostní systémy

## Bezpečnostní systémy, zejména elektrická zabezpečovací signalizace je soubor přístrojů a zařízení ke včasné signalizaci nežádoucího vniknutí či pokusu o vniknutí do střeženého prostoru. Samočinně nebo prostřednictvím lidského činitele urychluje předání této informace na předem určené místo. Zařízení EZS je pouze jedním z prostředků k zajištění příslušného objektu. Nenahrazuje klasickou a režimovou ochranu objektu, ale navazuje na ně a vhodně je doplňuje a zkvalitňuje.

## Instalace EZS a dalších bezpečnostních systémů má především preventivní charakter.

Vlastní systém EZS je doplněn systémem CCTV (průmyslové televize) a možný je i přístupový systém integrovaný do domácích telefonů, vstupních panelů, které umožní vstup žáků na čipy pomocí RFID čteček ve dveřních jednotkách.

V rámci systému CCTV jsou vybrané prostory pod optickou kontrolou. Systémem CCTV jsou zaznamenány události na přepisovatelný HDD disk a mimořádné události oprávněnou osobou mohou být dohledány.

EZS (elektrická zabezpečovací signalizace)

Z hlediska EZS je provedena kompletní plášťová ochrana.  V systému EZS jsou zapojené požární hlásiče především optokouřové instalované na chodbách. Systém je propojen s ovládáním dveří, uzavření požárních uzávěrů na chodbách, odemčení vstupů a výstupů z budovy, ale i ovládání světlíků.

Na dveřích na plášti jsou osazené magnetické kontakty a za dveřmi PIR detektory. V 1.PP. při vstupu z terénu do prostoru vrátnice je alarm zpožděn, akusticky je signalizován na klávesnici a umožní deaktivaci systému EZS na klávesnici. Obdobně je zabezpečen i vstup do hrubé přípravny u kuchyně a na 1.NP. z ulice do hlavní budovy. U ostatních vstupů nejsou instalovány klávesnice, proto vstup těmito prostupy není vhodný.  Kromě místností na plášti jsou zabezpečení i chodby za dveřmi za všemi vstupními dveřmi.

Ovládání systému EZS je z klávesnic, které jsou vhodně rozmístěné po objektu. Klávesnice bude akusticky signalizovat vstup do zabezpečené zóny, chodby i kanaceláře  a umožní uživateli deaktivaci alarmu zadáním příslušného kódu.

Poplachy mohou být přenášeny na PCO bezpečnostní agentury, na vybrané účastníky přes telefonní komunikátor či datovou síť, ústředna je vybavena IP komunikátorem.

Systém EZS byl vybrán v jako referenční systém GALAXY s ústřednou EZS  GALAXYGD-520 je největší typ z nové řady ústředen Galaxy DIMENSION GALAXYGD-520 (C520-C) vhodný pro středně velké instalace. 16 zón na základní desce, max.520, 8 PGM výstupů, 32 podsystémů, 999 uživatelů, paměť 1000 +1500 událostí.

Základem systému EZS GALAXY je ústředna s vestavěným napájecím zdrojem.  Smyčky s čidly se do systému přidávají pomoci osmi vstupových koncentrátorů. Každý koncentrátor má čtyři plně programovatelné výstupy. Ovládání systému lze provádět z klávesnic s LCD displejem nebo přímo pomocí dotykového displeje. Koncentrátory i klávesnice se připojují na komunikační sběrnici o maximální délce až 1km. Systém umožňuje tisk událostí a konfigurace na sériové nebo paralelní tiskárně. S okolím může komunikovat přes obousměrné rozhraní RS232. Kromě toho lze připojit ještě telefonní komunikátor s možností up/downloadingu. Tiskárna nebude osazena ani linkový komunikátor.

Nový typ ústředny umožňuje i IP komunikaci.

Programové vybavení ústředny je velmi propracované a poskytuje technikovi řadu mocných nástrojů k vyřešení i velmi netypických požadavků koncového uživatele. Ústřednu lze rozdělit na několik nezávisle ovládaných podsystémů. Možnosti jejich ovládání nejsou nijak omezeny. Z libovolné klávesnice lze ovládat jeden, několik nebo všechny podsystémy, přičemž přístup k nim závislý navíc i na oprávnění uživatele. Akustická odezva klávesnice na poplachy a další události v systému se může vztahovat i na jiné části systému. O variabilitě systému vypovídá i do čtyř režimů programovatelné podsvícené displeje individuálně pro každou klávesnici a dvě "horké klávesy" na každé klávesnici, jimž je možné přiřadit některou z funkcí menu. Dělitelnost lze ještě dále zvyšovat samostatným ovládáním jednotlivých koncentrátorů. 
Pro připojení čidel je k dispozici 38 typů pevně předdefinovaných zón, od základních typů až po speciální zóny. Kromě toho lze dva typy zákaznických zón sestavit podle zcela specifických požadavků. Stejná situace je i s programovatelnými výstupy, kde ústředna nabízí 47 předdefinovaných typů. Velmi neobvyklou funkcí je i podmíněná aktivace výstupů v závislosti na stavu jednotlivých podsystémů. Mocným nástrojem jsou tzv. programovatelné spoje, které umožňují logicky propojovat zóny, kódy a programovatelné výstupy. 
Při návrhu systému bylo pamatováno i na snadný servis. Z klávesnice je možné měřit odpor ve smyčkách a napětí na koncentrátorech. Navíc je možné sledovat i kvalitu komunikace ústředny s jednotlivými moduly systému (vyjádřeno hodnotou na displeji). Komunikace je indikována také LED diodami na jednotlivých prvcích.

Ústředna komunikuje s nejčasněji používanými radiovými pulty centrální ochrany Fautor a Radom, na než umožňuje přenášet detailní informace s lokalizací poplachu až na čidlo. Systém je možné ovládat a programovat z PC a to jak místně, tak i dálkově. 
Uživatele ale není nutné pouštět do menu vůbec a lze mu povolit pouze zapínání a vypínání systému pomocí horkých kláves, které mohou mít přiřazeny některé z funkcí menu. Ústředna umožňuje současné ovládání systému několika uživateli.

Protože ústředny nekladou prakticky žádná omezení z hlediska dělitelnosti a jsou velmi flexibilní jak po hardwarové, tak i po softwarové stránce, lze ji nasadit i v objektech, kde se dá předpokládat rozšíření systému nebo změna jeho logické struktury.

Vnitřní rozvody jsou po datové lince RS485 na kterou se napojují jednotlivé koncentrátory (RIO) a klávesnice v objektu. Kromě sběrnicového kabelu bude paralelně veden napájecí kabel  2x1mm pro napájení koncentrátorů a klávesnic.

Napájecí zdroj s koncentrátorem bude i ve sborovně.

Systém bude naprogramován tak, že služba ve vrátnici bude uvádět systém EZS do stavu střežení nebo ve stanovené době večer systém EZS automaticky přejde do stavu střežení a s příchodem prvního zaměstnance bude deaktivován. A ve stavu střežení zůstanou jen místnosti se zvláštním režimem. Systém do stavu střežení bude možné uvést kdykoliv, ale ručně zadáním příslušného kódu.  Hlásiče EPS jsou ve 24 hodinové střežící zóně bez možnosti deaktivace uživatelem.

CCTV (průmyslová televize)

Realizace systému CCTV podléhá schválení úřadu pro ochranu osobních údajů, zejména co se týká archivování záznamů a přístupu k nahraným událostem. Systém CCTV monitoruje zejména vchody, plášť objektu.

Systém CCTV bude doplňovat vlastní systém EZS.

Kamery budou napojené do VMS (Video Management System),  jednotící platformou, která nabízí inovativní a otevřenou IP video platformu pro správu videa, video analýzy, systémové integrace a správy alarmů.

VMS umožňuje již v základní edici proměnit stávající analogový CCTV systém v profesionální dohledový systém (VSS) s kapacitou 300 kamer. V maximálním nasazení umožňuje postavit bezpečnostní řešení na bázi IP kamerového systému s mnoha servery, ale s centrálním managementem událostí.

Standard Edition (základní řešení pro jeden server) je ideální volbou pro organizace, které přecházejí z analogového na IP video. Standard Edition podporuje neomezený počet kamer s možností až dvou současných vzdálených přístupů včetně přístupu z mobilního zařízení. Nabízí širokou škálu funkcí, jako je například dálkový živý náhled, přehrávání videa, záznam v závislosti na aktivitě v obraze, PTZ ovládání. V rámci doplňků (rozšiřujících modulů) jsou k dispozici také analytické funkce.

Venkovní kamery

- 2MPX vnitřní box IP kamera

- úchyt pro C/CS objektiv

- 1/2.8" Progressive CMOS

- Day/Night (ICR)

- citlivost 0.05Lux

- DWDR, 3DDNR, BLC

- Micro SD/SDHC/SDXC slot(max. 64 GB)

- 1920x1080/25fps

- H.264/MJPEG (dual stream)

- napájení DC12V/PoE

Doplněné o venkovní kryty, držáky na stěnu a motor zoom varifokální objektiv

Vnitřní kamery

Vnitřní 2-megapixelová dome IP kamera s varifokálním objektivem f=2.8-12mm, obrazový senzor CMOS Sony 1/2.8" (2.4M), DSP Hisilicon Hi3516C, přepínání Day/Night režimu pomocí IR-cut filtru, IR LED přisvětlení s dosvitem 20m, komprese H.264 (triple stream), max. rozlišení 2MPX/Full HD: 1920x1080/25fps, HD: 1280x720 (25fps), videodetekce pohybu v obraze, alarmové funkce, ONVIF kompatibilní, uživatelské rozhraní IP kamery s tzv. Metro designem (ve stylu Windows 8), aplikace pro monitorování z mobilních telefonů, volitelné napájení po ethernetovém kabelu (POE) nebo 12V.

ACS (Přístupový systém)

Vstupy do odborných učeben a do budovy se doporučuje přes přístupový systém s IP řídícími jednotkami pro dvoje jednostranné dveře (jedny oboustranné), které bude možné ovládat pomocí karty či čipu, naprogramování umožní i časové otevření dveří. Ty je potřeba doplnit o elektromechanické zámky s ovládanou klikou ve směru vstupu a zajistit funkci panikové kliky ve směru úniku. Systém každá IP jednotka bude nastavena do IP sítě školy.

IP jednotky budou instalované v boxu, napájené budou ze zdroje =24V, napojené do datové sítě školy.  Samostatné napájecí vedení ovládané od požárních hlásičů přes EZS bude pro elektromechanické zámky (odpojením napájení zámky průchozí v obou směrech).

Ing. Roman GAJDOŠ

# Text boxes

###### SOUKROMÁ  PROJEKČNÍ  KANCELÁŘ

##### IČ 13845357	DIČ CZ5604121094

ING. ROMAN  GAJDOŠ

##### ADRESA :  BEZRUČOVA 10,  360 01  KARLOVY  VARY

#### Magistrát města Karlovy Vary

Odbor rozvoje a invstic

Moskevská 21

361 20  Karlovy Vary

TEL. A  FAX : 353 226 010  MOBILNÍ : +420 602 125 216

##### ELEKTRONICKÁ ADRESA : gprojekt@gprojekt.cz     www : http://www.gprojekt.cz

KARLOVY VARY, DNE 16.1.2018

ZNAČKA  G/104/2018

VYŘIZUJE  Ing. Roman GAJDOŠ