# technická  zpráva

#### Akce :	Základní škola J. A. Komenského, Karlovy Vary

#### Kollárova 19, Karlovy Vary

Rekonstrukce anglických dvorků u objektů školy

Na základě objednávky Statutárního města Karlovy Vary byla vypracovaná projektová dokumentace pro rekonstrukci anglických dvorků u objektů školy včetně výkazu výměr a rozpočtu.

Anglické dvorky se nacházejí podél jižní strany pavilónu 2. stupně, na jižní a severní straně pavilónu stravování a u zadního vstupu do spojovací chodby.

Podklady pro vypracování dokumentace :

- Dochovaná projektová dokumentace z r. 1967 – pouze části

- Vlastní prohlídka a doměření skutečného stavu

- Fotodokumentace

- Výpis z katastru a snímek pozemkové mapy

### A. POPIS TECHNICKÉHO STAVU ANGLICKÝCH DVORKŮ

Anglické dvorky u pavilónu 2. stupně mají zkorodované, prohnuté a někde i propadlé rošty. Nelze je považovat za pochůzné – hrozí propadnutí. Zabetonování horního líce stěn anglických dvorků vykazuje značné trhliny, ocelové rámy roštů jsou uvolněné. Venkovní omítky vystupujících anglických dvorků nad terén jsou popraskané a nesoudržné. Obdobně dožilé jsou anglické dvorky u pavilónu stravování. Anglický dvorek u zadního vstupu do spojovací chodby je z převážné části zastropen se dvěma malými ocelovými rošty do rámů zapuštěných do dlažby.

### B. REKONSTRUKCE ANGLICKÝCH DVORKŮ

## 1. Přípravné práce

Stavebník určí místo napojení vody a elektrické energie pro potřeby stavby a protokolárně předá staveniště. Dále určí plochy a místnosti sloužící dodavateli ( skladování vybouraných konstrukcí a suti, uložení nového stavebního a pomocného materiálu, hygienické a sociální příslušenství apod. ).

## 2. Demontáže, bourání

Odbourá se popraskané obetonování ocelových rámů a vybourají se rošty včetně rámů ( rošty jsou bodově připevněny k rámům sváry ). Vybourají se kapsy pro osazení ocelových nosníků. Podlahy anglických dvorků se vyklidí ( mech, tráva, nálety ), otlučou se nesoudržné omítky a provede se omytí stěn a podlah horkou tlakovou vodou ( zároveň se ověří stávající odtok dešťových vod a vyspádování podlah ). Po dobu neosazených roštů na anglických dvorcích stavba zamezí oplocením nebo zábradlím proti pádu do těchto dvorků.

Suť se vyveze na povolenou skládku. Součástí dodávky je i odvoz a likvidace veškerého vybouraného a demontovaného materiálu.

## 3. Svislé konstrukce

Po osazení a ukotvení ocelových nosníků a rámů roštů se provede zabetonování horního líce stěn v tloušťce do 100 mm ze samozhutnitelného betonu SIKA CRETE – 08 SCC. Horní líc se mírně vyspáduje ven.

## 4. Povrchy

Místa zbavená nesoudržné omítky se doplní venkovní cementovou omítkou ( předpokládá se cca 30% ).

Stěny obvodového pláště objektu v anglických dvorcích se zateplí kontaktním systémem v tloušťce 100 mm, okenní ostění se zateplí v tloušťce do 50 mm. Použije se extrudovaný polystyrén a opatří se fasádní soklovou úpravou typu barevné kamínkové tenké omítky na sokly. Pro styk zateplení a okenních výplní se použije plastová samolepicí lišta s intergrovanou síťovinou.

## 5. Podlahy

Podlahy anglických dvorků včetně venkovních parapetů oken se opatří systémem SIKA např. spojovací můstek SIKA MONOTOP 910 N a krycí vrstva SIKA MONOTOP 620.

## 6. Malby, nátěry

Vnitřní stěny anglických dvorků se opatří nátěrem ve světlém odstínu např. SIKA GARD 675W, podlahy a okenní parapety anglických dvorků se opatří nátěrem v tmavším odstínu např. SIKA GARD 675W. Provede se jeden základní a dva vrchní nátěry.

Venkovní vystupující stěny anglických dvorků nad terén se opatří fasádní soklovou úpravou typu barevné kamínkové tenké omítky na sokly např. MARMOLIT v odstínu jako sokl objektu.

Dvě stávající ocelové mříže anglického dvorku u zadního vstupu do spojovací chodby o rozměrech 900/450 se zbaví rzi a natřou základním a dvěma vrchními antikorozními nátěry.

## ZÁVĚR

Při realizaci stavby bude probíhat autorský dozor a stavební dozor. Změny a úpravy budou vždy projednány a zapsány do stavebního deníku. Zakryté konstrukce budou dokumentovány fotograficky. Stavba neobsahuje netradiční nebo náročné technologie, bude prováděna obvyklými postupy a v souladu s dobrými mravy.

V Karlových Varech, 05.08. 2015

Ivan   KŘESINA

# zámečnické  výrobky

R1	Rám z ocelových profilů L 35/35/4 ( včetně kotvení ) pro výplň z lisovaných

roštů (	nosné pásky 30/2, oka 33/33 ) nosné délky 1100 mm, nenosné šířky

2700 mm, vše žárově pozinkované							 12 ks

R2	Rám z ocelových profilů L 35/35/4 ( včetně kotvení ) pro výplň z lisovaných

roštů (	nosné pásky 30/2, oka 33/33 ) nosné délky 1000 mm, nenosné šířky

2600 mm, vše žárově pozinkované							   2 ks

R3	Rám z ocelových profilů L 35/35/4 ( včetně kotvení ) pro výplň z lisovaných

roštů (	nosné pásky 30/2, oka 33/33 ) nosné délky 1500 mm, nenosné šířky

200 mm, vše žárově pozinkované							   2 ks

# PŘEKLADY  NAD  OTVORY

Ocelové nosníky ( žárově pozinkované ) :

I 120 – 3000											 14 ks